| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 815 | 834 | 840 | 840 | 857 | 864 | 892 | 906 |
| 各期/基期 | 100.00 | 102.33 | 103.07 | 103.07 | 105.15 | 106.01 | 109.45 | 111.17 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 885 | 909 | 899 | 900 | 901 | 908 | 917 | 886 |
| 各期/基期 | 108.59 | 111.53 | 110.31 | 110.43 | 110.55 | 111.41 | 112.52 | 108.71 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 1360 | 1348 | 1356 | 1360 | 1436 | 1457 | 1536 | 1566 |
| 各期/基期 | 100.00 | 99.08 | 99.67 | 99.95 | 105.53 | 107.08 | 112.94 | 115.09 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 1487 | 1518 | 1519 | 1552 | 1436 | 1515 | 1524 | 1464 |
| 各期/基期 | 109.34 | 111.60 | 111.63 | 114.08 | 105.58 | 111.36 | 112.02 | 107.61 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 1383 | 1379 | 1384 | 1387 | 1457 | 1476 | 1552 | 1582 |
| 各期/基期 | 100.00 | 99.68 | 100.06 | 100.27 | 105.33 | 106.70 | 112.16 | 114.38 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 1486 | 1544 | 1526 | 1564 | 1513 | 1530 | 1537 | 1487 |
| 各期/基期 | 107.42 | 111.62 | 110.27 | 113.05 | 109.36 | 110.59 | 111.10 | 107.48 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 1220 | 1213 | 1220 | 1222 | 1284 | 1301 | 1369 | 1394 |
| 各期/基期 | 100.00 | 99.41 | 99.99 | 100.17 | 105.29 | 106.66 | 112.21 | 114.32 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 1308 | 1360 | 1345 | 1384 | 1336 | 1372 | 1380 | 1311 |
| 各期/基期 | 107.23 | 111.51 | 110.24 | 113.47 | 109.54 | 112.49 | 113.14 | 107.49 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 1442 | 1436 | 1441 | 1444 | 1508 | 1527 | 1594 | 1618 |
| 各期/基期 | 100.00 | 99.59 | 99.89 | 100.11 | 104.60 | 105.89 | 110.54 | 112.22 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 1561 | 1586 | 1585 | 1599 | 1547 | 1569 | 1577 | 1533 |
| 各期/基期 | 108.23 | 109.98 | 109.90 | 110.87 | 107.27 | 108.79 | 109.35 | 106.30 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 1306 | 1307 | 1312 | 1314 | 1359 | 1372 | 1424 | 1500 |
| 各期/基期 | 100.00 | 100.11 | 100.52 | 100.66 | 104.12 | 105.11 | 109.07 | 114.90 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 1387 | 1442 | 1412 | 1489 | 1457 | 1469 | 1463 | 1419 |
| 各期/基期 | 106.22 | 110.42 | 108.18 | 114.04 | 111.62 | 112.51 | 112.05 | 108.68 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 1349 | 1353 | 1361 | 1364 | 1431 | 1452 | 1537 | 1608 |
| 各期/基期 | 100.00 | 100.36 | 100.90 | 101.11 | 106.15 | 107.69 | 113.95 | 119.22 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 1478 | 1521 | 1515 | 1547 | 1495 | 1514 | 1511 | 1455 |
| 各期/基期 | 109.58 | 112.75 | 112.35 | 114.72 | 110.86 | 112.27 | 112.04 | 107.92 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 1850 | 1840 | 1843 | 1846 | 1924 | 1944 | 2028 | 2065 |
| 各期/基期 | 100.00 | 99.47 | 99.60 | 99.76 | 103.98 | 105.10 | 109.61 | 111.63 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 1977 | 1998 | 2011 | 2052 | 1985 | 1999 | 2007 | 1954 |
| 各期/基期 | 106.87 | 107.99 | 108.73 | 110.92 | 107.29 | 108.05 | 108.48 | 105.62 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 2137 | 2127 | 2133 | 2137 | 2247 | 2277 | 2396 | 2442 |
| 各期/基期 | 100.00 | 99.51 | 99.77 | 99.98 | 105.13 | 106.52 | 112.11 | 114.25 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 2321 | 2375 | 2375 | 2425 | 2346 | 2392 | 2393 | 2286 |
| 各期/基期 | 108.59 | 111.10 | 111.11 | 113.45 | 109.76 | 111.91 | 111.96 | 106.95 |

| 时 期 | 基期 | 02-9 | 02-12 | 03-3 | 03-6 | 03-9 | 03-12 | 04-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单方造价 | 1871 | 1861 | 1868 | 1871 | 1965 | 1991 | 2096 | 2220 |
| 各期/基期 | 100.00 | 99.49 | 99.83 | 99.98 | 105.04 | 106.42 | 112.01 | 118.63 |
| 时 期 | 04-6 | 04-9 | 04-12 | 05-3 | 05-6 | 05-9 | 05-12 | 06-3 |
| 单方造价 | 2030 | 2076 | 2074 | 2133 | 2041 | 2094 | 2096 | 1998 |
| 各期/基期 | 108.50 | 110.96 | 110.87 | 114.01 | 109.09 | 111.92 | 112.03 | 106.79 |

| 全现浇结构板式小高层住宅楼 |
| --- |
| 工程概况 |
| 本工程为全现浇结构板式小高层住宅，地处四环外，建筑面积 9903.44 ㎡ , 地上 11 层，地下 1 层，檐高 31.7m 。包括建筑、装饰、采暖、给排水（冷水、热水、中水、排水、雨水）、消防、动力、照明、弱电、电梯、防雷接地等十个专业。外墙外保温聚苯板随混凝土浇注，外墙内保温水泥聚苯板，单层轻质陶粒混凝土条板隔墙，双侧采光井，混凝土为预拌混凝土，不含消防报警、配电箱（柜）设备费及多功能户门。土方运距 5km 以内。 |
| 设 施 与 装 修 标 准 |
| 层 数 | 11/1 | 装 饰 工 程 | 楼地面 | 现场搅拌细石混凝土整体面层，局部贴地面砖 |
| 檐 高 | 31.7m |  | 天 棚 | 刮耐水腻子、耐擦洗涂料 |
| 层 高 | 2.8m |  | 内墙面 | 刮耐水腻子、局部耐擦洗涂料、局部刷普通乳胶漆 |
| 建 筑 工 程 | 基 础 | C30 预拌钢筋混凝土满堂红基础 |  | 外墙面 | 底层抹灰、面层丙烯酸弹性高级涂料 |
|  | 楼 板 | C25 预拌混凝土 |  | 门 窗 | 铝合金单玻推拉窗、胶合板门 |
|  | 墙 体 | C30预拌混凝土、陶粒空心砌块 |  | 隔墙 | 单层轻质陶粒混凝土条板隔墙 |
|  | 楼 梯 | C25 预拌混凝土 | 安 装 工 程 | 采 暖 | PP-R塑料管、低压焊接钢管、曲翼型铝合金散热器、分户热计量表、橡塑保温 |
|  | 屋 面 | 聚苯乙烯泡沫板保温,水泥砖屋面 |  | 给排水 | PP-R塑料管、镀锌钢管、PVC-U雨水塑料管、W型柔性铸铁排水管、排水铸铁管、橡塑保温、普通洁具 |
|  | 防 水 | 基础底板：抹防水砂浆 厨卫：聚氨脂防水 屋面： SBS 沥青防水卷材 |  | 消防 | 低压镀锌钢管、铝合金消火栓箱、消火栓、消防水泵结合器 |
|  |  |  |  | 照明 | PVC阻燃管暗配、管内穿铜芯线、普通灯具、照明配电箱 |
|  | 模 板 | 清水模板 |  | 动力 | 焊接钢管、桥架安装、电缆敷设、动力配电箱 |
|  |  |  |  | 弱 电 | 焊接钢管、线缆敷设 |
|  | 钢筋连接方式 | 锥螺纹连接 |  | 防雷接地 | 卫生间等电位联接，避雷网敷设，利用底板钢筋作接地极 |
|  |  |  |  | 电梯 | 交流自动快速 |
| 单方工程量 |
| 名称 | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 土方 | 挖土 | m 3 | 0.876 | 模板 | 总量 | m 2 | 4.070 |
|  | 回填 |  | 0.011 |  | 其 中 | 基础 |  | 0.025 |
| 砌体 |  | 0.042 |  |  | 梁 |  | 0.057 |
| 混 凝 土 | 总量 |  | 0.520 |  |  | 板 |  | 0.846 |
|  | 其 中 | 基础 |  | 0.090 |  |  | 柱 |  | 0.073 |
|  |  | 梁 |  | 0.007 |  |  | 墙 |  | 2.982 |
|  |  | 板 |  | 0.108 |  |  | 楼梯 |  | 0.027 |
|  |  | 柱 |  | 0.005 |  |  | 阳台雨罩 |  | 0.059 |
|  |  | 墙 |  | 0.287 | 门窗 | 门 |  | 0.055 |
|  |  | 楼梯 |  | 0.007 |  | 窗 |  | 0.174 |
|  |  | 阳台 |  | 0.007 | 地面 |  | 0.898 |
|  |  | 其他构件 |  | 0.009 | 天棚 |  | 0.909 |
| 钢筋 | 总量 | kg | 85.859 | 内墙面 |  | 2.523 |
|  | Φ 10 内 |  | 29.265 | 外墙面 |  | 0.555 |
|  | Φ 10 外 |  | 56.594 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他构件 |  | 0.103 |
| 建安工程造价构成 |
| 工程单方造价 | 占工程单方造价比例（%） |
|  | 直接费 | 企业管理费及其他费用 |
| 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 1360.43 | 11.26 | 64.52 | 3.34 | 1.96 | 3.72 | 84.80 | 5.58 | 6.33 | 3.29 | 15.20 |
| 其中：①建筑工程造价构成 |
| 工程单方造价 | 占建筑工程单方造价比例 （%） |
|  | 直接费 | 企业管理费及其他费用 |
| 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机 械 费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 730.56 | 10.58 | 64.35 | 4.32 | 2.06 | 3.88 | 85.19 | 5.20 | 6.33 | 3.29 | 14.81 |
| 其中：②装饰工程造价构成 |
| 工程单方造价 | 占装饰工程单方造价比例 （%） |
|  | 直接费 | 企业管理费及其他费用 |
| 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 174.3 | 17.56 | 53.95 | 4.11 | 2.28 | 4.57 | 82.47 | 7.91 | 6.33 | 3.29 | 17.53 |
| 其中：③安装工程造价构成 |
| 项 目 | 工程单方造价 | 占电气工程单方造价比例 （%） |
|  |  | 直 接 费 | 企业管理费及其他费用 |
|  | 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 电气工程 | 总价 | 248.45 | 10.66 | 67.41 | 1.62 | 1.74 | 3.31 | 84.74 | 5.64 | 6.33 | 3.29 | 15.26 |
|  | 照明 | 52.34 | 23.37 | 42.85 | 1.19 | 3.83 | 7.18 | 78.42 | 11.97 | 6.33 | 3.29 | 21.58 |
|  | 动力 | 18.95 | 10.33 | 67.60 | 2.30 | 1.69 | 3.17 | 85.10 | 5.29 | 6.33 | 3.29 | 14.90 |
|  | 防雷接地 | 7.24 | 22.68 | 32.09 | 12.17 | 3.72 | 7.20 | 77.85 | 12.54 | 6.33 | 3.29 | 22.15 |
|  | 电梯 | 152.43 | 4.39 | 80.45 | 1.07 | 0.71 | 1.38 | 87.99 | 2.40 | 6.33 | 3.29 | 12.01 |
|  | 弱电 | 17.49 | 22.65 | 41.70 | 2.62 | 3.71 | 7.19 | 77.86 | 12.52 | 6.33 | 3.29 | 22.14 |
| 项 目 | 工程单方造价 | 占管道工程单方造价比例 （%） |
|  |  | 直 接 费 | 企业管理费及其他费用 |
|  | 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 管道工程 | 总价 | 207.12 | 9.09 | 70.59 | 1.26 | 1.57 | 2.95 | 85.47 | 4.91 | 6.33 | 3.29 | 14.53 |
|  | 采暖 | 88.58 | 11.07 | 66.20 | 1.07 | 2.01 | 3.76 | 84.11 | 6.27 | 6.33 | 3.29 | 15.89 |
|  | 给排水 | 101.81 | 7.82 | 73.41 | 1.47 | 1.28 | 2.40 | 86.38 | 4.00 | 6.33 | 3.29 | 13.62 |
|  | 消防工程 | 16.73 | 6.36 | 76.71 | 1.07 | 1.04 | 1.95 | 87.13 | 3.26 | 6.33 | 3.29 | 12.87 |

| 框剪结构住宅楼 |
| --- |
| 一：工程概况 |
| 本工程为框剪结构带底商住宅楼，地处四环外。建筑面积 33289.59 ㎡，地上 19 层，地下 2 层，檐高 58.5m 、层高 3m ，包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风空调、空调水、动力、照明、消防报警、综合布线、防雷接地、安全防范、有线电视等十四个专业。含热交换站、消防、空调设备，中高档卫生洁具，普通灯具，外窗为落地窗，不含电梯，居室门。公共部分楼梯间、电梯间地面粘贴地砖，天棚做轻钢龙骨装饰石膏板吊顶，外墙外保温粘贴聚苯板，单层轻质陶粒混凝土条板隔墙，混凝土为预拌混凝土，土方运距 30km 以内。 |
| 设 施 与 装 修 标 准 |
| 层 数 | 19/2 | 装 饰 工 程 | 楼地面 | 预拌细石混凝土整体面层、局部粘贴地砖 |
|  |  |  | 天 棚 | 底层抹灰、局部刮耐水腻子、面层局部耐擦洗涂料、轻钢龙骨装饰石膏板吊顶 |
| 檐 高 | 58.5m |  | 内墙面 | 抹灰、刮耐水腻子、局部刮防裂腻子、耐擦洗涂料、刷高级乳胶漆；厨、卫墙面贴釉面砖 |
| 层 高 | 3m |  | 外墙面 | 抹灰、粘贴金属釉面砖、局部隐框玻璃幕墙 |
|  |  |  | 门 窗 | 铝合金双玻平开窗、安全户门、冷弯钢板防火门 |
| 建 筑 工 程 | 基 础 | C40 预拌抗渗混凝土满堂基础 |  | 隔墙 | 单层轻质陶粒混凝土条板 |
|  | 框架梁 | C40 预拌混凝土 |  | 其 它 | 楼梯间铺地砖、墙及顶棚耐水腻子、耐擦洗涂料 |
|  | 框架柱 | C45 、 C50 、 C55 预拌混凝土 |  |  |  |
|  | 墙 体 | C40 预拌混凝土、陶粒空心砌块框架间墙 | 安 装 工 程 | 采 暖 | 低压镀锌钢管、塑料管热熔连接、橡塑保温、钢制板式散热器 |
|  | 楼 板 | C40 预拌混凝土 |  | 给排水 | PVC-U排水塑料管、柔性排水铸铁管、给水塑料管热熔连接、不锈钢生活水箱、变频泵、钢板水箱、潜水污水泵、自闭阀座便器、红外感应龙头洗脸盆、冷热淋浴器铜管制品，水箱自洁消毒器 |
|  | 楼 梯 | C25 预拌混凝土 |  | 消防 | 低压镀锌钢管、沟槽连接、消防喷洒头、喷淋水泵、湿式报警装置、预作用报警装置、消防水泵结合器、室内消火栓、消防水箱 |
|  | 屋 面 | 陶粒混凝土块、聚苯乙烯泡沫板屋面保温、水泥砖屋面 |  | 照明 | 焊接钢管、线缆敷设、配电箱（柜）、普通灯具 |
|  | 防 水 | 屋面： SBS 改性沥青防水卷材 厨房、卫生间：聚氨脂防水涂料 地下室： SBS 改性沥青油毡 |  | 动力 | 焊接钢管、线缆敷设、配电箱（柜） |
|  | 模 板 | 普通模板 |  | 防雷接地 | 卫生间等电位联接，避雷网敷设，利用底板钢筋及母线作接地极 |
|  | 钢筋连接方式 | 锥螺纹连接 |  | 安全防范 | 焊接钢管、线缆敷设 |
|  |  |  |  | 综合布线 | 桥架安装、焊接钢管、线缆敷设 |
|  |  |  | 有线电视 | 焊接钢管、线缆敷设 |
|  |  |  | 消防报警 | 焊接钢管、线缆敷设、感烟、感温探测器、报警联动器、报警器、消防广播控制器 |
|  |  |  | 通风空调 | 家庭中央空调、镀锌钢板风管、双层百叶风口、电热空气幕、正压送风机、排烟风机、斜流风机 |
| 单方工程量 |
| 名称 | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 土方 | 挖土 | m 3 | 1.278 | 模板 | 总量 | m 2 | 3.067 |
|  | 回填 |  | 0.177 |  | 其 中 | 基础 |  | 0.011 |
| 砌体 |  | 0.089 |  |  | 梁 |  | 0.912 |
| 混 凝 土 | 总量 |  | 0.506 |  |  | 板 |  | 1.115 |
|  | 其 中 | 基础 |  | 0.090 |  |  | 柱 |  | 0.311 |
|  |  | 梁 |  | 0.095 |  |  | 墙 |  | 0.691 |
|  |  | 板 |  | 0.162 |  |  | 楼梯 |  | 0.028 |
|  |  | 柱 |  | 0.038 | 门窗 | 门 |  | 0.089 |
|  |  | 墙 |  | 0.093 |  | 窗 |  | 0.204 |
|  |  | 楼梯 |  | 0.007 | 地面 |  | 0.92 |
| 钢筋 | 总量 | kg | 109.717 | 天棚 |  | 0.93 |
|  | Φ 10 内 |  | 9.305 | 内墙面 |  | 2.75 |
|  | Φ 10 外 |  | 100.412 | 外墙面 |  | 0.60 |
| 人工、主要材料单方消耗量 |
| 其中：①建筑、装饰工程 |
| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| 人 工 | 工日 | 4.053 | 砂 子 | kg | 172.366 |
| 水 泥 | kg | 58.299 | 石 子 |  | 4.115 |
| 钢 筋 |  | 112.464 | 石 灰 |  | 0.328 |
| 混凝土 | m 3 | 0.519 | 防水涂料 |  | 0.605 |
| 铁 件 | kg | 0.026 | 乳 胶 漆 |  | 0.104 |
| 防水卷材 | m 2 | 0.639 | 地砖 | m 2 | 0.169 |
| 砌 块 | m 3 | 0.079 | 隔 墙 板 |  | 0.041 |
| 耐 水 腻 子 | kg | 2.076 | 外墙面砖 |  | 0.293 |
| 其中：②安装工程 |
| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| 人 工 | 工日 | 0.967 | 电 线 | m | 5.143 |
| 水 泥 | kg | 0.361 | 灯 具 | 套 | 0.135 |
| 阀 门 | 个 | 0.127 | 电 缆 | m | 1.339 |
| 型 钢 | kg | 0.603 | 管材(电) | m | 2.373 |
| 管材(水) | m | 0.923 |  |  |  |
| 散 热 器(H600*2000) | 组 | 0.034 |  |  |  |
| 排水管 | m | 0.095 |  |  |  |
| 建安工程造价构成 |
| 工程单方造价 | 占工程单方造价比例（%） |
|  | 直接费 | 间接费及其他费用 |
| 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 1870.88 | 9.01 | 67.63 | 5.23 | 1.90 | 3.10 | 86.86 | 4.53 | 5.66 | 2.94 | 13.14 |
| 其中：①建筑工程造价构成 |
| 工程单方造价 | 占建筑工程单方造价比例（%） |
|  | 直接费 | 间接费及其他费用 |
| 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机 械 费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 957.31 | 9.45 | 62.19 | 7.83 | 2.30 | 3.74 | 85.51 | 4.87 | 6.33 | 3.29 | 14.49 |
| 其中：②装饰工程造价构成 |
| 工程单方造价 | 占装饰工程单方造价比例（%） |
|  | 直接费 | 企业管理费及其他费用 |
| 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 362.70 | 12.74 | 61.75 | 4.95 | 1.91 | 3.31 | 84.66 | 5.73 | 6.33 | 3.29 | 15.35 |
| 其中：③安装工程造价构成 |
| 项 目 | 工程单方造价 | 占电气工程单方造价比例（%） |
|  |  | 直 接 费 | 企业管理费及其他费用 |
|  | 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 电气工程 | 总价 | 180.77 | 11.29 | 65.67 | 1.57 | 2.24 | 3.57 | 84.34 | 6.04 | 6.33 | 3.29 | 15.66 |
|  | 照明 | 103.39 | 9.87 | 69.35 | 0.96 | 1.96 | 3.09 | 85.23 | 5.15 | 6.33 | 3.29 | 14.77 |
|  | 动力 | 16.89 | 4.11 | 80.58 | 1.24 | 0.81 | 1.33 | 88.07 | 2.31 | 6.33 | 3.29 | 11.93 |
|  | 防雷接地 | 3.54 | 26.42 | 19.55 | 15.73 | 5.24 | 8.55 | 75.49 | 14.89 | 6.33 | 3.29 | 24.51 |
|  | 有线电视 | 3.27 | 22.45 | 41.27 | 2.30 | 4.45 | 7.26 | 77.74 | 12.65 | 6.32 | 3.29 | 22.26 |
|  | 综合布线 | 20.85 | 18.99 | 48.58 | 2.19 | 3.77 | 6.15 | 79.68 | 10.71 | 6.33 | 3.29 | 20.32 |
|  | 消防报警 | 27.43 | 10.12 | 68.24 | 1.57 | 2.01 | 3.17 | 85.11 | 5.28 | 6.33 | 3.29 | 14.89 |
|  | 安全防范 | 5.40 | 20.57 | 46.45 | 2.10 | 4.08 | 6.44 | 79.64 | 10.74 | 6.33 | 3.29 | 20.36 |
| 项 目 | 工程单方造价 | 占管道工程单方造价比例（%） |
|  |  | 直 接 费 | 企业管理费及其他费用 |
|  | 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 管道工程 | 总价 | 165.44 | 6.30 | 76.28 | 0.82 | 1.34 | 2.12 | 86.86 | 3.53 | 6.33 | 3.29 | 13.14 |
|  | 采暖 | 43.81 | 9.17 | 69.81 | 0.92 | 2.01 | 3.17 | 85.09 | 5.29 | 6.33 | 3.29 | 14.91 |
|  | 给水 | 53.37 | 2.94 | 84.05 | 0.35 | 0.58 | 0.92 | 88.85 | 1.54 | 6.33 | 3.29 | 11.15 |
|  | 排水 | 18.04 | 8.95 | 70.86 | 1.32 | 1.78 | 2.80 | 85.71 | 4.67 | 6.33 | 3.29 | 14.29 |
|  | 喷淋 | 9.48 | 13.26 | 60.09 | 1.90 | 2.91 | 4.59 | 82.74 | 7.65 | 6.33 | 3.29 | 17.26 |
|  | 消火栓 | 25.17 | 3.74 | 81.66 | 0.70 | 0.82 | 1.30 | 88.23 | 2.16 | 6.33 | 3.29 | 11.77 |
|  | 热交换站 | 7.50 | 2.80 | 83.54 | 0.85 | 0.61 | 0.97 | 88.77 | 1.62 | 6.32 | 3.29 | 11.23 |
|  | 雨水 | 3.68 | 8.64 | 70.61 | 1.27 | 1.89 | 2.99 | 85.39 | 4.98 | 6.33 | 3.29 | 14.61 |
|  | 中水 | 4.39 | 11.14 | 65.24 | 1.28 | 2.44 | 3.86 | 83.97 | 6.43 | 6.32 | 3.29 | 16.03 |
| 项 目 | 工程单方造价 | 占通风空调工程单方造价比例（%） |
|  |  | 直 接 费 | 企业管理费及其他费用 |
|  | 元/m 2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 通风空调 | 总价 | 204.66 | 5.86 | 72.71 | 1.58 | 1.96 | 3.11 | 85.22 | 5.16 | 6.33 | 3.29 | 14.78 |
|  | 一般通风 | 24.66 | 8.95 | 68.33 | 2.89 | 1.96 | 3.10 | 85.22 | 5.16 | 6.33 | 3.29 | 14.78 |
|  | 分体式空调 | 180 | 5.44 | 73.31 | 1.4 | 1.96 | 3.11 | 85.22 | 5.16 | 6.33 | 3.29 | 14.78 |
| 小 区 绿 化 工 程 |
| 一、工程概况 |
| 本工程为住宅小区绿化工程，地处三环路以外，土质为改良土壤，按正常施工季节、有水源浇水考虑，栽植苗木为小乔木、灌木、花卉、色带、丛生竹、草坪，掘苗为土球苗，后期养护为苗木的一个生长周期。 |
| 二、工程造价构成 |
| 项 目 | 单方 造价 | 占单方造价比例（%） |
|  |  | 直 接 费 | 企业管理费及其他费用 |
|  | 元/m2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 总 价 | 73.71 | 18.80 | 49.08 | 15.32 | 1.02 | 2.63 | 86.85 | 3.53 | 6.33 | 3.29 | 13.15 |
| 苗 木 费 | 19.21 | － | 90.38 | 0.00 | － | － | 90.38 | － | 6.33 | 3.29 | 9.62 |
| 种 植 | 22.00 | 30.17 | 7.66 | 41.14 | 1.51 | 4.23 | 84.71 | 5.67 | 6.33 | 3.29 | 15.29 |
| 土 方 | 17.98 | 21.66 | 60.17 | 0.38 | 1.08 | 3.03 | 86.32 | 4.08 | 6.33 | 3.29 | 13.68 |
| 后期管理费 | 14.52 | 22.90 | 43.82 | 15.00 | 1.15 | 3.21 | 86.08 | 4.31 | 6.32 | 3.29 | 13.92 |
| 灌溉程单方造价 | 占单方造价比例（%） |
|  | 直接费 | 企业管理费及其他费用 |
| 元/m2 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 临时设施费 | 现场经费 | 合计 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | 合计 |
| 13.36 | 18.10 | 62.71 | 2.84 | 0.80 | 2.53 | 86.98 | 3.40 | 6.33 | 3.29 | 13.02 |