甲方工程师应掌握的数据 
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量： 
1、多层砌体住宅： 
钢筋30KG/m2 
砼0.3—0.33m3/m2 
2、多层框架 
钢筋38—42KG/m2 
砼0.33—0.35m3/m2 
3、小高层11—12层 
钢筋50—52KG/m2 
砼0.35m3/m2 
4、高层17—18层 
钢筋54—60KG/m2 
砼0.36m3/m2 
5、高层30层H=94米 
钢筋65—75KG/m2 
砼0.42—0.47m3/m2 
6、高层酒店式公寓28层H=90米 
钢筋65—70KG/m2 
砼0.38—0.42m3/m2 
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 
以上数据按抗震7度区规则结构设计 
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 
1、室外门窗（不包括单元门、防盗门）面积占建筑面积0.36—0.4 
2、模版面积占建筑面积2.2左右 
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 
三、施工功效1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 
2、一个砖工一天砌小红砖2600—2900块 
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 
4、瓷砖15平米 
5、刮大白第一遍300平米/天，第二遍180平米/天，第三遍压光90平米/天 
四、基础数据1、混凝土重量2500KG/m3 
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 
3、干砂子重量1500KG/m3，湿砂重量1700KG/m3 
4、石子重量2200KG/m3 
5、一立方米红砖525块左右（分墙厚） 
6、一立方米空心砖175块左右 
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂