目录

总   说   明	5

工程量计算规则总则	7

建筑面积计算规则	7

A.1 土（石）方工程	9

说 明	9

1．土方工程。	9

2.石方工程。	10

3.土方回填工程。	10

4.土(石)方运输工程。	10

5.其他工程。	11

工程量计算规则	11

1.计算土石方工程量前，应确定下列各项资料。	11

2.一般规则。	11

3．土方工程。	12

4.石方工程。	13

5.土方回填工程。	13

6.土石方运输工程。	13

A.2 桩与地基基础工程	14

说 明	14

工程量计算规则	16

A.3 砌筑工程	18

说 明	18

1. 砌砖、砌块。	18

2. 其他砖砌体。	19

3. 砌石。	19

4. 垫层。	19

工程量计算规则	19

1. 砌筑工程量一般规则。	19

2. 砌体厚度。	19

3. 砖石基础。	20

4. 砌体墙。	20

5. 其他砖砌体。	21

6.垫层	21

7. 砖烟囱。	21

8. 砖砌水塔。	21

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程	22

说 明	22

1.内容	22

2.混凝土工程。	22

3.构筑物。	23

4.预制混凝土构件安装及运输工程。	23

5. 防火组合变压型排气道。	23

工程量计算规则	24

1.混凝土工程。	24

（1）现浇混凝土拌制	24

（2）现浇混凝土浇捣	24

（3）构筑物混凝土	26

（4）预制混凝土构件制作工程量，按以下规定计算。	27

2.预制混凝土构件安装及运输。	27

3. 防火组合变压型排气道。	28

4.钢筋工程。	28

A.5 木结构工程	29

说 明	29

工程量计算规则	29

A.6 金属结构工程	30

说 明	30

1. 构件制作	30

2. 构件安装	30

3. 构件运输	31

4. 其他说明	32

工程量计算规则	32

A.7 屋面及防水工程	32

说 明	32

工程量计算规则	33

1．屋面工程。	33

2.屋面防水工程	34

3．墙和地面防水、防潮工程	35

4.变形缝	35

A.8 保温、隔热、防腐工程	35

说 明	35

1.保温、隔热。	35

2.防腐。	36

工程量计算规则	36

1. 保温、隔热。	36

2.防腐。	37

A.9 楼地面工程	37

说 明	37

工程量计算规则	38

A.10 墙、柱面工程	39

说 明	39

工程量计算规则	40

1.一般抹灰、装饰抹灰、勾缝	40

2.镶贴块料	40

3.墙柱饰面	41

4.隔断	41

5.幕墙	41

A.11 天棚工程	41

说 明	41

工程量计算规则	42

1. 天棚抹灰。	42

2. 天棚吊顶。	42

3.其他。	42

A.12 门窗工程	43

说 明	43

工程量计算规则	43

A.13 油漆、涂料、裱糊工程	44

说 明	44

工程量计算规则	45

A.14 其他装饰工程	47

说 明	47

工程量计算规则	48

A.15 脚手架工程	49

说　明	49

工程量计算规则	49

1．砌筑脚手架。	50

2．现浇混凝土脚手架。	50

3．构筑物脚手架。	51

4．装饰脚手架。	51

A.16 垂直运输工程	52

说 明	52

工程量计算规则	52

1．建筑物、构筑物工程计算规则。	52

2．建筑物局部装饰装修工程计算规则。	53

A.17 模板工程	53

说 明	53

工程量计算规则	54

1．现浇混凝土模板	54

2．构筑物混凝土模板工程量，按以下规定计算。	55

3．预制混凝土构件模板工程量，按以下规定计算。	55

A.18 混凝土运输及泵送工程	55

说 明	55

工程量计算规则	55

A.19 建筑物超高增加费	56

说 明	56

工程量计算规则	57

1．建筑、装饰装修工程计算规则。	57

2．建筑物局部装饰装修工程计算规则。	57

A.20大型机械设备基础，安拆及进退场费	57

说 明	57

工程量计算规则	58

A.21 材料二次运输	58

说 明	58

工程量计算规则	58

A.22 成品保护工程	59

说 明	59

工程量计算规则	59

# 总   说   明

1.《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（以下简称本定额）是完成规定计量单

位建筑和装饰装修分部分项工程合格产品所需的人工费、材料和机械台班的消耗量标准。

2.本定额适用于广西壮族自治区辖区范围内新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程。

3.本定额是编审设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算、调解处理工程造价纠纷、鉴定工程造价的依据；是合理确定和有效控制工程造价、衡量投标报价合理性的基础；是编制企业定额、投标报价的参考。

4.本定额的编制依据。

⑴《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》。

⑵《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）。

⑶《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）。

⑷《全国统一建筑工程基础定额》（GJD-101-95）和《全国统一建筑工程基础定额编制说明》（土建工程）。

⑸ 2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》和2005年《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》以及有关补充定额。

⑹ 2004年《全国建筑安装工程统一劳动定额》及我区的补充劳动定额。

⑺ 现行国家有关产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程。

⑻ 其他法律、法规及有关建筑工程造价管理规定。

5.本定额是按照广西建筑施工企业正常施工条件、现有的施工机械装备水平、合理的施工工期、施工工艺和劳动组织为基础进行编制的，反映了社会平均消耗水平。

6.本定额的工作内容，扼要说明了主要施工工序，次要工序虽未具体说明，但均已包含在定额内。

7.本定额包括施工过程中所需的人工费、材料、半成品和机械台班数量，除定额中有规定允许调整外，不得因具体工程施工组织设计、施工方法及工、料、机等耗量与定额不同时进行调整换算。如定额中以饰面夹板、实木、木质装饰线条表示的，其材质包括榉木、橡木、柚木、枫木、核桃木、樱桃木、桦木、水曲柳等；部分列有榉木或者柚木等的子目，如实际使用的材质与取定的不符时，可以换算。

8.本定额人工消耗量确定。

人工消耗量以实物量人工费表现，是完成规定计量单位建筑和装饰装修分部分项工程合格产品所需的人工费用。包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费，以及按规定缴纳个人部分的住房公积金与社会保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）。

9.本定额材料及配合比消耗量的确定。

⑴ 本定额采用的建筑装饰装修材料、成品、半成品均应符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品。

⑵ 本定额中的材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、辅助材料和零星材料等，并计算了相应的施工场内运输及施工操作的损耗。损耗的内容和范围包括：从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。

⑶用量很少、占材料费比重很小的零星材料合并为其他材料费，以元表示。

⑷施工措施性消耗部分，周转性材料按不同施工方法、不同材质分别以一次摊销量列出。

⑸本定额中均已包括材料、成品、半成品，从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的水平和垂直运输。如发生再次搬运的，按本定额A.21材料二次运输相应子目计算。

10.本定额的机械台班消耗量确定。

是按正常合理的机械配备、机械施工工效、结合现场实际测算确定的。用量很少、占机械费比重很小的其他机械合并为其他机械费，以元表示。

11.本定额木种分类如下：

一类：红松、水桐木、樟子松。

二类：白松（云杉、冷杉）、杉木、杨木、柳木、椴木。

三类：青松、黄花松、秋子木、马尾松、东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木、柚木、樟木。

四类：栎木（柞木）、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木（麻栎、青刚）、桦木、荷木、水曲柳、华北榆木。

12.本定额除脚手架、垂直运输定额已注明其适用高度外，均按建筑物檐口高度20m以下编制；檐口高度超过20m时，另按本定额A.19建筑物超高增加费相应子目计算。

13.本定额已综合了搭拆3.6m以内简易脚手架用工及脚手架摊销材料，3.6m以上需搭设的装饰装修脚手架按本定额A.15脚手架工程相应子目执行。

14.使用预拌砂浆和干混砂浆。

按本定额中相应使用现场搅拌砂浆的子目进行套用和换算，并按以下办法对人工费、材料和机械台班消耗量进行调整：
⑴ 使用预拌砂浆。
①使用机械搅拌的子目，每1m3砂浆扣减定额人工费 41.04 元；使用人工搅拌的子目，每1m3砂浆扣减定额人工费 50.73 元；
②将定额子目中的现场搅拌砂浆换算为预拌砂浆；
③扣除相应子目中的灰浆搅拌机台班。
⑵ 使用干混砂浆。
①每1m3砂浆扣减定额人工费17.10 元；
②每1m3现场搅拌砂浆换算成干混砂浆1.75t及水0.29 m3；
③灰浆搅拌机台班不变，如用其他方式搅拌亦不增减费用。

15.本定额未列的子目，参照安装、市政、园林工程等定额的相应子目执行。

16.本定额注有××以内或××以下者，均包括××本身；××以外或××以上者，则不包括××本身。

17.工程计价中如发生定额缺项需作补充的，可由建设单位和施工单位根据实际情况作一次性补充定额，报当地建设工程造价管理机构审核，并由当地建设工程造价管理机构报广西壮族自治区建设工程造价管理总站备案。

18.本定额由广西壮族自治区建设工程造价管理总站统一管理，统一解释。

# 工程量计算规则总则

1.为了统一工业与民用建筑的建筑装饰装修工程各分部分项工程量的计算尺度及标准，制定本规则。

2.本规则适用于使用本定额计算工业与民用建筑的建筑装饰装修工程各分部分项工程量。

3.建筑装饰装修工程工程量的计算除按本定额说明和各章节规则规定外，尚应依据以下文件。

（1）经审定的施工设计图纸及说明，以及设计文件规定采用的标准图集。

（2）经审定的施工组织设计或施工技术措施方案。

（3）施工及验收规范、经审定的其他有关技术经济文件。

4.本规则的计算尺寸，以设计图纸表示的尺寸为准。除另有规定外，工程量的计量单位应按下列规定计算。

（1）以体积计算的为立方米（m3）。

（2）以面积计算的为平方米（m2）。

（3）以长度计算的为米（m）。

（4）以重量计算的为吨或千克(T或kg)。

（5）以个（件、套或组）计算的为个（件、套或组）。

5.汇总工程量时，工程量的有效位数应遵循下列规定。

（1）以立方米、平方米、米、千克（m3、m2、m、kg）为单位的，保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。

（2）以吨（t）为单位的，保留小数点后三位数字，第四位四舍五入。

（3）以个（件、套或组）为单位的，取整数。

6.各分部分项工程量计算规则除定额中另有规定外，各章节之间的计算规则不得相互串用。

# 建筑面积计算规则

1.单层建筑物的建筑面积，应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算，并应符合下列规定：

(1) 单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积；高度不足2.20m者应计算1/2面积。

(2) 利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积；净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积；净高不足1.20m的部位不应计算面积。

2.单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

3.多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算；二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

4.多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积；净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积；当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。

5.地下室、半地下室（车间、商店、车站、车库、仓库等），包括相应的有永久性顶盖的出入口，应按其外墙上口（不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙）外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

6.坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在2.20m及以上的部位应计算全面积；层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层，应按其利用部位水平面积的1/2计算；设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。

7.建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时，应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

8.建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。

9.立体书库、立体仓库、立体车库，无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

10.有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

11.建筑物外有围护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足 2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。

12.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。

13.建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

14.设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物，应按其底板面的外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

15.建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。

16.雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。

17.有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。

18.建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。

19.有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。

20.高低联跨的建筑物，应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积；其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。

21.以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。

22.建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层外边线计算建筑面积。

23.建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算。

24.下列项目不应计算面积：

（1）建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）。

（2）建筑物内的设备管道夹层。

（3）建筑物内分隔的单层房间，舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。

（4）屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。

（5）建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。

（6）勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板（箱）、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。

（7）无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。

（8）自动扶梯、自动人行道。

（9）独立烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。

# A.1 土（石）方工程

# 说 明

## 1．土方工程。

（1）土壤分类：详见表A.1-10土壤分类表。

（2）人工挖土方定额除挖淤泥、流砂为湿土外，均按干土编制，如挖湿土时，人工费乘以系数1.18。干、湿土的划分以地质勘察资料为准，含水率≥25%为湿土；或以地下常水位为准，常水位以上为干土，以下为湿土；如采用降水措施的，应以降水后的水位为地下常水位，降水措施费用应另行计算。

（3）本定额未包括地下水位以下施工的排水费用，发生时应另行计算。挖土方时如有地表水需要排除，亦应另行计算。

（4）人工挖土方深度以1.5m为准，如超过1.5m者，需用人工将土运至地面时，应按相应定额子目人工费乘以表A.1-1所列系数（不扣除1.5m以内的深度和工程量）。

表A.1-1 系数表

| 深度 | 2m以内 | 4m以内 | 6m以内 | 8m以内 | 10m以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.08 | 1.24 | 1.36 | 1.50 | 1.64 |

注：如从坑内用机械向外提土者，按机械提土定额执行。实际使用机械不同时，不得换算。

（5）在有挡土板支撑下挖土方时，按实挖体积，人工费乘以系数1.2。

（6）桩间净距小于4倍桩径（或桩边长）的，人工挖桩间土方（包括土方、沟槽、基坑）按相应子目的人工费乘以系数1.25，机械挖桩间土方按相应子目的机械乘以系数1.1，计算工程量时，应扣除单根横截面面积0.5m2以上的桩（或未回填桩孔）所占的体积。

（7）机械挖（填）土方，单位工程量小于2000m3时，定额乘以系数1.1。

（8）机械挖土人工辅助开挖，按施工组织设计的规定分别计算机械、人工挖土工程量；如施工组织设计无规定时，按表A.1-2规定确定机械和人工挖土比例。

表A.1-2

系数表

|  | 地下室 | 基槽（坑） | 地面以上土方 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械挖土方 | 0.96 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| 人工挖土方 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.06 |

注：人工挖土部分按相应定额子目人工费乘以系数1.5，如需用机械装运时，按机械装（挖）运一、二类土定额计算。

（9）机械挖土方定额中土壤含水率是按天然含水率为准制定的：含水率大于25%时，定额人工、机械乘以系数1.15；若含水率大于40%时，另行计算。

（10）挖掘机在垫板上作业时，人工费、机械乘以系数1.25，定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。

（11）挖掘机挖沟槽、基坑土方，执行挖掘机挖土方相应子目，挖掘机台班量乘以系数1.2。

（12）挖淤泥、流砂工程量，按挖土方工程量计算规则计算；未考虑涌砂、涌泥，发生时按实计算。

（13）机械土方定额是按三类土编制的，如实际土壤类别不同时， 定额中的推土机、挖掘机台班量乘以表A.1-3中系数。

表A.1-3 系数表

| 项 目 | 一、二类土壤 | 四类土壤 |
| --- | --- | --- |
| 推土机推土方 | 0.84 | 1.14 |
| 挖掘机挖土方 | 0.84 | 1.14 |

## 2.石方工程。

（1）岩石分类，详见表A.1-11岩石分类表。

（2）机械挖（运）极软岩，套机械挖（运）三类土子目计算，定额中的推土机、挖掘机台班量乘以系数2、汽车台班量乘以系数1.38。

（3）摊座是指爆破后的平面，用人工凿岩方式进行修理，按设计图纸要求加工成平整的表面。设计图纸有此要求的，才可计算人工摊座或者人工修整石方边坡。

（4）石方爆破定额（除控制爆破外）是按炮眼法松动爆破编制的，不分明炮、闷炮，如实际采用闷炮爆破的，其覆盖材料应另行计算。

（5）石方爆破定额是按电雷管导电起爆编制的，如采用火雷管爆破时, 雷管应换算，数量不变。扣除定额中的胶质导线，换为导火索，导火索的长度按每个雷管2.12m计算。

（6）定额中的爆破子目是按炮孔中无地下渗水、积水编制的，炮孔中若出现地下渗水、积水时，处理渗水或积水发生的费用另行计算。定额内（除石方控制爆破子目外）未计爆破时所需覆盖的安全网、草袋、架设安全屏障等设施，发生时另行计算。

## 3.土方回填工程。

（1）填土碾压填料按压实后体积计算。

（2）填土碾压每层填土（松散）厚度：羊角碾和内燃压路机不大于300mm ；振动压路机不大于500mm。

## 4.土(石)方运输工程。

（1）推土机推土、推石碴上坡，如果坡度大于5%时，其运距按坡度区段斜长乘以表A.1-4所列系数计算。

表A.1-4 系数表

| 坡度 % | 5～10 | 15以内 | 20以内 | 25以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |

（2）汽车、人力车重车上坡降效因素 ，已综合在相应的运输定额项目中，不再另行计算。

（3）推土机推土土层厚度小于300mm时，推土机台班用量乘以系数1.25。

（4）推土机推未经压实的积土时，按相应定额子目乘以系数0.73。

（5）机械上下行驶坡道的土方，可按施工组织设计合并在土方工程量内计算。

（6）淤泥、流砂运输定额按即挖即运考虑。对没有即时运走的，经凉晒后的淤泥、流砂按运一般土方子目计算。

（7）机械运极软岩按机械运三类土计算，定额中的机械台班量乘以系数1.38。

（8）土（石）方运输未考虑弃土场所收取的渣土消纳费，若发生时按实办理签证计算。

## 5.其他工程。

支挡土板定额项目分为密撑和疏撑，密撑是指满支挡土板；疏撑是指间隔支挡土板，实际间距不同时，定额不作调整。

# 工程量计算规则

## 1.计算土石方工程量前，应确定下列各项资料。

（1）土壤及岩石类别的确定：土石方工程土壤及岩石类别的划分，依据工程勘察资料与 表A.1-10土壤分类表及表A.1-11岩石分类表对照后确定。

（2）地下水位标高及降（排）水方法。

（3）土方、沟槽、基坑挖（填）起始标高、施工方法及运距。

（4）岩石开凿、爆破方法、石渣清运方法及运距。

（5）其他有关资料。

## 2.一般规则。

（1）土方体积，均以挖掘前的天然密实体积为准计算。如需折算时，可按表A.1-5所列系数换算。

表A.1-5 土方体积折算表

| 天然密实体积 | 虚方体积 | 夯实后体积 | 松填体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.77 1.00 1.15 0.92 | 1.00 1.30 1.50 1.20 | 0.67 0.87 1.00 0.80 | 0.83 1.08 1.25 1.00 |

（2）石方体积，均以挖掘前的天然密实体积为准计算。如需折算时，可按表A.1-6所列系数换算。

表A.1-6 石方体积折算表

| 石方类别 | 天然密实体积 | 虚方体积 | 松填体积 | 码 方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石方 块石 砂夹石 | 1.00 1.00 1.00 | 1.54 1.75 1.07 | 1.31 1.43 0.94 | 1.67 |

（3）挖土方平均厚度应按自然地面测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面至交付使用施工场地标高确定，无交付使用施工场地标高时，应按自然地面标高确定。

## 3．土方工程。

（1）平整场地

① 平整场地是指建筑场地厚度在±300mm以内的挖、填、运、找平，如±300mm以内全部是挖方或填方，应套相应挖填及运土子目；挖 、填土方厚度超过±300mm时，按场地土方平衡竖向布置另行计算，套相应挖填土方子目。

② 平整场地工程量按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算。按竖向布置进行大型挖土或回填土时，不得再计算平整场地的工程量。

（2）挖沟槽、基坑、土方划分。

凡图示沟槽底宽在7m以内，且沟槽长大于槽宽3倍以上的，为沟槽。

凡图示基坑面积在150m2 以内的为基坑。

凡图示沟槽底宽7m以上，坑底面积在150m2 以上的，均按挖土方计算。

（3）挖沟槽、基坑需支挡土板时，其宽度按图示沟槽、基坑底宽，单面加100mm，双面加200mm计算。

（4）计算挖沟槽、基坑、土方工程量需放坡时，按施工组织设计规定计算；如无施工组织设计规定时，可按表A.1-7放坡系数计算。

表A.1-7 放坡系数表

| 土壤类别 | 深度超过（m） | 人工挖土 | 机械挖土 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在坑内作业 | 在坑上作业 | 顺沟槽在坑上作业 |
| 一、二类土 三类土 四类土 | 1.20 1.50 2.00 | 1:0.50 1:0.33 1:0.25 | 1:0.33 1:0.25 1:0.10 | 1:0.75 1:0.67 1:0.33 | 1:0.50 1:0.33 1:0.25 |

注：1.沟槽、基坑中土壤类别不同时，分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土壤厚度加权平均计算。

2.计算放坡时，在交接处的重复工程量不予扣除，原槽、坑作基础垫层时，放坡自垫层上表面开始计算。垫层需留工作面时，放坡自垫层下表面开始计算。

（5）基础施工所需工作面，按施工组织设计规定计算（实际施工不留工作面者，不得计算）；如无施工组织设计规定时，按表A.1-8规定计算。

表A.1-8 基础施工所需工作面宽度计算表

| 基础材料 | 每边各增加工作面宽度(mm) |
| --- | --- |
| 砖基础 浆砌毛石、条石基础 混凝土基础垫层支模板 混凝土基础支模板 基础垂直面做防水层 | 200 150 300 300 1000（防水层面） |

（6）挖沟槽长度，外墙按图示中心线长度计算；内墙按地槽槽底净长度计算，内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。

（7）挖管道沟槽按图示中心线长度计算，沟底宽度，设计有规定的，按设计规定尺寸计算，设计无规定的，可按表A.1-9规定宽度计算。

表A.1-9 管沟施工每侧所需工作面宽度计算表

| 管 沟 材 料 | 管道结构宽(mm) |
| --- | --- |
|  | ≤500 | ≤1000 | ≤2500 | ＞2500 |
| 混凝土及钢筋混凝土管道(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 其他材质管道(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |

注：1．按上表计算管道沟土方工程量时，各种井类及管道接口等处需加宽增加的土方量不另行计算，底面积大于20m2的井类，其增加工程量并入管沟土方内计算。

2．管道结构宽:有管座的按基础外缘，无管座的按管道外径。

（8）基础土方大开挖后再挖地槽、地坑，其深度应以大开挖后土面至槽、坑底标高计算；其土方如需外运时，按相应定额规定计算。

## 4.石方工程。

（1）石方工程的沟槽、基坑与平基的划分按土方工程的划分规定执行。

（2）岩石开凿及爆破工程量，区别石质按下列规定计算。

① 人工凿岩石，按图示尺寸以立方米计算。

② 爆破岩石按图示尺寸以立方米计算，其中人工打眼爆破和机械打眼爆破其沟槽、基坑深度、宽度超挖量为：较软岩、较硬岩各200mm；坚硬岩为150mm。超挖部分岩石并入岩石挖方量之内计算。石方超挖量与工作面宽度不得重复计算。

## 5.土方回填工程。

回填土区分夯填、松填按图示回填体积并依据下列规定，以立方米计算。

（1）场地回填土：回填面积乘以平均回填厚度计算。

（2）室内回填：按主墙(厚度在120mm以上的墙)之间的净面积乘以回填土厚度计算，不扣除间隔墙。

（3）基地回填：按挖方工程量减去自然地坪以下埋设基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）

（4）余土或取土工程量可按下式计算。

余土外运体积＝挖土总体积－回填土总体积

式中计算结果为正值时为余土外运体积，负值时为需取土体积。

（5）沟槽、基坑回填砂、石、天然三合土工程量按图示尺寸以立方米计算，扣除管道、基础、垫层等所占体积。

（6）建筑场地原土碾压以平方米计算，填土碾压按图示填土厚度以立方米计算。

## 6.土石方运输工程。

（1）土石方运输工程量按不同的运输方法和距离分别以天然密实体积计算。如实际运输疏松的土石方时，应按本章计算规则中一般规则的规定换算成天然密实体积计算。

（2）土（石）方运距。

① 推土机推土运距：按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。

② 自卸汽车运土运距：按挖方区重心至填方区（或堆放地点）重心的最短距离计算。

7.其他。

（1）挡土板面积，按槽、坑垂直支撑面积计算，支挡土板后，不得再计算放坡。

（2）基础钎插按钎插入土深度以米计算。

表A.1-10 土壤分类表

| 土壤分类 | 土壤名称 | 开挖方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、二类土 | 粉土、砂土（粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂）、粉质黏土、弱中盐渍土、软土（淤泥质土、泥炭、泥炭质土）、软塑红黏土、冲填土 | 用锹、少许用镐、条锄开挖、机械能全部直接铲挖满载者 |
| 三类土 | 黏土、碎石（圆砾、角砾）混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土 | 主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者或可直接铲挖但不能满载者 |
| 四类土 | 碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 | 全部用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘、机械须普遍刨松方能铲挖满载者 |

表A.1-11 岩石分类表

| 岩石分类 | 代表性岩石 | 开挖方法 |
| --- | --- | --- |
| 极软岩 | 1.全风化的各种岩石 2.各种半成岩 | 部分用手凿工具、部分用爆破法开挖 |
| 软 质 岩 | 软岩 | 1.强风化的坚硬岩或较硬岩 2.中等风化－强风化的较软岩 3.未风化－微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等 | 用风镐和爆破法开挖 |
|  | 较软岩 | 1.中等风化－强风化的坚硬岩或较硬岩 2.未风化－微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等 | 用爆破法开挖 |
| 硬 质 岩 | 较硬岩 | 1.微风化的坚硬岩等 2.未风化－微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等 | 用爆破法开挖 |
|  | 坚硬岩 | 未风化－微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等 | 用爆破法开挖 |

# A.2 桩与地基基础工程

# 说 明

1.本定额适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础。

2.本定额土壤级别的划分应根据工程地质资料中的土层构造和土壤物理、力学性能的有关指标，参考纯沉桩的时间确定。凡遇有砂夹层者，应首先按砂层情况确定土级。无砂层者，按土壤物理力学性能指标并参考每米平均纯沉桩时间确定。用土壤力学性能指标鉴别土壤级别时，桩长在12m以内，相当于桩长的三分之一的土层厚度应达到所规定的指标。桩长12m以外，按5m厚度确定。土质鉴别见表A.2-1。

表A.2-1  土 质 鉴 别 表

| 内 容 | 土壤级别 |
| --- | --- |
|  | 一级土 | 二级土 |
| 说 明 | 桩经外力作用较易沉入的土，土壤中夹有较薄的砂层 | 桩经外力作用较难沉入的土，土壤中夹有不超过3m的连续厚度砂层 |
| 砂夹层 | 砂层连续厚度 砂层中卵石含量 | ＜1m - | ＞1m ＜15% |
| 物理性能 | 压缩系数 孔隙比 | ＞0.02 ＞0.7 | ＜0.02 ＜0.7 |
| 力学性能 | 静力触探值 动力触探击数 | ＜50 ＜12 | ＞50 ＞12 |
| 每米纯沉桩时间平均值 | ＜2min | ＞2min |

3.人工挖孔桩，不分土壤类别、不分机械类别和性能均执行本定额。本定额分成孔和桩芯混凝土两部分，成孔定额子目包括挖孔和护壁混凝土浇捣等。

4.本定额预制桩子目（除静压预制管桩外），均未包括接桩，如需接桩，除按相应打（压）桩定额子目计算外，按设计要求另行计算接桩子目，其机械可按相应打桩机械调整，台班含量不变。

5.打预制钢筋混凝土桩，起吊、运送、就位是按操作周边15m以内的距离确定的，超过15m以外另按相应运输定额子目计算。

6.现浇混凝土浇捣是按商品混凝土编制的，采用泵送时套用定额相应子目，采用非泵送时，每立方米混凝土增加人工费21元。

7.钻（冲）孔灌注桩。

（1）本定额钻（冲）孔灌注桩按转盘式钻孔桩和旋挖桩编制，冲孔桩套转盘式钻孔桩相应定额子目。

（2）本定额钻（冲）孔灌注桩分成孔、入岩、灌注分别按不同的桩径编制。

（3）定额已综合考虑了穿越砂（粘）土层碎（卵）石层的因素，如设计要求进入岩石层时，套用相应定额计算入岩增加费。

（4）钻（冲）孔灌注桩定额已经包含了钢护套筒埋设，如实际施工钢护套筒埋设深度与定额不同时不得换算。

（5）钻（冲）孔灌注桩的土方场外运输按成孔体积和实际运距分别套用A.1土（石）方工程相应定额计算。

（6）钻（冲）孔灌注桩如先用沉淀池沉淀泥浆后再运渣的，沉淀后的渣土及拆除的沉淀池外运套相应定额或按现场签证计算。

8.打永久性钢板桩的损耗量：槽钢按6%，拉森桩按1%。打临时性钢板桩，若为租赁使用的则按实际租赁价值计算（包括租赁、运输、截割、调直、防腐及损耗）；若为施工单位的钢板桩，则每打拔一次按钢板桩价值的7%计取折旧，即按定额套打桩、拔桩项目后再加上钢板桩的折旧费用。

9.单位工程打（压、灌）桩工程量在表A.2-2规定的数量以内时，其人工、机械按相应定额子目乘以系数1.25计算。

表A.2-2  单位工程打、压（灌）桩工程量

| 项 目 | 单位工程的工程量 | 项 目 | 单位工程的工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土方桩 | 150m3 | 打孔灌注砂石桩 | 60m3 |
| 钢筋混凝土管桩 | 50m3 | 钻（冲）孔灌注混凝土桩 | 100m3 |
| 钢筋混凝土板桩 | 50m3 | 灰土挤密桩 | 100m3 |
| 钢板桩 | 50t | 打孔灌注混凝土桩 | 60m3 |

10.打试验桩按相应定额子目的人工、机械乘以系数2计算。

11.打桩、压桩、打孔等挤土桩，桩间净距小于4倍桩径（或桩边长）的，按相应定额子目中的人工、机械乘以系数1.13。

12.定额以打直桩为准，如打斜桩，斜度在1:6以内者，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.25，如斜度大于1:6者，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.43。

13.定额以平地（坡度小于15。）打桩为准，如在堤坡上（坡度大于15。）打桩时，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内（基坑深度大于1.5m）打桩或在地坪上打坑槽内（坑槽深度大于1m）桩时，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.11。

14.定额各种灌注的材料用量中，均已包括表A.2-3规定的充盈系数和材料损耗。实际充盈系数与定额规定不同时，按下式换算：

表A.2-3  充盈系数和材料损耗

| 项目名称 | 充盈系数 | 损耗率% | 项目名称 | 充盈系数 | 损耗率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打孔灌注混凝土桩 | 1.25 | 1.5 | 打孔灌注砂桩 | 1.30 | 3 |
| 钻孔灌注混凝土桩 | 1.30 | 1.5 | 打孔灌桩砂石桩 | 1.30 | 3 |
| 水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩） | 1.30 | 1.5 | 地下连续墙 | 1.20 | 1.5 |

其中灌注砂石桩除上述充盈系数和损耗率外，还包括级配密实系数1.334。

15.在桩间补桩或强夯后的地基打桩时，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.15。

16.送桩（除圆木桩外）套用相应打桩定额子目，扣除子目中桩的用量，人工、机械乘以系数1.25，其余不变。

17.金属周转材料中包括桩帽、送桩器、桩帽盖、活辨桩尖、钢管、料斗等属于周转性使用的材料。

18.预制钢筋混凝土管桩的空心部分如设计要求灌注填充材料时，应套用相应定额另行计算。

19.入岩增加费按以下规定计算：极软岩不作入岩，硬质岩按入岩计算，软质岩按相应入岩子目乘以系数0.5。

20.凿人工挖孔桩护壁按凿灌注桩定额乘以系数0.5；凿水泥粉煤灰桩（CFG）按凿灌注桩定额乘以系数0.3。

21.锚杆、土钉在高于地面1.2m处作业，需搭设脚手架的，按本定额的A.16脚手架工程相应子目计算，如需搭设操作平台，按实际搭设长度乘以2m宽，套满堂脚手架计算。

22.预制桩桩长除合同另有约定外，预算按设计长度计算，结算按实际入土桩的长度计算，超出地面的桩头长度不得计算，但可计算超出地面的桩头材料费。

# 工程量计算规则

1.计算打桩（灌注桩）工程量前应确定下列事项。

（1）确定土质级别：根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。

（2）确定施工方法、工艺流程，采用机型，桩、土壤泥浆运距。

2.打预制钢筋混凝土桩（含管桩）的工程量，按设计桩长（包括桩尖，即不扣除桩尖虚体积）乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。

3.静力压桩机压桩。

（1）静压方桩工程量按设计桩长（包括桩尖，即不扣除桩尖虚体积）乘以桩截面面积以立方米计算。

（2）静压管桩工程量按设计长度以米计算；管桩的空心部分灌注混凝土，工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算；预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时，钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。

4.螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。

5.接桩：电焊接桩按设计接头，以个计算；硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。

6.送桩：按桩截面面积乘以送桩长度（即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0.5m）以立方米计算。

7.打孔灌注桩。

（1）混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积，按[设计桩长（包括桩尖，即不扣除桩尖虚体积）+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。

（2）扩大（复打）桩的体积按单桩体积乘以次数计算。

（3）打孔时，先埋入预制混凝土桩尖，再灌注混凝土者，桩尖的制作和运输按本定额A.4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算，灌注桩体积按[设计长度（自桩尖顶面至桩顶面高度）+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。

8.钻（冲）孔灌注桩和旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。

（1）钻（冲）孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

（2）灌注混凝土工程量按桩长乘以设计桩截面积计算，桩长=设计桩长＋设计超灌长度，如设计图纸未注明超灌长度，则超灌长度按500mm计算。

（3）钻（冲）孔灌注桩、旋挖桩入岩工程量按入岩部份的体积计算。

（4）泥浆运输工程量按钻孔实体积以立方米计算。

9. 长螺旋钻孔压灌桩和水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）。

长螺旋钻孔压灌桩和水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）按桩长乘以设计桩截面以立方米计算，桩长＝设计桩长＋设计超灌长，如设计图纸未注明超灌长度，则超灌长度按500mm计算。

10.人工挖孔桩。

（1）人工挖孔桩成孔按设计桩截面积（桩径=桩芯＋护壁）乘以挖孔深度加上桩的扩大头体积以立方米计算。

（2）灌注桩芯混凝土按设计桩芯的截面积乘以桩芯的深度（设计桩长＋设计超灌长度）加上桩的扩大头增加的体积以立方米计算。

（3）人工挖孔桩入岩工程量按入岩部份的体积计算。

11.灰土挤密桩、深层搅拌桩按设计截面面积乘以设计长度按立方米计算。

12.高压旋喷水泥桩按水泥桩体长度以米计算。

13.打拔钢板桩按钢板桩重量以吨计算。

14.打圆木桩的材积按设计桩长和梢径根据材积表计算。

15.压力灌浆微型桩按设计区分不同直径按主杆桩体长度以米计算。

16.地下连续墙。

（1）地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘以厚度乘以槽深以立方米计算。

（2）锁口管接头工程量，按设计图示以段计算；工字形钢板接头工程量，按设计图示尺寸乘以理论质量以质量计算。

17.地基强夯按设计图强夯面积区分夯击能量、夯击遍数，以平方米计算。

18.锚杆钻孔灌浆、砂浆土钉按入土（岩）深度以米计算。锚筋按本定额Ａ.4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目计算。

19.喷射混凝土护坡按护坡面积以平方米计算。

20.高压定喷防渗墙按设计图示尺寸以平方米计算。

21.凿（截）桩头的工程量的计算。

（1）桩头钢筋截断按钢筋根数计算。

（2）凿桩头按设计图示尺寸或施工规范规定应凿除的部分，以立方米计算。

（3）凿除人工挖孔桩护壁、水泥粉煤灰桩（CFG）工程量按需凿除的实体体积计算。

（4）机械切割预制管桩,按桩头个数计算。

# A.3 砌筑工程

# 说 明

## 1. 砌砖、砌块。

(1)本定额砌砖、砌块子目按不同规格编制，材料种类不同时可以换算，人工、机械不变。

(2) 砌体子目中砌筑砂浆标号为M5.0，设计要求不同时可以换算。

(3) 砌体子目中均包括了原浆勾缝的工、料，加浆勾缝时，另按本定额A.10墙、柱面工程相应子目计算，原浆勾缝的工、料不予扣除。

(4）砖墙子目中已包括了砖碹、砖过梁、砖圈梁、门窗套、窗眉、窗台线、附墙烟囱、腰线、压顶线、砖挑檐及泛水等。

(5）砖砌女儿墙、栏板（除楼梯栏板、阳台栏板外）、围墙按相应的墙体定额执行。

(6）砌体内的钢筋，按本定额A.4混凝土及钢筋混凝土工程中钢筋相应规格的子目计算。

(7）圆形烟囱基础按基础定额执行，人工乘以系数1.2。

(8）砖砌挡土墙：墙厚在2砖以内的，按砖墙定额执行；墙厚在2砖以上的，按砖基础定额执行。

(9) 砖砌体及砌块砌体不分内、外墙，均按材料种类、规格及砌体厚度执行相应定额。

(10）砖墙、砖柱按混水砖墙、砖柱子目编制，单面清水墙、清水柱套用混水砖墙、砖柱子目，人工乘以1.1系数。

(11) 砌筑圆形（包括弧形）砖墙及砌块墙，半径≤10m者，套用弧形墙子目，无弧形墙子目的项目，套用直形墙子目，人工乘以系数1.1，其余不变；半径＞10m者，套用直形墙子目。

(12) 砌块子目中已包括实心配块，砌块墙体顶部如采用其他种类配块补砌，不得换算。

(13) 砌块砌体与不同材质构件接缝处需加强铁丝网、网格布的，按本定额 A.10 墙、柱面工程相应子目计算。

(14) 砌块砌体子目按水泥石灰砂浆编制，如设计使用其他砂浆或粘结剂的，按设计要求进行换算。

(15) 蒸压加气混凝土砌块墙未包括墙底部实心砖（或混凝土）坎台，其底部实心砖（或混凝土）坎台应另套相应砖墙（或混凝土构件）子目计算。

(16）小型空心砌块墙已包括芯柱等填灌细石混凝土。其余空心砌块墙需填灌混凝土者，套用空心砌块墙填充混凝土子目计算。

(17)砖渣混凝土空心砌块墙按相应规格的小型空心砌块墙子目计算。

## 2. 其他砖砌体。

台阶挡墙、梯带、厕所蹲台、池槽、池槽腿、砖胎膜、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙及支撑地楞的砖墩，

0.3m2以内的空洞填塞、小便槽、灯箱、垃圾箱、房上烟囱及毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖按零星砌体计算。

## 3. 砌石。

(1) 本定额分毛石、方整石编制。毛石是指无规则的乱毛石，方整石是指已加工好的有面、有线的商品方整石（已包括打荒、剁斧等）。

(2) 毛石护坡高度超过4m时，定额人工乘以1.15。

(3) 砌筑半径≤10m的圆弧形石砌体基础、墙（含砖石混合砌体），按定额项目人工乘以系数1.1。

(4) 石栏板子目不包括扶手及弯头制作安装,扶手及弯头分别立项计算。

## 4. 垫层。

（1）本定额垫层均不包括基层下原土打夯。如需打夯者,按 A.1 土（石）方工程相应定额子目计算。

（2）混凝土垫层按 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程相应定额子目计算。

# 工程量计算规则

## 1. 砌筑工程量一般规则。

(1) 墙体按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗、洞口（包括过人洞、空圈）、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以下的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套、山墙泛水、烟囱根的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

(2) 附墙烟囱、通风道、垃圾道按其外形体积（扣除孔洞所占的体积），并入所依附的墙体积内计算。

(3) 砖柱(砌块柱、石柱)（包括柱基、柱身）分方、圆柱按图示尺寸以立方米计算，扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。

(4) 女儿墙、栏板砌体按图示尺寸以立方米计算。

（5）围墙砌体按图示尺寸以立方米计算，围墙砖垛及砖压顶并入墙体体积内计算。

## 2. 砌体厚度。

(1) 标准砖规格为240mm ×115mm×53mm、多孔砖规格为240mm ×115mm×90mm，240mm ×180mm×90mm，其砌体计算厚度，均按表A.3-1计算。

表A.3-1 标准砖、多孔砖砌体计算厚度表         单位：mm

| 砖数（厚度） | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准砖厚度 | 53 | 115 | 180 | 240 | 365 | 490 | 615 | 740 |
| 多孔砖厚度 | 90 | 115 | 215 | 240 | 365 | 490 | 615 | 740 |

(2) 使用其他砌块时，其砌体厚度应按砌块的规格尺寸计算。

## 3. 砖石基础。

(1) 基础与墙（柱）身的划分。

① 基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界（有地下室者，以地下室室内设计地面为界），以下为基础，以上为墙（柱）身。

② 基础与墙（柱）身使用不同材料时，位于设计室内地面±300mm以内时，以不同材料为分界线；超过土300mm时，以设计室内地面为分界线。

③ 砖石围墙，以设计室外地坪为界线，以下为基础，以上为墙身。

④ 独立砖柱大放脚体积应并入砖柱工程量内计算。

(2) 基础长度。

① 外墙墙基按外墙中心线长度计算。

② 内墙墙基按内墙基净长计算。（见图-1）

(3) 砖石基础按设计图示尺寸以体积计算。扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T型接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。附墙垛基础宽出部分体积，并入其所依附的基础工程量内。

## 4. 砌体墙。

(1) 墙身长度：外墙按外墙中心线长度，内墙按内墙净长线长度计算。

(2) 墙身高度按图示尺寸计算。如设计图纸无规定时，可按下列规定计算：

① 外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算屋架下弦另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底。

② 内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶；有框架梁时算至梁底。

③ 女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。

④ 内外山墙：按其平均高度计算。

⑤ 围墙：高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）。

(3) 钢筋混凝土框架间墙，按框架间的净空面积乘以墙厚计算，框架外表镶贴砖部分，按零星砌体列项计算。

(4) 多孔砖墙按图示尺寸以立方米计算，不扣除砖孔的体积。

(5) 砌体内填充料按填充空隙体积以立方米计算。

## 5. 其他砖砌体。

(1) 零星砌体：台阶挡墙、梯带、厕所蹲台、池槽、池槽腿、砖胎膜、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙及支撑地楞的砖墩，

0.3m2以内的空洞填塞、小便槽、灯箱、垃圾箱、房上烟囱及毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等按实砌体积，以立方米计算。

(2) 砖砌台阶（不包括梯带）按水平投影面积以平方米计算。

(3) 砖散水、地坪按设计图示尺寸以面积计算。

（4）砖砌明沟按其中心线长度以延长米计算。

## 6.垫层

垫层按设计图示面积乘以设计厚度以立方米计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占体积,不扣除间壁墙和单个0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占体积。

## 7. 砖烟囱。

(1) 砖砌烟囱应按设计室外地坪为界，以下为基础，以上为筒身。

(2) 筒身，圆形、方形均按设计图示筒壁平均中心线周长乘以壁厚乘以高度以体积计算。扣除筒身各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等体积。其筒壁周长不同时可按下式分段计算。

V＝ΣH×C×πD

式中V--筒身体积；

H--每段筒身垂直高度；

C--每段筒壁厚度；

D--每段筒壁中心线的平均直径。

(3) 烟道砌砖：烟道与炉体的划分以第一道闸门为界，炉体内的烟道部分列入炉体工程量计算。

(4) 烟道、烟囱内衬按不同内衬材料并扣除孔洞后，以图示实体积计算。

(5) 烟囱内壁表面隔热层，按筒身内壁并扣除各种孔洞后的面积以平方米计算；填料按烟囱内衬与筒身之间的中心线平均周长乘以图示宽度和筒高，并扣除各种孔洞所占体积（但不扣除连接横砖及防沉带的体积）后以立方米计算。

## 8. 砖砌水塔。

(1) 水塔基础与塔身划分：以砖砌体的扩大部分顶面为界，以上为塔身，以下为基础，分别套相应基础砌体定额。

(2) 塔身以图示实砌体积计算，并扣除门窗洞口和混凝土构件所占的体积，砖平拱及砖出檐等并入塔身体积内计算，套水塔砌筑定额。

(3) 砖水池内外壁，不分壁厚，均以图示实砌体积计算，套相应的砖墙定额。

9. 砖砌、石砌地沟不分墙基、墙身合并以立方米计算。

10. 井盖按设计图示数量以套计算。

11. 砖砌非标准检查井和化粪池不分壁厚均以立方米计算，洞口上的砖平拱等并入砌体体积内计算。

12. 砖砌标准化粪池按设计数量以座计算。

# A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

# 说 明

## 1.内容

本定额包括混凝土工程、预制混凝土构件安装及运输工程、钢筋制作安装工程，适用于建筑工程中的混凝土及钢筋混凝土工程。模板工程按本定额A.17模板工程相关规定执行。

## 2.混凝土工程。

（1）混凝土工程分为混凝土拌制和混凝土浇捣两部分。

① 混凝土拌制分混凝土搅拌机拌制和现场搅拌站拌制。

② 混凝土浇捣分现浇混凝土浇捣、构筑物混凝土浇捣和预制混凝土构件制作。混凝土浇捣均不包括拌制和泵送费用。

现浇混凝土浇捣、构筑物浇捣是按商品混凝土编制的，采用泵送时套用定额相应子目，采用非泵送时，每立方米混凝土人工费增加21元。

（2）混凝土的强度等级和粗细骨料是按常用规格编制的，如设计规定与定额不同时应进行换算。

（3）毛石混凝土子目，按毛石占毛石混凝土体积的20%编制，如设计要求不同时，材料消耗量可以调整，人工、机械消耗量不变。

（4）基础。

① 混凝土及钢筋混凝土基础与墙（柱）身的划分以施工图规定为准。如图纸未明确表示时，则按基础的扩大顶面为分界；如图纸无明确表示，而又无扩大顶面时，可按墙（柱）脚分界。

② 基础与垫层的划分，一般以设计确定为准，如设计不明确时，以厚度划分：200mm以内的为垫层，200mm以上的为基础。

③ 混凝土垫层按本定额相应子目计算，其余垫层按本定额A.3砌筑工程相应子目计算。

④ 混凝土地面与垫层的划分，一般以设计确定为准，如设计不明确时，以厚度划分：120mm以内的为垫层，120mm以上的为地面。

⑤ 带形桩承台按带形基础定额项目计算，独立式桩承台按相应定额项目计算。

（5）弧形半径≤10m的梁（墙）按弧形梁（墙）计算。

（6）混凝土斜板，当坡度在11o19/至26o34/时，按相应板定额子目人工费乘以系数1.15；当坡度在26o34/至45o时，按相应板定额子目人工费乘以系数1.2；当坡度在45o以上时，按墙子目计算。

（7）空心楼盖BDF薄壁管（盒）。

现浇混凝土空心楼盖BDF薄壁管（盒）按空心楼盖浇捣子目和内模（BDF薄壁管、盒）编制的。空心楼盖内模（BDF管）的抗浮拉结按铁钉和铁丝拉结编制。

（8）架空式现浇混凝土台阶套相应的楼梯定额。

（9）混凝土小型构件，系指单个体积在0.05m3以内的本定额未列出定额项目的构件。

（10）外形体积在2m3以内的池槽为小型池槽。

## 3.构筑物。

（1）游泳池按贮水池相应定额套用。

（2）倒锥壳水塔罐壳模板组装、提升、就位，按不同容积以座计算。

## 4.预制混凝土构件安装及运输工程。

（1）装配式构件安装所需的填缝料（砂浆或混凝土）、找平砂浆、锚固铁件等均包括在定额内，不得换算。

（2）实际工作中所采用的机械与定额不同时，不得换算。

（3）预制混凝土构件安装子目不包括为安装工程所搭设的临时脚手架，如发生时另按本定额A.15脚手架工程有关规定计算。

（4）本定额是按单机作业制定的，必须采取双机抬吊时，抬吊部分的构件安装定额人工费、机械台班乘以系数2。

（5）本定额不包括起重机械、运输机械行使道路和吊装路线的修整、加固及铺垫工作的人工、材料和机械。

（6）预制混凝土构件运输适用于由构件堆放地或构件加工厂至施工现场的运输，定额综合考虑了现场运输道路等级，重车上、下坡等各种因素，不得因道路条件不同而调整。

（7）构件在运输过程中，因路桥限载（限高）而发生的加固、扩宽等费用及公安交通管理部门保安护送费，应另行计算。

## 5. 防火组合变压型排气道。

（1）防火组合变压型排气道子目适用住宅厨房排烟道和卫生间排气道。

（2）防火组合变压型排气道安装所用的型钢、钢筋等包含在其他材料费中，不得另计。

（3）防火组合变压型排气道、防火止回阀和不锈钢动力风帽按成品考虑。

6.钢筋制作安装工程。

（1）钢筋工程按钢筋的品种、规格，分为现浇构件钢筋、预制构件钢筋、预应力钢筋等项目列项。

（2）预应力构件中的非预应力钢筋按普通钢筋相应子目计算。

（3）绑扎铁丝、成型点焊和接头焊接用的电焊条已综合在定额子目内。

（4）钢筋工程内容包括：制作、绑扎、安装以及浇灌混凝土时维护钢筋用工。

（5）钢筋以手工绑扎为主，如实际施工不同时，不得换算。

（6）预制构件钢筋，如用不同直径钢筋点焊在一起时，按直径最小的定额项目套用，如粗细筋直径比在两倍以上时，其人工费乘以系数1.25。

（7）后张法钢筋的锚固是按钢筋帮条焊、U型插垫编制的，如采用其他方法锚固时，应另行计算。

（8）表A.4-1所列的构件，其钢筋工程可按表中所列系数调整定额人工费、机械用量。

表A.4-1 钢筋工程人工费、机械用量调整系数表

| 项 目 | 预制钢筋 | 构 筑 物 |
| --- | --- | --- |
| 系数范围 | 拱梯型屋架 | 托架梁 | 烟囱 | 水塔 | 贮 仓 |
|  |  |  |  |  | 矩形 | 圆形 |
| 人工费、机械用量调整系数 | 1.16 | 1.05 | 1.70 | 1.70 | 1.25 | 1.50 |

（9）型钢混凝土柱、梁中劲性骨架的制作、安装按本定额A.6金属结构工程中的相应子目计算，其所占混凝土的体积按钢构件吨数除以7.85t/m3扣减。

（10）植筋子目未包括植入钢筋的消耗量及其制作安装，植入的钢筋需另套相应钢筋制作安装子目计算。

# 工程量计算规则

## 1.混凝土工程。

### （1）现浇混凝土拌制

现浇混凝土拌制工程量，按现浇混凝土浇捣相应子目的混凝土定额分析量计算，如发生相应的运输、泵送等损耗时均应增加相应损耗量。

### （2）现浇混凝土浇捣

现浇混凝土浇捣工程量除另有规定外，均按设计图示尺寸实体体积以立方米计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。

① 基础。

a. 基础垫层及各类基础按图示尺寸计算，不扣除嵌入承台基础的桩头所占体积。

b. 地下室底板中的桩承台、电梯井坑、明沟等与底板一起浇捣者，其工程量应合并到地下室底板工程量中套相应的定额子目。

c. 箱式基础应分别按满堂基础、柱、墙及板的有关规定计算，套相应定额项目。墙与顶板、底板的划分以顶板底、底板面为界。边缘实体积部分按底板计算。

d. 设备基础除块体基础以外，其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算，套相应定额项目。

② 柱：按设计图示断面面积乘以柱高以立方米计算，柱高按下列规定确定。

a. 有梁板的柱高，应按柱基或楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算。

b. 无梁板的柱高，应按柱基或楼板上表面至柱帽下表面之间的高度计算。

c. 框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。

d. 构造柱按全高计算，与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。

e. 依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积内计算。

③ 梁： 按设计图示断面面积乘以梁长以立方米计算。

a. 梁长按下列规定确定：梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

b. 伸入砌体内的梁头、梁垫并入梁体积内计算；伸入混凝土墙内的梁部分体积并入墙计算。

c. 挑檐、天沟与梁连接时，以梁外边线为分界线。

d. 悬臂梁、挑梁嵌入墙内部分按圈梁计算。

e. 圈梁通过门窗洞口时，门窗洞口宽加500mm的长度作过梁计算，其余作圈梁计算。

f. 卫生间四周坑壁采用素混凝土时，套圈梁定额。

④ 墙：外墙按图示中心线长度，内墙按图示净长乘以墙高及墙厚以立方米计算，应扣除门窗洞口及单个面积0.3㎡以外孔洞的体积，附墙柱、暗柱、暗梁及墙面突出部分并入墙体积内计算。

a. 墙高按基础顶面（或楼板上表面）算至上一层楼板上表面。

b. 混凝土墙与钢筋混凝土矩形柱、T型柱、L型柱按照以下规则划分：以矩形柱、T型柱、L型柱长边（h）与短边（b）之比r(r=h/b)为基准进行划分，当r≤4时按柱计算；当r＞4时按墙计算。如图一：

图一

⑤ 板：按图示面积乘以板厚以立方米计算，其中：

a. 有梁板包括主、次梁与板，按梁、板体积之和计算。

b. 无梁板按板和柱帽体积之和计算。

c. 平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙（或圈梁、过梁）上的板，按板实体体积计算。

d. 不同形式的楼板相连时，以墙中心线或梁边为分界，分别计算工程量，套相应定额。

e. 板伸入砖墙内的板头并入板体积内计算，板与混凝土墙、柱相接部分，按柱或墙计算。

f. 薄壳板由平层和拱层两部分组成，平层、拱层合并套薄壳板定额项目计算。其中的预制支架套预制构件相应子目计算。

g. 栏板按图示面积乘以板厚以立方米计算。高度小于1200mm时，按栏板计算，高度大于1200mm时，按墙计算。

h. 现浇挑檐天沟，按图示尺寸以立方米计算。与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线，与梁连接时，以梁外边线为分界线。

挑檐和雨篷的区分：悬挑伸出墙外500mm以内为挑檐，伸出墙外500mm以上为雨篷。

i. 悬挑板是指单独现浇的混凝土阳台、雨篷及类似相同的板。悬挑板包括伸出墙外的牛腿、挑梁，按图示尺寸以立方米计算，其嵌入墙内的梁，分别按过梁或圈梁计算。

如遇下列情况，另按相应子目执行:

现浇混凝土阳台、雨篷与屋面板或楼板相连时，应并入屋面板或楼板计算。

有主次梁结构的大雨篷，应按有梁板计算。

j. 板边反檐：高度超出板面600mm以内的反檐并入板内计算；高度在600mm至1200mm的按栏板计算，高度超过1200mm以上的按墙计算。

k. 凸出墙面的钢筋混凝土窗套，窗上下挑出的板按悬挑板计算，窗左右侧挑出的板按栏板计算。

⑥空心楼盖BDF管（盒）

a. BDF管空心楼盖的混凝土浇捣按设计图示面积乘以板厚以立方米计算，扣除内模所占体积。

b. BDF管空心楼盖的内模安装按设计图示内模长度以米计算。

c. BDF薄壁盒安装工程量按安装后BDF薄壁盒水平投影面积以平方米计算。

⑦ 整体楼梯：包括休息平台、梁、斜梁及楼梯与楼板的连接梁，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井，当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界，伸入墙内的体积已考虑在定额内，不得重复计算。楼梯基础、用以支撑楼梯的柱、墙及楼梯与地面相连的踏步，应另按相应项目计算。如图二：

图二

⑧ 架空式混凝土台阶：包括休息平台、梁、斜梁及板的连接梁，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，当台阶与现浇楼板无梁连接时，以台阶的最后一个踏步边缘加下一级踏步的宽度为界，伸入墙内的体积已考虑在定额内，不得重复计算。

⑨ 其他构件。

a. 扶手和压顶按设计图示尺寸实体体积以立方米计算。

b. 小型构件按设计图示实体体积以立方米计算。

c. 屋顶水池中钢筋混凝土构件（如柱、圈梁等）应并入屋顶水池工程量中计算，屋顶水池脚（墩）的钢筋混凝土构件另按相应的构件规定计算。

d. 散水按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除单个0.3m2以内的孔洞所占面积。

e. 混凝土明沟按设计图示中心线长度以米计算。混凝土明沟与散水的分界：明沟净空加两边壁厚的部分为明沟，以外部分为散水。

⑨ 后浇带：地下室、梁、板、墙工程量均应扣除后浇带体积，后浇带工程量按设计图示尺寸以立方米计算。

⑩ 钢管顶升混凝土工程量按设计图示实体体积以立方米计算。

⑪ 混凝土地面工程量按设计图示尺寸以平方米计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙、单个0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

⑫ 混凝土地面切缝按设计图示尺寸以米计算。刻纹机刻水泥混凝土地面按设计图示尺寸以平方米计算。

### （3）构筑物混凝土

构筑物混凝土工程量，按以下规定计算：构筑物混凝土除另规定者外，均按图示尺寸扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外孔洞所占体积后的实体体积以立方米计算。

① 贮水（油）池的池底、池壁、池盖分别按相应定额项目计算。有壁基梁的，应以壁基梁底为界，以上为池壁，以下为池底；无壁基梁的，锥形坡底应算至其上口，池壁下部的八字靴脚应并入池底体积内。无梁池盖的柱高应从池底上表面算至池盖下表面，柱帽和柱座应并在柱体积内。肋形池盖应包括主、次梁体积；球形池盖应以池壁顶面为界，边侧梁应并入球形池盖体积内。

② 贮仓立壁和贮仓漏斗，应以相互交点的水平线为界，壁上圈梁应并入漏斗体积内。

③ 水塔：筒式塔身应以筒座上表面或基础底板上表面为界；柱式（框架式）塔身应以柱脚与基础底板或梁顶为界，与基础板连接的梁应并入基础体积内。塔身与水箱应以箱底相连接的圈梁下表面为界，以上为水箱，以下为塔身。依附于塔身的过梁、雨篷、挑檐等，应并入塔身体积内；柱式塔身应不分柱、梁合并计算。依附于水箱壁的柱、梁，应并入水箱壁体积内。

④ 钢筋混凝土烟囱基础与筒身以室外地面为界，地面以下的为基础，地面以上的为筒身。

⑤ 构筑物基础套用建筑物基础相应定额子目。

⑥ 混凝土标准化粪池按座计算，非标准化粪池及检查井分别按相应定额子目以立方米计算。

### （4）预制混凝土构件制作工程量，按以下规定计算。

① 预制混凝土构件制作工程量均按构件图示尺寸实体体积以立方米计算,不扣除构件内钢筋、铁件及单个面积小于300mm×300mm的孔洞所占体积。

② 预制混凝土构件制作子目未包括混凝土拌制，其混凝土拌制工程量按预制混凝土构件制作相应项目的定额混凝土含量(含损耗率)计算，套用现浇混凝土拌制定额子目。

③ 预制混凝土构件的制作废品率按表A.4-2的损耗率计算。

④ 桩。

a. 按桩全长（包括桩尖，不扣除桩尖虚体积）乘以桩断面（空心桩应扣除孔洞体积）以立方米计算。

b. 预制桩尖按虚体积（不扣除桩尖虚体积部分）计算。

## 2.预制混凝土构件安装及运输。

（1）预制混凝土构件安装均按构件图示尺寸以实体体积按立方米计算。

（2）预制混凝土构件运输及安装损耗：以图示尺寸的安装工程量为基准，损耗率如表A.4-2所示。预制混凝土构件制作、运输及安装工程量可按表A.4-3中的系数计算。其中预制混凝土屋架、桁架、托架及长度在9m以上的梁、板、柱不计算损耗率。

表A.4-2  预制钢筋混凝土构件损耗率表

| 名 称 | 制作废品率 | 运输堆放损耗 | 安装(打桩)损耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制混凝土屋架、桁架、托架及长度在9m以上的梁、板、柱 预制钢筋混凝土桩 其他各类预制构件 | 无 0.1% 0.2% | 无 0.4% 0.8% | 无 已包含在定额内 1% |

表A.4-3  预制钢筋混凝土构件制作、运输、安装工程量系数表

| 名称 | 安装 (打桩) 工程量 | 运输工程量 | 预制混凝土构件制作工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制混凝土屋架、桁架、托架及长度在9m以上的梁、板、柱 | 1 | 1 | 1 |
| 预制钢筋混凝土桩 | 1 | 1+0.4%＝1.004 | 1＋0.4%＋0.1 %＝1.005 |
| 其他各类预制构件 | 1 | 1＋1%＋0.8 %＝1.018 | 1＋1%＋0.8 %＋0.2%＝1.02 |

（3） 预制钢筋混凝土工字形柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装，套柱相应的安装子目。

（4）吊车梁的安装，套梁相应的安装子目。

（5）安装预制板时，预制板之间的板缝，缝宽在50mm以内的，已包含在预制板的安装定额内；缝宽在50mm以外时，按相应的混凝土平板计算。

（6）预制混凝土构件的水平运输，可按加工厂或现场预制的成品堆置场中心至安装建筑物的中心点的距离计算。最大运输距离取20km以内；超过时另行计算。

## 3. 防火组合变压型排气道。

（1）防火组合变压型排气道分不同截面按设计图示尺寸以延长米计算。

（2）防火止回阀按套计算。

（3）不锈钢动力风帽按套计算。

## 4.钢筋工程。

（1）钢筋工程，应区别现浇、预制、预应力等构件和不同种类及规格，分别按设计图纸、标准图集、施工规范规定的长度乘以单位质量以吨计算。除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接已在定额中综合考虑，不另计算。

（2）钢筋接头：设计（或经审定的施工组织设计）采用机械连接、电渣压力焊接时，应按接头个数分别列项计算。

（3）现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马按设计（或经审定的施工组织设计）规定计算，设计未规定时，按板中小规格主筋计算，基础底板每平方米1只，长度按底板厚乘以2再加1m计算；板每平方米3只，长度按板厚度乘以2再加0.1m计算。双层钢筋的撑脚布置数量均按板（不包括柱、梁）的净面积计算。

（4）楼地面、屋面、墙面及护坡钢筋网制作安装，按钢筋设计图示尺寸以平方米计算。

（5）地下连续墙钢筋网片、BDF管空心楼盖的内模抗浮钢筋网片按设计图示尺寸以吨分别列项计算。

（6）先张法预应力钢筋，按设计图示长度乘单位理论质量以吨计算。

（7）预应力钢绞线、预应力钢丝束、后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度，并区别不同的锚具类型，分别按下列规定计算。

① 低合金钢筋两端采用螺杆锚具时，预应力钢筋按预留孔道长度减0.35m，螺杆另行计算。

② 低合金钢筋一端采用镦头插片，另一端采用螺杆锚具时，预应力钢筋长度按预留孔道长度计算，螺杆另行计算。

③ 低合金钢筋一端采用镦头插片，另一端采用帮条锚具时，预应力钢筋长度按预留孔长度增加 0.15m，两端均采用帮条锚具时预应力钢筋长度共增加0.3m计算。

④ 低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，预应力钢筋长度增加0.35m计算。

⑤ 低合金钢筋或钢绞线采用JM型、XM型、QM型锚具，孔道长度在 20m以内时，预应力钢筋长度增加1m；孔道长度 20m以上时预应力钢筋长度增加 1.8m计算。

⑥ 碳素钢丝采用锥形锚具，孔道长在20m以内时，预应力钢丝长度增加 lm；孔道长在20m以上时，预应力钢丝长度增加1.8m。

⑦ 碳素钢丝两端采用镦粗头时，预应力钢丝长度增加0.35m计算。

（8）砌体内的加固钢筋（含砌块墙体砌块中空安放纵向垂直钢筋、墙与柱的拉结筋）工程量按设计图示长度乘单位理论质量以吨计算。

（9）铁件、植筋、化学锚栓按以下规定计算。

① 铁件按设计图示尺寸以吨计算，不扣除孔眼、切肢、切边质量，不规则钢板按外接矩形面积乘以厚度计算。

② 用于固定预埋螺栓、铁件的支架等，按审定的施工组织设计规定计算，分别套相应铁件子目。

③ 植筋工程量分不同的直径按种植钢筋以根计算。

④ 植化学锚栓分不同直径以套计算。

# A.5 木结构工程

# 说 明

1.本定额是按机械和手工操作综合编制的。不论实际采取何种操作方法，均按定额执行。

2.本定额按圆木和方木分别计算。

3.本章木材木种均以一、二类木种为准，如采用三、四类木种时，按相应项目人工和机械乘以系数1.35。

4.定额中所注明的木材断面或厚度均以毛料为准。如设计图纸注明的断面或厚度为净料时，应增加抛光损耗；板、枋材一面刨光增加3mm；两面刨光增加5mm；圆木每立方米材积增加0.05m3。

# 工程量计算规则

1. 木屋架的制作安装工程量，按以下规定计算：

⑴木屋架制作、安装均按设计断面竣工木料以立方米计算，其后备长度及配制损耗均不另计算。

⑵ 圆木屋架连接的挑檐木、支撑等如为方木时，其方木部分应乘以系数1.786折合成圆木并入屋架竣工木料内；单独的方木挑檐，按矩形檩木计算。

⑶ 方木屋架：附属于屋架的夹板、垫木等已并入相应的屋架制作项目中，不得另行计算；与屋架连接的挑檐木、支撑等，其工程量并入屋架竣工木料体积内计算。

⑷屋架的制作、安装应区别不同跨度，其跨度应以屋架上下弦杆的中心线交点之间的长度为准。带气楼的屋架并入依附屋架的体积内计算。

⑸ 屋架的马尾、折角和正交部分半屋架，应并入相连接屋架的体积内计算。

⑹ 钢木屋架区分圆、方木、按竣工木料以立方米计算。

2. 木檩按竣工木料以立方米计算，简支檩长度按设计规定计算，如设计无规定者，按屋架或山墙中距共增加200mm计算，如两端出墙，檩条长度算至博风板。连续檩条的长度按设计长度计算，其接头长度的体积按全部连续木檩总体积的5%计算，檩条托木已考虑在相应的木檩制作、安装子目中，不另计算。

3. 屋面木基层（除木檩、封檐板、搏风板）：按设计图示的斜面积以平方米计算，不扣除房上烟囱、风帽底座、烟道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积。

4. 封檐板按图示檐口外围长度以延长米计算，博风板按斜长度计算，每个大刀头增加长度500mm。

5. 木柱、木梁、木楼梯：

⑴ 木柱、木梁应分方、圆按竣工木料以立方米计算，定额内已含刨光损耗。

⑵ 木柱定额内不包括柱与梁、柱与柱基、柱、梁、屋架等连接的安装铁件，如设计需要时可按设计规定计算，人工不变。

⑶木楼梯按水平投影面积计算，不扣除宽度小于300mm的楼梯井，其踢脚板、平台和伸入墙内部分均已包括在定额内，不另计算。

6. 其它

⑴ 披水条、盖口板、压缝条按实际长度以延长米计算。

⑵ 玻璃黑板分活动式与固定式二种，按框外围面积计算，其粉笔槽及活式黑板的滑轮、溜槽及钢丝绳等，均包括在定额内，不另计算。

⑶ 木格栅（板）分条形格及方形格，按外围面积计算。

⑷检修孔木盖板以洞口面积计算。

⑸其他项目，按所示计量单位计算。

# A.6 金属结构工程

# 说 明

## 1. 构件制作

（1）本定额钢材损耗率为6%。损耗率超过6%的异型构件，合同无约定的，预算时按6%计算，结算时按经审定的施工组织设计计算损耗率，损耗超过6%部分的残值归发包人。

（2）本定额适用于现场加工制作，亦适用于企业附属加工厂制作的构件。

（3）构件制作包括分段制作和整体预装配的人工、材料、机械台班消耗量，整体预装配用的锚固杆件及螺栓已包括在定额内。

（4）本定额金属结构制作子目，除螺栓球节点钢网架外，均按焊接方式编制。

（5）除机械加工件及螺栓，铁件以外，设计钢材型号、规格、比例与定额不同时，可按实调整，其他不变。

（6）本定额除注明者外，均包括现场（工厂）内的材料运输、号料、加工、组装及成品堆放等全部工序。

（7）本定额构件制作子目未包括除锈、刷防锈漆的人工、材料消耗量。

（8）H形钢构件制作子目适用于用钢板焊接成H形状的柱、梁、屋架等钢构件， T形、工字形构件按H形钢构件制作定额子目计算；十字形构件套用相应H形钢构件制作子目，定额人工、机械乘以系数1.05。

（9）箱形钢构件制作子目适用于用钢板焊接成箱形空腔结构的柱、梁等钢构件。

（10）钢支架、钢屋架（包括轻钢屋架）水平支撑、垂直支撑制作，均套屋架钢支撑子目计算。

（11）钢筋混凝土组合屋架钢拉杆，按屋架钢支撑制作子目计算。

（12）钢拉杆包括两端螺栓；平台、操作台（蓖式平台）包括钢支架；踏步式、爬式扶梯包括梯围栏、梯平台。

（13） 钢栏杆制作子目仅适用于工业厂房中平台、操作台的钢栏杆，不适用于民用建筑中的铁栏杆。

（14） 金属零星构件是指单件重量在100kg以内且本定额未列出子目的钢构件。

（15） H形、箱形钢构件制作按直线形构件编制，如设计为弧形时，按其相应子目人工、机械乘以系数1.2。

（16）桁架制作按直线形桁架编制，如设计为曲线、折线时，按其相应子目人工乘以系数1.3。

（17）组合型钢柱制作不分实腹、空腹柱，均套组合型钢柱子目计算。

## 2. 构件安装

（1） 本定额是按机械起吊点中心回转半径15m以内的距离计算的,如超出15m时，应另按构件1km运输定额子目执行。

（2） 每一工作循环中，均包括机械的必要位移。

（3） 本定额起重机械是按汽车式起重机编制的，采用其他起重机械不得调整。

（4） 本定额是按单机作业制定的，必须采取双机抬吊时，抬吊部分的构件安装定额人工、机械台班乘以系数2。

（5） 本定额不包括起重机械、运输机械行使道路和吊装路线的修整、加固及铺垫工作的人工、材料和机械。

（6） 本定额内已包括金属构件拼接和安装所需的连接普通螺栓，不包括结构件的高强螺栓，压型钢楼板安装不包括栓钉，高强螺栓、栓钉分别按本章相关子目计算。

（7） 钢屋架单榀质量在1t以下者，按轻钢屋架定额子目计算。

（8） 钢网架安装是按以下两种方式编制的，若施工方法与定额不同时，可另行补充。

①  焊接球节点钢网架安装是按分体吊装编制的。

②  螺栓球节点钢网架安装是按高空散装编制的。

（9）钢柱安装在混凝土柱上，其人工、机械乘以系数1.43。

（10）钢屋架、钢桁架、钢天窗架安装定额中不包括拼装工序，如需拼装时，按相应拼装子目计算。

（11）钢制动梁安装按吊车梁定额子目计算。

（12）钢构件若需跨外安装时，其人工、机械乘以系数1.18。

（13）钢屋架、钢桁架、钢托架制作平台摊销子目，实际发生时才能套用。

（14） 钢柱地脚锚栓安装不包括锚栓套架。锚栓套架按本定额A.4混凝土及钢筋混凝土工程套用预埋铁件子目。

（15）本定额构件安装子目已包括临时耳板工料。

（16）本定额构件安装子目不包括钢构件安装所需的支承胎架，如有发生，按经审定的施工方案计算。

（17）金属围护网安装不包括柱基础及预埋在地面（或基础顶）的铁件，柱基础、预埋铁件按设计另行计算，套用相应定额子目。

## 3. 构件运输

（1） 本定额构件运输适用于由构件堆放场地或构件加工厂至施工现场的运输。定额综合考虑了城镇、现场运输道路等级，重车上、下坡等各种因素，不得因道路条件不同而调整。

（2） 本定额按构件类型和外形尺寸划分为三类，附表A.6－1（如遇表中未列的构件应参照相近的类别套用）。

表A.6－1    金属结构构件分类表

| 类 型 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 钢柱、屋架、钢桁架、托架梁、防风架、钢漏斗 |
| 2 | 钢吊车梁、制动梁、型钢檩条、钢支撑、上下档、钢拉杆栏杆、钢盖板、垃圾出灰门、倒灰门、蓖子、爬梯、零星构件平台、操作台、走道休息台、扶梯、钢吊车梯台、烟囱紧固箍 |
| 3 | 钢墙架、挡风架、天窗架、组合檩条、轻型屋架、滚动支架、悬挂支架、管道支架、钢门窗、钢网架、金属零星构件 |

（3） 构件运输过程中，因路桥限载（限高）而发生的加固、扩宽等费用及公安交通管理部门保安护送费，应另行计算。

## 4. 其他说明

（1） 本定额各子目均不包括焊缝无损探伤（如：x光透视、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤等），不包括探伤固定支架制作和被检工件的退磁等费用。

（2） 金属构件除锈、刷防锈漆及面漆按A.13油漆涂料裱糊工程相应定额子目计算。

（3） 金属构件安装工程所需搭设的脚手架按施工组织设计或按实际搭设的脚手架计算，套用A.15脚手架工程定额子目。

（4）定额钢柱安装按垂直柱考虑，斜柱安装所需的措施费用，应按经审批的施工方案另行计算。

# 工程量计算规则

1. 金属结构制作、安装、运输工程量，按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

2. 焊接球节点钢网架工程量按设计图示尺寸的钢管、钢球以质量计算。支撑点钢板及屋面找坡顶管等，并入网架工程量内。

3. 墙架制作工程量包括墙架柱、墙架梁及连接杆件质量。

4. 依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。

5. 钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。

6. 钢制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板、车档质量。

7. 压型钢板墙板按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个0.3m2以内的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另增加面积。

8. 压型钢板楼板按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。不扣除单个0.3m2以内的柱、垛及孔洞所占面积。

9. 依附钢漏斗的型钢并入钢漏斗工程量内。

10. 金属围护网子目按设计图示框外围展开面积以平方米计算。

11. 紧固高强螺栓及剪力栓钉焊接按设计图示及施工组织设计规定以套计算。

12. 钢屋架、钢桁架、钢托梁制作平台摊销工程量按相应制作工程量计算。

13. 金属结构运输及安装工程量按金属结构制作工程量计算。

14. 锚栓套架按设计图示尺寸以质量计算，设计无规定时按地脚锚栓质量2倍计算。

# A.7 屋面及防水工程

# 说 明

1．各种瓦屋面的瓦规格与定额不同时，瓦的数量可以换算，但人工、其他材料及机械台班数量不变。

2．琉璃瓦定额以盖1/3露2/3计算，设计不同时可以换算。

3. 卷材防水子目是按常用卷材编制的，若施工工艺相同，但设计卷材的品种、厚度与定额不同时，卷材可以换算，其他不变。

4．本定额中的“一布二涂”或“二布三涂”项目，其“二涂”、“三涂”是指涂料构成防水层数并非指涂刷遍数；每一层“涂层”刷二遍至数遍不等；在相邻两个涂层之间铺贴一层胎体增强材料（如无纺布、玻纤丝布）叫“一布”。

5．细石混凝土防水层如使用钢筋网者，钢筋制作安装按A.4 混凝土及钢筋混凝土工程相应的定额子目计算。

6．屋面砂浆找平层、面层及找平层分格缝塑料油膏嵌缝按本定额A.9 楼地面工程相应的定额子目计算。

7．墙和地面防水、防潮工程适用于楼地面、墙基、墙身、构筑物、水池、水塔及室内厕所、浴室及建筑物±0.00以下的防水、防潮等。

8．变形缝填缝：建筑油膏、聚氯乙烯胶泥断面取定30mm×20mm；油浸木丝板取定为25 mm×150mm；紫铜板止水带为2mm厚，展开宽450mm；钢板止水带为3mm厚，展开宽420mm；氯丁橡胶宽300mm，涂刷式氯丁胶贴玻璃止水片宽350mm。其余均为30mm×150mm。如设计断面不同时，用料可以换算，人工不变。

9．盖缝：盖缝面层材料用量如设计与定额规定不同时，可以换算，其他不变。

10．本定额中沥青、玛蹄脂均指石油沥青、石油沥青玛蹄脂。

# 工程量计算规则

## 1．屋面工程。

（1）瓦屋面、型材屋面（彩钢板、波纹瓦）按下图所示的尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度系数（见表A.7-1）的斜面积计算，曲屋面按设计图示尺寸的展开面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占面积，屋面小气窗的出檐部分亦不增加。

注：1．两坡排水屋面面积为屋面水平投影面积乘以延尺系数C。

2．四坡排水屋面斜脊长度=A×D（当S=A时）。

3．沿山墙泛水长度=A×C。

表A.7-1 屋面坡度系数表

| 坡度 B（A=1） | 坡度 B/2A | 坡度角度（α） | 延尺系数C （A=1） | 隅延尺系数D （A=1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 | 1/2 | 45º | 1.4142 | 1.7321 |
| 0.750 |  | 36º52′ | 1.2500 | 1.6008 |
| 0.700 |  | 35º | 1.2207 | 1.5779 |
| 0.666 | 1/3 | 33º40′ | 1.2015 | 1.5620 |
| 0.650 |  | 33º01′ | 1.1926 | 1.5564 |
| 0.600 |  | 30º58′ | 1.1662 | 1.5362 |
| 0.577 |  | 30º | 1.1547 | 1.5270 |
| 0.550 |  | 28º49′ | 1.1413 | 1.5170 |
| 0.500 | 1/4 | 26º34′ | 1.1180 | 1.5000 |
| 0.450 |  | 24º14′ | 1.0966 | 1.4839 |
| 0.400 | 1/5 | 21º48′ | 1.0770 | 1.4697 |
| 0.350 |  | 19º17′ | 1.0594 | 1.4569 |
| 0.300 |  | 16º42′ | 1.0440 | 1.4457 |
| 0.250 |  | 14º02′ | 1.0308 | 1.4362 |
| 0.200 | 1/10 | 11º19′ | 1.0198 | 1.4283 |
| 0.150 |  | 8º32′ | 1.0112 | 1.4221 |
| 0.125 |  | 7º8′ | 1.0078 | 1.4191 |
| 0.100 | 1/20 | 5º42′ | 1.0050 | 1.4177 |
| 0.083 |  | 4º45′ | 1.0030 | 1.4166 |
| 0.066 | 1/30 | 3º49′ | 1.0022 | 1.4157 |

（2）瓦脊按设计图示尺寸以延长米计算。

（3）屋面种植土按设计图示尺寸以立方米计算。

（4）屋面塑料排（蓄）水板按设计图示尺寸以平方米计算。

（5）屋面铁皮天沟、泛水按设计图示尺寸以展开面积计算，如图纸没有注明尺寸时，可按表A.7-2计算。咬口和搭接等已含在定额项目中，不另计算。

表A.7-2 铁皮天沟、泛水单体零件折算表

| 名 称 | 天沟 | 斜沟天窗窗台泛水 | 天窗侧面泛水 | 烟囱泛水 | 通气管 泛水 | 滴水檐头泛水 | 滴水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m） |
| 折算面积（m2） | 1.30 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.22 | 0.24 | 0.11 |

（6）屋面型钢天沟按设计图示尺寸以质量计算。

（7）屋面不锈钢天沟、单层彩钢天沟按设计图示尺寸以延长米计算。

## 2.屋面防水工程

（1）卷材屋面按设计图示尺寸的面积计算。平屋顶按水平投影面积计算，斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算，曲屋面按展开面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积，屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。如图纸无规定时，伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算，天窗、房上烟囱、屋顶梯间弯起部分可按300mm计算。

（2）卷材屋面的附加层、接缝、收头已包含在定额内，不另计算；定额中如已含冷底子油的，不得重复计算。

（3）涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分格缝按图示尺寸以延长米计算。

（4）屋面刚性防水按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除房上烟囱、风帽底座等所占面积。

## 3．墙和地面防水、防潮工程

（1）墙和地面防水、防潮工程按设计图示尺寸以平方米计算。

（2）建筑物地面防水、防潮层，按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除间壁墙及单个0.3m2以内柱、垛、烟囱和孔洞所占面积。与墙面连接处上卷高度在300mm以内者按展开面积计算，并入平面工程量内，超过300mm时，按立面防水层计算。

（3）建筑物墙基防水、防潮层：外墙长度按中心线，内墙按净长乘以宽度以平方米计算。

（4）构筑物及建筑物地下室防水层，按设计图示尺寸以平方米计算，但不扣除0.3m2以内的孔洞面积。平面与立面交接处的防水层，其上卷高度超过300mm时，按立面防水层计算。

（5）防水卷材的附加层、接缝、收头和油毡卷材防水的冷底子油等人工材料均已计入定额内，不另计算。

## 4.变形缝

各种变形缝按设计图示尺寸以延长米计算。

# A.8 保温、隔热、防腐工程

# 说 明

## 1.保温、隔热。

⑴ 保温、隔热工程适用范围：一般保温工程，中温、低温及恒温的工业厂（库）房隔热工程。

⑵ 本定额只包括保温隔热材料的铺贴，不包括隔气防潮、保护层或衬墙等。

⑶ 本定额的各种面层，除软聚氯乙烯塑料地面外，均不包括踢脚板

⑷ 玻璃棉、矿渣棉包装材料和人工均已包括在定额内。

⑸ 聚氨酯硬泡屋面保温定额不包括抗裂砂浆网格布保护层，如设计与定额不同时，套用相应子目另行计算。

⑹ 聚氨酯硬泡外墙外保温和不上人屋面子目中的聚氨酯硬泡是按35kg/m3、上人屋面子目是按45kg/m3 编制的，如设计规定与定额不同，应进行换算。

⑺ 若定额中无相应外墙内保温子目，外墙内保温套用相应的外墙外保温子目，人工乘以系数0.8，其余不变。若定额中无相应柱保温子目，柱保温可套用相应的墙体保温子目，人工乘以系数1.5，其余不变。

⑻ 单面钢丝网架聚苯板整浇外墙保温定额仅适用于外墙为现浇混凝土的墙体。

⑼ 墙面保温定额中的玻璃纤维网格布，若设计层数与定额不同时，按相应定额调整。保温定额中已考虑正常施工搭接及阴阳角重叠搭接。

⑽ 保温隔热层的厚度按隔热材料（不包括胶结材料）净厚度计算。定额中，除有厚度增减子目外，保温、隔热材料厚度与设计不同时，材料可以换算，其他不变。

⑾ 外墙保温遇腰线、门窗套、挑檐等零星项目的人工乘以系数2，其他不变。

⑿ 楼地面保温、隔热无子目的，可套用相应的屋面保温、隔热子目。

## 2.防腐。

⑴ 防腐工程中各种砂浆、胶泥、混凝土材料的种类、配合比、强度等级及各种整体面层的厚度，如设计与定额不同时，可以换算，但各种块料面层的结合层砂浆或胶泥厚度不变。

⑵ 防腐整体面层、隔离层适用于平面、立面的防腐耐酸工程，包括沟、坑、槽。如用于天棚时人工乘以1.38系数。

⑶ 块料防腐面层以平面砌为准，砌立面者按平面砌相应项目，人工乘以系数1.38，踢脚板人工乘以系数1.56，结合层砂浆或胶泥消耗量可按设计厚度调整，其他不变。

⑷ 花岗岩板以六面剁斧的板材为准。如底面为毛面者，相应定额子目水玻璃砂浆增加0.38m3、耐酸沥青砂浆增加0.44m3。

# 工程量计算规则

## 1. 保温、隔热。

⑴ 屋面保温、隔热层，按设计图示尺寸以面积计算，扣除

0.3 m2以上的孔洞所占面积。

⑵ 天棚保温层，按设计图示尺寸以面积计算，扣除

0.3m2以上的柱、垛、孔洞所占面积。与天棚相连的梁、柱帽按展开面积计算，并入天棚工程量内。

⑶ 墙体保温隔热层按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及0.3m2以上的孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内。

①墙体保温隔热层长度：外墙按保温隔热层中心线长度计算，内墙按保温隔热层净长计算。

②墙体保温隔热层高度：按设计图示尺寸计算。

⑷ 独立墙体和附墙铺贴的区分如图所示。

⑸ 柱、梁保温层。

① 柱按设计图示柱断面保温层中心线展开长度乘以保温层高度以面积计算，扣除0.3m2以上梁所占面积。

② 梁按设计图示梁断面保温层中心线展开长度乘以保温层长度以面积计算。

⑹ 楼地面隔热层，按设计图示尺寸以面积计算，扣除0.3m2以上的柱、垛、孔洞等所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加。

⑺ 池槽隔热层按设计图示池槽保温隔热层的长、宽及其厚度以立方米计算。其中池壁按墙面计算，池底按地面计算。

## 2.防腐。

⑴ 防腐工程项目应区分不同防腐材料种类及其厚度,按设计图示尺寸以面积计算。

① 平面防腐面层、隔离层、防腐涂料：扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及0.3m2以上的柱、垛、孔洞等所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加。

② 立面防腐面层、隔离层、防腐涂料：扣除门、窗、洞口、以及0.3m2以上的孔洞、梁所占面积，门、窗、洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并入墙面积内。

⑵ 踢脚板按设计图示尺寸以面积计算，应扣除门洞所占面积并相应增加侧壁展开面积。

⑶ 池槽防腐：按设计图示尺寸以展开面积计算。

⑷ 平面砌筑双层耐酸块料时，按单层面积乘以系数2计算。

⑸ 砌筑沥青浸渍砖，按设计图示尺寸以体积计算。

⑹ 防腐卷材接缝、附加层、收头等人工材料，已计入定额中，不得另行计算。

⑺ 烟囱、烟道内涂刷隔绝层涂料，按内壁面积扣除0.3m2以上孔洞面积计算。

# A.9 楼地面工程

# 说 明

1. 砂浆和水泥石米浆的配合比及厚度、混凝土的强度等级、饰面材料的型号规格如设计与定额规定不同时,可以换算,其他不变。

2. 同一铺贴面上有不同花色且镶拼面积小于0.015m2的大理石板和花岗岩板执行点缀定额子目。

3. 整体面层、块料面层中的楼地面子目,均不包括踢脚线工料。

4. 楼梯面层。

(1) 楼梯面层不包括防滑条、踢脚线及板底抹灰，防滑条、踢脚线、板底抹灰另按相应定额子目计算。

(2) 弧形、螺旋形楼梯面层,按普通楼梯子目人工、块料及石料切割剧片、石料切割机械乘以系数1.2计算。

5. 台阶面层子目不包括牵边、侧面装饰及防滑条。

6. 零星子目适用于台阶侧面装饰、小便池、蹲位、池槽以及单个面积在0.5m2以内且定额未列的少量分散的楼地面工程。

7. 踢脚线。

(1) 楼梯踢脚线按踢脚线子目乘以系数1.15。

(2) 弧形踢脚线子目仅适用于使用弧形块料的踢脚线。

8. 石材底面刷养护液、正面刷保护液亦适用于其他章节石材装饰子目。

9. 现浇水磨石子目内已包括酸洗打蜡工料,其余子目均不包括酸洗打蜡,如发生时,按本定额相应子目计算。

10. 刷素水泥浆按 A.10 墙、柱面工程相应定额子目计算。

11. 楼地面伸缩缝及防水层按 A.7 屋面及防水工程相应定额子目计算。

12. 石材磨边按 A.14 其他装饰工程相应定额子目计算。

13. 普通水泥自流平子目适用于基层的找平,不适用于面层型自流平。

# 工程量计算规则

1. 找平层、整体面层（除本规则第14条注明者外）均按设计图示尺寸以平方米计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙、单个0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

2. 块料面层按设计图示尺寸以平方米计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

3. 块料面层拼花按拼花部分实贴面积以平方米计算。

4. 块料面层波打线（嵌边）按设计图示尺寸以平方米计算。

5. 块料面层点缀按个计算，计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。

6. 石材、块料面层弧形边缘增加费按其边缘长度以延长米计算，石材、块料损耗可按实调整。

7. 楼梯面层。

(1) 楼梯面层按楼梯（包括踏步、休息平台以及小于500mm宽的楼梯井）水平投影面积以平方米计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁外侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm 。

(2) 楼梯不满铺地毯子目按实铺面积以平方米计算。

8. 台阶面层（包括踏步及最上一层踏步边沿加300mm）按水平投影面积以平方米计算。

9. 大理石、花岗岩梯级挡水线按设计图示水平投影面积以平方米计算。

10. 零星子目按设计图示结构尺寸以平方米计算。

11. 踢脚线按设计图示尺寸以平方米计算。

12. 石材底面及侧面刷养护液工程量按表 A.9-1 计算。

13. 石材正面刷保护液工程量按相应面层工程量计算。

14. 橡胶、塑料、地毯、竹木地板、防静电活动地板、金属复合地板面层、地面(地台)龙骨按设计图示尺寸以平方米计算。门洞、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

15. 木地板煤渣防潮层按需填煤渣防潮层部分木地板面层工程量以平方米计算。

16. 地面金属嵌条按设计图示尺寸以延长米计算。

17. 楼梯踏步防滑条按设计图示尺寸（无设计图示尺寸者按楼梯踏步两端距离减300mm）以延长米计算。

表A.9-1 石材底面及侧面刷养护液工程量计算系数表

| 项 目 名 称 | 系 数 | 工程量计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 楼地面 波打线 楼梯 台阶 零星项目 踢脚线 | 1.13 1.33 1.79 1.95 1.30 1.33 | 楼地面工程相应子目工程量×系数 |
| 墙面 梁、柱面 零星项目 | 1.12 | 墙柱面工程相应子目工程量×定额石材用量×系数 |

# A.10 墙、柱面工程

# 说 明

1.本定额凡注明的砂浆种类、强度等级，如设计与定额不同时，可按设计规定调整，但人工、其他材料、机械消耗量不变。

2.抹灰厚度，同类砂浆列总厚度，不同砂浆分别列出厚度，如定额子目中15+5mm即表示两种不同砂浆的各自厚度。 抹灰砂浆厚度如设计与定额不同时，定额注明有厚度的子目可按抹灰厚度每增减1mm子目进行调整，定额未注明抹灰厚度的子目不得调整。

3.砌块砌体墙面、柱面的一般抹灰、装饰抹灰、镶贴块料，按本定额砖墙、砖柱相应子目执行。

4.墙、柱面一般抹灰、装饰抹灰子目已包括门窗洞口侧壁抹灰及水泥砂浆护角线在内。

5.有吊顶天棚的内墙面抹灰，套内墙抹灰相应子目乘以系数1.036。

6.混凝土表面的一般抹灰子目已包括基层毛化处理，如与设计要求不同时，按本定额相应子目进行调整。

7.一般抹灰的“零星项目”适用于各种壁柜、碗柜、暖气壁龛、空调搁板、池槽、小型花台以及0.5m2以内少量分散的其他抹灰。一般抹灰的“装饰线条”适用于窗台线、门窗套、挑檐、腰线、扶手、压顶、遮阳板、宣传栏边框等凸出墙面或抹灰面展开宽度小于300mm以内的竖、横线条抹灰。超过300mm的线条抹灰按“零星项目”执行。

8.抹灰子目中，如设计墙面需钉网者，钉网部分抹灰子目人工费乘以系数1.3。

9.饰面材料型号规格如设计与定额取定不同时，可按设计规定调整，但人工、机械消耗量不变。

10.圆弧形、锯齿形、不规则墙面抹灰、镶贴块料、饰面，按相应定额子目人工费乘以系数1.15，材料乘以系数1.05。装饰抹灰柱面子目已按方柱、圆柱综合考虑。

11.镶贴面砖子目，面砖消耗量分别按缝宽5mm以内、10mm以内和20mm以内考虑，如不离缝、横竖缝宽步距不同或灰缝宽度超过20mm以上者，其块料及灰缝材料（1:1水泥砂浆）用量允许调整，其他不变。

12.镶贴瓷板执行镶贴面砖相应定额子目。玻璃马赛克执行陶瓷马赛克相应定额子目。

13.装饰抹灰和块料镶贴的“零星项目”适用于壁柜、碗柜、暖气壁龛、空调搁板、池槽、小型花台、挑檐、天沟、腰线、窗台线、窗台板、门窗套、压顶、扶手、栏杆、遮阳板、雨篷周边及0.5m2以内少量分散的装饰抹灰及块料面层。

14.花岗岩、大理石、丰包石、面砖块料面层均不包括阳角处的现场磨边，如设计要求磨边者按本定额 A.14 其他装饰工程相应定额执行。若石材的成品价已包括磨边，则不得再另立磨边子目计算。

15.混凝土表面的装饰抹灰、镶贴块料子目不包括界面处理和基层毛化处理，如设计要求混凝土表面涂刷界面剂或基层毛化处理时，执行本定额相应子目。

16.木材种类除周转木材及注明者外，均以一、二类木种为准，如采用三、四类木种，其人工及木工机械乘以系数1.3。

17.钢骨架、龙骨

⑴ 本定额所用的型钢龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等，是按常用材料及规格组合编制的，如设计要求与定额不同时允许按设计调整，人工、机械不变。

⑵ 木龙骨是按双向计算的，设计为单向时，材料、人工用量乘以系数0.55；木龙骨用于隔断、隔墙时，取消相应定额内木砖，每100m2增加0.07m3一等杉方材。

⑶ 钢骨架干挂石板、面砖子目不包括钢骨架制作安装，钢骨架制作安装按本定额相应子目计算。

18.面层、隔墙(间壁)、隔断子目内，除注明者外均未包括压条、收边、装饰线(板)，如设计要求时，应按本定额 A.14 其他装饰工程相应子目计算。

19.埃特板基层执行石膏板基层定额子目。

20.浴厕夹板隔断包括门扇制作、安装及五金配件。

21.面层、木基层均未包括刷防火涂料，如设计要求时，另按本定额A.13 油漆、涂料、裱糊工程相应子目计算。

22.幕墙

⑴ 幕墙龙骨如设计要求与定额规定不同时应按设计调整，调整量按本定额幕墙骨架调整子目计算。

⑵ 幕墙定额已综合考虑避雷装置、防火隔离层、砂浆嵌缝费用，幕墙的封顶、封边按本定额相应子目计算。

⑶ 玻璃幕墙中的玻璃均按成品玻璃考虑，玻璃幕墙中有同材质的平开窗、推拉窗、悬(上、中、下)窗，按玻璃幕墙计算，不另立子目。

⑷ 全玻璃幕墙子目考虑以玻璃作为加强肋，用其他材料作为加强肋的，加强肋部分应另行计算。

⑸ 幕墙子目均不包括预埋铁件，如发生时，按 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程相应子目计算。

⑹ 幕墙子目中不包括幕墙性能试验费、螺栓拉拔试验费、相溶性试验费及防雷检测费等，其费用另行计算。

# 工程量计算规则

## 1.一般抹灰、装饰抹灰、勾缝

⑴ 墙面抹灰、勾缝按设计图示尺寸以平方米计算。扣除墙裙、门窗洞口、单个0.3m2以外的孔洞及装饰线条、零星抹灰所占面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。

① 外墙抹灰、勾缝面积按外墙垂直投影面积计算。飘窗凸出外墙面增加的抹灰并入外墙工程量内。

② 外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算。

③ 内墙抹灰、勾缝面积按主墙间的净长乘以高度计算。其高度确定如下：

a.无墙裙的，其高度按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算。

b.有墙裙的，其高度按墙裙顶至天棚底面之间距离计算。

c.有吊顶天棚的，其高度按室内地面、楼面或墙裙顶面至天棚底面计算。

④ 内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算。

⑵ 独立柱、梁面抹灰、勾缝按设计图示柱、梁的结构断面周长乘以高度（长度）以平方米计算。其高度确定同本规则第1条第⑴款第③点。

⑶ 零星项目按设计图示结构尺寸以平方米计算。

⑷ 装饰线条按设计图示尺寸以延长米计算。

⑸ 水泥黑板按设计框外围尺寸以平方米计算。黑板边框、粉笔灰槽抹灰已考虑在定额内，不另行计算。

⑹ 抹灰面分格、嵌缝按设计图示尺寸以延长米计算。

⑺ 混凝土面凿毛按凿毛面积以平方米计算。

## 2.镶贴块料

⑴ 墙面按设计图示尺寸以平方米计算。

① 镶贴块料面层高度在1500mm以下为墙裙。

② 镶贴块料面层高度在300mm以下为踢脚线。

⑵ 独立柱、梁面

① 柱、梁面粘贴、干挂、挂贴子目，按设计图示结构尺寸以平方米计算。

② 柱、梁面钢骨架干挂子目，按设计图示外围饰面尺寸以平方米计算。

③ 花岗岩、大理石柱帽、柱墩按最大外径周长以延长米计算。

⑶ 零星项目按设计图示结构尺寸以平方米计算。

⑷ 干挂石材钢骨架按设计图示尺寸以吨计算。

## 3.墙柱饰面

⑴ 墙面装饰（包括龙骨、基层、面层）按设计图示饰面外围尺寸以平方米计算，扣除门窗洞口及单个0.3m2以外的孔洞所占面积。

⑵ 柱、梁面装饰按设计图示饰面外围尺寸以平方米计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内。

## 4.隔断

隔断按设计图示尺寸以平方米计算，扣除单个0.3m2以外的孔洞所占面积。

⑴ 塑钢隔断、浴厕木隔断上门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。

⑵ 玻璃隔断如有玻璃加强肋者，肋玻璃面积并入隔断工程量内。

⑶ 全玻璃隔断的不锈钢边框工程量按边框饰面表面积以平方米计算。

⑷ 成品浴厕隔断(包括同材质的门及五金配件)，按脚底面至隔断顶面高度乘以设计长度以平方米计算。

## 5.幕墙

⑴ 带骨架幕墙按设计图示框外围尺寸以平方米计算。

⑵ 全玻璃幕墙按设计图示尺寸以平方米计算（不扣除胶缝，但要扣除吊夹以上钢结构部分的面积）。带肋全玻幕墙，肋玻璃面积并入幕墙工程量内。如肋玻璃的厚度与幕墙面层玻璃不同时，允许换算。

⑶ 幕墙封顶、封边按设计图示尺寸以平方米计算。

⑷ 幕墙骨架调整按质量以吨计算。

# A.11 天棚工程

# 说 明

1. 本定额所注明的砂浆种类、配合比，如设计规定与定额不同时，可按设计换算，但人工、其他材料和机械用量不变。

2．抹灰厚度，同类砂浆列总厚度，不同砂浆分别列出厚度，如定额子目中5+5mm即表示两种不同砂浆的各自厚度。 如设计抹灰砂浆厚度与定额不同时，除定额有注明厚度的子目可以换算砂浆消耗量外,其他不作调整。

3. 装饰天棚项目已包括3.6m以下简易脚手架的搭设及拆除。当高度超过3.6m需搭设脚手架时，可按本定额 A.15 脚手架工程相应子目计算，但100m2天棚应扣除周转板枋材0.016m3 。

4. 木材种类除周转木材及注明者外，均以一、二类木种为准，如采用三、四类木种，其人工及木工机械乘以系数1.3。

5. 本定额龙骨的种类、间距、规格和基层、面层材料的型号是按常用材料和做法考虑的，如设计规定与定额不同时，材料可以换算，人工、机械不变。其中，轻钢龙骨、铝合金龙骨定额中为双层结构（即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂），如为单层结构时（大、中龙骨底面在同一水平上），人工乘以系数0.85。

6. 天棚面层在同一标高或面层标高高差在200mm以内者为平面天棚，天棚面层不在同一标高且面层标高高差在200mm以上者为跌级天棚；跌级天棚其面层人工乘以系数1.1。

7. 本定额中平面和跌级天棚指一般直线型天棚，不包括灯光槽的制作安装。灯光槽的制作安装应按本定额相应子目执行。

8. 龙骨、基层、面层的防火处理，另按本定额 A.13 油漆、涂料、裱糊工程相应定额子目执行。

9. 天棚检查孔的工料已包括在定额子目内，不另计算。

# 工程量计算规则

## 1. 天棚抹灰。

⑴ 各种天棚抹灰面积，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内。圆弧型、拱形等天棚的抹灰面积按展开面积计算。板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

⑵ 天棚抹灰如带有装饰线时，区别按三道线以内或五道线以内按延长米计算，线角的道数以一个突出的棱角为一道线。

⑶ 天棚中的折线、灯槽线、圆弧形线等艺术形式的抹灰，按展开面积计算。

⑷ 檐口、天沟天棚的抹灰面积，并入相同的天棚抹灰工程量内计算。

## 2. 天棚吊顶。

⑴ 各种天棚吊顶龙骨，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占面积。

⑵ 天棚基层及装饰面层按实钉（胶）面积以平方米计算，不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、垛和管道所占面积，应扣除单个0.3m2以上的独立柱、灯槽与天棚相连的窗帘盒及孔洞所占的面积。

⑶ 本定额中，龙骨、基层、面层合并列项的子目，工程量计算规则同本规则第2条第⑴款。

⑷ 不锈钢钢管网架按水平投影面积计算。

⑸ 采光天棚按设计图示尺寸以平方米计算。

## 3.其他。

⑴ 灯光槽按设计图示尺寸以框外围(展开)面积计算。

⑵ 送（回）风口，按设计图示数量以个计算。

⑶ 天棚面层嵌缝按延长米计算。

# A.12 门窗工程

# 说 明

1. 本定额是按机械和手工操作综合编制的，不论实际采用何种操作方法，均按定额执行。

2. 本章木材木种均以一、二类木种为准，如采用三、四类木种时，相应子目的人工机械分别乘以下列系数：木门窗制作乘以系数1.3；木门窗安装乘以系数1.16；其它项目乘以系数1.35。

3. 定额中所注明的木材断面或厚度均以毛料为准，如设计图纸注明的断面或厚度为净料时，应增加刨光损耗：板、枋材一面刨光增加3mm；两面刨光增加5mm；圆木每立方米材积增加0.05m3。

4. 定额中木门窗框、扇断面是综合取定的，如与实际不符时，不得换算。

5. 木门窗不论现场或加工厂制作，均按本定额执行；铝合金门窗、卷闸门（包括卷筒、导轨）、钢门窗、塑钢门窗、纱扇等安装以成品门窗编制。供应地至现场的运输费按门窗运输子目计算。

6. 普通木门窗定额中已包括框、扇、亮子的制作、安装和玻璃安装以及安装普通五金配件的人工，但不包括普通五金配件材料、贴脸、压缝条、门锁，如发生时可按相应子目计算。普通五金配件规格、数量设计与定额不同时，可以换算。门窗贴脸按 A.14 其他装饰工程线条相应子目计算。

7. 本定额木门窗子目均不含纱扇，若为带纱门窗应另套纱扇子目。

8. 普通胶合板门均按三合板计算，设计板材规格与定额不同时，可以换算，其他不变。

9. 玻璃的种类、设计规格与定额不同时，可以换算，其他不变。

10. 成品门窗的安装，如每100m2洞口中门窗实际用量超过定额含量±1%以上时，可以调整，但人工、机械用量不变。门窗成品包括安装铁件、普通五金配件在内，但不包括特殊五金，如发生时，可按相应子目计算。

11. 钢木大门、全板钢大门子目中的钢骨架是按标准图用量计算的，与设计要求不同时，可以换算。

12. 厂库房大门定额中已含扇制作、安装，定额中的五金零件均是按标准图用量计算的，设计与定额消耗量不同时，可以换算。

13．特种门定额按成品门安装编制，设计铁件及预埋件与定额消耗量不同时不得调整。

14. 保温门的填充料种类设计与定额不同时，可以换算，其他工料不变。

15. 金属防盗网制作安装钢材用量与定额不同时可以换算，其他不变。

16成品门窗安装定额不包括门窗周边塞缝，门窗周边塞缝按相应定额子目计算。

# 工程量计算规则

1 . 各类门、窗制作安装工程量，除注明者外，均按设计门、窗洞口面积以平方米计算。

2 . 各类木门框、门扇、窗扇、纱扇制作安装工程量，均按设计门、窗洞口面积以平方米计算。

3 . 成品门扇安装按扇计算。

4. 小型柜门（橱柜、鞋柜）按设计框外围面积以平方米计算。

5. 木门扇皮制隔音面层及装饰隔音板面层，按扇外围单面面积计算。

6. 卷闸门安装按洞口高度增加600mm乘以门实际宽度以平方米计算，卷闸门安装在梁底时高度不增加600mm；如卷闸门上有小门，应扣除小门面积，小门安装另以个计算；卷闸门电动装置安装以套计算。

7. 围墙铁丝网门制作、安装工程量按设计框外围面积以平方米计算。

8．成品特种门安装工程量按设计门洞口面积以平方米计算。

9. 不锈钢包门框按框外围饰面表面积以平方米计算。

10. 电子感应自动门按成品安装以樘计算，电动装置安装以套计算。

11. 不锈钢电动伸缩门及轨道以延长米计算，电动装置安装以套计算。

12. 普通木窗上部带有半圆窗的应分别按半圆窗和普通窗计算，其分界线以普通窗和半圆窗之间的横框上裁口线为分界线。

13. 屋顶小气窗按不同形式，分别以个为单位计算，定额包括骨架、窗框、窗扇、封檐板、檐壁钉板条及泛水工料在内，但不包括屋面板及汛水用镀锌铁皮工料。

14. 铝合金纱扇、塑钢纱扇按扇外围面积以平方米计算。

15. 金属防盗网制作安装工程按围护尺寸展开面积以平方米计算，刷油漆按本定额 A.13 油漆、涂料、裱糊工程相应子目计算。

16. 窗台板、门窗套按展开面积以平方米计算，门窗贴脸分规格按实际长度以延长米计算。

17. 窗帘盒、窗帘轨按设计图示尺寸以延长米计算，如设计图纸没有注明尺寸，按洞口宽度尺寸加300mm。

18.门窗周边塞缝按门窗洞口尺寸以延长米计算。

19. 特殊五金按本定额规定单位以数量计算。

20. 无框全玻门五金配件按扇计算；木门窗普通五金配件按樘计算。

21. 门窗运输按洞口面积以平方米计算。

# A.13 油漆、涂料、裱糊工程

# 说 明

1.本定额油漆、涂料子目采用常用的操作方法编制，实际操作方法不同时，不得调整。

2.本定额油漆子目的浅、中、深各种颜色已综合在定额内，颜色不同，不得调整。

3.本定额在同一平面上的分色及门窗内外分色已综合考虑，如需做美术图案者另行计算。

4.油漆、涂料的喷、涂、刷遍数，设计与定额规定不同时，按相应每增加一遍定额子目进行调整。

5.金属镀锌定额按热镀锌考虑。

6.喷塑（一塑三油）：底油、装饰漆、面油，其规格划分如下。

（1）大压花：喷点压平，点面积在1.2㎝2以上。
（2）中压花：喷点压平，点面积在1～1.2㎝2。
（3）喷中点、幼点：喷点面积在1㎝2以下。

7. 定额中的单层门刷油是按双面刷油考虑的，如采用单面刷油，其定额乘以系数0.49。

8.混凝土栏杆花格已有定额子目的按相应子目套用，没有子目的按墙面子目乘表A.13-8相应系数计算。

9.本定额中的氟碳漆子目仅适用于现场施工。

10.金属面油漆实际展开表露面积超出附表A.13-7折算面积的±3%时，超出部分工程量按实调整。

11.本定额中钢结构防火涂料子目分不同厚度编制考虑，如设计与定额不同时，按相应子目进行调整。如设计仅标明耐火等级，无防火涂料厚度时，应参照下表规定计算。

钢结构防火涂料耐火极限与厚度对应表

| 耐火等级不低于(小时) | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚型(厚度mm) | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 |  |
| 薄型(厚度mm) |  |  |  | 7 | 5.5 | 3 |
| 超薄型(厚度mm) |  |  | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |

# 工程量计算规则

1.木材面、金属面、抹灰面油漆、涂料、裱糊的工程量，分别按表A.13-1至表A.13-8相应的工程量计算规则计算。

（1）木材面油漆。

表A.13-1   执行单层木门窗油漆定额工程量系数表

| 项 目 名 称 | 系 数 | 工程量计算规则 |
| --- | --- | --- |
| 单层木门 | 1.00 |  |
| 双层（一板一纱）木门 | 1.36 |  |
| 单层全玻门 | 0.83 |  |
| 木百页门 | 1.25 | 单面洞口面积×系数 |
| 厂库大门 | 1.10 |  |
| 单层玻璃窗 | 1.00 |  |
| 双层（一玻一纱）窗 | 1.36 |  |
| 木百叶窗 | 1.50 |  |

表A.13-2  执行木扶手油漆定额工程量系数表

| 项 目 名 称 | 系 数 | 工程量计算规则 |
| --- | --- | --- |
| 木扶手（不带托板） | 1.00 |  |
| 木扶手（带托板） | 2.60 |  |
| 窗帘盒 | 2.04 | 按延长米×系数 |
| 封檐板、顺水板 | 1.74 |  |
| 黑板框、单独木线条100㎜以外 | 0.52 |  |
| 单独木线条100㎜以内 | 0.35 |  |

表A.13-3  执行其他木材面油漆定额工程量系数表

| 项 目 名 称 | 系 数 | 工程量计算规则 |
| --- | --- | --- |
| 木板、纤维板、胶合板天棚 | 1.00 |  |
| 木护墙、木墙裙 | 1.00 |  |
| 清水板条天棚、檐口 | 1.07 | 相应装饰面积×系数 |
| 木方格吊顶天棚 | 1.20 |  |
| 吸音板墙面、天棚面 | 0.87 |  |
| 窗台板、筒子板、盖板、门窗套 | 1.00 |  |
| 屋面板（带檩条） | 1.11 | 斜长×宽×系数 |
| 木间隔、木隔断 | 1.90 |  |
| 玻璃间壁露明墙筋 | 1.65 | 单面外围面积×系数 |
| 木栅栏、木栏杆（带扶手） | 1.82 |  |
| 木屋架 | 1.79 | [跨度（长）×中高×1/2]×系数 |
| 衣柜、壁柜 | 1.00 | 实刷展开面积 |
| 零星木装修 | 1.10 | 实刷展开面积×系数 |
| 梁、柱饰面 | 1.00 |  |

表A.13-4  执行木龙骨、基层板面防火涂料定额工程量系数表

| 项 目 名 称 | 系 数 | 工程量计算规则 |
| --- | --- | --- |
| 隔墙、隔断、护壁木龙骨 | 1.00 | 单面外围面积 |
| 柱木龙骨 | 1.00 | 面层外围面积 |
| 木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板 | 1.00 | 地板面积 |
| 天棚木龙骨 | 1.00 | 水平投影面积 |
| 基层板面 | 1.00 | 单面外围面积 |

表A.13-5   执行木地板油漆定额工程量系数表

| 项 目 名 称 | 系 数 | 工程量计算规则 |
| --- | --- | --- |
| 木地板、木踢脚线 | 1.00 | 相应装饰面积×系数 |
| 木楼梯（不包括底面） | 2.30 | 水平投影面积×系数 |

（2）金属面油漆。

表A.13-6   执行单层钢门窗定额工程量系数表

| 项 目 名 称 | 系 数 | 工程量计算规则 |
| --- | --- | --- |
| 单层钢门窗 | 1.00 |  |
| 双层（一玻一纱）钢门窗 | 1.48 |  |
| 钢百页钢门 | 2.74 |  |
| 半截百页钢门 | 2.22 | 单面洞口面积×系数 |
| 满钢门或包铁皮门 | 1.63 |  |
| 钢折叠门 | 2.30 |  |
| 射线防护门 | 2.96 |  |
| 厂库房平开、推拉门 | 1.70 | 框（扇）外围面积×系数 |
| 铁丝网大门 | 0.81 |  |
| 间壁 | 1.85 | 长×宽×系数 |
| 平板屋面 | 0.74 | 斜长×宽×系数 |
| 排水、伸缩缝盖板 | 0.78 | 展开面积×系数 |
| 吸气罩 | 1.63 | 水平投影面积×系数 |

表A.13-7  金属结构面积折算表

| 项 目 名 称 | m2/t |
| --- | --- |
| 钢屋架、钢桁架、钢托架、气楼、天窗架、挡风架、型钢梁、制动梁、支撑、型钢檩条 | 38 |
| 墙架（空腹式） | 19 |
| 墙架（格板式） | 32 |
| 钢柱、吊车梁、钢漏斗 | 24 |
| 钢平台、操作台、走台、钢梁车挡 | 27 |
| 钢栅栏门、栏杆、窗栅、拉杆螺栓 | 65 |
| 钢梯 | 35 |
| 轻钢屋架 | 54 |
| C型、Z型檩条 | 133 |
| 零星构、铁件 | 50 |

附注：本折算表不适用于箱型构件、单个（榀、根）重量7t以上的金属构件。

（3）抹灰面油漆、涂料、裱糊。

表A.13-8  抹灰面油漆、涂料、裱糊工程量系数表

| 项 目 名 称 | 系 数 | 工程量计算规则 |
| --- | --- | --- |
| 楼地面、墙面、天棚面、柱、梁面 | 1.00 | 展开面积 |
| 混凝土栏杆、花饰、花格 | 1.82 | 单面外围面积×系数 |
| 线条 | 1.00 | 延长米 |
| 其他零星项目、小面积 | 1.00 | 展开面积 |

# A.14 其他装饰工程

# 说 明

1. 本定额中的材料品种、规格，设计与定额不同时，可以换算，人工、机械不变。

2. 本定额中铁件已包括刷防锈漆一遍，如设计需涂刷其他油漆、防火涂料按本定额 A.13 油漆、涂料、裱糊工程相应定额执行。

3. 柜类、货架定额中未考虑面板拼花及饰面板上贴其它材料的花饰、造型艺术品。货架、柜类图见本定额附录。

4. 石板洗漱台定额中已包括挡板、吊沿板的石材用量，不另计算。

5. 装饰线。

(1) 木装饰线、石材装饰线、石膏装饰线均以成品安装为准。石材装饰线条磨边、磨圆角均包括在成品的单价中，不另计算。

(2) 装饰线条以墙面上直线安装为准，如天棚安装直线型、圆弧型或其它图案者，按以下规定计算：

① 天棚面安装直线装饰线条人工费乘以系数1.34。

② 天棚面安装圆弧型装饰线条人工费乘以系数1.6，材料乘以系数1.1。

③ 墙面安装圆弧型装饰线条人工费乘以系数1.2，材料乘以系数1.1。

④ 装饰线条做艺术图案者，人工费乘以系数1.8，材料乘以系数1.1。

6. 石材磨边、磨斜边、磨半圆边及台面开孔子目均为现场磨制。

7. 栏杆、栏板、扶手、弯头。

(1) 适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性栏杆、栏板。栏杆、栏板、扶手造型图见定额附录。

(2) 栏杆、栏板子目不包括扶手及弯头制作安装,扶手及弯头分别立项计算。

(3) 未列弧形、螺旋形子目的栏杆、扶手子目，如用于弧形、螺旋形栏杆、扶手,按直形栏杆、扶手子目人工乘以系数1.3,其余不变。

(4) 栏杆、栏板、扶手、弯头子目的材料规格、用量,如设计规定与定额不同时,可以换算,其他材料及人工、机械不变。

8. 铸铁围墙栏杆不包括栏杆的面漆及压脚混凝土梁捣制,栏杆面漆及压脚混凝土梁按设计另立项目计算。

9. 招牌、灯箱

(1) 平面招牌是指安装在门前的墙面上；箱体招牌、竖式标箱是指六面体固定在墙上；沿雨蓬、檐口、阳台走向立式招牌，执行平面招牌复杂子目。

(2) 一般招牌和矩形招牌是指正立面平整无凹凸面；复杂招牌和异形招牌是指正立面有凹凸造型。

(3) 招牌、广告牌的灯饰、灯光及配套机械均不包括在定额内。

10. 美术字。

(1) 美术字均以成品安装固定为准。

(2) 美术字不分字体均执行本定额。

11. 车库配件。

(1) 橡胶减速带、橡胶车轮挡、橡胶防撞护角和车位锁均按成品编制。成品价中包含安装材料费。

# 工程量计算规则

1.　柜类、货架。

(1) 货架均按设计图示正立面面积（包括脚的高度在内）以平方米计算。

(2) 收银台、试衣间按设计图示数量以个计算。

(3) 其他项目按所示子目计量单位计算。

2. 石板材洗漱台按设计图示台面水平投影面积以平方米计算（不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积）。

3. 毛巾环、肥皂盒、金属帘子杆、浴缸拉手、毛巾杆安装按设计图示数量以只、个、副、套或以延长米计算。

4. 镜面玻璃安装按设计图示正立面面积以平方米计算。

5. 压条、装饰线条、挂镜线均按设计图示尺寸以延长米计算。

6. 不锈钢旗杆按设计图示尺寸以延长米计算。

7. 栏杆、栏板、扶手按设计图示中心线长度以延长米计算（不扣除弯头所占长度）。

8. 弯头按设计数量以个计算。

9. 铸铁栏杆按设计图示安装铸铁栏杆尺寸以延长米计算。

10. 招牌、灯箱。

(1) 平面招牌基层按设计图示正立面面积以平方米计算，复杂形的凹凸造型部分亦不增减。

(2) 沿雨蓬、檐口或阳台走向的立式招牌基层，执行平面招牌复杂型项目，按展开面积以平方米计算。

(3) 箱式招牌和竖式标箱的基层，按设计图示外围体积以立方米计算。突出箱外的灯饰、店徽及其它艺术装潢等均另行计算。

(4) 灯箱的面层按设计图示展开面积以平方米计算。

11. 美术字安装按字的最大外围矩形面积以个计算。

12. 车库配件。

(1) 橡胶减速带按设计长度以延长米计算。

(2) 橡胶车轮挡、橡胶防撞护角、车位锁按设计图示数量以个或把计算。

# A.15 脚手架工程

# 说　明

1．外脚手架适用于建筑、装饰装修一起施工的工程；外脚手架如仅用于砌筑者，按外脚手架相应子目，材料乘以系数0.625，人工、机械不变；装饰装修脚手架适用于工作面高度在1.6m以上需要重新搭设脚手架的装饰装修工程。

2．外脚手架定额内，已综合考虑了卸料平台、缓冲台、附着式脚手架内的斜道。

3．钢管脚手架的管件维护及牵拉点费用等已包含在其他材料费中。

4．烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。

5．钢筋混凝土烟囱、水塔及圆形贮仓采用滑模施工时，不得计算脚手架或井架。钢滑模已包括操作平台、围栏、安全网等工料，不得另行计算。

6．安全通道宽度超过3m时，应按实际搭设的宽度比例调整定额的人工费、材料及机械台班消耗量。

7．搭设圆形(包括弧形)外脚手架，半径≤10m者，按外脚手架的相应子目，人工费乘以系数1.3计算；半径＞10m者，不增加。

8．本定额脚手架子目中不含支撑地面的硬化处理、水平垂直安全维护网、外脚手架安全挡板等费用，其费用已含在安全文明施工费中，不另计算。

9．凡净高超过3.6m的室内墙面、天棚粉刷或其他装饰工程，均可计算满堂脚手架，斜面尺寸的按平均高度计算，计算满堂脚手架后，墙面装饰工程不得再计算脚手架。

10．用于单独装饰装修脚手架的安全通道，按安全通道相应定额子目，材料乘以系数0.375，人工、机械不变。

# 工程量计算规则

## 1．砌筑脚手架。

（1）不论何种砌体，凡砌筑高度超过1.2m以上者，均需计算脚手架。

（2）砌筑脚手架的计算按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算。

（3）外墙脚手架按外墙外围长度（应计凸阳台两侧的长度，不计凹阳台两侧的长度）乘以外墙高度，再乘以1.05系数计算其工程量。门窗洞口及穿过建筑物的车辆通道空洞面积等，均不扣除。

外墙脚手架的计算高度按室外地坪至以下情形分别确定：

①有女儿墙者，高度算至女儿墙顶面（含压顶）。

②平屋面或屋面有栏杆者，高度算至楼板顶面。

③有山墙者，高度按山墙平均高度计。

（4）同一栋建筑物内：有不同高度时，应分别按不同高度计算外脚手架；不同高度间的分隔墙，按相应高度的建筑物计算外脚手架；如从楼面或天面搭起的，应从楼面或天面起计算。

（5）天井四周墙砌筑，如需搭外架时，其计算工程量如下：

①天井短边净宽b≤2.5m时按长边净宽乘以高度再乘以1.2系数计算外脚手架工程量。

②天井短边净长在2.5m＜b≤3.5m时，按长边净宽乘以高度再乘以1.5系数计算外脚手架工程量。

③天井短边净宽b＞3.5m时，按一般外脚手架计算。

（6）独立砖柱、突出屋面的烟囱脚手架按其外围周长加3.6m后乘以高度计算。

（7）如遇下列情况者，按单排外脚手架计算。

①外墙檐高在16m以内，并无施工组织设计规定时。

②独立砖柱与突出屋面的烟囱。

③砖砌围墙。

（8）如遇下列情况者，按双排外脚手架计算。

①外墙檐高超过16m者。

②框架结构间砌外墙。

③外墙面带有复杂艺术形式者（艺术形式部分的面积占外墙总面积30%以上），或外墙勒脚以上抹灰面积（包括门窗洞口面积在内）占外墙总面积25%以上，或门窗洞口面积占外墙总面积40%以上者。

④片石墙（含挡土墙、片石围墙）、大孔混凝土砌块墙，墙高超过1.2m者。

⑤施工组织设计有明确规定者。

（9）凡厚度在两砖（490mm）以上的砖墙，均按双面搭设脚手架计算，如无施工组织设计规定时：高度在3.6m以内的外墙，一面按单排外脚手架计算，另一面按里脚手架计算；高度在3.6m以上的外墙，外面按双排外脚手架计算，内面按里脚手架计算；内墙按双面计算相应高度的里脚手架。

（10）在旧有的建筑物上加层：加二层以内时，其外墙脚手架按第1条第(3)点的规定乘以0.5系数计算；加层在二层以上时，按上述办法计算，不乘以系数。

（11）内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量。下列情况者，也按相应高度计算里脚手架工程量。

①砖砌基础深度超过3m时（室外地坪以下），或四周无土砌筑基础，高度超过1.2m时。

②高度超过1.2m的凹阳台的两侧墙及正面墙、凸阳台的正面墙及双阳台的隔墙。

## 2．现浇混凝土脚手架。

（1）现浇混凝土需用脚手架时，应与砌筑脚手架综合考虑。如确实不能利用砌筑脚手架者，可按施工组织设计规定或按实际搭设的脚手架计算。

（2）单层地下室的外墙脚手架按单排外脚手架计算，两层及两层以上地下室的外墙脚手架按双排外脚手架计算。

（3）现浇混凝土基础运输道。

①深度大于3m（3m以内不得计算）的带形基础按基槽底面积计算。

②满堂基础运输道适用于满堂式基础、箱形基础、基础底短边大于3m的柱基础、设备基础，其工程量按基础底面积计算。

（4）现浇混凝土框架运输道，适用于楼层为预制板的框架柱、梁，其工程量按框架部分的建筑面积计算。

（5）现浇混凝土楼板运输道，适用于框架柱、梁、墙、板整体浇捣工程，工程量按浇捣部分的建筑面积计算。

下列情况者，按相应规定计算：

①层高不到2.2米的，按外墙外围面积计算混凝土楼板运输道。

②底层架空层不计算建筑面积或计算一半面积时，按顶板水平投影面积计算混凝土楼板运输道。

③坡屋面不计算建筑面积时，按其水平投影面积计算混凝土楼板运输道。

④砖混结构工程的现浇楼板按相应定额子目乘以系数0.5。

（6）计算现浇混凝土运输道，采用泵送混凝土时应按如下规定计算。

①基础混凝土不予计算。

②框架结构、框架-剪力墙结构、筒体结构的工程，定额乘以系数0.5。

③砖混结构工程，定额乘以系数0.25。

（7）装配式构件安装，两端搭在柱上，需搭设脚手架时，其工程量按柱周长加3.6m乘以柱高度计算，并按相应高度的单排外脚手架定额乘以系数0.5计算。

（8）现浇钢筋混凝土独立柱，如无脚手架利用时，按（柱外围周长+3.6m）×柱高度按相应外脚手架计算。

（9）单独浇捣的梁，如无脚手架利用时，应按（梁宽+2.4m）×梁的跨度套相应高度（梁底高度）的满堂脚手架计算。

（10）电梯井脚手架按井底板面至顶板面高度，套用相应定额子目以座计算。

（11）设备基础高度超过1.2m时：

①实体式结构：按其外形周长乘以地坪至外形顶面高度以平方米计算单排脚手架。

②框架式结构：按其外形周长乘以地坪至外形顶面高度以平方米计算双排脚手架。

## 3．构筑物脚手架。

（1）烟囱、水塔、独立筒仓脚手架，分不同内径，按室外地坪至顶面高度，套相应定额子目。水塔、独立筒仓脚手架按相应的烟囱脚手架，人工费乘以系数1.11，其他不变。

（2）钢筋混凝土烟囱内衬的脚手架，按烟囱内衬砌体的面积，套单排脚手架。

（3）贮水(油)池外池壁高度在3m以内者，按单排外脚手架计算；超过3m时可按施工组织设计规定计算，如无施工组织设计时，可按双排外脚手架计算；池底钢筋混凝土运输道参照基础运输道；池盖钢筋混凝土运输道参照楼板运输道。

（4）贮仓及漏斗:如需搭脚手架时,按本定额相应子目计算。

（5）预制支架不得计算脚手架。

## 4．装饰脚手架。

想（2）定额规定满堂脚手架基本层实高按3.6m计算，增加层实高按1.2m计算，基本层操作高度按5.2m计算（基本层操作高度为基本层高3.6m加上人的高度1.6m）。室内天棚净高超过5.2m时，计算了基本层后，增加层的层数=（天棚室内净高-5.2m）÷1.2m，按四舍五入取整数。

如建筑物天棚室内净高为9.2m，其增加层的层数为：（9.2－5.2）÷1.2 ≈ 3.3，则按3个增加层计算。

（3）高度超过3.6m以上者，有屋架的屋面板底喷浆、勾缝及屋架等油漆，按装饰部分的水平投影面积套悬空脚手架计算，无屋架或其他构件可利用搭设悬空脚手架者，按满堂脚手架计算。

（4）凡墙面高度超过3.6m，而无搭设满堂脚手架条件者，则墙面装饰脚手架按3.6m以上的装饰脚手架计算。工程量按装饰面投影面积(不扣除门窗洞口面积)计算。

（5）外墙装饰脚手架工程量按砌筑脚手架等有关规定计算。

（6）铝合金门窗工程，如需搭设脚手架时，可按内墙装饰脚手架计算，其工程量按门窗洞口宽度每边加500mm乘以楼地面至门窗顶高度计算。

（7）外墙电动吊篮，按外墙装饰面尺寸以垂直投影面积计算，不扣除门窗洞口面积。

# A.16 垂直运输工程

# 说 明

1.本定额垂直运输子目分建筑物、构筑物和建筑物局部装饰装修。

2.建筑物、构筑物垂直运输适用于单位工程在合理工期内完成建筑、装饰装修工程所需的垂直运输机械台班。建筑工程和装饰装修工程分开发包时，建筑工程套用建筑物垂直运输子目乘以系数0.77；装饰装修工程套用建筑物垂直运输子目乘以系数0.33。

3.建筑物、构筑物工程垂直运输高度划分：

(1)室外地坪以上高度，是指设计室外地坪至檐口滴水的高度，没有檐口的建筑物，算至屋顶板面，坡屋面算至起坡处。女儿墙不计高度，突出主体建筑物屋面的梯间、电梯机房、设备间、水箱间、塔楼、望台等，其水平投影面积小于主体顶层投影面积30%的不计其高度。

(2)室外地坪以下高度，是指设计室外地坪至相应地下层底板底面的高度。带地下室的建筑物，地下层垂直运输高度由设计室外地坪标高算至地下室底板底面，套用相应高度的定额子目。

(3)构筑物的高度是指设计室外地坪至结构最高顶面高度。

4.地下层、单层建筑物、围墙垂直运输高度小于3.6米时，不得计算垂直运输费用。

5.同一建筑物中有不同檐高时，按建筑物不同檐高做纵向分割，分别计算建筑面积，以不同檐高分别套用相应高度的定额子目。

6.如采用泵送混凝土时，定额子目中的塔吊机械台班应乘以系数0.8。

7.建筑物局部装饰装修工程垂直运输高度划分：

(1) 室外地坪以上高度：指设计室外地坪至装饰装修工程楼层顶板的高度。

(2)室外地坪以下高度：指设计室外地坪至相应地下层地（楼）面的高度。带地下室的建筑物，地下层垂直运输高度由设计室外地坪标高算至地下室地（楼）面，套用相应高度的定额子目。

# 工程量计算规则

## 1．建筑物、构筑物工程计算规则。

（1）建筑物垂直运输区分不同建筑物的结构类型和檐口高度，按建筑物设计室外地坪以上的建筑面积以平方米计算。高度超过120m时，超过部分按每增加10m定额子目 (高度不足10m时，按比例)计算。

（2）地下室的垂直运输按地下层的建筑面积以平方米计算。

（3）构筑物的垂直运输以座计算。超过规定高度时，超过部分按每增加1m定额子目计算，高度不足1m时，按1m计算。

## 2．建筑物局部装饰装修工程计算规则。

区别不同的垂直运输高度，按各楼层装饰装修部分的建筑面积分别计算。

# A.17 模板工程

# 说 明

1．现浇构件模板分三种材料编制：钢模板、胶合板模板、木模板。其中钢模板配钢支撑，木模板配木支撑，胶合板模板配钢支撑或木支撑。

2．现浇构筑物模板，除另有规定外，按现浇构件模板规定计算。

3．预制混凝土模板，区分不同构件按组合钢模板、木模板、定型钢模、长线台钢拉模编制，定额中已综合考虑需配制的砖地模，砖胎模、长线台混凝土地模。

4．应根据模板种类套用子目，实际使用支撑与定额不同时不得换算。如实际使用模板与定额不同时，按相近材质套用；如定额只有一种模板的子目，均套用该子目执行，不得换算。

5．模板工作内容包括：模板清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模、集中堆放、场外运输。木模板包括制作（预制构件包括刨光），组合钢模板、胶合板模板包括装箱。

6. 现浇构件梁、板、柱、墙是按支模高度（地面至板底）3.6m编制的。超过3.6m时，超过部分按超高子目(不足1m按比例)计算。

7. 如设计要求清水混凝土施工，相应模板子目的人工费乘以系数1.05，胶合板消耗量乘以系数1.1。

8. 基础模板用砖胎模时，可按砖基础计算，不再计算相应面积的模板费用，砖胎模需要抹灰时，按本定额A.10墙、柱面工程井壁、池壁子目计算。

9. 混凝土小型构件，是指单个体积在0.05m3以内的本定额未列出定额项目的构件。

10. 外形体积在2m3以内的池槽为小型池槽。

11. 现浇挑檐天沟、悬挑板、水平遮阳板等以外墙外边线为分界线，与梁连接时，以梁外边线为分界线。

12. 混凝土斜板，当坡度在11°19'至26°34'时，按相应板定额子目人工乘以系数1.15；当坡度在26°34'至45°时，按相应板定额子目人工费乘以系数1.2；当坡度在45°以上时，按墙子目计算。

13. 用钢滑升模板施工的烟囱、水塔、提升模板使用的钢爬杆用量是按100%摊销计算的，贮仓是按50%摊销计算的，设计要求不同时，可以换算。

14. 倒锥壳水塔塔身钢滑升模板子目，也适用于一般水塔塔身滑升模板工程。

15. 烟囱钢滑升模板项目均已包括烟囱筒身、牛腿、烟道口；水塔钢滑升模板均已包括直筒、门窗洞口等模板用量。

16. 装饰线条是指窗台线、门窗套、挑檐、腰线、扶手、压顶、遮阳板、宣传栏边框等凸出墙面150mm以内、竖向高度150mm以内的横、竖混凝土线条。

17.符合以下条件之一者按高大模板计算：

（1）支撑体系高度达到或超过8m。

（2）结构跨度达到或超过18m。

（3）按建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008（以下简称JGJ162-2008）进行荷载组合之后的施工面荷载达到或超过15kN/m2。

（4）按JGJ162-2008进行荷载组合之后的施工线荷载达到或超过20kN/m。

（5）按JGJ162-2008进行荷载组合之后的施工单点集中荷载达到或超过7kN的作业平台。

18. 本定额高大模板钢支撑搭拆时间是按三个月编制的，如实际搭拆时间与定额不同时，定额周转材料消耗量按比例调整。

19. 本说明对混凝土结构构件划分没有明确规定的，可参照本定额A.4混凝土及钢筋混凝土工程相应规定执行。

# 工程量计算规则

## 1．现浇混凝土模板

现浇混凝土模板工程量，除另有规定外，应区分不同材质，按混凝土与模板接触面积以平方米计算。

（1）基础模板。

① 杯形基础杯口高度大于外杯口大边长度的，套用高杯基础定额。

② 有肋式带形基础，肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋式带形基础计算；肋高与肋宽之比超过4:1的，其底板按板式带形基础计算，以上部分按墙计算。

③ 桩承台按独立式桩承台编制，带形桩承台按带形基础定额执行。

④ 箱式满堂基础应分别按满堂基础、柱、梁、墙、板有关规定计算。

（2）柱模板。

① 柱高按下列规定确定。

a. 有梁板的柱高，应自柱基或楼板的上表面至上层楼板底面计算。

b. 无梁板的柱高，应自柱基或楼板的上表面至柱帽下表面计算。

② 计算柱模板时，不扣除梁与柱交接处的模板面积。

③ 构造柱按外露部分计算模板面积，留马牙槎的按最宽面计算模板宽度。

（3） 梁模板。

① 梁长按下列规定确定：梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

② 计算梁模板时，不扣除梁与梁交接处的模板面积。

③ 梁高大模板的钢支撑工程量按经评审的施工专项方案搭设面积乘以支模高度（楼地面至板底高度）以立方米计算，如无经评审的施工专项方案，搭设面积则按梁宽加600mm乘以梁长度计算。

（4）墙、板模板。

① 墙高应自墙基或楼板的上表面至上层楼板底面计算。

② 计算墙模板时，不扣除梁与墙交接处的模板面积。

③ 墙、板上单孔面积在0.3m2以内的孔洞不扣除，洞侧模板也不增加，单孔面积在0.3m2以上应扣除，洞侧模板并入墙、板模板工程量计算。

④ 计算板模板时，不扣除柱、墙所占的面积。

⑤ 梁、板、墙模板均不扣除后浇带所占的面积。

⑥ 薄壳板由平层和拱层两部分组成，按平层水平投影面积计算工程量。

⑦ 现浇悬挑板按外挑部分的水平投影面积计算，伸出墙外的牛腿、挑梁及板边的模板不另计算。

⑧ 有梁板高大模板（定义：指高度超过8米，或跨度超过18米 ）的钢支撑工程量按搭设面积乘以支模高度（楼地面至板底高度）以立方米计算，不扣除梁柱所占的体积。

（5）楼梯包括休息平台、梁、斜梁及楼梯与楼板的连接梁，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井所占面积，楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算,伸入墙内部分亦不增加。

（6）混凝土压顶、扶手按延长米计算。

（7）屋顶水池，分别按柱、梁、墙、板项目计算。

（8）小型池槽模板按构件外围体积计算，池槽内、外侧及底部的模板不另计算。

（9）台阶模板按水平投影面积计算，台阶两侧模板面积不另计算。架空式混凝土台阶，按现浇楼梯计算。

（10）现浇混凝土散水按水平投影面积以平方米计算，现浇混凝土明沟按延长米计算。

（11）小立柱、装饰线条、二次浇灌模板套用小型构件定额子目，按模板接触面积以平方米计算。

(12) 后浇带分结构后浇带、温度后浇带。结构后浇带分墙、板后浇带。后浇带模板工程量按后浇部分混凝土体积以立方米计算。

(13) 弧形半径≤10m的混凝土墙（梁）模板按弧形混凝土墙（梁）模板计算。

## 2．构筑物混凝土模板工程量，按以下规定计算。

（1）构筑物的模板工程量，除另有规定者外，区别现浇、预制和构件类别，分别按本计算规则第 1条和第3条的有关规定计算。

（2）大型池槽等分别按基础、柱、梁、墙、板等有关规定计算并套相应定额子目。

（3）液压滑升钢模板施工的贮仓、筒仓、水塔塔身、烟囱等，均按混凝土体积，以立方米计算。

（4）倒锥壳水塔模板按混凝土体积以立方米计算。

## 3．预制混凝土构件模板工程量，按以下规定计算。

（1）预制混凝土模板工程量，除另有规定外均按混凝土实体体积以立方米计算。

（2）小型池槽按外形体积以立方米计算。

（3）预制混凝土桩尖按桩尖最大截面积乘以桩尖高度以立方米计算。

# A.18 混凝土运输及泵送工程

# 说 明

1.当工程使用现场搅拌站混凝土或商品混凝土时，如需运输和泵送的，可按本定额相应子目计算混凝土运输和泵送费用。如商品混凝土运输费已在发布的参考价中考虑，则运输不再套定额计算。

2.如商品混凝土的运输损耗2%，已包含在各地市造价管理站发布的商品混凝土参考价中。

# 工程量计算规则

1．混凝土运输：混凝土运输工程量，按混凝土浇捣相应子目的混凝土定额分析量（如需泵送，加上泵送损耗）计算。

2．混凝土泵送：混凝土泵送工程量，按混凝土浇捣相应子目的混凝土定额分析量计算。

# A.19 建筑物超高增加费

# 说 明

1．本定额分建筑物超高增加费、局部装饰装修超高增加费和建筑物超高加压水泵台班。

（1）建筑物超高增加费适用于建筑工程、装饰装修工程和专业分包工程。

（2）局部装饰装修超高增加费适用于楼层局部装饰装修的工程 。

2．本定额适用于：

①建筑物地上超过六层或设计室外标高至檐口高度超过20m以上的工程，檐高或层数只需符合一项指标即可套用相应定额子目。

②地下建筑超过六层或设计室外地坪标高至地下室底板地面高度超过20m以上的工程，

高度或层数只需符合一项指标即可套用相应定额子目。

③构筑物超高增加费已含在定额里，不另计算。

3．建筑物超高人工、机械降效系数是指：由于建筑物地上（地下）高度超过六层或设计室外标高至檐口（地下室底板地面）高度超过20m时，操作工人的工效降低、垂直运输运距加长影响的时间、以及由于人工降效引起随工人班组配置确定台班量的机械相应降低。

4．建筑物檐口高度的确定及室外地坪以上的高度计算，执行本定额A.16垂直运输工程说明第3条第（1）、（2）点的规定。

5．当建筑物有不同檐高时，按不同檐高的建筑面积计算加权平均降效高度，当加权平均降效高度大于20m时套相应高度的定额子目。

加权平均降效高度=

6．建筑物局部装饰装修高度的确定，执行本定额A.16垂直运输工程说明第7条。

7．建筑物超高加压水泵台班主要考虑自来水水压不足所需增压的加压水泵台班。

8.一个承包方同时承包几个单位工程时，2个单位工程按超高加压水泵台班子目乘以系数0.85；2个以上单位工程按超高加压水泵台班子目乘以系数0.7。

# 工程量计算规则

## 1．建筑、装饰装修工程计算规则。

（1）超高增加人工、机械降效费的计算方法：

①人工、机械降效费按建筑物±0.00以上（以下）全部工程项目（不包括脚手架工程、垂直运输工程、各章节中的水平运输子目、各定额子目中水平运输机械）中的全部人工费、机械费乘以相应子目人工、机械降效率以元计算。

②建筑物檐高超过120m时，超过部分按每增加10m子目（高度不足10m按比例）计算。

## 2．建筑物局部装饰装修工程计算规则。

（1）超高增加人工、机械降效费的计算方法：

①区别不同的垂直运输高度，将各自装饰装修楼层(包括楼层所有装饰装修工程量)的人工费之和、机械费之和(不包括脚手架、垂直运输工程，各章节中的水平运输子目，各定额子目中的水平运输机械)分别乘以相应子目人工、机械降效率以元计算。

②垂直运输高度超过120m时，按每增加20m定额子目计算；高度不足20m时，按比例计算。

3．建筑物超高加压水泵台班的工程量，按±0.00以上建筑面积以平方米计算；建筑物高度超过120m时，超过部分按每增加10m子目（高度不足10m按比例）计算。

# A.20大型机械设备基础，安拆及进退场费

# 说 明

1. 塔式起重机、施工电梯基础

（1）塔式起重机固定式基础如需打桩时，其打桩费用按有关子目计算。

（2）本定额不包括基础拆除的相关费用，如实际发生，另行计算。

（3）塔式起重机固定式基础、施工电梯基础如与定额不同时，可按经审定的施工组织设计分别套用相应定额子目计算。

2. 大型机械安装、拆卸一次费用

（1）安装拆卸费定额中已包括机械安装完成后的试运转费用。

（2）塔式起重机安装、拆卸定额是按塔高60m确定的，如塔高超过60m时，每增加15m ，定额消耗量（扣除试车台班后）增加10%。

3. 大型机械场外运输费用

（1）大型机械场外运输费为运距25km以内的机械进出场费用。运距在25km以上者，按实办理签证。

（2）大型机械场外运输费用不计算机械本机台班费用。

（3）大型机械场外运输费已包括机械的回程费用。

（4）自升式塔式起重机场外运输费以塔高60m 确定的，如塔高超过60m时，每增加15m ，场外运输定额消耗量增加10%。

4. 大型机械安装、拆卸一次费用子目中的试车台班及场外运输费用子目中的本机使用台班可根据实际使用机型换算，其他不变。

5.本定额潜水钻机、转盘钻机、冲孔钻机等机械套用工程钻机相应子目，钻机可根据实际机型换算，其他不变。

# 工程量计算规则

1.自升式塔式起重机、施工电梯基础

（1）自升式塔式起重机基础以座计算。

（2）施工电梯基础以座计算。

2.大型机械安装、拆卸一次费用均以台次计算。

3.大型机械场外运输费均以台次计算。

# A.21 材料二次运输

# 说 明

1．本定额适用于建筑、装饰装修工程中的建筑材料二次运输费的计算。

2．二次运输费，是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。

3．材料二次运输中，因水泥和玻璃（指门窗平板玻璃）重复装卸损耗较大，可另计算二次运输损耗费，其损耗率为：水泥0.5%；玻璃2%。二次运输损耗费计算式：

二次运输损耗费=该材料量×材料单价×损耗率

4．垂直运输材料，按照垂直运输距离折合7倍水平运输距离，套用本章定额子目计算。

5．水平运距的计算分别以取料中心点为起点，以材料堆放中心点为终点。不足整数者，

进位取整数。

# 工程量计算规则

各种材料二次运输按本章定额表中的定额子目的计量单位计算。

# A.22 成品保护工程

# 说 明

1．本定额适用于建筑装饰装修工程的成品保护。

2．成品保护，是施工过程中对装饰装修面所进行的保护。

3．本定额编制是以成品保护所需的材料考虑的。

4．本定额成品保护费包括楼地面、楼梯、栏杆、台阶、独立柱面、内墙面等饰面面层的成品保护。

# 工程量计算规则

1．楼梯、台阶，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

2．栏杆、扶手，按设计图示尺寸以中心线长度计算。

3．其他成品保护，按被保护面层以面积计算。