广西壮族自治区土地整治工程

建设标准

Land consolidation  engineering  construction standard Of Guangxi Zhuang Autonomous Region

2011-8-28发布                    2011-9-1实施

广西壮族自治区国土资源厅   发布

前  言

本标准在编制过程中，以TD/T1012-2000土地开发整理项目规划设计规范、TD/T1013-2000土地开发整理项目验收规程作为基础，引用了农业、水利、交通、电力、环保等相关行业标准和技术规范，结合广西自然条件、社会经济条件和土地开发整理工程建设的实际情况，制订本标准。

本标准由总则、建设目标、建设条件、工程类型分区和工程布局、土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与水土保持工程及附录等九个部分组成。

本标准由广西壮族自治区国土资源厅批准执行，具体由广西国土资源厅和土地整理中心负责解释。

编制单位：广西壮族自治区国土资源厅土地整理中心

主要起草人：冯菊明 陈安强 刘谐静 陆杰臣 童新华

蔡景勋 覃国日

参与起草人：李少升 杨永侠 张晓沛 阳  云 蓝春华

王思力 麦启帆 韦昌杰 江海斌

目  录

1  总  则	1

1.0.1 编制目的	1

1.0.2 适用范围	1

1.0.3 基本原则	1

1.0.4 引用标准	1

1.0.5 术语	3

2 建设目标	7

2.0.1 总体建设目标	7

2.0.2 具体建设目标	7

2.0.3 建设工期	8

3 建设条件	9

3.0.1 合法性	9

3.0.2 自然与社会经济	9

3.0.3 现有基础设施	9

3.0.4 水土资源	9

3.0.5 土地权属关系	10

3.0.6 生态环境保护	10

3.0.7 灾害风险	10

3.0.8 其他	10

4 工程类型区和工程布局	11

4.1 工程类型区	11

4.1.1 一级工程类型区	11

4.1.2 二级工程类型区（模式）	11

4.2 工程布局	12

4.2.1 总体布局	12

4.2.2 分区布局	13

5 土地平整工程	15

5.1一般规定	15

5.1.1原则	15

5.1.2 耕作田块布置	15

5.1.3 耕作田块坡度	16

5.1.4 土地平整单元	16

5.1.5 平整度	16

5.2 耕作田块修筑工程	16

5.2.1 耕作田块	16

5.2.2 格田	18

5.2.3 梯田	18

5.3耕作层地力保持工程	21

5.3.1 客土覆盖	21

5.3.2 表土保护	21

5.3.3 耕层土壤质地改良	22

5.3.4土地平整工程质量	22

6 灌溉与排水工程	23

6.1 一般规定	23

6.1.1 灌溉标准	23

6.1.2 排水标准	25

6.1.3 灌溉水质	27

6.1.4 水利用系数	27

6.1.5 工程标准	27

6.2 水源工程	28

6.2.1 塘库工程	28

6.2.2 小型引水坝(闸)工程	32

6.2.3 机（电）井工程	33

6.2.4 雨水集蓄工程	39

6.3 输水工程	43

6.3.1 明渠	43

6.3.2 管道输水	48

6.3.3 地面灌溉	50

6.4 喷微灌工程	51

6.4.1 喷灌工程	51

6.4.2 微灌工程	54

6.5 排水工程	56

6.5.1 明沟排水	56

6.5.2 暗管排水	60

6.6 渠系建筑物工程	62

6.6.1 水闸	62

6.6.2 渡槽	63

6.6.3 倒虹吸	64

6.6.4 跌水、陡坡	66

6.6.5 量水设施	67

6.7 泵站及输配电工程	68

6.7.1 泵站	68

6.7.2 输电线路	70

6.7.3 配电装置	77

7 田间道路工程	78

7.1一般规定	78

7.1.1 道路分级标准	78

7.1.2  道路布置原则	78

7.1.3  路网布局模式	78

7.2 田间道	79

7.2.1 设置条件	79

7.2.2 技术指标	79

7.2.3 道路结构	80

7.3生产路	87

7.3.1设置条件	87

7.3.2技术指标	87

7.3.3道路结构	88

7.4	农桥	88

7.4.1设置条件	88

7.4.2技术指标	88

7.4.3建设标准	89

7.5涵洞	90

7.5.1设置条件	90

7.5.2技术指标	90

7.5.3建设标准	91

8 农田防护与水土保持工程	92

8.1 岸坡防护工程	92

8.1.1 堤防工程	92

8.1.2 堤岸防护工程	98

8.2坡面防护工程	99

8.2.1 截水沟	100

8.2.2 排水沟	100

8.2.3 水平沟	101

8.2.4 水平阶	101

8.2.5 挡土墙	101

8.3 沟道治理工程	102

8.3.1 沟头防护工程	102

8.3.2 谷坊工程	102

8.3.3 沟道护岸工程	104

9  附  录	106

9.0.1附录A  广西土地整治工程分区图	106

9.0.2 附录B 自治区级工程类型区划分及相关指标表	107

9.0.3 附录C自治区级二级工程类型区工程模式表	114

# 1  总  则

### 1.0.1 编制目的

为加强土地整治项目管理，统一土地整治工程设计标准，提高工程设计质量，保证工程安全，充分发挥工程效益，为项目决策和投资测算提供依据，特制定本标准。

### 1.0.2 适用范围

1 本标准适用于国家和自治区立项的土地整治项目，设区的市级、县（市、区）级立项的土地整治项目参照执行。

2 本标准为土地整治项目可行性研究、设计及预算编制、施工、监理、竣工验收提供依据。

### 1.0.3 基本原则

1 工程建设必须贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策；

2 集约利用土地，提高土地利用率和产出率；

3 以改土治水为中心，实现田、水、路、林、村综合治理；

4 因地制宜，对不同工程类型区合理确定其工程布局和建设标准。

4 经济、社会和生态效益相统一。

5 保护森林资源、保护林地，禁止毁林开发。

### 1.0.4 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标

准的条文。本标准出版时，所有版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

TD/T1012-2000土地开发整理项目规划设计规范

TD/T1013-2000土地开发整理项目验收规程

NY/T310-1996全国中低产田类型划分与改良技术规范

GB 15618-1995土壤环境质量标准

GB/T16453.1-1996水土保持综合治理技术规范  坡耕地治理技术

GB/T16453.2-1996水土保持综合治理技术规范   荒地治理技术

GB/T16453.3-1996水土保持综合治理技术规范   沟壑治理技术

DB 35/T165-2002基本农田建设设计规范

DB 43/T107-1997新开耕地质量要求

GB/T 50265-97泵站设计规范

GB 50288-99灌溉与排水工程设计规范

SL 256-2000机井技术规范

GBJ 85-85喷灌工程技术规范

GB 5084-92农田灌溉水质标准

SL 103-95微灌工程技术规范

SL/T 153-95低压管道输水灌溉工程技术规范（井灌区部分）

SL 267-2001雨水积蓄利用工程技术规范

SL 18-2004 渠道防渗工程设计规范

SL 252-2000水利水电工程等级划分及洪水标准

SL 207-98节水灌溉技术规范

GB/T 16453.4-1996水土保持综合治理技术规范 小型蓄排引水工程

SL/T4-1999农田排水工程技术规范

GB 50061-97 66KV及以下架空电力线路设计规范

GBJ 124-88道路工程术语标准

JTG B01-2003公路工程技术标准

JTJ 061-99公路勘测规范

JTJ 011-94公路路线设计规范

JTGD 30-2004公路路基设计规范

JTJ 014-97公路沥青路面设计规范

JTG D40-2002公路水泥混凝土路面设计规范

JTG D60-2004公路桥涵设计通用规范

JTJ 018-97公路排水设计规范

JTJ/T006-98公路环境保护设计规范

GBJ 22-87厂矿道路设计规范

交通部2004年颁发《农村公路建设标准指导意见》

### 1.0.5 术语

1 土地整治Land Consolidation

是指在一定的区域内，按照土地利用总体规划及土地整治规划确定的目标和用途，采取工程和生物措施，对农用地、居民点和工矿废弃地、未利用地进行田、水、路、林、村综合整治，以增加耕地面积，提高耕地质量为目的，改善农村生产、生活条件与生态环境的活动。土地整治分为土地开发、土地整理和土地复垦三种类型。本标准所指的土地整理以农用地整理为主。

2 土地整治工程类型区Regional types of Land Consoli-dation engineering

简称工程类型区，是指依据自然、社会经济条件和土地开发整理的地域差异性划定的地域单元。体现土地整治地域差异和工程组合特征的单元。在同一工程类型区，土地整治建设目标、建设条件、工程建设内容和组合特征基本一致。

3 土地整治工程模式Project patterns of Land Consolidation engineering

为实现土地整治目标而确立的各项工程的组合方案，即与特定工程类型区的区域特征、自然条件相适应的建设内容以及各项工程组合方案的总称。

4 土地整治工程体系Project system of Land Consolidation

是指土地整治项目所涉及的能单独发挥某种功效的单项工程的集合。

5 土地平整工程Land consolidation project

是指为满足灌水均匀和机耕需要，综合考虑表土保护因素而进行的土方挖、填与调配等等使田面平整的一系列工程措施的总称。

6 灌溉与排水工程Irrigation and drainage engineering

是指为防治旱、涝、渍和盐碱等灾害而采取的调节农田水分状况的工程措施总称。

7 田间道路工程Field road engineering

是指为满足土地整治项目区生产和生活需要而采取的提高通达度的工程措施总称。

8 工程布局Project layout

是指根据土地整治项目区的自然和社会经济条件所进行的土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护和水土保持等工程的安排和布置状况。

9 工程关键指标Project key indicator

简称关键指标，表征土地开发整理工程建设标准的主要参数。

10 工程等级Project rank

是指土地整治工程中小型拦水坝、泵站、灌排渠沟、渠系建筑物、道路等工程级别的统称。

11 项目区Project area

是指土地整治项目涉及的区域。

12 项目区建设规模Project area construction scale

是指采取土地整治工程措施的土地总面积，不包括未动工面积，一般不大于2000ha。

13 建设目标Construction goal

是指土地整治项目所要达到的规模和质量要求，包括总体目标和具体目标。

14 建设条件Construction condition

是指土地整治项目进行立项和建设的条件。

15 格田Check field

田面水平四周被田埂包围的田块。

16 耕作田块Ploughs farms the block

指末级固定渠道所控制的范围，是田间作业、轮作和工程建设的基本单元。

17 纵坡Longitudinal slope

是指垂直于等高线的坡度。

18 横坡Transverse slope

是指与等高线平行方向上的坡度。

19 中心村Village Center

是指人数大于300人的村庄。

20 基层村Village primary

是指人数小于等于300人的村庄。

21 田间主道Main Field Road

在项目区范围内，连接各村庄之间、村庄与公路之间，主要供客运、货运汽车、行人及各种农业运输工具通行的道路。

22 田间次道Field inferior road

在项目区范围内，连接居民点与田块之间、村庄与生产路之间，主要供农业车辆及行人通行的道路。

23 生产路Working road

建在项目区内，连接田间主（次）道与田块之间、田块与田块之间，主要供田间耕种机械、行人、小型农用运输车辆通行的道路。

24 下田坡道Entering farmland road

道路上局部路段增设专供农业机械下田耕作使用的车道。

25 错车台Passing bay

在单车道道路上，可通视的一定距离内，供车辆会车避让用的附加平台。

26 回车台Aster revoiving stay

道路终端专供机动车辆倒车回转行使的平台。

# 2 建设目标

### 2.0.1 总体建设目标

1 从土地利用总体规划和土地整治规划出发，综合考虑土地利用的自然、社会、经济条件，对田、水、路、林、村进行综合整治，加强农业生产基础设施建设，改善农业生产条件，增加有效耕地面积，提高耕地质量和农业综合生产能力，促进社会主义新农村建设。

2 通过标准农田建设，适当扩大农业生产经营规模，合理运用机械化耕作，降低农业生产成本，促进农业增收及土地可持续利用。

### 2.0.2 具体建设目标

通过土地平整、灌溉与排水工程、田间道路、农田防护和水土保持等工程建设，达到田成方，渠相连，路相通，旱能灌，涝能排的要求，使农田生产条件得到明显改善。具体建设目标为：

1 增加耕地面积和提高耕地质量

通过土地整治，对现有的荒地、水毁地、休闲地、工矿废弃地、滩涂、盐碱地等宜农土地进行开发，降低田埂系数，增加耕地面积；同时，通过工程、技术措施对中低产田进行改造，提高耕地质量，增加土地产出。

2 搞好灌溉与排水工程建设

通过合理配置灌排系统，更新改造老化损坏设备，完善农田水利配套设施，解决灌溉、排水、防洪问题，提高耕地抗御旱涝灾害能力。

3 完善田间道路系统

通过农村道路建设，改善交通条件；建立完善的田间道路系统，使其顺直通畅，满足农业耕作和生产生活的需要，方便农业生产和田间作业。

4 调整土地利用结构

合理调整土地利用结构，优化土地资源配置，提高土地集约利用水平，实行田、水、路、林、村综合治理，建设田成方、渠相连、路相通的高标准基本农田。

5 改善生态环境

合理布局农田防护和水土保持工程，治理水土流失，减轻自然灾害，改善生态环境。

6 合理调整土地权属关系

土地整治要保障土地产权主体的合法权益，明确新增耕地权属，对工程建设占用耕地或其它土地进行合理调整土地权属，维护社会稳定。

### 2.0.3 建设工期

土地整治项目建设工期应按下表2.0.3规定控制。

表2.0.3土地开发整理项目建设工期表

| 建设规模 工程类型区 | 10000亩以下 | 10000～20000亩 | 20000～30000亩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂盆周山地丘陵 类型区 | 18个月 | 24个月 | 30个月 |
| 桂中南盆地平原 类型区 | 12个月 | 18个月 | 24个月 |

# 3 建设条件

### 3.0.1 合法性

1 必须符合国家和自治区的立项手续。

2 必须符合土地利用总体规划与土地整治规划的要求。

3 必须得到当地政府认可，公众积极参与和支持。

4 规划设计必须科学、合理，切合实际。

5 应不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹保护区等环境敏感地区以及其他禁止开发区。

### 3.0.2 自然与社会经济

1 自然条件必须符合土地整治的要求，对外交通比较便利，具有一定的新增耕地或提高土地质量的潜力，地势较为平缓，地面坡度小于25°。

2 必须具备较好的社会经济条件，人力资源较为丰富、经济条件较好，物资较充裕，能满足项目工程建设的需要。

### 3.0.3 现有基础设施

1 水利设施：有比较完善的灌溉、除涝、防洪和治理水土流失骨干工程，灌溉水源条件好。

2 交通设施：对外交通比较便利，有干道和支路与外界相通。

3 电力设施：有可靠电源，可以解决灌溉、排水及施工用电需要。

### 3.0.4 水土资源

1 应有增加有效耕地的潜力，土地开发新增耕地率在60％以上，土地复垦新增耕地率在40％以上，土地整理新增耕地率在3％以上。

2 土地开发和土地复垦必须进行土地适宜性分析，开发的未利用地必须是宜农的土地后备资源，复垦的土地必须是经过工程、技术措施可以恢复生产能力的土地。

3 可利用的水土资源，通过工程、技术措施可以满足农作物生长需要，达到水资源供需平衡和土方挖、填平衡。

### 3.0.5 土地权属关系

1 土地权属明确，行政界线清楚，无争议。

2直接利害关系人同意，并与当地政府签订土地权属调整协议书。

3 竣工后必须依法进行土地权属登记和确权发证。

### 3.0.6 生态环境保护

土地整治工程建设应注重生态环境保护，按照建设环境友好型社会要求，加强农田防护和水土保持工程建设，增加沿江、沿河护岸工程，对现有成片林地不得改变用途。

### 3.0.7 灾害风险

工程建设要努力改善局部小气候条件，减少风沙、干旱、洪涝、水土流失、盐碱等自然灾害的威胁，防止新的自然灾害发生。

### 3.0.8 其他

其他条件包括人口、科学技术、地理位置、公众支持率等，要充分利用优势，搞好土地整治，达到节水、增地、增产、增收、增效，提高土地利用水平的目的。

# 4 工程类型区和工程布局

# 4.1 工程类型区

### 4.1.1 一级工程类型区

全区分为桂盆周山地丘陵类型区和桂中南盆地平原类型区2个一级工程类型区。

1 桂盆周山地丘陵类型区

桂盆周山地丘陵类型区包括：桂林市、贺州市、梧州市、河池市、百色市（右江河谷除外）、防城港市、柳州市的三江、融水、融安县，来宾市的金秀县，南宁市的马山县，崇左市的天等、大新、龙州、宁明县和凭祥市，玉林市，钦州浦北县。

2 桂中南盆地平原类型区

桂中南盆地平原类型区包括：北海市、贵港市、钦州市的市区和灵山县、南宁市除马山县外的辖区、县，崇左市的江州区和扶绥县，来宾市的兴宾区、武宣县、象州县、忻城县和合山市，柳州市的鹿寨、柳江、柳城等县和市区、百色市的右江河谷（包括右江区、田东、田阳和平果县的一部分）。

### 4.1.2 二级工程类型区（模式）

全区分为土石山地类型区、岩溶洼地类型区、岩溶谷地和平原类型区、低山丘陵类型区、干旱盆地类型区、河流冲积平原类型区、沿海平原类型区等7个二级工程类型区（模式）。

1 土石山地类型区（模式）分布区：桂林市的资源县、龙胜县、灌阳县、恭城县；柳州市的三江县、融水县；百色市的田林县、隆林县、西林县、乐业县、那坡县、右江区的西北部、田阳县和田东县的北部；河池市的天峨县、南丹县、环江县、罗城县；崇左市的宁明县、凭祥市；防城港市的市区、上思县和东兴市；贺州市的八步区、昭平县；梧州市的市区、蒙山县、藤县、苍梧县和岑溪市；来宾市的金秀县。

2 岩溶洼地类型区（模式）分布区：河池市的金城江区、都安县、大化县、凤山县、东兰县、巴马县；百色市的凌云县、靖西县、德保县、平果县的北部和南部；崇左市的天等县、大新县、龙州县；南宁市的马山县。

3 岩溶谷地和平原类型区（模式）分布区：桂林市的市区、全州县、兴安县、荔蒲县、阳朔县、平乐县、灵川县、临桂县、永福县；贺州市的富川县、钟山县。柳州市的融安县；河池市的宜州市。

4 低山丘陵类型区（模式）分布区：玉林市的玉州区、北流市、容县、陆川县、博白县、兴业县；钦州市的浦北县。

5 干旱盆地类型区（模式）分布区：来宾市的兴宾区、武宣县、象州县、忻城县、合山市；柳州市的市区、柳江县、柳城县、鹿寨县等县（市、区）以及百色市的田东县、田阳县、平果县、右江区这四个县（区）的右江河谷部分。

6 河流冲积平原类型区（模式）分布区：贵港市的市区、桂平县、平南县；南宁市的市区、横县、武鸣县、宾阳县、隆安县、上林县；崇左市的江州区、扶绥县。

7 沿海平原类型区（模式）分布区：北海市区、合浦县、钦州市区、灵山县。

# 4.2 工程布局

### 4.2.1 总体布局

1 统筹规划，科学合理布置灌溉与排水、田间道路、农田防护和生态保护工程，搭好骨架，然后进行土地平整工程，建设水利化、机械化、标准化的高产稳产农田。

2 桂盆周山地丘陵类型区围绕农业生产和多种经营，因地制宜地进行坡改梯、沟壑治理，建设塘库和雨水集蓄工程，扩大灌溉面积，合理布设田间道路工程。

3 桂中南盆地平原类型区围绕增加粮食、蔗糖产量，以建设高标准农田为目的，以标准化田块建设为主，合理布置土地平整、灌溉与排水、田间道路工程。

### 4.2.2 分区布局

1 土石山地类型区（模式）

本区内以土山为主的地区，重点是控制水土流失，兴建水利设施；水利建设以塘库、雨水集蓄等小型工程为主，同时造梯田、梯地，造地结合修路；本区内以石山为主的地区，水源较缺乏，重点是做好砌墙保土工程，把跑水、跑肥、跑土的“三跑地”变为保水、保肥、保土的“三保地”；配套山塘、水柜、粪池；积极发展喷微灌；开发利用地下水，发展引灌、提灌；对石山区？场，还要注意排涝问题。

2 岩溶洼地类型区（模式）

本区重点是要控制石漠化过程，通过砌筑石坎石埂(砌墙)保土，爆破炸除露头石牙，实施梯田化，增加有效土层的厚度。土石山区适宜兴建小型水利工程，土山区宜多建塘库、雨水集蓄等小型工程；沿河两岸的耕地，在解决电力基础上可发展电灌，电力不足的，可因地制宜发展泵灌或机灌；石山区要充分利用地下水和水柜引蓄地表水或泉水，积极推广喷微灌。

3 岩溶谷地和平原类型区（模式）

本区重点是抓好农田水利配套和农田排灌分家，建设能排能灌的高产稳产农田，提高土地利用率和灌溉保证率，防止内涝和秋旱。

4 低山丘陵类型区（模式）

本区重点是以建设小型支、斗渠系续建配套，渠系防渗和维修改造，采用节水灌溉技术为主；有条件的地方可适当建设小型提水设施，解决未灌耕地补充水源问题，并注意防止水土流失，进行坡改梯工程。

5 干旱盆地类型区（模式）

本区重点是挖掘现有水利工程潜力，做好防渗处理和配套工程，加强农业机械化建设和蔗区水利工程建设，特别是地势较高的蔗地，发展蔗区喷灌设施，改善蔗区交通条件；东部（鹿寨、象州、柳城等）应以蓄引为主，提灌为辅，西部（忻城、红水河一带）宜提蓄并重，水源缺乏区（来宾一带）发展喷微灌技术。

6 河流冲积平原类型区（模式）

本区重点是抓好科学用水和渠系配套，挖潜配套，做好渠道防渗处理，做到科学用水，最大限度发挥现有水利工程效益，建设高标准农田；加强蔗区水利工程和田间路网建设、扩大机械化耕作面积。

7 沿海平原类型区（模式）

本区以疏浚排涝河道、开挖排涝沟渠、建设标准化农田为重点，防止和减轻土壤盐渍化，对咸酸田等中低产田进行改造，同时注意防风固沙，尽量少采用地下水作为农用地的灌溉水源。

# 5 土地平整工程

## 5.1一般规定

### 5.1.1原则

1 尽可能增加有效耕地面积，合理分配土方，就近调配土方，力求在耕作田块内挖填平衡。

2 注意保持耕地肥力，做好耕作层保护和培肥工作，确保经过整理后土地质量不下降，并有所提高。

3 经过水资源平衡分析，对有灌溉水源保证，且水源符合农田灌溉水质标准（GB/5084-92）的土地必须开发整理为水田。

4 土地平整以耕作田块为建设单元。

### 5.1.2 耕作田块布置

1 耕作田块布置应有利于作物的生长发育，其大小应根据田间渠系布设。

2 耕作田块边界应结合现有的沟、渠、路、林及自然界线确定，并保持农田原有行政界线的完整性，减少不必要的土地权属争议及权属调整。

3 耕作田块的形状应当有利于机械化生产，有利于田间管理。

4 同一耕作田块内土壤质量、土地坡向应保持一致。

5 土地平整后耕作田块内田面坡度和局部起伏高差应该满足水流推进和灌水均匀要求。

### 5.1.3 耕作田块坡度

1 田面的灌溉方向应与田面纵坡方向一致，根据土质情况和作物需求决定坡度。

2 灌溉水田、水浇地地面纵坡应控制在1/1000～1/2000，田面横坡宜为水平。

3 旱地田面纵坡控制在1/800～1/1500，田面横坡控制在1/500以内；旱地平整为坡式梯田、隔坡梯田，地面横坡降到6°以内。

### 5.1.4 土地平整单元

1 平原区以耕作田块或格田为土地平整单元。

2 丘陵山区以梯田每一台梯面为土地平整单元。

### 5.1.5 平整度

1格田和梯面内田面高差应在±3cm以内。

2旱地耕作田块局部起伏高差应控制在10cm以内。

3 如果项目区内少数田块有石牙露头时，须清除掉田块内出露的石牙，并对于母质层的漏斗进行填实。

## 5.2 耕作田块修筑工程

### 5.2.1 耕作田块

1 耕作田块方向

1)在平原区耕作田块应按南-北向布置。

2)在丘陵山区耕作田块长边方向应平行等高线布置。

3)在低洼水淹地田块长边方向应与地下水流方向垂直。

4)土地平整区域应综合考虑原有田块布置、原有水利、道路等情况，按照以上原则布置耕作田块方向。

2 耕作田块形状

1）要求外形规整，长边与短边交角宜为直角或接近直角，形状选择依次为长方形、正方形、直角梯形、梯形、其它形状。如果田块成其它形状，长宽比以不小于4 ：1为宜，其长边应平行。

2）不宜把梯形和平行四边形耕作田块的斜边布置过斜，或把田块设计呈三角形和多边形。

3）在地形较复杂并有曲线边界的地段上，应将耕作田块短边布置在曲线边界上。

4）在土地整理工程中，对形状杂乱、面积过小，且土壤质量基本一致的田块应进行必要的归并，使之变大成形；在施工中应尽力保护原有土体构造，不能随意破坏犁底层。

3 耕作田块长度

根据末级固定渠道要求适宜长度及控制的面积来确定耕作田块的长度，耕作田块的长度以300m～500m为宜。

4 耕作田块宽度

耕作田块宽度，即末级固定渠道的间距，应考虑田块面积、机械作业、灌溉与排水要求，同时考虑地形的限制，耕作田块的宽度以100m～300m为宜。

5 耕作田块田面高程

1）田面高程的确定要以保证灌溉顺畅为前提。田面高程应低于田间末级灌溉渠渠底高程10cm以上，高于末级排水沟沟底高程60cm以上。在渍涝潜育型水田地区田面高程应高于末级排水沟沟底高程80cm以上；以防涝为主的水田，田面高程应高于常年涝水位20cm以上。

2）田间末级沟渠之间的田面高程要依沟渠的走势从高到低变化，应尽可能减少相邻田块之间的高差。

3）地下水位较高的农田，应将设计田面高程与最低田面高程比较，若前者大于后者，则以前者作为田面高程；若后者大于前者，应以后者作为田面高程，并调运客土填高至田面高程。地下水位低的农田，不须考虑地下水位，可将设计高程作为具体田面高程。

4）地形起伏较大、土层薄的区域确定田面高程时，应考虑调运客土填高至田面高程。

5）填方区域的土壤应分层夯实土层，压实度以挖方区相同土层的土壤容重为准；或留回填厚度20﹪～25﹪的虚高。

### 5.2.2 格田

1 格田的大小结合平整区域内单个家庭拥有耕地数量的加权平均值确定。

2 在对水田区域进行平整时，相邻两个格田高程相差不足0.2m、且面积小于格田面积标准值时应将其归并为一个格田。

3 格田的长边与末级固定渠道垂直。

4 格田的形状宜为长方形、正方形。

5 格田的长度宜为50m～100m，宽度宜为15m～30m。

6 格田四周设置田埂；田埂顶部须平整，土埂顶宽20cm～30cm，高30cm，压实度0.9；石埂顶宽30cm～40cm，高40cm。

### 5.2.3 梯田

1 梯田类型

1)根据田坎建筑材料不同，分土坎梯田与石坎梯田。

2)根据梯田的断面形式不同，分水平梯田、坡式梯田、隔坡梯田。

3)根据梯田的种植作物不同，分水稻梯田、旱作物梯田、果园梯田、茶园梯田、橡胶园梯田、剑麻园梯田等。

2 梯田类型选用

1)田坎建筑材料的选用

(1)土石山地工程类型区及一般土质丘陵、台地地区，修筑土坎梯田。

(2)岩溶洼地工程类型区及其它土石山区修筑石坎梯田。在耕地中夹杂大量石块的地方修梯田时，结合处理地中石块，就地取材修成石坎梯田。

(3)其他未提到的工程类型区修筑梯田时，宜修筑土坎梯田。

2)梯田断面的选用

(1)对土石山地工程类型区及其它土层深厚，坡耕地尽可能一次修成水平梯田，有石牙露头和土层厚度不足0.6m的区域，不宜修筑水平梯田。

(2)岩溶洼地工程类型区中河池市及所辖县等区域土层较薄的地方，坡耕地先修坡式梯田，砌墙保土，并向下方翻土耕作，逐步变成水平梯田。

(3) 岩溶洼地工程类型区中崇左市及所辖县等区域，年降雨量较少，耕地坡度在15°～25°的地方，宜修筑为隔坡梯田。

(4)其他工程类型区修筑梯田时，宜修筑水平梯田。

3)用途不同梯田断面的选用

(1)坡度在6°以内种植旱作物的平坡地和坡地不需要修筑梯田，坡度6°～15°的建成水平梯田；坡度在15°以上的坡耕地建设为坡式梯田或隔坡梯田，修好排水沟，等高种植；种植水果、茶、橡胶、剑麻等经济作物的区域参照执行。

(2)开发、复垦的土地，如果不能开发、复垦成水稻梯田，应全部开发、复垦为其它水平梯田。

3 梯田设计标准

1)水平梯田建设标准

(1)水平梯田断面要根据不同坡度下断面的优化确定，表5.2.3为断面参考数值。

表5.2.3　        水平梯田断面尺寸参考数值

| 原地面坡度 | 田面净宽 | 田坎高度 | 田坎坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1°～5° | 10～15m | 0.5～1.2m | 85°～70° |
| 5°～10° | 8～10m | 0.7～1.8m | 75°～65° |
| 10°～15° | 6～8m | 1.2～2.0m | 70°～55° |
| 15°～20° | 5～6m | 1.5～2.0m | 60°～50° |
| 20°～25° | 4～5m | 1.5～2.2m | 55°～50° |

注：本表中的田面宽度与田坎坡度适用于土层较厚地区和土质田坎，对于土层较薄地区其田面宽度应根据土层厚度适当减小。

(2)田块布设需顺山坡地形，大弯就势，小弯取直，田块长度尽可能在100m～200m之间。

(3)田坎坡度适当，建设田坎首先要清好地基，若为土坎，应每20cm一层，分层夯实；若为石坎，外坡比一般浆砌石为1：0.3，干砌石为1：0.75，内坡一般接近垂直，顶宽0.4m～0.5m，且每10m～15m留一道沉陷缝。

(4)水平梯田田边应有蓄水埂，高0.3m～0.5m，顶宽0.3m～0.5m，内外坡比1:1；梯田内侧应有排水沟，其具体尺寸根据各地降雨、土质、地表径流情况而定。

(5)水平梯田田面应比道路低30cm以上，水田梯田田面平整度允许偏差±3cm，相邻两个梯田田面之间高差不超过2.2m。

(6)水平梯田土层厚度不小于60cm，耕作层厚度不小于25cm；田面及以下40cm内含石砾量不超过20﹪。

2)坡式梯田建设标准

(1)沟埂等高布置。

(2)沟埂间距确定，可参照当地水平梯田断面设计的原坡面斜宽，并考虑坡式梯田经过逐年加高土埂，最终变成水平梯田时的断面，应与一次修成水平梯田的断面相似。

(3)沟埂间距一般为20m～40m。一般地面坡度越陡、降雨量和强度越大、土质粘重及渗透性越差，沟埂间距越小；反之，沟埂间距越大。

(4) 土埂埂顶宽30cm～40cm，埂高50cm～60cm，外坡1:0.5，内坡1:1；石埂建设标准参照1)水平梯田建设标准中的（3）执行。

3)隔坡梯田建设标准

(1)隔坡梯田适应的地面坡度为15°～25°，水平田面宽度，一般为5m～10m，坡度缓的可宽些，坡度陡的可窄些。

(2)斜坡宽度（按垂直投影计）与水平部分的宽度比例可为1：1～1：3；桂盆周山地丘陵类型区斜坡宽度比例可大些，桂中南盆地平原类型区可小些。

## 5.3耕作层地力保持工程

### 5.3.1 客土覆盖

1 基本条件

符合以下两个条件之一的，需要采用客土回填技术增厚土层，改造耕地。

1)项目区内农用地土体过薄、土体厚度小于60cm。

2）可溶性盐含量和碱化度超过限量、工矿废弃地、水毁地、岩溶塌陷区、无土壤的未利用地等。

2 客土厚度

1)需增厚土层的地块，应视具体情况分别确定土层厚度，覆土后土层厚度一般不得小于60cm，耕层达到20cm～25cm。

2)无害废弃工矿土地复垦应适当加厚覆土厚度，压实或沉实后覆土厚度不得小于60cm。

### 5.3.2 表土保护

1土地平整工程一般情况下必须进行表土(耕作层)的剥离与回填，水田耕作层土壤保留量应不低于80%，旱地表土保留量应不低于70%。

2结合表土剥离与回填工作，应清除地表以下40cm内的障碍层。

3 下列情况之一，可不进行表土剥离：

1）在香蕉、柑橘等果园平整中，填埋土层小于30cm。

2）在灌溉水田平整施工中，挖填厚度小于10cm。

3）在开发、复垦基本没有表土的土地时，如水土流失严重的坡地或河滩地等。

4 土地平整后，大力推广秸秆还田，秸秆覆盖技术，增施有机肥，不断保持和提高土壤肥力。

### 5.3.3 耕层土壤质地改良

对于粘重的土壤，采取掺沙改粘；对沙质土壤，宜掺泥改沙，改善土壤的通透性；改良后土壤质地应以轻壤到重壤为宜。

### 5.3.4土地平整工程质量

土地平整后的土壤环境指标应满足《土壤环境质量标准GB15618-1995》的要求；土壤理化性状指标应达到表5.3.4的要求。

表5.3.4土地平整工程建设质量标准表

| 耕地质量指标 | 水田 | 旱地 |
| --- | --- | --- |
|  | 桂中南盆地平原类型区 | 桂盆周山地丘陵类型区 |  |
| 田块形状 | 格田 | 梯田 |  |
| 土层厚度(cm) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 地下水位(cm) | ≥80 | ≥60 | ≥60 |
| 耕层厚度(cm) | ≥15 | ≥20 |
| 障碍因素 | 基本排除旱、涝、浅、冷、瘦、酸、锈、污等障碍因素 |
| 障碍层次 | 耕层下40cm内无障碍层次 |
| 耕 层 土 壤 理 化 性 状 | 有机质(g/kg) | 15～40 | 15～35 | ≥15 |
|  | 碱解氮(mg/kg) | ≥70 | ≥40 | ≥30 |
|  | 有效磷(mg/kg) | ≥5 | ≥4 | ≥3 |
|  | 速效钾(mg/kg) | ≥50 | ≥40 | ≥30 |
|  | 耕层含盐量(%) | ＜0.1% |  |  |
|  | 酸碱度(PH水浸) | 5.0～8.0 |
|  | 耕层持质地 | 砂粘适中（轻壤-重壤） |

# 6 灌溉与排水工程

## 6.1 一般规定

### 6.1.1 灌溉标准

1 灌溉工程设计保证率：应根据当地水资源和种植结构，按表6.1.1-1确定。

表6.1.1-1灌溉设计保证率

| 灌水方法 | 工程类型区 | 种植结构 | 灌溉设计 保证率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 灌溉 | 土石山地类型区（桂西一带）、岩溶洼地类型区（桂西南一带）、干旱盆地类型区、河流冲积平原类型区（除上林、桂平、平南外）的区域 | 以水稻为主 | 70～80 |
|  |  | 以旱作为主 | 50～70 |
|  | 土石山类型区（除本区西块部分和昭平、金秀、平南、桂平、资源、融水、融安、临桂、永福、桂林、灵川、兴安外）、岩溶洼地（除了桂西南一带以外）的区域 | 以水稻为主 | 75～85 |
|  |  | 以旱作为主 | 60～80 |
|  | 沿海平原类型区、低山丘陵类型区、上林、桂平、平南、昭平、金秀、资源、融水、融安、临桂、永福、桂林、灵川、兴安的区域 | 以水稻为主 | 85～90 |
|  |  | 以旱作为主 | 70～85 |
| 低压 管灌 | 季节性干旱严重地区，可供灌溉水源有限 | 以水稻为主 | 80～90 |
|  |  | 以旱作为主 | 75～85 |
|  | 可供灌溉水源较丰富，使用明渠供水成本过高 | 以水稻为主 | 85～95 |
|  |  | 以旱作为主 | 80～90 |
| 喷微灌 | 各类地区 | 经济作物 | 85～95 |
| 雨水集 蓄灌溉 | 季节性干旱较严重，可供灌溉水源有限 | 旱作为主 | 50～70或 关键水灌溉 |
|  | 干旱严重，可供灌溉水源缺乏 | 旱作为主 | 关键水灌溉 |

注：“土石山类型区（桂西一带）”指土石山地类型区中的西林、隆林、田林、百色、巴马、田阳、田东、乐业、天峨、东兰一带；“岩溶洼地区（桂西南一带）”指岩溶洼地区的那坡、德保、靖西、天等、大新、龙州一带；

2 灌溉定额：按表6.1.1-2确定。

表6.1.1-2农业种植业主要农作物灌溉定额表

| 作物名称 | 分区(分类) | 降水频率 | 定额值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/ha | m3/亩 |
| 水稻 | 桂中南盆地平原类型区和桂盆周山地丘陵类型区南端部分 | 95% | 9750 | 650 |
|  |  | 75% | 9000 | 600 |
|  |  | 50% | 8250 | 550 |
|  | 桂盆周山地丘陵类型区（除了桂盆周山地丘陵类型区南端部分以外） | 95% | 8250 | 550 |
|  |  | 75% | 7500 | 500 |
|  |  | 50% | 6750 | 450 |
| 甘蔗 | (沟灌) | 95% | 3900 | 260 |
|  |  | 75% | 3375 | 225 |
|  |  | 50% | 2850 | 190 |
|  | (喷灌) | 95% | 3300 | 220 |
|  |  | 75% | 2850 | 190 |
|  |  | 50% | 2400 | 160 |
| 玉米 |  |  | 1800 | 120 |
| 冬种蔬菜 |  |  | 4350 | 290 |
| 葡萄 | （大棚） |  | 1050 | 70 |
|  | （户外） |  | 3000 | 200 |
| 芒果 |  |  | 1650 | 110 |
| 西瓜 |  |  | 1050 | 70 |
| 香蕉 |  |  | 3600 | 240 |
| 烟草 |  |  | 1500 | 100 |
| 木薯 |  |  | 600 | 40 |
| 柑橘 |  |  | 3000 | 200 |
| 红薯 |  |  | 1050 | 70 |
| 花生 |  |  | 1050 | 70 |

注：“桂盆周山地丘陵区南端部分”指东兴、上思、宁明、凭祥、龙州、大新、天等、百色、田林、凌云、东兰、凤山、河池市、都安、大化、马山、环江、阳朔、恭城、平乐、荔浦、钟山、蒙山、昭平、贺州市、梧州市、苍梧、藤县、岑溪。

3 灌溉模数：按当地经验选用，以水稻田自流灌溉为主的取1.0 m3／s·万亩～1.5m3／s·万亩，以电灌工程为主的取0.8 m3／s·万亩～1.0m3/s·万亩；以旱作物为主的取0.2 m3／s·万亩～0.35m3／s·万亩。属于轻壤土、沙壤土或蒸发量大于年降雨量地区取上限值，粘土、重粘土或蒸发量小于年降雨量较少地区取下限值。

### 6.1.2 排水标准

1 设计暴雨重现期：采用10年一遇。经济条件较好或有特殊要求的地区，可适当提高标准；经济条件较差地区，可分期达到标准。

2 设计暴雨历时和排除时间：以水稻为主的灌区，采用一天暴雨三天排至耐淹水深。以旱作为主的灌区，采用一天暴雨两天排至耐淹水深。

3 农作物的耐淹水深历时：根据当地或邻近地区试验调查资料分析确定，无资料按表6.1.2-1确定。

表6.1.2-1几种主要农作物的耐淹水深和耐淹历时

| 农作物 | 生育阶段 | 耐淹水深（cm） | 耐淹历时（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 抽穗 | 8～12 | 1～1.5 |
|  | 灌浆 | 8～12 | 1.5～2 |
|  | 成熟 | 10～15 | 2～3 |
| 甘蔗 |  | 7～10 | 2～3 |
| 水稻 | 返青 | 3～5 | 1～2 |
|  | 分蘖 | 6～10 | 2～3 |
|  | 拔节 | 15～25 | 4～6 |
|  | 孕穗 | 20～25 | 4～6 |
|  | 成熟 | 30～35 | 4～6 |

4 设计排涝模数：应根据当地或邻近地区的实测资料分析确定。无实测资料时，采用《灌溉与排水工程设计规范》GB 50288-99排涝公式计算或按经验值计取。经验值为：6°以下旱地取0.6 m3/s·km2～0.8m3/s·km2；6°以下灌溉水田或水浇地取0.5 m3/s·km2～0.7m3/s·km2；6°以下望天田取0.4 m3/s·km2～0.6m3/s·km2。

5 设计排渍模数：应采用当地或邻近地区的实测资料分析确定。无实测资料时，可按经验值计取。经验值为：轻砂土0.03 m3/s·km2～0.04m3/s·km2、中壤土0.02 m3/s·km2～0.03 m3/s·km2、重壤粘土0.01 m3/s·km2～0.02 m3/s·km2。

6 设计排渍深度、耐渍深度、耐渍时间和水稻田日渗漏量：应根据当地或邻近地区农作物试验或种植经验调查资料分析确定。无试验资料或调查资料时，烂拌田设计排渍深度0.8m～1.3m，水稻田设计排渍深度0.4m～0.6m，使用农业机械作业的地区设计排渍深度0.6m～0.8m；旱作物耐渍深度0.3m～0.6m，耐渍时间3d；水稻田日渗漏量2mm/d～8mm/d（粘性土取下限值，沙壤土取上限值）。

7 地下水临界深度：改良碱土或防治土壤次生盐碱化的地区，排水标准除执行本节上述各条规定外，还应在返盐季节前将地下水控制在临界深度以下。地下水临界深度应根据各地区试验或调查资料确定；无试验或调查资料时，可按表6.1.2-2确定。

表6.1.2-2地下水临界深度表                                                     单位：m

| 土质 | 地下水矿化度(g/L) |
| --- | --- |
|  | ＜2 | 2～5 | ＞5～10 | ＞10 |
| 沙壤土、轻壤土 | 1.8～2.1 | 2.1～2.3 | 2.3～2.6 | 2.6～2.8 |
| 中壤土 | 1.5～1.7 | 1.7～1.9 | 1.8～2.0 | 2.0～2.2 |
| 重壤土、粘土 | 1.0～1.2 | 1.1～1.3 | 1.2～1.4 | 1.3～1.5 |

### 6.1.3 灌溉水质

1 符合《农田灌溉水质标准》GB 5084-92表1规定要求。

2 灌溉水温控制在18℃～35℃之间。

3 在以下两种条件下，可用微咸水（矿化度25g/L～5g/L）进行灌溉：

1)具有一定水利灌排工程设施，能保证一定排水和地下

水径流条件的地区。

2)具有一定淡水资源，能满足冲洗土体中盐分的地区。

### 6.1.4 水利用系数

1 渠系水利用系数：灌溉规模在20000ha以上的大型灌区不应低于0.55；灌溉规模在666.7ha～20000ha之间的中型灌区不应低于0.65；灌溉规模在666.7ha以下的小型灌区不应低于0.75；井灌区采用渠道防渗不应低于0.90，采用管道输水不应低于0.95。

2 田间水利用系数：水稻灌区不宜低于0.95，旱作灌区不宜低于0.90。

3 灌溉水利用系数：灌溉规模在20000ha以上的大型灌区不应小于0.5；灌溉规模在666.7ha～20000ha之间的中型灌区不应低于0.60，灌溉规模在666.7ha以下小型灌区不应低于0.70，井灌区不应低于0.80，喷灌、微喷灌区不应低于0.85，滴灌区不应低于0.90。

4 井渠结合灌区的灌溉水利用系数：可根据井、渠用水量加权平均确定。

### 6.1.5 工程标准

1 工程等别、级别

除了蓄水枢纽工程外，其他工程按水利工程规定的Ⅴ等5级建设，见表6.1.5。

表6.1.5  灌溉与排水工程等别和级别指标表

| 工程 等别 | 工程级别 | 蓄水枢纽工程 （108m3） | 引水枢 纽工程 （m3/s） | 灌排渠沟工程 （m3/s） | 提水工程 （m3/s、104kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 灌溉 流量 | 排水 流量 | 单站装 机流量 | 单站装 机容量 |
| Ⅴ等 | 5级 | ＜0.001 | ＜2 | ＜5 | ＜10 | ＜2 | ＜0.01 |

2 防洪标准

水工建筑物工程，按5～10年一遇洪水进行设计，其中：蓄水工程100,000m3～10,000m3、引水枢纽工程2.0m3/s～1.0m3/s、灌溉渠道工程5.0m3/s～1.0m3/s、排水沟工程10.0 m3/s～5.0m3/s、提水工程2.0m3/s～0.5m3/s，按10年一遇洪水设计；其余按5年一遇洪水设计。

## 6.2 水源工程

### 6.2.1 塘库工程

1 塘库工程级别

分为小（1）型塘库和小（2）型塘库两种。小（1）型塘库容积为10,000m3～100,000m3之间，小（2）型塘库容积为1000 m3～10,000m3之间。

2 适用区域与选址要求

1)适用区域：项目区内灌溉面积少且较分散的丘陵山地或水利网未能解决灌溉的少量耕地的区域。

2)选址要求：

(1)较为狭窄的河谷、地质条件较好且有一定蓄水容积的区域。

(2)上游植被较好，有一定集雨面积、可引洪面积或泉水。

(3)距离规划灌溉区较近的地址。

3 工程布置

塘库工程由拦水坝、溢洪设施、放水设施三个部分构成。

1)拦水坝：主要分为土坝和浆砌石或混凝土坝。

（1）土坝：分为均质土坝或粘土心墙（斜）坝。均质土坝适用于在土料广储，土质较好的区域。粘土心墙（斜）坝适用于大部分土质较差的区域。

（2）浆砌石或混凝土坝：分为重力坝和拱坝。重力坝适用于一般地形的区域。拱坝适用于狭窄、对称、地质条件较好的河床上。

2)溢洪设施：

(1)利用库区内山凹或坝肩两侧布置排洪堰（坎），设置陡坡和消力池。

(2)坝高较小的浆砌石和混凝土坝可利用坝顶排洪，其形式采用消力池或挑流消能方式。

3)放水设施：一般采用梯级放水形式。

(1)梯级放水设施由斜管、消力池、卧管（坝内涵管）及出口消能等工程组成。

(2)坝内涵管采用钢筋混凝土预应力圆管或浆砌石混凝土盖板箱涵，断面尺寸应能够满足人员进入维修的要求。

4 工程设计

1)塘库库容

(1)有水文资料：通过设计年的逐月来水量与用水量资料进行水土平衡分析，不足部分应为所需有效库容。除此还应结合塘库特征水位、库容和泥砂淤积等因素综合考虑。

(2)无水文资料或资料不足：有效库容可按灌区内年需水量1/1.5～1/2.0选用，并考虑可供水源情况。

2)塘库拦水坝

分为溢流坝和非溢流坝，溢流坝采用浆砌石或混凝土坝；非溢流坝多为土坝。

- 土坝

- 基础

均质土坝基础和两边边坡挖至实土层或破碎层以下0.2m； 粘土心墙（斜）坝基础挖至坚实不渗漏或少渗漏的土层0.5m以上，宽度不小于2.0m，两坝肩挖深至坚实土层1.0m以上，宽度为2.0m。

- 断面

Ⅰ 坝高10m～15m

必须进行坝坡稳定性分析，内坡比1:2.25～1:2.75，外坡比1:2.00～1:2.25，坝顶超高1.2m～1.5m，坝顶宽度为3m～4m，有交通任务的按交通要求确定。

坝体上下游坡面中间设置宽度1.0m戗台，内侧衬砌排水沟与两边排水沟连接。

Ⅱ 坝高10m以下

内坡比１:2.0～１:2.5，外坡比１:1.5～１:2.00，坝顶超高1.2m～1.0m，坝顶宽2.0m～3.0m，有交通任务的按交通要求确定。

③坝体

坝面外坡种植草皮护坡，坝脚采用贴坡反滤护脚或反滤堆石结构，内坡采用厚6cm～8cm现浇C15混凝土护面，并设置伸缩缝。两岸坝肩与坝面连接处，开挖衬砌排水沟。

④坝顶

坝顶铺泥结石0.15m～0.20m，坝顶两边浆砌石挡土墙砌宽0.3m，深0.4m～0.5m。

(2)浆砌石或混凝土坝

①基础

基础开挖至基岩以下0.5m以上或实土层以下1.0m以上，基础前址现浇C20混凝土齿墙，宽度为0.4m～0.5m，深度按地质情况确定。基础底部设置反滤式排水设施。两边坝肩应插入坡面坚实岩层0.5m以上，宽度为1m。

②断面

a、非溢流坝段

坝顶高程为溢洪道堰顶设计洪水位加0.5m，顶宽一般为0.6m，上游坡坝一般为垂直，对于较高坝段采用从基础以上至1/3坝高为斜坡，斜坡比1:0.2～1:0.4，1/3坝高段以上为垂直；下游坝坡应根据应力和稳定要求确定，一般为1:0.25～1:0.4。

b、溢流坝段

坝顶高程为水库最高正常水位，即溢洪道堰顶高程；溢流坝段较高、过洪水量较大的，坝型断面采用实用堰断面，溢流坝段较低、过洪水量较小的，采用宽顶堰断面。

③坝体

坝体采用Ｍ7.5水泥砂浆砌石，非溢流坝面采用Ｍ10水泥砂浆批挡3cm，溢流坝面现浇C20混凝土0.10m厚。坝面每5m预留一条纵向伸缩缝，缝深与水泥砂浆或混凝土厚度相同，用沥青砂浆止水，沿坝长砌体每15ｍ～20m设置横向伸缩沉降缝，用沥青砂浆和二毡三油填缝止水。

④坝体稳定性

必须进行抗滑和应力计算。沿岩基、土基和砌体接触面上的抗滑安全系数分别为：小(1)型塘库为1.04、1.2，小(2)型塘库为1.03、1.15；坝基上最大应力不应超过地基允许压应力，最小正应力应大于零。合力不应超过坝基断面三分点，即e≤Ｂ/６。

⑤其他

混凝土拱坝，当坝高在3m以下的拱坝宜采用坝顶溢流，坝底必须采取防冲措施。

2)排洪设施

由堰体、陡坡、消力池三部分构成。

(1)溢洪道和坝顶溢流断面应通过设计流量计算和运行管理确定。

(2) 溢洪道堰体、挡土墙、陡坡段、消力池、海漫结构

①采用M7.5浆砌石衬砌，墙面采用M10水泥砂浆批挡3cm。

②堰体外包C20混凝土0.15m。

- 挡土墙顶宽为0.4m～0.5m，迎水面垂直，背水面坡比1: 0.3。

- 陡坡砌石厚0.3m～0.4m，面采用厚0.1mC20混凝土现浇护砌。

- 消力池长度、深度根据水力计算确定。消力池底砌石厚0.3～0.4m，面采用厚0.1mC20混凝土现浇护砌。

- 消力池后铺设海漫厚度0.4m～0.5m。

- 在陡坡、消力池底和边墙应预留反滤式排水孔，每1.5m/个，梅花布置，孔径2cm～3cm。

### 6.2.2 小型引水坝(闸)工程

1 工程布置

1)坝址应满足灌区耕地最大面积所需的灌溉高程，并选在地质条件较好，河床及两边河岸基岩出露、两岸边坡稳定、河床较为顺直、行洪条件较好、河面较宽的河段。

2)在条件允许的情况下，将坝址选择在两小河溪交汇以下的河段处。

3)坝轴线的布置应与河床主流相垂直，坝型的选择应与当地建筑材料相协调。

2 工程结构

  - 引水溢流坝体类型一般采用浆砌石、混凝土坝。在河床地质较差、河流流量较大、引水流量较小的情况下，可采用堆石坝或木桩坝（中间填卵石、砂）。

  - 坝体断面结构、稳定计算、消能措施与塘库工程溢流坝相同。

  - 引水溢流坝上游两边河床坡面必须设置导水翼墙，长度不应小于3m，下游根据工程地质情况可设置重力式护坡或重力式挡土墙，采用浆砌石或混凝土结构；墙顶高度为设计洪水位加0.3m。基础埋深超过冲刷层不应小于0.5m，并设置反滤式排水孔。

(1)河床两岸坡面较稳定时，建护坡，护坡结构为脚大顶小，顶厚不应小于0.3m；

(2)河床两边山坡稳定性较差时，设置挡土墙，断面一般顶宽0.5m，一面垂直，一边坡比1:0.25～1:0.35。

4）节制闸与侧堰

（1）溢流拦水坝的渠道进水口处应设置节制闸。节制闸的位置宜选择在地面较开阔、交通管理较为方便的地方；闸门形式视过水流量、深度、宽度来确定，对规模较小的工程采用螺杆启闭开敞式的平板闸门、铸铁闸门等。

（2）节制闸门与灌区之间沿山渠段视其长度、集雨面积设置一定长度的渠道侧流堰，堰顶高程与渠道设计加大流量水位相同；

5）挑流消能的工程：要处理好坝体末端与岩石交接处的连接，用C20混凝土处理裂缝，要预留排水孔。

### 6.2.3 机（电）井工程

1 一般规定

1)机井设计应根据机井规划、建井用途、需水量、水质要求和水文地质条件进行。

2）建井方案应经水行政主管部门审批。

3）井灌适应于地表水缺乏，地下水较丰富，且埋深在40m以内的灌区。

4)滤水结构应有足够的强度和进水面积。

2 机井设计出水量

解决项目区零星高地或地表水难以解决的灌溉问题，单井出水量最小值应不小于50m3/h；当整个项目区灌溉均需地下水进行灌溉，单井出水量应不小于100m3/h，单井控制灌溉面积：水稻不得低于20ha，旱地60ha～70ha。

3 井孔

- 井孔直径除应能下入井壁管和滤水管外，还应满足围填滤料的要求。

- 井孔终孔直径较外孔直径大：采用非填砾过滤器时，应大于100mm；采用填砾过滤器时，中、粗砂含水层中应大于200mm；粉、细砂含水层中应大于300mm。

4 井管

1)井口

(1) 滤料顶部至井口段，采用粘土球或粘土块封闭3m～5m，剩余部分可用粘土填实。

(2) 井口周围，井深在20m以内可采用一般粘土夯实，厚度应不小于200mm；井深在20m～40m可用粘土球或水泥浆封闭，用粘土厚度一般应不小于300mm。

2)井壁管

(1)井壁管和滤水管根据井深、水质、技术经济条件等，选用钢管、铸铁管、钢筋混凝土管、塑料管、混凝土管、无砂混凝土等管材。各种管材的适宜深度应符合表6.2.3.-1的规定。

表6.2.3-1各种管材适宜深度表        单位：m

| 管材 类型 | 钢管 | 铸铁管 | 钢筋混 凝土管 | 塑料管 | 混凝土管 | 无砂混 凝土管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适宜深度 | ＞400 | 200～400 | 150～200 | ≤150 | ≤100 | ≤100 |

注：钢筋混凝土管采用焊接、提吊、安装浮板施工，适宜深度为200～400m。

(2)无砂混凝土管、混凝土管、钢筋混凝土管按《混凝土与钢筋混凝土井管标准》SL/T 154-95执行，金属井管参照《结构用无缝钢管》GB 8162-87、《焊接钢管》GB 3092-82、《连续铸铁管》GB/T3244-87执行。

(3)金属井管用管箍丝扣连接或焊接；钢筋混凝土管、塑料管用焊接；混凝土管与无砂混凝土管用粘接加绑扎。

3)过滤器

(1)过滤器根据含水层岩性进行选择，见表6.2.3-2。

表6.2.3-2 各种过滤器的适用条件及适用管材表

| 过滤器结构类型 | 适用的含水层岩性 | 适用管材 |
| --- | --- | --- |
| 填砾过滤器 | 穿孔过滤器 缠丝过滤器 无砂混凝土过滤器 竹笼过滤器 桥式过滤器 | 各种岩性 | 钢管、铸铁管、钢筋混凝土管、塑料管、混凝土管、无砂混凝土管 |
| 非填砾 过滤器 | 穿孔过滤器 | 砾石、卵石 | 钢管、铸铁管、钢筋混凝土管、塑料管 |
|  | 缠丝过滤器 | 粗砂、砾石、卵石 |  |

(2)过滤器包括填砾过滤器和非填砾过滤器，参照《机井技术规范》SL 256-2000有关部分进行。

4)沉淀管（孔）

沉淀管（孔）长度，根据井深和含水层岩性确定。松散地层中的管井，浅井为2m～4m，深井为4m～8m；基岩中的管井，一般为2m～4m。

5 大口井

1)适用条件

(1) 基岩风化裂隙层较厚、地下水埋藏浅、含水层渗透性强、有丰富补给水源的山前洪积扇、河漫滩及一级阶地、干枯河床和古河道地段。

(2) 浅层地下水中铁、锰及侵蚀性二氧化碳含量较高对井管腐蚀大的地区。

2)井径和井深

(1)井径应按设计出水量、施工条件、施工方法和造价等因素确定，一般2m～5m。

(2)井深应根据含水层岩性、厚度、地下水埋深、水位变幅、施工条件等因素确定，一般不超过20m。

3)井筒壁

(1)井筒材料最低强度等级：混凝土实心砖MU15，石MU20，混凝土C15，钢筋混凝土C15，钢板为碳素结构钢Q235。

(2)采用大开槽法施工，混凝土实心砖砌井筒壁厚为进水井筒外径的十分之一加上0.1m，石砌井筒壁厚为进水井筒外径的十分之一加上0.18m，混凝土井筒壁厚为进水口井筒外径的十分之一加上0.08m～0.10m。

(3)采用沉井法施工，井筒壁厚可按经验值选用。

①钢筋混凝土井筒：井径小于4m时，其壁厚上部为250mm，下部为250mm～400mm；井径大于4m时，上部为250 mm～300mm，下部为400mm～500mm。

②混凝土实心砖、石加钢筋砌筑的井筒：井径小于5m时，井筒壁厚上部为240mm～370mm，下部为470mm～500mm。

③钢制井筒：井径为2m～3m时，可用厚度为10mm～15mm钢板卷焊，开孔率应为30%。

4)刃脚和底盘

(1)刃脚

①刃脚上端宽度：钢筋混凝土井筒为井筒厚度加100mm～200mm，混凝土实心砖、石井筒为井筒厚度加150mm～250mm。

②刃脚下端宽度：一般比井筒厚度小50mm～100mm；

③刃脚高度：钢筋混凝土井筒1.0m～1.5m，混凝土实心砖、石井筒1.2m～1.5m。

④刃脚斜面与平面夹角：采用50°～65°。

(2)底盘

底盘高为0.3m～0.4m，内径与井筒内径相同，外径略大于井筒子外径；底盘一般为钢筋混凝土预制构件，每块重量可根据施工条件选定。

5)进水结构

(1)井底反滤层（卵石含水层不设）一般设2～5层。每层厚 200mm～300mm ，总厚度为 0.6m～1.5m，靠刃脚处加厚20% ～30%。

(2)机井的滤料粒径、防渗流速、井壁进水结构、滤水面积等按《机井技术规范》SL 256－2000计算。

6 辐射井

1)适用条件

(1)地下水埋藏浅，含水层透水性强，有丰富补给水源的粗砂、砾石、卵石地区。

(2)地下水埋藏浅，含水层透水性良好，有补给水源，含水层埋深在30m以内的粉、细、中砂地区。

(3)岩层裂隙发育、厚度大于20m的黄土裂隙含水层。

(4)透水性较弱、厚度小于10m的粘土裂隙含水层。

2)辐射管（孔）

(1)布置

①集取河流渗漏水时，集水井应设在岸边，辐射管（孔）伸入河床底部。

②在均质、透水性差、水力坡度小的地区，辐射管（孔）宜均匀水平对称布置。

③含水层厚度大的地区，可设多层辐射管（孔）。

(2)管结构

①粗砂、卵砾石含水层：管为预打孔眼的滤水钢管，采用顶进法施工，滤水钢管外径一般为89mm～150mm的无缝管，滤水孔直径一般为6mm～8mm，开孔率一般为3%～8%，管外不包滤网，滤水钢管长一般为10m～15m。

②粉、细、中砂含水层：管为双螺纹无毒塑料滤水管，采用套管法施工，滤水管外径一般为60mm～70mm，开孔率一般为1.4%～3.0%，塑料滤水管外必须包扎40～60目的尼龙网套，管长一般为15m～30m。

③在砂、砾类含水层中：含水层厚度小于10m，滤水管布设一层，6～8条；含水层厚度大于10m ，布设2～3层 ，每层6～8条；管的水平位置应高出含水层底板0.5m。

④黄土裂隙含水层中的辐射孔可不安装滤水管，一般布设一层，6～8条；含水层厚度大的可布设2～3层，每层6～8条；孔径一般为120mm～150mm，孔长一般为80m～120m。浅层粘土裂隙含水层辐射孔也可不安装滤水管，一般布设一层，3～4条，孔径一般为110mm～130mm，孔长一般为20m～30m。

⑤管(孔)允许最大进管流速经验值选取：砂砾石含水层0.03m/s；细砂含水层0.01m/s；黄土裂隙含水层防冲流速为0.7m/s～0.8m/s；粘土裂隙含水层防冲流速为0.8m/s。

3)集水井

(1)井径应根据水平钻机尺寸、施工与安装要求等因素确定，一般不小于2.5m。

(2)井深应根据水文地质条件和设计出水量等因素确定；井底应比最低一层辐射孔位置低1m～2m；黄土塬下的河谷阶地应保持水下深度10m～15m；黄土塬区应保持水下深度15m～20m。

(3)井筒结构设计，因施工方法不同可按下列规定选用：

①沉井法施工的井筒结构，可参照本规范大口井有关规定。

②漂浮下管法施工的井筒结构，井深小于20m，可采用C15～C20预制的钢筋混凝土井筒，壁厚120mm～150mm；井深20 m～40m，采用C20～C25预制的钢筋混凝土井筒，壁厚150mm～200mm；每节井筒高度一般为1.0m；集水井最下一节为带底的井底，需根据应力计算配置构造筋与受力筋。

③集水井一般需封底，但在黄土和粘土裂隙含水层中也可不封底。

### 6.2.4 雨水集蓄工程

1 工程类型

蓄水容积为1000m3以下的灌溉工程，包括蓄水池（容积在1000m3～100m3）、小山塘（容积在1000m3～100m3）、水窖或水柜（容积在100m3以下）。

2 适用条件

适用于零星分散、地面高程较高、水利灌溉网未能解决用水的区域，干旱地区有条件可建水窖、水柜。

3 工程布置

1)应选在灌区上游，并且工程上游或附近有天然河溪、集雨面积可引洪集水进入蓄水池(塘)，进行自流灌溉的区域。

2)应选在地质条件较好、没有滑坡、不漏水的区域，灌溉渠道较短，易施工的地方。

4 灌溉次数和定额

灌溉制度应采用非充分灌溉，实行限额或关键水灌溉的原则，其灌溉用水定额按表6.2.4选用。

表6.2.4 不同作物集雨灌溉次数和定额

| 作物 | 灌水方式 | 不同降雨的灌水次数 | 灌水定额 m3/ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250～500mm | ＞500mm |  |
| 玉米等 旱田作物 | 坐水种 | 1 | 1 | 45～75 |
|  | 点灌 | 2～3 | 2～3 | 75～90 |
|  | 地膜穴灌 | 1～2 | 1～2 | 45～90 |
|  | 注水灌 | 2～3 | 1～2 | 30～60 |
|  | 滴灌 地膜沟灌 | 1～2 | 2～3 | 150～225 |
| 一季蔬菜 | 滴灌 | 5～8 | 6～10 | 120～180 |
|  | 微喷灌 | 5～8 | 6～10 | 150～180 |
|  | 点灌 | 5～8 | 8～12 | 75～90 |
| 果树 | 滴灌 | 2～5 | 3～6 | 120～150 |
|  | 小管出流灌 | 2～5 | 3～6 | 150～225 |
|  | 微喷灌 | 2～5 | 3～6 | 150～180 |
|  | 点灌（穴灌） | 2～5 | 3～6 | 150～180 |
| 一季水稻 | “薄、浅、湿、晒” 和控制灌溉 |  | 6～9 | 300～400 |

5 集流面积

应按设计灌溉保证率、相应的年降水量、径流系数和灌溉面积计算确定；一般情况下，每立方米集流量需10m2以上的集流面积。

6 工程容积

按不同地区全年供水量、蒸发和渗漏情况确定。

7 工程结构

1)蓄水池

由池前拦污栅、沉沙池，池身，水池进出水管、溢洪管组成。

(1)拦污栅：采用扁钢焊成，扁钢之间间距6cm～8cm。

(2)沉沙池:大小视集流面大小和来沙情况而定，一般采用浆砌石或混凝土砌筑，长2.5m～3.5m，宽1.0m～1.5m，深1.2 m～1.5m，有条件的设置冲沙孔。

(3)水池进出水管：进水管直径为20cm～30cm，出水管按用水需要确定，一般为10cm～15cm。

(4)池身：多采用圆形。

①水池设计应优先采用定型设计，无定型设计时，可只进行水池边墙厚度计算，其余按一般构造确定。

②水池超高：蓄水容积100m3，超高0.3m；蓄水容积100 m3～200m3，超高0.4m；蓄水容积200m3～500m3，超高0.5m；蓄水容积500m3～1000m3，超高0.6m。

③水池池底及边墙：采用浆砌石、混凝土、钢筋混凝土或浆砌石边墙加钢筋圈梁结构型式。

Ⅰ 修建浆砌石水池时，砂浆标号应不低于Ｍ7.5，池底厚度不小于25cm，使用M10水泥砂浆批挡3cm厚；

Ⅱ 修建混凝土水池时，混凝土标号不应低于C20，池底厚度不应小于10cm。

Ⅲ 200m3以上水池应考虑钢筋混凝土结构。

④基础：对湿陷地基修建水池应进行基础或桩基处理，优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土，对池底面积较大的水池，应设置池底伸缩缝。

Ⅰ 采用浆砌石时，边墙必须加2～3道钢筋混凝土圈梁。

Ⅱ 对于基础采用换土翻夯实的措施，翻夯深度应不小于50cm，基础应力达到设计要求。

⑤附属设施：水池内应设置爬梯，池底设置排污管或冲洗管；靠近山坡的池顶处，加砌安排护栏，并设安全警示语。

⑥远离村屯的水池，一般不设水池盖板，反之，离村屯较近，应设置护拦，其高度不小于1.1m,并在水池周边设置隔离带。

（5）溢洪管：在池身超高处设置溢洪管，直径一般为10cm。

2)小山塘

(1)适用条件：必须选定在不渗漏能蓄水的地方，在岩溶地区建设的小山塘水坝，必须经过踏勘和调查了解坝址、库区和集雨面积内是否能集蓄水源。

(2)建筑材料：一般采用浆砌石、混凝土或土料，浆砌石采用不小于M7.5水泥砂浆，批挡防渗采用M10水泥砂浆，混凝土标号不低于C15。

(3)工程结构

①采用浆砌石拦水坝时要进行坝面、溢洪段坝面及基础以下要进行防渗、消能处理，基础设置现浇混凝土齿墙。

②小山塘采用浆砌石或混凝土砌筑时，其坝段断面按抗滑稳定计算后确定；采用土坝时上游坝坡坡比1:2.0，下游坡比1:1.5，坝顶宽度不小于1.0m，内坡采用C15混凝土厚6cm作为防浪层，并设置伸缩缝及排水设施，外坡种植草皮，坝顶回填泥结石10cm。

3)水窑

(1)井式水窖由窖筒、旱窖、水窖三部分组成；

①窖筒上接地面窖口，直径0.6m～0.8m，深1.5m～2m；

②旱窖上部与窖筒相连，深2m～3m，直径向下逐步放大，到散盘处直径3m～4.5m。

③水窖，深3m～5m，从散盘处向下，直径逐步缩小或不变，底部直径不宜大于4.5m。

(2)地面建筑物由窖口、沉砂池、进水管三部分组成。

①窖口用混凝土实心砖或石砌成，高于地面0.3m～0.5m。

②沉砂池位于来水方向的地面，距窖口4m～6m，箱形浆砌石或混凝土结构，长2.3m，宽1.2m，深1.0m～1.5m。

③进水管为圆形，直径0.2m～0.3m，在沉砂池约2/3水深处，与旱窖相连。

(3)窖内壁采用水泥砂浆抹面或现浇混凝土防渗防塌。

①土质较好的窖壁，采用水泥砂浆防渗防塌，水泥砂浆标号应不低于M10，厚度不宜小于3cm，其表面宜用纯水泥浆刷2～3遍。先在窖壁上按一定间距布设深10cm～15cm的砂浆短柱，后批挡，使砂浆与短柱形成整体。

②土质较差或砂粒含量较高时，窖壁宜采用混凝土支护，混凝土厚度不宜小于10cm，标号应不低于C15。

(4) 水窖顶宜采用混凝土拱或砂浆砌混凝土实心砖拱；混凝土标号不低于C15，厚度不小于10cm，采用不低于M7.5水泥砂浆砌筑；水窖底基土应先进行翻夯，其上宜填筑灰土厚20 cm～30cm，灰与土重量比为3:7，灰土面上抹M10水泥砂浆3cm～4cm或采用厚10cm的C15现浇混凝土。

(5)无其他支护的水窖总深度不宜大于８m，最大直径不宜大于4.5m，顶拱的矢跨比不小于0.5；窖顶采用混凝土或混凝土实心砖砌拱、窖底采用混凝土、窖壁采用水泥砂浆防渗的水窖总深度不宜大于6.5m，最大直径不宜大于4.5m，顶拱的矢跨比不宜小于0.3。

## 6.3 输水工程

### 6.3.1 明渠

1 适用条件

适用于地形较为平坦，工程开挖量较少，地质条件好，边坡较为稳定的地面灌溉工程。

2 系统布置

1)按干、支、斗、农渠顺序设置固定渠道，不宜越级设置。

2)各级渠道应选在各自控制范围内地势较高、控制灌溉面积最大的区域布置，干渠、支渠沿等高线或分水岭布置。

3)渠线应避免通过破碎的岩层、可能产生滑坡及其他地质条件不良的地段。

4)渠线宜短顺直，应有利于机耕，避免深挖、高填或穿越村屯。

5)渠道布置应兼顾行政区划，每个乡、村应设置配水口。

6)对渠道沿线山洪应予以截导，设置渡洪槽或过渠底涵管（洞），防止洪水进入渠道；如须引洪入渠时，应校核渠道泄洪能力，设置泄洪闸、溢洪堰水口等安全措施。

7)应充分利用原有渠道，对部分渠段进行节水改造，尽量裁弯取直。

8)灌溉与排水渠沟断面设计时，不应只考虑项目区内的灌溉与排水需要。

9）桂盆周山地丘陵类型区最低等级硬化渠道（农渠）灌溉控制面积不宜小于100亩，桂中南盆地平原类型区最低等级硬化渠道（农渠）灌溉控制面积不宜小于200亩。

3 输水断面

1)断面常用梯形和矩形，Ｕ型断面应慎用。

①渠道走向土质较好、边坡稳定的地带，采用梯形断面。

②渠道走向经过一边或两边为不稳定的山坡地带，采用衬砌式矩形、梯形、复式断面或涵洞。

2)断面分为深窄型和宽浅型，一般按最优水力断面选定，地下水位较高的渠道宜采用宽浅型断面。

3)渠道允许流速应按不冲刷、不淤积进行设计，不同土壤不冲、不淤流速参照表6.3.1-1确定。

表6.3.1-1 不同土壤条件不冲、不淤流速

| 土质 | 不冲允许流速（m/s） | 不淤流速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 轻壤土 | 0.60～0.80 | 0.34～0.4 （为防止杂草丛生） |
| 中壤土 | 0.65～0.85 |  |
| 重壤土 | 0.70～0.90 |  |
| 粘土 | 0.75～0.95 |  |

4)渠道挖、填方最小边坡系数按表6.3.1-2确定。

表6.3.1-2 渠道挖、填方最小边坡系数表

| 土质 | 挖方渠道 水深（m） | 填方渠道水深 （m） |
| --- | --- | --- |
|  | ＜1 | 1～2 | ＜1 | 1～2 |
|  |  |  | 内坡 | 外坡 | 内坡 | 外坡 |
| 稍胶结的卵石 | 1.00 | 1.00 | 0.8 | 0.5～0.8 | 0.8 | 0.5～0.8 |
| 夹砂卵石或砾石 | 1.25 | 1.25 | 0.80 | 0.80 | 0.8 | 0.8 |
| 粘土、重壤土 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 中土 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.00 |
| 轻壤土、沙壤土 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.25 |
| 沙土 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.5 | 2.00 | 1.75 |

5)断面形式

①当渠、路结合布置时，渠道应利用道路砌石路肩作为渠道边墙，另一边墙按照渠道一般规定设计。

②当渠、路分开布置时，渠道一边渠顶宽度可适当考虑人行等因素，宽度不应小于0.4m。

6)横断面水力计算

(1)灌溉设计流量

①灌溉模式采用续灌。

②在有资料的情况下，可直接采用；在资料不足的情况下，参照表6.1.1-2并结合当地实际确定。

③多年灌溉经验值按6.1.1灌溉标准执行。

(2)断面水力计算

①对于灌溉渠道较长、流量较大，灌溉控制面积变化较大的，应分段进行断面水力计算。

②按灌溉明渠均匀流公式自下而上进行推算，渠道糙率系数(土渠取0.025～0.03，混凝土取0.017，浆砌石批挡取0.017～0.02)。

(3)渠道土堤超高

超高为1/4设计水深加0.2m；

7)纵断面水力推算

渠道底纵坡根据灌溉控制高程、沿程附属建筑物、水面衔接和不冲、不淤流速来确定，水深分段确定。

(1)渠道水头损失应为渠道纵坡和渠道附属建筑物的水头损失之和：

①渠道纵坡水头损失：渠道纵坡水头损失加上段与段连接损失0.03m～0.05m；

②渠道附属建筑物水头损失：跨渠公路桥为0.1 m～0.15m、人行桥为0.10m；斗闸门为0.10 m～0.20m；穿越过深沟的反虹吸需进行计算后确定。

- 各级渠段渠道水面高程：

①农渠末端渠道渠底高程应高于所控制灌溉最高田块地面高程0.1m～0.15m。

②支、斗渠渠首的水面高程应低于干、支渠设计高程0.1m以上。

③在干支分水处设置分水闸门，在斗渠渠首设置斗闸门。

4 渠道防渗

1)防渗条件

渠系水利用系数低（灌区面积在1万亩以下，渠系水利用系数达不到0.75；灌区面积在1～30万亩以内，渠系水利用系数达不到0.65）；土壤渗漏性大（K≥10-3cm/s）、水资源紧缺或者有防塌防崩要求的渠道，均要进行防渗和衬砌。

２)防渗类型

① 在渗漏严重或较为严重，但渠道边坡基本稳定，边坡受冲刷严重的情况下，采用梯形断面三面防渗。

②在渗漏严重或较为严重、边坡塌方滑动的情况下，采用矩形或复式断面防渗。

③在深挖渠段，边坡崩塌、位移，无法采用以上两种措施解决渠道过水问题的情况下，断面较大采用暗涵，较小采用预制钢筋混凝土圆管，但必须满足设计过水流量和减少水头损失要求。

3)防渗结构

(1) 根据工程地质和渗漏大小，渠道防渗可采用单面、双面或三面防渗。

①梯形断面采取7cm～8cm厚现浇Ｃ15混凝土。

②矩形断面采用M7.5浆砌石衬砌边墙或C15混凝土边墙，浆砌石两边墙用Ｍ10水泥砂浆批挡2.0cm～3.0cm，渠底现浇C15混凝土厚度7cm～8cm。

③复式断面为边坡多级梯形断面，采用M7.5浆砌石或混凝土进行护坡，护坡厚度根据崩塌情况而定，浆砌石厚度一般不小于0.3m，混凝土实心砖厚一般不小于0.24m，采用C15现浇混凝土厚度8cm～10cm。渠底衬砌采用C15现浇混凝土厚度7cm～8cm。

(2)灌溉工程不允许采用空心砖衬砌，必要时必须采用混凝土实心砖砌筑，且强度为MU15。

(3)必须在膨胀土开挖的渠道时，除了进行严格结构衬砌和防渗措施以外，其基础底面还需进行垫砂和衬砌反拱处理。

(4)防渗超高，当流量为5.0m3/s～1.0m3/s取0.3m～0.2m；当流量为1.0m3/s以下取0.2m～0.1m。

(5)过水流量小于0.3m3/s及以下的渠涵工程，渠底现浇6cm 厚C15混凝土,水力计算得出渠道过水断面底宽小于0.3m时，按0.30m确定。

(6)混凝土防渗的渠段，必须每4m～5m设置一道横向伸缩缝，宽2.0cm，用沥青砂浆止水。

(7)浆砌石、混凝土实心砖或混凝土现浇衬砌边墙 ，必须10m～15m设置一道横向沉降缝，用沥青砂浆止水。若用M10水泥砂浆批挡的防渗面必须设置横向伸缩缝，缝距4m～5m，缝宽2cm，缝深与砂浆厚度一致；若渠底现浇C15混凝土时，缝距4m～5m，缝宽2cm，缝深与混凝土防渗厚相同。

(8)挖方段渠壁的防渗面应在渠底以上1/3水深处设置反滤式排水孔，每1.5m～2.0m设置一个，孔径为3m～4cm，填方段渠壁防渗面不设置排水孔。

(9)采用浆砌石、混凝土预制实心砖或现浇混凝土为边墙的渠沟，防渗、防塌工程必须进行结构安全、经济方案比较，择优选定。

4)施工要求

对于采用现浇混凝土开挖基础、护坡的渠段，其土渠断面应开挖成型，经验收合格后，才能现浇混凝土，不准边浇边挖。

### 6.3.2 管道输水

1 管道系统类型

1)按输配水方式分为提水输水系统和自压输水系统，提水输水分为水泵直送式和送至蓄水池式；井灌区、微喷灌区多为水泵直送式。

2)按固定方式分为移动式、管渠结合式、半固定式和固定式。

3)按管道输水压力分为低压和非低压管道系统，低压管道系统多用于平原井灌区，非低压管道系统多用于微喷灌工程。

2 管道材料及适用性

- 管道材料：钢管、钢筋混凝土预制管、硬塑管(PE、PVC)、软质管等。

- 适用性：钢筋混凝土预制管、钢管、硬塑管适用于喷灌、微喷灌、低压灌溉。

3 输水管道布置

1)布置形式分为树状网、环状网，管道灌溉采用树状网；管网由干管、支管和毛管组成。

2)输水管道平面布局应尽可能拉直；纵剖面变化平顺，选择便于施工运输和管理方便线路，应避开水塘、河沟、房屋、坟地。

3)管道的埋设：

(1)塑料管道必须埋设,水泥预制管、钢管可以埋设或设置于地面。

(2)管道埋设深度应低于地面不小于0.6m。

(3)管槽开挖宽度应便于工程施工、安装。对管径较大的管道，槽底宽度应为最大管道接头直径加上20cm～30cm，开挖边坡按1∶0.25计；对较小的应以人工挖槽所需工作面或管径决定，最小底宽应不小于30cm～40cm。

4 管道管座

1)过水流量0.3m3/s以下，管径为0.5m左右。

(1)当管道地基较好时，管槽开挖成形后，铺20～25cm厚砂卵石垫层，平整压实后安装管路，将砂卵石回填至管顶，用原挖土回填。

(2)当管道过软地基时，应对软基进行加固处理后，铺砂卵石进行施工安装。

(3)在地形变化的转角变坡处设置浆砌石或混凝土镇墩。

2)过水流量在0.3m3/s以上，管道必须采用浆砌石或混凝土管座，管座厚度应不小于0.20m，宽度应等于管外径。

3)置于地面的管道工程：钢管每10m设置一个基墩，转角变坡处设置镇墩，水泥预制管要设置垫座，转角、变坡处设置镇墩，管道间应设置伸缩节。

5 输水管道

1）管道必须进行管网水力计算；

2）管道选择必须满足设计水压强度的要求，选用管道所能承受水压力应大于或等于设计值1.5倍。

6 管道附属设施组合

1)喷、微喷灌附属设施：给水装置(主、次管、给水栓)；保护装置气阀、安全阀、多功能保护装置、调压装置、逆止阀、泄水阀等；取(分)水控制阀(阀门、分水闸口)；测量装置(测压、测流)等。

2)喷灌材料设备：喷头、喷灌用管、管件(阀门、安全阀、减压阀、进排气阀)、专业阀等。

3)微喷灌材料设备：首部加压机泵、过滤器、施肥装置以及控制、测量、保护装置、输配水管道和管件、灌水器等。灌水器包括滴头、滴带、微喷头、滴灌管、涌水管。

### 6.3.3 地面灌溉

1 工程布置

1)纵向布置：当毛渠布置方向与等高线垂直或斜交，灌水沟、畦的布置与毛渠平行，同坡面方向一致的畦灌式灌水，适用于坡度大于1％地形较复杂，土地较不平整地区的田间临时渠系布置。

2)横向布置：一般毛渠与灌水沟、畦方向垂直，毛渠沿着坡面较小地面坡度方向布置，灌水沟、畦沿着最大坡度方向布置，适用于地形平坦、坡度较小的地区。

2 灌水沟的长度、比降、入沟流量，按土壤透水性及规划田块长、短边确定。

1)当土壤透水性大于0.15m/h时，沟长30m～80m，比降1/500～1/200，入沟流量0.7L/s～1.5L/s。

2)当土壤透水性0.1m/h～0.15m/h时，沟长40m～100m，比降1/500～1/200，入沟流量0.4 L/s～1.0L/s。

3)当土壤透水性小于0.1m/h时，沟长60m～150m，比降1/500～1/200，入沟流量0.2 L/s～0.6L/s。

## 6.4 喷微灌工程

### 6.4.1 喷灌工程

1 一般规定

1)喷灌系统主要由水源、水泵及动力设备、输配水管道系统、喷头及附属设备、附属建筑物等部分组成。

2)枢纽工程为泵房、水泵、附属机电设备及相应建筑物，必要时还需在灌区内修建少量的蓄水池。

3) 管道系统通常布置干、支管两级管道进行输配水，支管上安装竖管、喷头。

2 适用条件

适用于地形变化较大的坡地或旱地、经济作物区灌溉。

3喷灌均匀系数

喷灌均匀系数不应低于75%，行喷式喷灌系统均匀系数不应低于85%。

4 喷灌强度

1)不得大于土壤的允许喷灌强度。

2)对于定喷式喷灌系统，不同质地土壤的允许喷灌强度可按表6.4.1-1确定。

3)当地面坡度大于5%时，允许喷灌强度应按表6.4.1-2进行折减。

表6.4.1-1各类土壤的允许喷灌强度    单位：mm/h

| 土壤类别 | 允许喷灌强度 | 土壤类别 | 允许喷灌强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂土 | 20 | 壤粘土 | 10 |
| 砂壤土 | 15 | 粘土 | 8 |
| 壤土 | 12 |  |  |

注：有良好覆盖时，表中数值可提高20%。

表6.4.1-2 坡地允许喷灌强度降低值       单位：%

| 地面坡度 | 允许喷灌强度降低 | 地面坡度 | 允许喷灌强度降低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5°～8° | 20 | 13°～20° | 60 |
| 9°～12° | 40 | >20° | 75 |

5 喷灌雾化指标

根据喷头工作压力水头和主喷嘴直径的比值确定，对于主喷嘴为圆形且不带碎水装置的喷头，设计雾化指标应符合表6.4.1-3的要求。

表6.4.1-3 雾化指标

| 种 类 | hp/d值 |
| --- | --- |
| 蔬菜及花卉 | 4000～5000 |
| 粮食作物、经济作物及果树 | 3000～4000 |
| 牧草、饲料作物、草坪及绿化林木 | 2000～3000 |

注：①hp为喷头工作压力水头；②d为喷头主喷嘴直径。

6 设计日净喷时间

1)固定管道式喷灌系统，不宜少于12小时；

2)半固定管道式喷灌系统，不宜少于10小时；

3)移动管道式和定喷机组式喷灌系统，不宜少于8小时；

4)行喷式喷灌系统，不宜少于16小时。

7喷头工作压力

1)喷头必须在国家标准对该种喷头所规定的压力范围内工作；

2)喷头的实际工作压力不得低于喷头工作压力的90%；

3)同一条支管任意两个喷头之间的工作压力差应在设计喷头工作压力的20%以内。

8 喷头组合间距

根据设计风速和设计风向确定间距射程比，间距射程比可按喷头组合形式和喷洒支管与主风向的相对位置关系从表6.4.1-4选取，使喷灌的组合均匀系数Cu达到75%。

表6.4.1-4 喷头组合间距

| 地面10m以上设计 风速(m/s) | 组合间距(m) |
| --- | --- |
|  | 垂直风向 | 平行风向 |
| 0.3～1.6 | R | 1.3R |
| 1.6～3.4 | （1～0.8）R | (1.3～1.1)R |
| 3.4～5.4 | （0.8～0.6）R | (1.1～1.0)R |

注：①R为喷头射程；②在每一档风速中可按内插法取值；③在风向多变而采用等间距组合时，应选用垂直风向栏的数值。

9 工程布置

1)泵站布置

(1)自河道取水的喷灌泵站，应满足防淤积、防洪水和防冲刷的要求。

(2)喷灌泵站设置的水泵（及动力机）数，宜为2～4台；当系统设计流量较小时，可只设置一台水泵（及动力机），不宜设置备用泵（及动力机），但应配备足够数量的易损零件。

(3)泵站的前池或进水池内应设置拦污栅，水泵吸水管直径不小于水泵口径，出水管的设置，每台水泵设置一根，其直径不应小于水泵出口直径。

(4)泵房平面布置及设置要求，可按现行的《室外给水设计规范》的有关规定执行。

(5)装设柴油机的喷灌泵站，应设置能够储存10～15天燃料油的储油设备。

2)管网布置

(1)喷灌管道布置

①应使管道总长度短，有利于水锤的防护。

②应满足各用水单位的需要，管理方便，有利于组织轮灌和迅速分散流量。

③在垄作田内，应使支管和作物种植方向一致；在丘陵山区，应使支管沿等高线布置。在可能的条件下，支管宜垂直主风向。

④在平原区喷灌系统，尽量使水井（或水源）设置于地块中部；在丘陵地区喷灌系统,一般应使干管沿主坡方向布置，支管平行于等高线布置。

⑤蔬菜、果园等种植区，可以选择固定式管道喷灌系统，大田作物一般采用半固定式或机组式喷灌系统。

(2)各级管道首端设进水阀或分水阀；在连接地埋管和地面移动管的出地管上设给水拴；当管道过长或压力变化过大时，在适当位置设置节制阀；在地埋管道的阀门出口建阀门井。

(3)在管道起伏的高处设排气装置；对自压喷灌系统，在进水阀后的干管上设通气管，其高度高出水源水面高程。在管道起伏的低处及管道末端设泄水装置。

(4)固定管道的末端及变坡、转弯和分叉处宜设镇墩，在温度变化较大时，设伸缩装置。

(5)喷头的选择应符合喷灌系统设计要求。灌溉季节风大的地区或树下喷灌的喷溉系统，宜采用低仰角喷头。

### 6.4.2 微灌工程

1 一般规定

1)微灌分为滴灌、微喷灌、渗灌和涌灌四种形式。

2)微灌工程由水源工程、首部工程、输配水管网和灌水器组成。首部工程包括水泵、过滤设施、施肥设施、附属设备和建筑物等；微灌系统一般还须修建水池、沉淀池。

3)微灌系统的输配水管网，一般分为干、支、毛三级管道。

4)微灌系统中，直径小于或等于63mm的管道常用聚乙烯PE管材，大于63mm的管道常用聚氯乙烯pvc管材。

5)微灌的灌水器直接安装在毛管上，或通过连接小管与毛管连接，灌水器大多数采用塑料管制成。

6)微灌形式有滴头、微喷头、涌灌和滴灌带等多种。

2 工程布置

1)输配水干管沿地势较高位置布置，支管垂直于作物种植行布置，毛管顺作物种植行布置。

2)管道的纵剖面应力求短平顺。

3)支管以上各级管道的首端设控制阀，在地埋管道的阀门处设阀门井。

4)在管道起伏的高处、顺坡管道上端阀门的下游、逆止阀的上游，均设进排气阀。在干、支管的末端设冲洗排水阀。

5)在直径大于50mm的管道末端、变坡、转弯、分岔和阀门处设固定墩。

6)固定式塑料管道相邻固定端之间和每隔30m～60m间距设伸缩节。

3 微灌水质

除必须符合6.1.3规定外，还应满足以下规定：

1)进入微灌管网的水应经过净化处理，不应含有泥沙、杂草、鱼卵、藻类等物质。

2) PH值一般在5.5～8.0范围内。

3)含盐不应大于2000ppm、含铁量不应大于0.4ppm、硫化物含量不应大于0.2ppm。

4 微灌溉水均匀系数

不得低于80%。

## 6.5 排水工程

### 6.5.1 明沟排水

1 一般规定

- 明沟排水系统的设置按干沟、支沟、斗沟、农沟顺序设置固定沟道。

- 根据排水区的形状、面积大小、排水大小，排水沟的级数可适当增减。

2 系统布置

1)排水沟宜布置在低洼地带，应尽量利用天然河沟；对于部分原有排水沟，弯度较大、占地面积较多、不利于行洪的沟渠，经方案比较进行裁弯取直或改造。

2)排水沟线路宜短而直，避免高填、深挖和通过淤泥、流沙及其他地质条件不良地段。

3)排水沟出口宜采用自排方式，受承泄区或下一级排水沟水位顶托时，应设涵闸抢排或设泵站提排。

4)排水明沟可与其他型式的田间排水设施结合布置。

5)水旱间作地区，水田与望天田之间宜布置截渗排水沟。

6)排洪沟 (截水沟) 应沿傍山渠道一侧及灌区边界布置，并就近汇入排水干沟或承泄区，交汇处应设防冲蚀护面。

7)平原地区斗沟以下各级沟宜相互垂直；末级固定渠道与排水沟(农沟)可根据地形条件采用平行相间布置或平行相邻布置；地形复杂地区可因地制宜布设；水稻区的格田长边宜沿等高线布置，每块格田均应在渠沟上设置排水口，如受地形条件限制布置串灌串排格田时，其串联数量不得超过三块。

8)桂盆周山地丘陵类型区最低等级硬化排水沟（农沟）控制排水面积不宜小于200亩，桂中南盆地平原类型区最低等级硬化排水沟（农沟）控制排水面积不宜小于400亩。

3 末级固定排水沟

1)深度和间距按排水标准设计确定；在增设临时浅密明沟的情况下，末级固定排水沟间距可适当加大。

2)用于排渍和防治土壤盐碱化时，深度和间距宜通过田间试验确定，也可按《灌溉与排水工程设计规范》GB 50288-99附录K所列公式进行计算确定；无试验资料时，可按表6.5.1-1确定。

表6.5.1-1 末级固定排水沟深度和间距    单位：m

| 末级固定 排水沟深度 | 排水沟间距 |
| --- | --- |
|  | 粘土、重壤土 | 中壤土 | 轻壤土、沙壤土 |
| 0.8～1.3 | 15～30 | 30～50 | 50～70 |
| 1.3～1.5 | 30～50 | 50～70 | 70～100 |
| 1.5～1.8 | 50～70 | 70～100 | 100～150 |
| 1.8～2.3 | 70～100 | 100～150 | - |

3)末级固定排水沟的设置，应满足防治疾病的要求。

4 设计流量

- 设计流量和校核流量按6.1.2排水标准的有关规定计算。

- 用于排涝的排水沟，按排涝设计流量设计。

- 用于排涝、排渍两用排水沟，按排渍要求确定沟深和间距，按排涝设计流量进行断面校核。

- 兼有防治土壤盐碱化作用的排水沟，有冲洗要求时，还应按冲洗排水流量进行断面校核。

5 横断面

1)排水沟糙率应根据沟槽材料、地质条件、施工质量、管理维修情况等确定，新挖土质排水沟取0.02～0.025，浆砌石、混凝土排水沟分别取0.02、0.017。

2)土质排水沟一般采用梯形或复式断面，排洪流量小于0.3m3/s以下采用矩形断面。

3)土质排水沟边坡系数应根据开挖深度、沟槽土质及地下水情况等，经稳定分析计算后确定；最小边坡系数按照表6.5.1-2的规定确定；淤泥、流沙地段的排水沟边坡系数应适当加大。

表6.5.1-2土质排水沟最小边坡系数     单位：m

| 土 质 | 排水沟开挖深度 |
| --- | --- |
|  | ＜1.5 | 1.5～3.0 |
| 粘土、重壤土 | 1.0 | 1.25～1.5 |
| 中壤土 | 1.5 | 1.5～2.5 |
| 轻壤土、沙壤土 | 2.0 | 2.5～3.0 |
| 沙土 | 2.5 | 3.0～4.0 |

4)排水沟允许不冲流速可按表6.3.1-1选用，排水沟和排洪沟的最小流速不宜小于0.3m/s。

5）对于排水沟较长、排水量较大，控制排水面积变化较大的，应分段进行横断面设计。

6 纵断面

1)排水沟设计水位应低于地面 (或堤顶) 不少于0.2m，干、支、斗沟应按分段流量进行断面设计。

(2)排水沟分段处以及重要建筑物上、下游水面应平顺衔接，下一级沟道的设计水位应低于上一级沟道0.1m～0.2m。

(3)排水沟沟底比降应根据沿线地形、地质条件，上、下级沟道的水位衔接条件，满足不冲、不淤要求，以及考虑承泄区水位变化情况等因素确定，并宜与沟道沿线地面坡度接近。

7 衬砌

1)原则

(1)充分利用原有排水沟，对原有排水沟应按设计排洪流量进行断面复核，若满足不了过洪要求，应按扩大过水断面处理；对原排水沟中跌水、陡坡及受冲刷严重而造成对农田破坏的沟段进行衬砌。

(2)新建的土质沟道陡坡、跌水及易塌方段，必须进行衬砌，对既排涝又排渍的沟道进行护砌工程。

(3)对于土地平整后，已满足于边坡稳定、不淤不冲要求新建排水沟，不进行衬砌处理；对于边坡不稳定新建排水沟，必须进行衬砌。

2)结构

(1)利用道路路肩作为排水沟一边边墙，另一边衬砌浆砌石或混凝土，底现浇混凝土；路肩基础的衬砌深度必须超过排水沟底0.3m。

(2)衬砌采用M7.5水泥砂浆砌石、C15混凝土或混凝土实心砖，排水沟断面为矩形或复式断面，边墙(坡)衬砌材料和厚度视受力情况而定。底现浇混凝土厚度7cm～8cm；底和边墙预留反滤式排水孔(槽)。排水孔直径3cm～4cm，梅花布置，间距1.0m～2.0m。

（3）混凝土防渗的沟段，必须每4m～5m设置一道横向伸缩缝，宽2.0cm，用沥青砂浆止水。

（4）浆砌石、混凝土实心砖或现浇混凝土衬砌边墙 ，必须10m～15m设置一道横向沉降缝，用沥青砂浆止水。若用M10水泥砂浆批挡的防渗面必须设置横向伸缩缝，缝距4m～5m，缝宽2cm，缝深与砂浆厚度一致；若沟底现浇C15混凝土时，缝距4m～5m，缝宽2cm，缝深与混凝土防渗厚相同。

(5)对进行土地平整的区域，进行排水分区，采用纵、横排水结合布置，纵沟应置于山凹、低洼地面或有利于排水的地方，横沟与等高线基本平行，基本不进行衬砌，纵沟按不淤不冲流速考虑衬砌。

### 6.5.2 暗管排水

1 一般规定

1）暗管排水适用于在地下水位较高的区域。

2）暗管排水主要通过在农田犁底层以下，布设埋管或鼠道工程，以降低地下水位。

2 暗管排水

1）系统布置

(1)吸水管(田间末级排水暗管)应有足够的吸聚地下水能力，其管线平面布置宜相互平行，与地下水流动方向的夹角不宜小于40°。

(2)集水管顺地面坡向布置，与吸水管管线夹角不应小于30°，且集排通畅。

(3)各级排水暗管的首端与相应上一级灌溉渠道的距离不小于3m。

(4)检查井布置

①吸水管长度超过200m或集水管长度超过300m时设检查井；集水管穿越道路或渠、沟的两侧应设置检查井；集水管纵坡变化处或集水管与吸水管连接处也应设置检查井。

②检查井间距不宜小于50m，井径不宜小于80cm，井的上一级管底应高于下一级管顶10cm，井内应预留30cm～50cm的沉沙井深度。

③明式检查井顶部应加盖保护，暗式检查井顶部覆土厚度不宜小于50cm。

（5）水稻区和水旱轮作区的吸水管或集水管(明沟)出口处，宜设置排水控制口门。水管出口可逐条设置，也可按田块多条集中设置。

（6）暗管排水进入明沟处应采取防冲措施。

（7）暗管排水系统的出口宜采用自排方式，排水出口受承泄区或排水沟水位顶托时，应设置涵闸抢排或设泵站提排。

（8）暗管可与浅密明沟或鼠道结合布置，构成复合式排水网络。

2)埋深与间距

(1)吸水管埋深采用允许排水历时内要求达到的地下水位埋深与剩余水头（取0.2m）之和。

(2)吸水管间距通过田间试验资料确定，无试验资料时，可按表6.5.2确定。

表6.5.2 吸水管埋深和间距         单位：m

| 吸水管埋深 | 吸水管间距 |
| --- | --- |
|  | 粘土、重壤土 | 中壤土 | 轻壤土、沙壤土 |
| 0.8～1.3 | 10～20 | 20～30 | 30～50 |
| 1.3～1.5 | 20～30 | 30～50 | 50～70 |
| 1.5～1.8 | 30～50 | 50～70 | 70～100 |
| 1.8～2.3 | 50～70 | 70～100 | 100～150 |

3 鼠道排水

1)适用条件

适用于不含砾石的粘土或重、中壤土，且地面排水系统完整，田面基本平整，田间有机耕道路的地区。

2)工程布置

(1)鼠道断面为圆形或椭圆形，孔径5cm～10cm，鼠道长度由田块长度或宽度确定；鼠道深度为40cm～70cm，地表以下有犁底层时，应将鼠道置于犁底层以下。

(2)仅用于一季旱作物的临时鼠道，在田头开挖浅明沟，集中排入水沟；单层鼠道可相互平行或按网格形布设，双层鼠道可平行或交叉布设。

(3)水稻区或水旱轮作区多年使用的鼠道，在田头设横向连通暗管，集中排入集水沟；鼠道与暗管连通处，设滤层；在轻沙壤土地区设置鼠道时采用固壁措施。

## 6.6 渠系建筑物工程

### 6.6.1 水闸

1 工程布置

1)在灌溉渠道断面变化较大的地点设节制闸。

2)在分水渠道的进口处设分水闸。

3)在渠道流经的重要城镇、工矿区或重要建筑物的上游，在傍山渠道有排洪任务的地段以及当干渠上泄水区段超过一定长度时，均设泄水闸。

2 水闸结构

1)节制闸

(1)闸室结构采用开敞式或封闭式。

(2)闸底槛顶与渠底齐平或稍高于渠底。

(3)闸孔设计过水断面积与渠道过水断面积相适应。

2)分水闸

(1)单个分水闸的分水角取60°～90°，双个分水闸的分水角对称相等，多个分水闸的分水角可因地制宜确定。

(2)闸室结构可采用开敞式或封闭式。

(3)闸前设计水位按分水比例 ，采用比上级渠道设计流量相应水位略低的水位。

(4)闸底槛顶与上级渠底齐平或稍高于上级渠底，多泥沙渠道上应高于上级渠底。

3)泄水闸

(1)闸室结构采用开敞式或封闭式。

(2)采用溢流侧堰泄水时，宜采用实用堰，堰顶与渠道加大流量的相应水位齐平，有特殊要求时可降低堰顶高程，设置控制闸门。

(3)退(排)水闸闸孔设计过水断面积与渠道(排水沟)过水断面积一致。

4)启闭

(1)当过水流量小于1.0m3/s时，分水闸、节制闸常用平板闸门(混凝土闸门、钢闸门、铸铁闸门、木闸门等)由闸门螺杆或葫芦启闭。

(2)当过水流量大于1.0m3/s时，闸门宜采用平板闸或弧形闸门，电动启闭。

(3)泄水闸宜采用自动翻斗闸门，也可采用平板闸门，螺杆、葫芦或电动启闭。

### 6.6.2 渡槽

1 一般规定

1)渡槽按支承结构分为墩式、排架式、拱式、悬吊式或斜拉式渡槽。

2)从建筑材料可分石拱渡槽和钢筋混凝土渡槽，目前多用钢筋混凝土渡槽；石拱渡槽多用在石料丰富、跨度小、过水流量较小的地方。

3)按渡槽基础分为刚性基础、柔性基础、桩基础或沉井基础渡槽。

2  适用条件

渠道跨越河流、渠沟、洼地、道路且进出口渠道水位差较小，采用其他类型建筑物不适宜时，可选用渡槽。

3  工程结构

1)渡槽轴线应短而直，进、出口应与上、下游渠道平顺连接。

2)渡槽进、出口应设渐变段，渐变段长度可分别取渠道与渡槽水面宽度差值的1.5～2倍和2.5～3倍。

3)流量1m3/s以上、5级渡槽进口前的渠道一侧，应设置溢流堰。

4)渡槽槽身横断面宜采用矩形或U形，当梁式渡槽水满槽时，矩形断面、U形断面槽内水深与水面宽度的比值分别取0.6～0.8、0.7～0.9，拱式渡槽可适当减小。

5)槽身过水断面的平均流速宜控制为1.0 m/s～2.0m/s。

6)槽允许壅高值可取进槽水深1%～3%。

7)矩形断面渡槽槽身顶部超高可取槽内水深的1/12加上5cm，U型断面渡槽槽身顶部超高可取槽身直径的1/10。

8)现浇钢筋混凝土渡槽槽身根据其纵向支承型式分节。

9)渡槽槽身与上、下游渠道连接处，梁式渡槽各节之间和拱式渡槽各跨槽墩(台)顶部，均设伸缩缝。

10)梁式渡槽槽身伸缩缝的间距，宜取8m～20m；拱式渡槽槽身伸缩缝应根据其跨度大小设在拱顶、三分点(或1/4拱跨)处，伸缩缝内应设防渗止水(止水型式可选用埋入式、压板式或套环式)。

11)渡槽选用拱式支承结构时，主拱圈跨度宜取30m～40m，矢跨比宜取1/3～1/8，宽跨比不宜小于1/20。

12）有水流冲刷的情况下，渡槽基础底面埋设在设计洪水冲刷线1m～1.5m以下。

13）过水流量0.2m3/s以下，宜采用U型断面钢筋混凝土预制渡槽，机械吊装混凝土排架基础，过水流量0.2m3/s以上宜采用U型或矩形断面钢筋混凝土梁式渡槽，混凝土排架结构。

### 6.6.3 倒虹吸

1 适用条件

渠道穿越河流、渠沟、洼地、道路，采用其他类型建筑物不适宜时，且建筑物进出口水头差较大时，其经济方案应选用倒虹吸；倒虹吸分为地埋式和桥式。

2 工程布置

1)倒虹吸应避免通过可能产生滑坡、崩塌及其他地质条件不良的地段。

2)倒虹吸轴线在平面上的投影宜为直线，并与河流、渠沟道路中心线正交，进、出口应与上、下游渠道平顺连接。

3)倒虹吸进、出口应设渐变段，其长度可分别取上、下游渠道设计水深的3～5倍和4～6倍。

4)倒虹吸进口前的渠道一侧，应设置溢流堰。

5)地埋式倒虹吸应埋入地面以下0.6m～0.8m，穿越河流时，应埋入设计洪水冲刷线0.6m以下；穿越渠沟、道路时，应埋入渠沟底面或道路路面以下1.0m。

3 工程结构

1)倒虹吸横断面宜采用圆形，流量大、水头低时，也可采用矩形。

2)倒虹吸可选用混凝土管、钢筋混凝土预应力管、钢套筒混凝土管、玻璃钢管，在施工运输条件较好处，宜采用钢筋混凝土预应力管，在高差较大或管段较长的情况下，可分段采用不同管材，分段管材必须满足应力要求。

3)倒虹吸通过设计流量时，断面平均流速控制在1.5m/s～2.5m/s。

4)现浇钢筋混凝土倒虹吸的分节应根据地基、施工、温度等条件确定；各节之间，首、末节与进、出口连接处设置伸缩沉降缝，土基缝距取15m～20m，岩基缝距取15m，缝内设置防渗止水。

5)跨度在1.5m以内采用钢筋混凝土箱涵；5级倒虹吸基础采用分层夯实的碎石、三合土、素土管床或M7.5浆砌石垫基，在管坡一定距离和管道变坡转折处设置镇墩。

6)倒虹吸进口段宜为封闭式结构，设置沉沙池、冲沙设施和拦污栅，从拦污栅至管道进口，设置钢筋混凝土盖板，设置通气孔(管)；管道转折处和最低处，分别设排气阀和排污孔，每隔100m～200m设检修孔，出口设拦污栅、消力池。

### 6.6.4 跌水、陡坡

1 适用条件

1)渠道(排水沟)经过陡峻变差的地段时，可设置跌水或陡坡。

2)当跌差小于或等于5m时，采用单级跌水或单级陡坡；当跌差大于5m时，采用单级跌水或单级陡坡不经济时，采用多级跌水或多级陡坡。

2 工程结构

1)跌水

(1)跌口前设置与上游渠道(排水沟)连接的收缩段或扩散段，其长度根据上游渠道(排水沟)底宽和水深的比值确定，当底宽与水深之比小于2时，长度取2.5倍水深；当底宽与水深之比为2～2.5时，长度取3倍水深；当当底宽与水深之比大于2.5时，长度取3.5倍水深。

(2)收缩段或扩散段底部边线与渠道(排水沟)中心线的夹角应不大于45°。

(3)跌口分为矩形、台堰形或梯形，渠道流量变化很小或必须设闸门控制时，采用矩形跌口，清水渠道上也可采用台堰形跌口，渠道流量变化较大或变化较频繁时，采用梯形跌口。

(4)跌水墙宜采用重力式。

(5)跌水消力池横断面可采用矩形、梯形或折线形。

(6)多级跌水每级高度不大于5m；

(7)跌水的边墙、消力池的边墙及底板下应设置反滤式排水设施。

(8)跌水的消力池出口处均应设1：3～1：5的仰坡，并采用连接段与下游渠道(排水沟)连接，连接段边墙的收缩角宜为20°～40°。

2)陡坡

(1)陡坡宜采用等底宽式,受地质或其他条件限制时，可采用陡槽末端底部扩散或收缩的变底宽式，跌差为2.5m～5m，采用变底宽式陡坡消能效果不佳时，可采用陡槽上段底部扩散、下段底部收缩的菱形陡坡，陡槽底部扩散角取5°～7°，收缩角取10°～15°。

(2)陡槽槽底坡降取1/2.5～1/5，陡坡倾角必须小于或等于地基土壤的内摩擦角。

(3)陡槽横断面宜采用矩形，陡槽边墙较高时采用梯形，梯形横断面边坡坡度应陡于1：1。

(4)陡坡消力池可采用等底宽式或逐渐扩散的变底宽式，横断面可采用矩形、梯形或折线形。

(5)陡槽应每隔5m～20m设一道伸缩缝，伸缩缝处底板下应设齿墙，缝隙内设防渗止水。

(6)陡坡陡槽、消力池的边墙及底板下应设置反滤式排水设施。

(7)陡坡的消力池出口处均应设1:3～1:5的仰坡，并采用连接段与下游渠道(排水沟)连接；连接段边墙的收缩角宜为20°～40°。

### 6.6.5 量水设施

1 适用条件

灌溉渠道的引水、分水、泄水、退水处和排水沟出口处均应设置量水设施，并宜与灌排建筑物结合布置，有条件时可采用自记量水设备。

2 工程布置

1)万亩以上灌区的干渠、支渠和干沟、支沟，可利用直线渠段上的灌排建筑物量水，并设置相应的测流设施。

2)5级渠道可根据流量、比降、水流含沙量等不同情况，选用三角形量水堰、梯形量水堰、量水喷嘴、巴歇尔量水槽、水跃量水槽或无喉道量水槽等。

3)利用小溪、小河、泉水灌溉的小型工程，其来水量的确定宜采用三角量水堰、梯形量水堰，集中河沟分散的来水进行测量。

## 6.7 泵站及输配电工程

### 6.7.1 泵站

1 一般规定

1)泵站分为灌溉泵站、排水泵站、灌排结合泵站和供水泵站四种，泵房型式可为竖井圆筒式、框架式、缆车式、浮船式、潜没式。

2)灌溉电力抽水净扬程不宜超过40m，抽水级数不宜超过二级站，电力排水抽水净扬程不宜超过10m，抽水级数为一级站。

3)工程电力抽水泵站装机容量不宜小于15kw，水稻灌区控制灌溉面积150亩以上，水浇地控制灌溉面积400亩以上。

2 工程布置

1)工程由取水、进水建筑物、泵房、出水建筑物和附属管理设施等组成，取水建筑物包括进水口(进水闸)、引水渠(或引水涵洞)，进水建筑物包括前池、进水池，泵房包括主要泵房和附属设备，出水建筑物包括压力输水管、出水池等。

2)山地丘陵区泵站地址宜选择在地形开阔，岸坡适宜，有利工程布置的地点。

3)泵站地址宜选择在岩土坚实，抗渗性能良好的天然地基上，不应选在大的活动性断裂构造带及不良地质地带。选择站址时，如遇到淤泥、流沙、溢陷性土壤、膨胀土等地基，应慎重研究基础类型和地基处理措施。

3 工程结构

1)由河流取水的泵站，当河岸边坡较缓时，取水建筑物采用引水式布置，并在引水源之首设置进水闸门；当边坡较陡时，采用岸边式布置，其进水建筑物前缘与岸边齐平。

2)由渠道取水灌溉的泵站 ，在泵站取水口下游渠段设节制闸。

3)由湖泊、水库取水灌溉的泵站，其取水建筑物采用引水式或岸边式布置。

4)由河流、水库、湖泊取水的泵站，根据实际情况选择泵房形式。

5)具有部分自排条件的地点建排水泵站，泵站与排水闸合建；当建站地点已建有排水闸，排水泵站与排水闸分建，排水泵站采用正向进水和正向出水方式。

6)排灌结合泵站，当水位变化幅度不大或扬程较低时，采用双向流道的泵房布置型式；当水位变化幅度较大或扬程较高时，采用单向流道的泵房布置形式，另建配套涵洞，但配套涵洞与泵站之间应有适当的距离，其过流能力应与泵站机组抽水能力相适应。

7)建于堤防处地基条件较好的低扬程、大流量泵站，采用堤身式布置，而扬程较高、地基条件较差或建于重要堤防的泵站，采用堤后式布置。

8)紧靠山坡、溪沟修建的泵站，设置排泄山洪、防止山体滑坡和泥石流的工程措施。

4  变压器

1)工程布置

(1)灌排工程所需的变压器为降压变压器。

(2)尽量靠近供电地点较大的电力用户或用电较集中的负荷中心，或在工程厂房周边，应考虑选在周围树木、民房较少、进出线、运输条件和维修管理比较方便的地方。

(3)变压器低压侧电压应与电机或用户电设备的额定电压等级相同。

2)变压器选择可按装机容量和照明之和1.25倍计算或按表6.7.1选定。

表6.7.1 变压器容量选择表

| 动力与照明 功率(KW) | 变压器 容量(KVA) | 动力与照明 功率(KW) | 变压器 容量(KVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜7 | 10 | 55～60 | 75 |
| 10～14 | 20 | 70～80 | 100 |
| 18.5～22 | 30 | 90～100 | 125 |
| 30～40 | 50 | 125～140 | 180 |
| 40～50 | 60 |  |  |

### 6.7.2 输电线路

1 电力线路

1)电压等级按高压10千伏、35千伏，低压220/380伏进行选择。

2)电力线路路径的选择应符合下面要求：

(1)尽量选择跨越少、转角少和线路最短的路径。

(2)要尽量靠近道路，以便于施工的运输、安装和运行管理、维修、检查。

(3)尽量避免架设在通行困难之泥沼和山地；杆塔定位应避免选择在沟渠边或坟墓上。

(4)不允许将线路架设在另有用途的地段，以及贮存或制造易燃易爆等危险品的场所。

(5)尽量避开果木树林，并禁止跨越围贮粮棉场所,不宜跨越房屋。

(6)线路与建筑物、地面要保持安全间隔和距离。

(7)架立电力线路通过果树，经济作物林以及城市绿化林时，不宜砍伐通道。

2 电力线路架设

1)导线选择

(1)高压线路选用钢芯铝绞线，低压线路选用裸铝线，按表6.7.2-1、表6.7.2-2、表6.7.2-3进行选择。

表6.7.2-1 钢芯铝绞线的标准规格及特征表

| 标准截面 | 计算 截面 (mm2) | 计算 直径 (mm) | 20℃时的直流电阻(Ω/km) | 1公里长导线重量(kg) | 导线在温度70℃，气温25℃时，持续安全电流(A) | 拉断力(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGJ-16 | 17.8 | 5.4 | 2.04 | 62 |  | 445 |
| LGJ-25 | 26.6 | 6.6 | 1.38 | 92 |  | 665 |
| LGJ-35 | 43.1 | 8.4 | 0.85 | 150 | 170 | 1080 |
| LGJ-50 | 56.3 | 9.6 | 0.65 | 196 | 220 | 1400 |
| LGJ-70 | 79.3 | 11.4 | 0.46 | 275 | 275 | 1980 |
| LGJ-95 | 113 | 13.7 | 0.33 | 404 | 335 | 3200 |
| LGJ-120 | 137 | 15.2 | 0.27 | 492 | 380 | 3980 |

表6.7.2-2 铝绞线标准规格及特征表

| 标准截面 | 计算 截面 (mm2) | 计算 直径 (mm) | 20℃时的直流电阻（Ω/km） | 1公里长导线重（kg） | 导线在温度70℃、气温25℃时，持续安全电流（A） | 拉断力(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ-16 | 15.9 | 5.1 | 1.98 | 44 | 105 | 215 |
| LJ-25 | 24.7 | 6.4 | 1.28 | 68 | 135 | 355 |
| LJ-35 | 34.4 | 7.5 | 0.92 | 95 | 170 | 465 |
| LJ-50 | 49.5 | 9.0 | 0.64 | 137 | 215 | 670 |
| LJ-70 | 69.5 | 10.7 | 0.46 | 191 | 265 | 930 |
| LJ-95 | 93.3 | 12.4 | 0.34 | 257 | 325 | 1260 |
| LJ-120 | 117.0 | 14 | 0.27 | 322 | 370 | 1600 |

表6.7.2-3 钢绞线和镀锌铁线的标准规格及特征表

| 标准截面 | 计算 截面 (mm2) | 计算 直径 (mm) | 1公里长导线重量(kg) | 导线在温度125℃，气温25℃时，持续安全电流(A) | 拉断力(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多股钢导线 |
| GJ-25 | 26.6 | 6.6 | 210 | 89.3 | 2940 |
| GJ-35 | 37.2 | 7.6 | 300 | 112 | 4100 |
| GJ-50 | 49.5 | 9.0 | 400 | 134 | 5460 |
| GJ-70 | 72.2 | 11.0 | 580 | 186 | 7700 |
| GJ-100 | 101.0 | 13.0 | 800 | 209 | 10750 |
| 镀锌铁线 |
| G-Φ4 | 12.6 | 4 | 100 | 52 | 466 |
| G-Φ5 | 19.7 | 5 | 154 | 60 | 729 |

(2)电力排灌高低压架空导线截面选择，应满足以下这三个条件要求：

①满足经济电流密度要求，高压架空线路经济电流密度导线截面按表6.7.2-4选择。

表6.7.2-4 经济电流密度表     单位：A/mm2

| 导线材料 | 最大负荷利用小时 |
| --- | --- |
|  | 500～1500 | 1500～3000 | 3000～5000 | 5000以上 |
| 铜线 | - | 3.00 | 2.25 | 1.75 |
| 铝钢蕊铝线 | 2.00 | 1.65 | 1.15 | 0.9 |
| 钢线 | - | 0.45 | 0.4 | 0.35 |

②满足机械强度校验要求：

Ⅰ 在正常及事故情况下，通过最大负荷电流，应小于导线的允许最大电流值，导线最大允许电流值见表6.7.2-5。

表6.7.2-5 导线最大允许电流值

| 钢线 | 铝线 | 钢蕊铝绞线 |
| --- | --- | --- |
| 导线牌号 | 允许电流（A） | 导线牌号 | 允许电流（A) | 导线牌号 | 允许电流（A) |
| GΦ3.5 | 30 | LJ-10 | 75 |  |  |
| GΦ4 | 35 | LJ-16 | 105 | LGJ-16 | 105 |
| GΦ5 | 40 | LJ-25 | 135 | LGJ-25 | 135 |
| GΦ6 | 60 | LJ-35 | 170 | LGJ-35 | 170 |
| GJ－25 | 60 |  |  |  |  |
| GJ－35 | 75 | LJ-50 | 215 | LGJ-50 | 220 |
| GJ－50 | 90 | LJ-70 | 265 | LGJ-70 | 275 |
| GJ－70 | 125 | LJ-95 | 325 | LGJ-95 | 335 |
| GJ－95 | 140 | LJ-120 | 375 | LGJ-120 | 380 |
| GJ－120 | 175 | LJ-150 | 440 | LGJ-150 | 445 |
|  |  | LJ-185 | 500 | LGJ-185 | 515 |

注：①GJ—钢绞线，G-Φ—镀锌铁线，LGJ—钢芯铝绞线，LJ—铝绞线；②导线最大允许电流值，按环境温度＋25℃，最高允许温度＋75℃计。

Ⅱ满足机械强度要求的导线不小于表6.7.2-6规定最小允许截面。

表6.7.2-6 1000伏以上架空导线最小允许截面

| 导线 | 线路等级 |
| --- | --- |
| 构造 | 材料 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 单股 | 钢 铝线 铜线 | 不准用 不准用 不准用 | Φ3.5毫米 不准用 10平方毫米 | Φ2.75毫米 不准用 6平方毫米 |
| 多股 | 钢 铝 铜 | 16平方毫米 26平方毫米 16平方毫米 | 10平方毫米 16平方毫米 10平方毫米 | Φ2.75毫米 16平方毫米 6平方毫米 |

注：线路级别：Ⅰ—35～220千伏；Ⅱ—1～35千伏；Ⅲ—1千伏以下低压线路。

③满足电压降要求，一般在线路长度、负荷容量一定的情况下，电力用户端电压不应比额定电压低10%；在个别偏远地方，用户的端电压允许比额定电压低15%左右；各种导线单位电压损失见表6.7.2-7。

表6.7.2-7 单位电压损失△V    单位：%/千瓦公里

| 线 类 别 | 导线型号 | 三相架空线 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.38(千伏) | 6(千伏) | 10(千伏) | 35(千伏) |
|  |  | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |
| 裸 铝 导 线 及 钢 芯铝线 | LJ－16 | 1.35 | 1.53 | 5.45 ×10-3 | 6.26 ×10-3 | 1.96 ×10-3 | 2.25 ×10-3 |  |  |
|  | LJ－25 | 0.88 | 1.06 | 3.53 ×10-3 | 4.34 ×10-3 | 1.27 ×10-3 | 1.56 ×10-3 | 1.04 ×10-4 | 1.29 ×10-4 |
|  | LGJ及 LJ－35 | 0.63 | 0.81 | 2.53 ×10-3 | 3.34 ×10-3 | 0.91 ×10-3 | 1.20 ×10-3 | 0.744 ×10-4 | 1.0 ×10-4 |
|  | LGJ及 LJ－50 | 0.435 | 0.617 | 1.75 ×10-3 | 2.56 ×10-3 | 0.63 ×10-3 | 0.922 ×10-3 | 0.515 ×10-4 | 0.772 ×10-4 |
|  | LGJ及 LJ－70 | 0.31 | 0.492 | 1.25 ×10-3 | 2.06 ×10-3 | 0.45 ×10-3 | 0.742 ×10-3 | 0.368 ×10-4 | 0.625 ×10-4 |
|  | LGJ及 LJ－95 | 0.23 | 0.41 | 0.918 ×10-3 | 1.73 ×10-3 | 0.33 ×10-3 | 0.622 ×10-3 | 0.27 ×10-4 | 0.527 ×10-4 |
|  | LGJ及 LJ－120 | 1.35 |  | 0.751 ×10-3 | 1.56 ×10-3 | 0.27 ×10-3 | 0.562 ×10-3 | 0.22 ×10-4 | 0.477 ×10-4 |
|  | LGJ－150 | 0.88 |  | 0.585 ×10-3 | 1.4 ×10-3 | 0.21 ×10-3 | 0.502 ×10-3 | 0.171 ×10-4 | 0.428 ×10-4 |
|  | LGJ－185 |  |  |  |  |  |  | 0.139 ×10-4 | 0.396 ×10-4 |

注：此表指COSΦ或0.8时，随输电电压的改变，单位电压损失△U。

（3）低压架空线路导线截面选择

低压架空线路导线截面选择经计算或可直接查6.7.2-8表。

表6.7.2-8 380伏低压架空线路导线截面选择参考表

单位：mm2（cosδ=0.8△U=10%）

| 输电量 （kw） | 输电距离（km） |
| --- | --- |
|  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
| 3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 |
| 4 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 |
| 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 |  |
| 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |  |  |
| 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 50 | 70 |  |  |  |
| 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |
| 20 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 16 | 25 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 16 | 35 | 70 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 25 | 50 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 25 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 35 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 50 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中均为LGJ或LJ型铝线。

2)杆位排定

(1)架空线路导线最大弧垂对地面（水面）或跨越物的最小距离（限距）按表6.7.2-9选定。

表6.7.2-9 架空线路导线最大弧垂对地面

(水面)等最小距离(限距)

单位：m

| 导线通过地方 | 线路额定电压(千伏) |
| --- | --- |
|  | 3以下 | 3～10 | 35～110 |
| 居民区 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| 非居民区 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 交通困难及人畜少地区 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 不通行河道的最高洪水位 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 铁路 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 公路 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 人行道，里巷至地面 ①裸导线 ②绝缘导线 | 3.5 2.5 |  |  |

(2)电力线与通讯线路交叉时允许垂直距离表6.7.2-10。

表6.7.2-10 电力线与通讯线路交叉时允许垂直距离

单位：m

| 下面线路 | 上面线路 |
| --- | --- |
|  | 通讯线 | 电力线路 |
|  |  | 低压 | 3～10 千伏 | 35～60 千伏 | 110～220 千伏 |
| 通讯线路 | 0.6 | 1.25 | 2 | 3 | 4 |
| 电力 线路 | 低压 | 1 | 0.6 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3～10千伏 | 不可 | 不可 | 2 | 2 | 3 |
|  | 35～60千伏 | 不可 | 不可 | 不可 | 2 | 3 |

(3)两层横担间最小距离见表6.7.2-11。

表6.7.2-11 两层横担间最小距离    单位：mm

| 分类 | 直线杆 | 分支及45°以上转角 |
| --- | --- | --- |
|  | 3-10千伏 | 低压 | 3-10千伏 | 低压 |
| 高压与高压 | 770 | - | 970 | - |
| 高压与低压 | 1500 | - | 1500 | - |
| 低压与低压 | - | 600 | - | 750 |
| 高压与低压分支线 | - | - | 400 | - |
| 低压本线与低压分 支线 | - | - | - | 300 |

(4)线间距离按表6.7.2-12规定选用。

表6.7.2-12 35千伏以下架空导线之间距离   单位：cm

| 额定电压 | 档 距 |
| --- | --- |
|  | 50以下 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| 35千伏 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 10千伏 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |  |
| 400伏以下 |  | 40～60 |

### 6.7.3 配电装置

1 10kv电力线路的电器设备包括跌落式熔断器、杆上隔离开关、免荷开关、杆上断路器、避雷器等。

2 0.4kv电力线路的电器设备包括低压开关、低压熔断器和低压断路器。

3 对单站装机容量为100KW～1000KW的灌排工程电力设施组合为：10kv或35kv高压线、变压器、防雷设施和由变压器低压侧接出的0.4kv低压线或电缆、配电箱或配电屏、电动机等。

# 7 田间道路工程

## 7.1一般规定

### 7.1.1 道路分级标准

本标准根据道路的使用功能要求划分为田间道与生产路两个等级，其中田间道又分为田间主道和田间次道两种类别。

### 7.1.2  道路布置原则

1 应按地形、地势及耕作要求进行布置，选线应与农田基础建设相协调，尽量少占耕地。

2 结合原有路网进行布置，避开工程地质和水文地质不良地段，尽可能裁弯取直，确保行程最短，通达度最高，分布最均匀，下田耕作最方便。

3 应充分利用旧路，安全利用原有桥涵，避免大改大调或大填大挖，防止诱发新的地质病害。

4 本着方便农民出行，服务田园化的原则。

5 注意与沿线地形、地物、环境和景观相协调，保护自然生态环境和文物古迹。

6 宜按当地社会经济发展情况及农村基础建设要求，结合土地利用规划及国家相关规范、标准的要求布置。

### 7.1.3  路网布局模式

1土石山地类型区、岩溶洼地类型区，宜采用自由式或混合式布置。

2 岩溶谷地和平原类型区、低山丘陵类型区，宜采用棋盘式、环形辐射式或混合式布置。

3 干旱盆地类型区、河流冲积平原类型区、沿海平原类型区，宜采用棋盘式或环形辐射式布置。

## 7.2 田间道

### 7.2.1 设置条件

1 以连接各村庄之间、村庄与公路之间，通行普通载客小汽车、载重货汽车及农用运输车，农业机械为主的田间道路，应设置田间主道。

2 以连接居民点与田块之间、田间主道与生产路之间，通行农用运输车及田间作业机械为主，收获季节行走载重货汽车为主的田间道路，应设置田间次道。

### 7.2.2 技术指标

1 道路密度：应控制在48m/ha以内。

2 田间主道：路面行车道宽4.50m～6.0m，路肩宽0.40 m～0.50m，路基宽5.30m～7.0m，改建道路及受地形条件限制的路段，其路面行车道、路基宽可相应减少1m。

3 田间次道：路面行车道宽3.50m～5.0m，路肩宽0.40 m～0.50m，路基宽4.30m～6.0m，改建道路及受地形条件限制的路段，其路面、路基宽可相应减少1m。

4 田间主道、次道的路肩宽度应按其使用材料确定，浆砌混凝土砌块路肩顶宽采用0.40m，浆砌片石或土筑路肩顶宽采用0.40m～0.50m。

5 其他技术指标应符合表7.2.2-1规定。

表7.2.2-1 田间道主要技术指标

| 道路类型 | 田间主道 | 田间次道 |
| --- | --- | --- |
| 工程类型区 | 桂中南盆地平原类型区 | 桂盆周山地丘陵类型区 | 桂中南盆地平原类型区 | 桂盆周山地丘陵类型区 |
| 最大行车速度（km/h） | 40 | 30 | 30 | 20 |
| 极限最小圆曲线半径（m） | 60 | 30 | 30 | 15 |
| 坡道不设超高横坡的最小圆曲线半径（m） | 600 | 350 | 350 | 150 |
| 停车视距（m） | 40 | 30 | 30 | 20 |
| 会车视距（m） | 80 | 60 | 60 | 40 |
| 最大纵坡（％） | 9 | 10 | 10 | 10 |

6 缓和坡段：道路纵坡连续大于5%时，田间主道坡长应不大于500m；田间次道坡长应不大于300m；否则，必须在限制坡长处设置缓和坡段。缓和坡段的坡度不应大于3％，长度不应小于100m。当受地形条件限制时，田间主道的缓和坡段长度不应小于80m，田间次道的缓和坡段长度不应小于50m。

7 交叉口路面内边缘最小转弯半径(喇叭口)：一般情况下，田间主道不小于12m，田间次道不小于9m，当场地条件困难的，除陡坡处外，以上路面内边缘最小转弯半径可相应减少3m。

8 路面加宽：田间主（次）道平曲线半径≤250m时，应在圆曲线内侧加宽田间道路面。双车道路面加宽值，应符合表7.2.2-2规定，单车道路面加宽值，可采用1/2的双车道路面加宽值。在地形复杂的路段，可将加宽值的50%设在弯道外侧。路面加宽后，路肩宽度仍应符合本标准的有关规定。

表7.2.2-2 车道路面加宽值

| 平曲线半径（m） | 250～200 | 200～150 | 150～100 | 100～70 | 70～50 | 50～30 | 30～25 | 25～20 | 20～15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加宽值（m） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |

### 7.2.3 道路结构

1 道路面层：

1)材料：田间主道可采用水泥混凝土、热拌沥青碎石或沥青混凝土、泥结碎（砾）石、级配碎（砾）石、水结碎石；田间次道可采用泥结碎（砾）石、级配碎（砾）石、水结碎石、工业废渣及其它粒料。

2)要求：

(1) 路面面层应具有足够的强度和良好的稳定性。

(2) 路面表面应平整、密实和粗糙度适当。

(3) 在一个项目区内，所采用的面层类型不宜超过三种。

3)建设标准：

(1)以双轮单轴100KN为标准轴载，以行驶单后轴重小于等于130KN的普通汽车为主。

(2)横向坡度：水泥混凝土、热拌沥青碎石或沥青混凝土路面为2%，其它路面为3%。

(3)不同材料路面技术指标：

①水泥混凝土路面：

Ⅰ 厚度18～20cm，当交通量在38～110次/日车道时，宜采用上限值；当交通量小于等于16/日车道时，宜采用下限值，当行驶单后轴重大于130KN汽车或交通量大于110次/日车道时，应执行《公路水泥混凝土路面设计规范JTG D40—2002》的规定。

Ⅱ 混凝土标号应不低于C25；

Ⅲ 路面表面应采取压纹或拉毛等增糙措施。

Ⅳ 横向缩缝：间距4m～6m，缝内填充油膏。

Ⅴ 横向胀缝：间距180m～200m，缝内填充油膏，并设滑动传力杆。

Ⅵ 施工缝应采用螺纹钢筋拉杆。

②热拌沥青碎石或沥青混凝土路面：

Ⅰ 厚度2.5cm～5.0cm，当交通量在40～100次/日车道时，宜采用上限值；当交通量小于等于40/日车道时，宜采用下限值；当行驶单后轴重大于130KN汽车或交通量大于100次/日车道时，应执行《公路沥青路面设计规范JTG D50-2006》的规定。

Ⅱ 沥青类型应采用耐热性好的石油沥青，道路表面应满足抗滑与耐磨性能要求。

③泥结碎（砾）石、级配碎（砾）石、水结碎石路面：

Ⅰ 厚度10cm～15cm，当交通量在20～40次/日车道时，宜采用上限值；当交通量小于等于20次/日车道时，宜采用下限值；

Ⅱ 压实度不应小于0.94。

Ⅲ 面层表面应设3cm～4cm砂砾磨耗层。

Ⅳ 泥结碎（砾）石重量配合比以15:21:64(土:砂:石子)为准。

Ⅴ  级配碎（砾）石粒径宜在5cm以内，且扁平、长颗粒的总含量不超过20%，碎（砾）石的抗压强度应不低于30MPa。

Ⅵ 水结碎石混合料中水泥含量比重不少于6%。

④工业废渣及其它粒料加固路面：

Ⅰ 厚度15cm，其压实度不小于0.93，加固粒料占混合料总重比例不少于70%。

Ⅱ 工业废渣不含有对农作物起危害的成份。

2 道路基层：

1)材料：泥结碎（砾）石、级配碎（砾）石、碎石、砾石、碎砖、片石或圆石、石灰多合土、矿渣、结合料加固土或天然土。

2)建设标准：

(1) 泥结碎（砾）石、级配碎（砾）石、碎石、砾石基层：当路面采用泥结碎（砾）石、级配碎（砾）石、水结碎石时，基层厚度15cm；当路面采用水泥混凝土时，基层厚度20cm；当路面采用热拌沥青碎石或沥青混凝土时，基层厚度25cm。泥结碎（砾）石、级配碎（砾）石压实度不小于0.92，碎石、砾石孔隙率不大于22%。

(2) 碎砖、片石或圆石基层：厚度25cm～30cm，空隙率不大于20%。

(3) 石灰多合土、矿渣、结合料加固土或天然土基层：厚度20cm～30cm，压实度不小于0.93。

3 道路路基：

1)材料：采用水稳定性好的材料填筑，严禁用种植土、表土、杂草或淤泥等材料填筑，填筑材料的粒径宜在1cm～20cm之间，岩石抗压强度应不低于15MPa。

2)要求：

(1)具有足够的强度和良好的稳定性，布设排水设施、防护设施。

(2)修筑路基取土和弃土时，应少占耕地，并应将取土坑、弃土堆平整为耕地。

(3)路基浸水部分的路基，宜采用渗水性较好的土、石填筑。

3)建设标准：

(1) 路基高度：应使路肩顶面高出地面积水0.5m以上；设计水位应按丰水期正常水位，不考虑洪水影响。

(2) 路基压实度：土方或土石混填路基压实度不应小于0.91，石方路堤压实孔隙率不大于22%。

(3)路基横断面：

①应与沿线自然环境相协调，采用浅挖、低填、缓边坡的断面形式。

②路堑、路堤边坡坡度：

Ⅰ 应根据自然条件、土石类别及其结构、边坡高度、施工方法等确定。

Ⅱ 一般土石类坡比为1∶1.5，岩石坡比为1∶0.5。

Ⅲ 浸水部分的路堤边坡坡度为1∶2。

(4) 路基排水：

①与农田水利设施相结合，设置必要的边沟或截水沟等路基排水设施，应在适当地点设置出水口或排水沟，并采取防渗或防冲的加固措施。

②边沟：

Ⅰ 在挖方、低填方以及无填挖方的路段应设置边沟。

Ⅱ 边沟底部宽度40cm，深度不宜小于40cm，在分水点处可减小至20cm。

Ⅲ 边沟的边坡应与路堑边坡坡度相同。

Ⅳ 边沟沟底纵坡不宜小于0.5％，平坡路段可减小至0.2％。

Ⅴ 当道路纵坡大于10%时，其边沟沟底必须设置跌水消力台阶，台阶高度30cm～40cm，宽度20cm～40cm，间距以控制沟底纵坡不大于10％为准。

Ⅵ 消力台阶可用浆砌石或混凝土构筑，其埋深不宜小于30cm，并与硬路肩或挡土墙连成一体。

③截水沟：

Ⅰ 当有较大的山坡地面水流向路基时，宜在离路堑坡顶5m以外或在离路堤坡脚2m以外设置截水沟。

Ⅱ 截水沟底部宽度50cm，深度40cm～60cm，其他指标按流量计算。

(5) 特殊条件下的路基

①滑坡、崩塌和岩堆地区的路基，应采取排水、防滑、防冲、加固边坡等措施。

②软土或泥沼地区的路堤，应预留1％～3％的沉降量，并采用渗水性较好的土、石填筑。

③岩溶地区的路基，应查明岩溶的形态、发育规律以及地表径流和地下水的动态、落水洞和出水口的位置。对影响路基稳定的溶洞，可采取堵塞、疏导、跨越、加固等措施。

④膨胀土地区的路基，宜采用低填路堤或浅挖路堑，预留1～3％的沉降量。路堑边坡、路堤边坡一般可按1:2.5、1:2，路堑底部设宽2m的边坡平台。

⑤盐渍土地区的路堤，一般需要铲基换土、抬高路堤。

⑥过水路面的路基，应采用石块或毛石混凝土铺砌，铺砌体埋入地基内深度应大于1m，上、下游路基两侧边坡采用石块铺砌，并在过水处加设涵洞。

(6)路基防护和加固

①易受自然作用破坏的路基边坡，应采取种草籽、铺草皮、植树（灌木)等坡面防护措施。

②对植物不易生长或过陡的边坡，应采取抹面、喷浆、捶面、勾缝以及砌筑边坡渗沟、护坡、护墙等措施。

4 道路路肩：

1）设置条件：行车道两侧设置路肩，分有土路肩和硬路肩。

2）建设标准：

(1)土路肩：采用素土填充，其顶面高程与路面一致，压实度不应小于0.93。

(2)硬路肩：

①采用片石或混凝土砌块浆砌，厚度40cm～50cm，高度50 cm～100cm，基础埋入老土内30cm以上。

②顶面用3cm厚水泥砂浆找平抹光。

③硬路肩每隔20m设沉降缝，其缝宽2cm，缝内应填充沥青砂浆或沥青麻丝。

④当硬路肩高出地面1m以上时，应采用挡土墙设计标准。

5 附属工程

1）类型：主要包括错车台、回车台、下田坡道、过沟渠盖板、路边绿化、交通安全设施等。

①错车台：

Ⅰ 在路基宽度小于等于4.5m的平直段，宜在适当距离内设置。

Ⅱ 应设在驾驶人员能看到相邻两错车台或交叉路口处驶来车辆的有利地点，并设在纵坡不大于4％的路段。

Ⅲ 路基宽度与错车台宽度之和不小于6.50m，错车台有效长度不小于20m。

②回车台：

Ⅰ 道路终端无法倒车回返行驶的路段应设置回车台。

Ⅱ 回车台宜设在平坡上，地形复杂地段可设置在不大于3％的缓坡上，其地面坡度，可采用1％且不应设置超高限制。

Ⅲ 回车台平面应成“T”型布置，台肩结构与路肩相同，台面及其基层材料结构也与路面相同。

Ⅳ 回车台的边缘，应设置坚固的车挡。

Ⅴ 回车台长度最小尺寸，可根据交叉口路面内边缘最小转弯半径和道路路面宽度确定。

③下田坡道：

Ⅰ 当田面、路面高差大于0.50m时，应设置下田坡道。

Ⅱ 平面应成“八”型布置，其面层、基层做法同道路建设标准，坡道临边应设有硬路肩。

Ⅲ 进口宽度一般为2m，纵向坡度不大于30%。

④过沟渠盖板：

Ⅰ 机械或人畜下田需跨过渠道时，应设过沟渠盖板。

Ⅱ 厚度大于等于15cm，采用双层配筋，并设有基座。

Ⅲ 当沟渠盖板净跨度大于0.50m时，应按涵洞结构设计。

⑤路边绿化：

Ⅰ 根据当地需要，设置栽植行道树或绿篱，不宜设置在路肩上。

Ⅱ 当种植乔木、灌木时，乔木至路面边缘的净距不得小于1m，灌木至路面边缘的净距不得小于0.50m。

Ⅲ 交叉口、弯道内侧、桥头两端等处绿化时，可栽植草皮或高度小于1m的低矮灌木或稀疏的高大乔木。

⑥交通安全设施：

Ⅰ 在桥头引道路段应设置安全护栏和过车荷载限制警告标志牌。

Ⅱ 在漫水桥、过水路面上，应设置标杆。

Ⅲ 在过水路面上应设置供行人用的踏步。

6 其他

1) 当河床宽度大于30m、河水较浅或河沟比降较大且路线不易变坡时，可采用与路线纵坡相同的过水路面。

2) 需改建的田间道，应根据改建要求，采取相应的补强、翻修、扩建、路线降坡、垫高与裁弯取直等措施。

## 7.3生产路

### 7.3.1设置条件

道路与田块之间、田块与田块之间，通行田间作业机械,小型农用运输及人力，畜力车为主的道路，应设置生产路。

### 7.3.2技术指标

1道路密度：控制在38m/ha以内。

2生产路：路面行车道宽2.00m～2.50m，路基宽2.50m～3.3m，路肩宽0.25m～0.40m。

3其他指标：最大行车速度不大于15km/h，极限最小圆曲线半径不应小于15m，最大纵坡15%。

4 缓和坡段：生产路纵坡连续大于15%时，其坡长宜不大于100m；否则，必须在限制坡长处设置缓和坡段；缓和坡段的坡度不应大于3％，长度不应小于100m。

5 交叉口路面内边缘最小转弯半径(喇叭口)取 6m，当场地条件困难的，除陡坡处外，最小转弯半径可相应减少3m。

### 7.3.3道路结构

1 道路面层：

1）材料：采用泥结碎（砾）石、当地粒料加固或改善土。

2）建设标准：

①具有足够的强度和良好的稳定性。

②其表面应平整、密实和粗糙度适当。

③厚度不应小于15cm，压实度不应小于0.94。

2 道路路基：应按田间道路基相关规定设置。

3 道路路肩：

- 行车道两侧应设置路肩，分有土路肩和硬路肩。

- 除受水浸淹的路段设硬路肩外，其他路段应设土路肩。

- 路肩结构按田间道路肩规定。

4附属工程:

- 类型：主要包括错车台、回车台、下田坡道、过沟渠盖板等。

- 建设标准：按田间道附属工程相关规定执行。

## 农桥

农桥分为普通农桥和漫水农桥两种类型。

### 7.4.1设置条件

1田间主道、次道跨越宽度大于5m、小于等于30 m的河道或沟渠时，应布设农桥。

2一般情况下，设置普通农桥，当河沟比降较大、河水深度小于0.5 m且路线不易变坡应采用漫水农桥。

### 7.4.2技术指标

1普通农桥：

1）桥面净宽应与所联系道路路面同宽。

2）多孔跨径总长应小于30m、单孔跨径5m～20m。

3）桥孔跨径应采用标准化孔径。

4）净高应根据计算水位确定。

（1）不通航河流的桥下净空，农桥梁底应高出计算水位0.50m以上，支承垫石顶面和拱脚高出计算水位0.25m以上。

（2）通航、放筏河流的桥下净空，应符合通航、放筏的要求。

2 漫水农桥：

1) 桥面净宽，应与所联系道路路面同宽。

2) 梁底应高出水面0.50m以上，不考虑通航、放筏要求。

3）桥孔可不采用标准化孔径。

### 7.4.3建设标准

1普通农桥：

    - 应按永久性设计，并采用轻型桥台和梁式、板式或拱式结构。

    - 建筑材料可用石材、混凝土及钢筋混凝土等，拱圈石材强度不低于MU50,墩台石材强度不低于MU50，混凝土强度不低于C25。

    - 农桥设计洪水频率采用25年一遇标准设计。

    - 汽车荷载取值标准采用公路Ⅱ级车道荷载效应的0.8倍，车辆荷载效应可采用0.7倍。

    - 应设置1.20m高的护栏。

2 漫水农桥：

1）应按永久性设计，并采用重型桥台和梁式或板式结构。

2) 建筑材料可用石块、混凝土及钢筋混凝土等。

3)漫水范围内不应设弯道和人行道，但应设置柱式护栏。

4)减少桥面和桥墩的阻水面积，并采取防止冲毁基础措施。

5)桥高应与河滩平行或略高于河滩上路面。

3 其他

1)农桥结构应符合《公路桥涵设计通用规范JTG D60-2004》、《公路圬工桥涵设计规范JTG D61-2005》、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTG D62-2004》和《公路桥涵地基与基础设计规范JTG D63-2007》中有关规定。

2)桥位的选择，应服从路线总方向，综合考虑地形、水文地质等因素的影响。

3)河网地区和人工渠道上的桥孔，应跨越全宽，并尽量减少中墩。

## 7.5涵洞

涵洞分为盖板涵、箱涵、管涵和拱涵等四种类型。

### 7.5.1设置条件

1道路跨越宽度小于等于1m的河流或沟渠时，应布设管涵或拱涵。

2道路跨越宽度1m～4m的河流或沟渠时，应布设盖板涵。

3道路跨越宽度4m～5m的河流或沟渠时，应布设箱涵。

4道路经过洼地或跨越受保护地下管线时，应按相应的跨度设置涵洞。

### 7.5.2技术指标

1 涵洞顶面填土厚度：

1）管涵不小于0.5m，拱涵不小于0.7m，盖板涵不小于1.0m，箱涵不小于0.2m。

2）当填土厚度不满足要求时，应用混凝土铺筑涵洞上部路面，其厚度不小于0.18m，两侧超出净跨度0.5m以上，且圆管涵还应用C20混凝土全包管，包管厚度不小于15cm。

2 道路灌溉涵洞应不计淤塞，其跨径、净高或内径不小于0.50m；纯路面排水边沟涵洞的跨径不小于0.30m。

3 涵洞洞底流水坡降应小于5％，并设有防冲护垫。

### 7.5.3建设标准

1 应为无压力式、永久性结构。

2 采用汽车荷载等级为公路—Ⅱ级的0.7倍。

3 应用混凝土、钢筋混凝土或浆砌石等材料砌筑。

4 涵洞内表面应平整、顺滑，接缝封堵严密，无渗漏。

5 涵洞采用单孔跨径，过水断面不应小于原有沟渠、河道断面，长度应与路基宽一致，涵洞轴线宜短而直，并宜与道路中心线正交，进、出口应与上、下游渠道平顺连接。

6 涵洞进、出口应以圆锥形护坡、扭曲面护坡或八字墙与上、下游渠道连接，出口沟底纵坡大于10％时，应有消能防冲设施。

7 洞内顶面至流水面的净空高度要求：

- 拱涵、圆管涵：当内径或净高小于等于3m时，应取大于等于0.75倍内径或净高；当内径或净高大于3m时，取0.75m。

- 盖板涵、箱涵：当净高小于等于3m时，应取大于等于0.50倍净高；当净高大于3m时，取0.50m。

8 涵洞结构应符合《公路涵洞设计细则JTG/T D65-04-2007》规定要求。

# 8 农田防护与水土保持工程

## 8.1 岸坡防护工程

### 8.1.1 堤防工程

1 等别和防洪标准

1)等别：5等。

2)防洪标准： 20～10年一遇。

(1)海堤的乡村防护区，当人口密集，乡镇企业较发达，农作物高产或水产养殖产值较高时，其防洪标准可适当提高，海堤的级别亦相应提高。

(2)堤防工程上的闸、涵、泵站等建筑物及其他构筑物的防洪标准，不应低于堤防工程的防洪标准，并应留有适当的安全裕度。

2 堤线布置及堤型选择

1)堤线布置

(1)河堤线应与河流流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行；一个河段两岸堤的间距或一岸高地一岸堤防之间的距离应大致相等，不宜突然放大或缩小。

(2)堤线应力求平顺，各堤段平缓连接，不得采用折线转变。

(3)堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形，修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上，留有适当宽度的滩地，尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基。

(4)堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物较少的地带，并避开文物遗址，便于防汛抢险和工程管理。

2)堤型选择

(1) 因地制宜，在满足安排条件下，可选择土堤、石堤、混凝土或钢筋混凝土防洪堤、分区填筑的混合材料堤等；根据地形条件，可选择斜坡式堤、直墙式堤或直斜复合式堤等；根据防渗体设计，可选择均质土堤、斜墙式或心墙式土堤等。

(2)同一堤线的各堤段可根据具体条件采用不同的堤型，在堤型变换处应做好连接处理，必要时应设过渡段。

3 工程指标

1)安全加高值

不允许越浪的堤防工程的安全加高值0.5m，允许越浪的堤防工程的安全加高值0.3m。

2)堤防稳定

堤防必须进行渗漏、渗漏稳定和抗滑抗倾复稳定计算，参照《堤防工程设计规范》GB 50286－98计算。

3)稳定安全系数

(1)无粘性土防止渗透变形的堤防允许坡降安全系数值应在1.5～2.0范围内，无资料的可按表8.1.1确定，有滤层可适当提高标准。

表8.1.1无粘性土允许坡降         单位：%

| 渗透形 型式 | 流土型 | 过渡型 | 管涌型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu＜3 | 3≤Cu≤5 | Cu＞5 |  | 级配连续 | 级配不连续 |
| 允许 坡降 | 0.25～0.35 | 0.35～0.50 | 0.50～0.80 | 0.25～0.40 | 0.15～0.25 | 0.10～0.15 |

注：Cu—土不均匀系数

(2)土堤抗滑稳定安全系数：在正常运行条件下，不应小于1.10，在非正常运行情况下，不应小于1.05。

(3)滨海软弱地基上的土堤的抗滑稳定安全系数，当难以达到规定数值时，经过论证，并报主管部门批准后，可以适当降低。

4)堤身

(1)堤顶高程

①堤顶高程应按设计洪水位或设计高潮位加堤顶超高确定。

②设计洪水位按国家有关标准规定计算，设计高潮位按《堤防工程设计规范》GB 50286-98附属B规定计算 ；堤顶超高值按设计风浪爬高＋设计风壅增水高度＋安全加高确定。

(2)土堤堤顶和上堤坡道

①堤顶宽度不宜小于3m。

②上堤坡道的位置、坡度、顶宽、结构等可根据需要确定，临水侧坡道，顺水流方向布置。

③因受筑堤土源及场地的限制，可修建浆砌石、混凝土防浪墙；防浪墙净高不超过1.2m，埋置深度须满足稳定要求；防浪墙设置变形缝，并应进行强度和稳定性核算。

（3）土堤堤身

①土料选择：一般为黄土、类黄土。

②填筑标准：土料有机质含量不超过2％、水溶盐含量不超过5％、干容重不低于1.5t/m3。

(4)堤坡与戗台

①堤坡应根据堤防等级、堤身结构、堤基、筑堤土质、风浪情况、护坡型式、堤高、施工及运行条件，经稳定计算确定。

②戗台应根据堤身稳定、管理、排水施工的需要分析确定。

③海堤消浪平台的高程，可为设计高潮位或略低于设计高潮位，消浪平台应采用浆砌大块石、竖砌条石、现浇混凝土等进行防护。

(5)护坡与坡面排水

①土堤堤身迎水面应设置干砌石或浆砌石护坡，砌石护坡的结构尺寸应按《堤防工程设计规范》GB 50286－98附录D的要求进行计算确定。

②水泥土、砌石、混凝土护坡与土体之间必须设置垫层。垫脚石层可采用砂、砾石或碎石、石渣，砂石垫脚石层厚度不应小于0.1m。

③水泥土、浆砌石、混凝土护坡应设置排水孔，孔径为50 mm～100mm，孔距可为2m～3m，宜呈梅花型布置，浆砌石、混凝土护坡应设置变形缝。

④海堤临水侧的防护可采用斜坡式、陡墙式或复合式结构，陡墙式宜采用重力挡土墙结构，其断面尺寸应由稳定和强度计算确定；砌置深度不应小于1.0m，墙与土体之间应设置过渡层，过渡层可由砂砾、碎石或石渣填筑，其厚度为0.5m～1.0m。

⑤平行轴线的排水沟可设在戗台内侧或近堤脚处，坡面水沟竖向排水沟可每隔50m～100m设置一条，并应与平行堤轴向的排水沟连通，排水沟可采用预制混凝土或块石砌筑。

(6)防渗与排水设施

①堤身防渗形式采用心墙、斜墙式等；防渗材料采用粘土、混凝土、沥青混凝土、土工膜等；堤身排水采用伸入背水坡脚或贴坡滤层；滤层采用砂、砾料或土工织物等材料。

②堤身的防渗与排水体的布设应与堤基防渗与排水设施统筹布置，并应使两者结合。

③防渗体的顶部应高出设计水位0.5m。

④土质防渗体的断面，应自上而下逐渐加厚，其顶部最小水平宽度不应小于1.0m，底部厚度不应小于1/4堤前设计水深，砂、砾石排水体的厚度或顶宽不应小于1m。

⑤沥青混凝土或混凝土防渗体可采用面板或心墙等型式，防渗体和填筑体之间应设置垫脚石层或过渡层。

5)堤基处理

（1）一般规定

①渗流控制应保证堤基及背水侧堤脚外土层的渗透稳定。

②竣工后堤基和堤身的总沉降量和不均匀沉降量应不影响堤防的安全运行。

（2)软弱堤基处理

①处理措施

应挖出浅埋的薄层软粘土；当其厚度较大难以挖除或挖除不经济时，应采用铺垫透水材料、在堤脚外设置压载、打排水井或塑料排水带、放缓堤坡、控制施工加荷速率等方法处理。

Ⅰ 当采用铺垫透水材料时，其透水材料可使用砂砾、碎石、土工织物，或两者结合使用；在防渗体部位，应避免造成渗流通道。

Ⅱ 在软粘土堤基上采用连续施工方法修筑堤防，当填筑高度达到或超过软土堤基能承载的高度时，应在堤脚外设置压载。

Ⅲ 在采用排水砂井和塑料排水带时，排水井应与透水垫层结合使用；在软粘土层下有承压水时，应防止排水井穿透软土层。

②施工方法

Ⅰ 在湿陷性黄土地基上修筑堤防，应采用预先浸水法或表面重锤夯实法处理。

Ⅱ 对于必须处理的可液化的土层，当挖除有困难或挖除不经济时，应采取人工加密的措施处理。

Ⅲ 泥炭土如无法避开而又不可能挖除时，应根据泥炭土的压缩性采取相应的措施。

Ⅳ 膨胀土堤基，在查清膨胀土性质和分布范围的基础上，应采用挖除、围封、压载等方法处理。

(3)透水堤基处理

①浅层透水堤基宜采用粘性土截水槽或其他垂直防渗措施截渗。

Ⅰ 截水槽底部应达到相对不透水层，截水槽宜采用与堤身防渗体相同的土料填筑，其压实密度不应小于堤体的同类土料；截水槽的底宽，应根据回填土料、下卧相对不透水层的允许渗透坡降及施工条件确定。

Ⅱ 相对不透水层埋藏较深、透水层较厚且临水侧有稳定滩地的堤基，宜采用铺盖防渗措施。

②深厚透水堤基上的重要堤段，可设置粘土、土工膜、固化灰浆、混凝土、塑性混凝土、沥青混凝土等地下截渗墙，截渗墙的深度和厚度应满足堤基和墙体材料允许渗透坡降的要求。

(4)多层堤基处理

多层堤基处理措施应采用堤背水侧加盖重、排水减压沟、排水减压井等措施，可单独使用，也可结合使用。

(5)岩石堤基的防渗处理

①强风化或裂隙发育的岩石，可能使岩石或堤体受到渗透破坏的，或因岩溶等原因，渗水量过大，可能危及堤防安全的岩石堤基，应进行了防渗处理。

②当岩石堤基强烈风化可能使岩石堤基或堤身受到渗透破坏时，防渗体下的岩石裂隙应采用砂浆或混凝土封堵，并应在防渗体下游设置滤层。

③岩溶地区，在查清情况的基础上，应根据当地材料的情况，填塞漏水通道，必要时，可加设防渗铺盖。

6)堤防与各类建筑物、构筑物的交叉、连接

(1)一般规定

①与堤防交叉的各类建筑物、构筑物宜选用跨越的型式。需要穿堤的建筑物、构筑物应合理规划并应减少其数量。

②与堤防交叉、连接的各类建筑物、构筑物，应根据自身的结构特点、运用要求、堤防工程的级别和结构等情况选择安全合理的位置和交叉、连接结构型式。

(2)穿堤建筑物、构筑物

①穿堤的各类建筑物、构筑物的底部高程应高于堤防设计洪水位；当在设计洪水位以下时，应设置能满足防洪要求的闸门或阀门，并能在防洪要求的时限内关闭。

②压力管道和各类热力管道需要穿过堤防时，必须在设计洪水位以上通过。

(3)跨堤建筑物、构筑物

①桥梁、渡槽、管道等跨堤建筑物、构筑物，其支墩不

应布置在堤身设计断面以内。当需要布置在堤身背水坡时，必须满足堤身设计抗滑和渗流稳定的要求。

②跨堤建筑物、构筑物与堤顶之间的净空高度应满足堤防交通、防汛抢险、管理维修等方面的要求。

### 8.1.2 堤岸防护工程

1 坡式护岸

坡式护岸下部护脚部分的结构型式应采用抛石、石笼、沉排、土工织物枕模袋、混凝土块体、混凝土、钢筋混凝土块体、混合型式等。

2 坝式护岸

1)可选用丁坝、顺坝及丁、顺坝相结合的型式。

2)根据选用材料、坝高、水流、潮流流向关系，可选用透水、不透水，淹没、非淹没，上挑、正挑、下挑等型式。

3)应按治理要求依堤岸修建，丁坝坝头的位置应在规划的治导线上，并宜成组布置，顺坝应沿治导线布置。

3 墙式护岸

1)结构型式：临水侧可采用直立式、陡坡式，背水侧可采用直立式、斜坡式、折线式、卸荷台阶式等。

2)墙体结构材料：可采用钢筋混凝土、混凝土、浆砌石等，断面尺寸及墙基嵌入堤岸坡脚的深度应根据具体情况及堤身和堤岸整体稳定计算分析确定。

3)护岸在后墙与岸坡之间可回填砂砾石；墙体应设置排水孔，排水孔处应设置反滤层；在风浪冲刷严重的堤段墙后回填体的顶面应采取防冲措施。

4)护岸沿长度方向应设置变形缝，分缝间距：钢筋混凝土结构为20m，混凝土结构为15m，浆砌石结构为10m。在堤基条件改变处应增设变形缝，并作防渗处理。

5)护岸墙基可采用地下连续墙、沉井或桩基，结构可采用钢筋混凝土或少筋混凝土，其断面结构尺寸应根据结构应力分析计算确定。

4 其他防护型式

1)可采用桩式护岸，材料可采用木桩、钢桩、预制钢筋混凝土桩、大孔径钢筋混凝土管桩等。

2)具有卵石、砂卵石河床的中、小型河流在水浅缓流处可采用杩槎坝，采用木、竹、钢、钢筋混凝土杆件做支架，根据水深、流速、防护要求不同，可选择填筑块石或土砂、石等构成透水或不透水的坝。

3)有条件的岸、滩应采取植树、植草等生物防护措施，可设置防浪林台、防浪林带、草皮护坡等；防浪林台及林带的宽度，树的行距、株距应根据水势、水位、流速、风浪情况确定，并应满足消浪、促淤、回土保堤等要求。

4)用于堤岸防护的树、草品种应根据当地的气候、水文、地势、土壤等条件及环保要求选择，并应满足枝叶繁茂、扎根深及抗冲、抗淹、抗盐性能强等要求。

## 8.2坡面防护工程

### 8.2.1 截水沟

1 一般规定

1)截水沟分蓄水型和排水型。

2)蓄水型用于截流来水量并蓄于水库、水池或沟内，进行重新利用。

3)排水型用于排除坡面雨水，减少坡面水土流失。

4)截水沟其一端应与纵向布置的排水沟相接，并在连接处做好防冲措施。

2 工程布置

1)在坡地与耕地交界处修建截水沟，截水沟基本平行于等高线布置，一般不需护砌。

2)截水沟与纵向布置的排水沟基本垂直。

3)截水沟在坡面上均匀布置，间距随坡增大而减少，当坡面在2～6°时，间距30m～16m，当坡面在6°～15°时，间距16～12m。

4)在滑坡可能发生的边界以外5m处设置一条截水沟，若坡面面积大，径流流速也较大时，则应设置多条截水沟。

5)在公路或多级削坡平台马道，应充分利用其内侧设置截水沟。

6)沟道、道路或凹地，雨季常发生集中的暴雨径流，可在适当地点修土石或柳桩坝等壅水建筑物，再挖截水沟截引山洪。

### 8.2.2 排水沟

1 一般规定

- 坡面上排水沟，布置于两坡面的低凹处或坡面有利集流排水地段。

- 沟道基本与坡面排水型截水沟相垂直，汇集坡面上的地表水排入水库、承泄区或坡面排水干沟。

2 工程布置

1)排水沟间距,以年降雨量大小和径流大小决定，降雨量大，径流大，间隔小些，相反则大些。

2) 沟道横断面设计应满足不冲不淤流速要求，沟道截面按不同设计流量与纵坡分段计算确定，纵坡较大的流速超过允许流速的断面，必须进行衬砌。

### 8.2.3 水平沟

1 工程布置：在15～25°的陡坡按等高线开挖蓄水沟。

2 间距：根据设计的造林行距和坡面暴雨径流情况，确定上下两沟的间距和沟的具体尺寸。

3 尺寸：一般采用梯形断面，沟口上宽0.6m～1.0m，沟底宽0.3m～0.5m，沟深0.4m～0.6m。

### 8.2.4 水平阶

1 工程布置：在15°～25°的坡面沿等高线开挖平台。

2 间距：上下两阶间的水平距离，以设计的造林行距为准，

3  阶面宽度、反坡坡度、阶边设埂：要求暴雨中各台水平阶间径流，在阶面上能全部或大部分容纳入渗，以此确定，树苗种植于距阶边0.3m～0.5m(约1/3阶宽)处。

4 尺寸：阶面宽1.0m～1.5m，3°～5°反坡或水平阶设埂。

### 8.2.5 挡土墙

1 一般规定

- 分为刚性和柔性挡土墙。

- 一般采用刚性挡土墙浆砌石结构，并用于水利工程渠系边坡稳定加固和交通道路路肩等建筑物。

2  工程布置：适用于土质松动、易滑坡的地方或遭水冲毁造成水土流失的地方。

3 结构计算：1.0m以上的挡土墙应进行基础应力、水平滑动稳定性、倾覆稳定性等计算；1.0m以下的挡土墙可按一般结构要求进行衬砌。

## 8.3 沟道治理工程

### 8.3.1 沟头防护工程

1 一般规定

- 一般分为蓄水型和排水型沟头防护工程。

- 蓄水型又分为围埂式和围埂蓄水池两种，排水型分为跌水式和悬臂式两种。

- 适用条件

- 在沟头以上坡面来水量不大的情况下，采用蓄水型沟头防护工程.

- 在沟头以上坡面来水量较大的情况下，采用排水型沟头防护工程。

3 防洪标准：蓄水型沟头防护工程来水量计算按10年一遇3～6h最大降雨量、径流系数和沟头以上集雨面积确定。

4  结构设计：根据沟头以上来水量情况和沟头附近的地形、地质、建材等因素，因地制宜地采用干砌石、浆砌石或混凝土等结构。

### 8.3.2 谷坊工程

1 类型：分为土谷坊、浆砌石谷坊、混凝土谷坊和钢筋混凝土谷坊和植物谷坊等。

2 防洪标准：10～20年一遇3～6h最大暴雨。

3 适用条件

  - 一般适用在谷口狭窄、沟床基岩外露、上游有较宽阔平坦或深槽可贮泥砂地方。

  - 适用于有支流汇合的河床，建于汇合点的下游。

  - 浆砌石或混凝土谷坊,根据当地材料和地形、地质情况，建在石料来源充足，以及水流冲刷最严重的河（沟）地段。

4 工程布置

- 高度：应依据所采用的建筑材料来确定，一般小于3m。

- 间距：根据谷坊底到溢水口底高度与沟底天然坡度和谷坊淤满后土表面稳定比降差值之比值来确定。

不同淤积物质淤满后形成的比降可参考表8.3.2选定。

表8.3.2 不同淤积物质淤满后形成的比降表

| 淤积物 | 粗砂兼有 卵石子 | 粘土 | 粘壤土 | 沙土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比降（%） | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |

5 工程结构

1)土谷坊

(1)坝高2～3m，坝顶宽1.5m，坝内坡比1∶1.5～1∶1.8，坝外坡比1∶1.5。

(2) 谷坊坝清基必须清到坚实的原土。

(3)坝顶作为交通道路时，按交通要求确定坝顶宽度。

(4)在谷坊能迅速淤满的地方，迎水坡比可与背水坡比一致。

(5)谷坊必须根据地形、地貌、地质设置排洪道工程，并按水力计算进行护砌。

2)砌体谷坊

(1)采用梯形断面的浆砌石、混凝土顶宽一般为0.8m～1.0m，外坡比1∶0.15～1∶0.25，内坡比1∶0～1∶0.15。

(2)对3m以上较高的坝体尺寸进行抗滑、抗倾稳定计算后确定内外坡比。

(3)谷坊坝清基必须清到坚实的原土。

(4)坝后视其洪水大小进行浆砌石和海漫护底，长度一般约为坝高的2～3倍，厚50cm～70cm。

### 8.3.3 沟道护岸工程

1 一般规定

- 沟道护岸工程的设计高度，应保证山洪不致漫过护岸工程。

- 为了防止护岸工程背水坡崩塌，局部必须预留出堆放堆积物的地方。

2 工程布置

在弯道段，凹岸水位比凸岸平台水位高，凹岸护坡工程高度应比凸岸护坡工程高，凹岸水位可按有关资料进行计算。

3 工程结构

1)护脚块石要求使用石质坚硬的石灰岩、花岗岩等，不得采用风化易碎的岩石。

(1)块石直径一般为20cm～40cm，并可掺和一定数量的小块石。

(2)抛石护脚工程的设计边坡在一般情况下应不陡于1∶1.5～1∶1.8。

2)干砌石护坡坡面的边坡视土壤的性质、结构而定。

(1)一般为1∶1.25～1∶2.0。

(2)厚度视坡面稳定而定，一般为30cm～40cm。

(3)坡面用平整块石或现浇混凝土板沿坡护砌，坡面与砌体接合处铺碎石、粗砂填缝。

(4)压顶用现浇C15混凝土厚10cm或平整的浆砌块石护顶宽度为50cm。

(5)填好压顶与土坡接合处的土层，然后沿压顶内缘种植草皮，宽为接合处宽度或30cm左右。

3)浆砌石护岸堤

(1)采用M7.5水泥砂浆砌筑， M10水泥砂浆勾缝，下部设置交错排列的排水孔，孔口可做成直径为0.1m的圆孔，间距约2～3m；泄水孔口进口设置反滤层。

(2)每15m～20m设置一道横向伸缩沉陷缝，并用油毡沥青板填塞。

### 9  附  录

### 9.0.1附录A  广西土地整治工程分区图

### 9.0.2 附录B 自治区级工程类型区划分及相关指标表

| 类型区 | 分布地理位置（典型分布区） | 主要指标 | 辅助指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家 级二 级区 | 省（区）级一级区 | 省（区）级二级区 |  | 地形地貌 | 气象气候 | 水文工程地质 | 土壤 | 经济发展水平 | 主要 作物 | 土地资源分布状况 | 后备资源状况 | 土地利用限制性条件 |
| 岩溶 类型 | 桂盆周山地丘陵类型区(包括桂林市、贺州市、梧州市、河池市、百色市（右江河谷除外）、防城港市、柳州市的三江、融水、融安县，来宾市的金秀县，南宁市的马山县，崇左市的天等、大新、龙州、宁明县和凭祥市、玉林市、钦州市浦北县) | 土石山地类型区 | 桂东北的资源、龙胜，桂西北的田林、隆林和西林县 | 东北和西北部山地连绵、岭谷相间,全部市县的平均海拔高程大多数在500-1000米之间。 | 本区北部属于中亚热带季风气候，平均气温在19℃左右，≥10℃有效积温也在5000-6000℃，雨量约1400至1800毫米，降水主要集中在3-5月，约占全年降水的40%，“倒春寒”、“寒露风”和秋旱对本区农业生产影响大。西南部则属于南亚热带气候。 | 本区在高山地区则有丰富级碎屑岩裂隙水，径流模数为6.5-10.48升/秒·平方公里。在中低山地带含贫乏级碎屑岩裂隙水，径流模数在3升/秒·平方公里以下。 | 桂东北红壤占80%以上，水稻土以沙拟田、黄泥田、潮泥田为主，土层较厚，肥力中等。桂西北土壤类型以山地红壤、黄壤、棕色石灰土为主。 | 桂东北经济发展水平中上，多数县区人均GDP在4000-6000元之间，桂西北很低，多数县区人均GDP在2000-3000元之间。 | 桂东北以水稻为主，桂西北则为玉米、水稻、红薯、杂粮 | 桂东北耕地占总面积的 14.2％，以水田为主。桂西北耕地占总面积地9.2％，以旱地为主。 | 本区土地开发整理后备资源比较丰富，荒草地面积比较大 | 易受“倒春寒”和“寒露风”影响；夏易涝，秋常旱；低产田比较多，不少耕地坡度大 |

| 类型区 | 分布地理位置（典型分布区） | 主要指标 | 辅助指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家 级二 级区 | 省（区）级一级区 | 省（区）级二级区 |  | 地形地貌 | 气象气候 | 水文工 程地质 | 土壤 | 经济发展水平 | 主要 作物 | 土地资源分布状况 | 后备资源状况 | 土地利用限制性条件 |
| 岩溶 类型 | 桂盆周山地丘陵类型区 | 岩溶洼地类型区 | 都安、大化、南丹、天峨、东兰、凤山、乐业、凌云、靖西、那坡、德保、天等、大新县 | 平均海拔高度600至800米,岩溶峰丛洼地地貌分布广，有少量的峰林谷地和融蚀平原。 | 本区属于中亚热带季风气候，平均气温在19℃左右，≥10℃有效积温也在5000-6000℃，雨量约1400至1800毫米，降水主要集中在3-5月，约占全年降水的40%，“倒春寒”、“寒露风”和秋旱对本区农业生产影响大。 | 本区以喀斯特水的垂直活动为主，地表缺水，河流成峡谷，石山山体上漏陷地形发育，溶洞暗河不多，地下水埋深往往大于50米，枯季径流模数一般小于2升/秒·平方公里，比较难于开发利用。 | 自然土壤以红壤、石灰岩土为主，后者漏水严重，洼地和河谷地区的水稻土以沙泥田、黄泥田、潮泥田为主，土壤土层较厚，肥力中等。 | 经济发展水平很低，多数县区人均GDP在2000-3000元之间，农民人均纯收入在1147-1890元。 | 玉米、水稻、杂粮 | 耕地占总面积的11.4％，以旱地为主。 | 本区土地利用率虽然不很高，未利用土地面积较大，但大部分为裸岩石砾地，土地开发整理后备资源比较贫乏。 | 海拔高，坡度陡，山弄深，光照少，易旱又易涝。峰林谷地区田地多石牙裸露，保水能力差。地下水埋藏深，利用难度大。 |

| 类型区 | 分布地理位置（典型分布区） | 主要指标 | 辅助指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家 级二 级区 | 省（区）级一级区 | 省（区）级二级区 |  | 地形地貌 | 气象气候 | 水文工程地质 | 土壤 | 经济发展水平 | 主要 作物 | 土地资源分布状况 | 后备资源状况 | 土地利用限制性条件 |
| 岩溶 类型 | 桂盆周山地丘陵类型区 | 岩溶谷地和平原类型区 | 全州、兴安、荔蒲、灵川、临桂、富川、钟山县 | 喀斯特峰林谷地和峰林溶蚀平原地貌为主，地势低平，平均海拔在200米至600米左右 | 本区北片属于中亚热带季风气候，降水量在1300毫米和1700毫米之间，降水主要集中在6-8月，年平均气温则在18℃至22℃之间，≥10℃有效积温在5500-7000℃之间，干旱和寒害是本区最主要的灾害。 | 本区岩溶地下水丰富，埋深一般都小于50米，枯季径流模数在1.9-9.5升/秒·平方公里之间，地下河比较丰富，但容易发生地面岩溶塌陷灾害，水利工程也容易产生渗漏。 | 土壤类型比较复杂，以红壤、棕色石灰土、水稻土为主。水稻土肥力尚可，但部分地区有冷侵田和石灰板结田。 | 经济发展水平较高，多数县区人均GDP在5000-7000元之间，农民人均纯收入在2070-3192元。 | 水稻为主 | 耕地占总面积的17.2％，以水田为主。 | 本区土地开发整理后备资源比较丰富，荒草地面积比较大。 | 易受“倒春寒”和“寒露风”影响；夏易涝，秋常旱。 |
| 类型区 | 分布地理位置（典型分布区） | 主要指标 | 辅助指标 |
| 国家 级二 级区 | 省（区）级一级区 | 省（区）级二级区 |  | 地形地貌 | 气象气候 | 水文工程地质 | 土壤 | 经济发展水平 | 主要 作物 | 土地资源分布状况 | 后备资源状况 | 土地利用限制性条件 |
| 岩溶 类型 | 桂盆周山地丘陵类型区 | 低山丘陵类型区 | 玉林市、钦州市的灵山、浦北县 | 本区地形地貌以低矮山地和平缓的丘陵为主，大部分地区海拔高度在250米以下。 | 本区属于南亚热带季风气候，年平均气温在20℃以上至22.5℃之间，≥10℃有效积温在6500-7500℃，年降雨量1500至1800毫米，降水主要集中在6-8月，约占全年降水的47%。 | 本区的基岩裂隙水分布不均，部分地区径流模数大于18升/秒·平方公里，而含水贫乏地区枯季径流模数小于6升/秒·平方公里之间。地质构造比较破碎，花岗岩风化程度深，水土流失比较严重。 | 自然土壤以赤红壤、棕色石灰土、紫色土为主。后成土壤水稻土经过多年的耕作，土层深厚，质地适中，土壤肥力高。 | 经济发展水平较高，多数县区人均GDP在3000-4000元之间，农民人均纯收入在1900-2500元左右。 | 水稻为主 | 耕地占总面积的21.8％，以水田为主。 | 本区土地利用率很高，土地开发整理后备资源比较贫乏。 | 有时受“寒潮”和“台风”影响，常有暴雨。 |

| 类型区 | 分布地理位置（典型分布区） | 主要指标 | 辅助指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家 级二 级区 | 省（区）级一级区 | 省（区）级二级区 |  | 地形地貌 | 气象气候 | 水文工程地质 | 土壤 | 经济发展水平 | 主要 作物 | 土地资源分布状况 | 后备资源状况 | 土地利用限制性条件 |
| 岩溶 类型 | 桂中南盆地平原类型区(包括北海市、贵港市、钦州市区及灵山县、南宁市除马山县外的全部县，崇左市的江州区和扶绥县，来宾市的兴宾区、武宣县、象州县、忻城县和合山市，柳州市的鹿寨、柳江、柳城等县和市区、百色市的右江河谷（包括右江区、田东、田阳和平果县的一部分） | 干旱盆地类型区 | 来宾市区、武宣、象州、忻城、合山等县市以及田东、田阳、平果、右江区这四个县区的右江河谷部分 | 来宾周围是一个四周为山地的盆地（平原）区，而田东周边则为右江河谷盆地，平均海拔高程为100-300米 | 本区属于中亚热带季风气候，年平均气温在20℃以上，≥10℃有效积温在6000-7000℃，年降雨量在1200至1600毫米，降水主要集中在6-8月，而春、秋季旱灾很严重。 | 本区覆盖层基本上都是第四系亚粘土、粘土，浅层为砾石，厚度在0-20多米。除部分地区弱空隙水外，大部地区为非含水层。但岩溶地区则富含裂隙溶洞水，枯季径流模数为3.5-5.5升/秒·平方公里之间。 | 土壤有红壤、棕色石灰土、黄泥田、石灰板结田等类型。红壤和棕色石灰土质地较粘重。黄泥田分布于低丘坡台地，粘性强，酸度大，肥力较低。 | 经济发展水平一般，多数县区人均GDP在3600-6000元之间，农民人均纯收入在1600-2800元左右。 | 水稻、甘蔗 | 耕地占总面积的25.6％，水田和旱地面积相当。 | 本区土地开发整理后备资源比较丰富，荒草地面积比较大。 | 桂中地区年降雨量虽在1200至1600毫米之间，但因岩溶广布，江河深切，地表渗漏严重，而右江河谷地区降水量少，在1100毫米和1200毫米之间，加上蒸发量远大于降水量，因此本区是广西最严重的旱区。 |

| 类型区 | 分布地理位置（典型分布区） | 主要指标 | 辅助指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家 级二 级区 | 省（区）级一级区 | 省（区）级二级区 |  | 地形地貌 | 气象气候 | 水文工程地质 | 土壤 | 经济发展水平 | 主要 作物 | 土地资源分布状况 | 后备资源状况 | 土地利用限制性条件 |
| 岩溶 类型 | 桂中南盆地平原类型区 | 河流冲积平原类型区 | 贵港市区、桂平、平南、横县、南宁市区 | 本区地貌类型多样，但盆地（平原）面积较广，平均海拔高程为100-300米 | 本区属于南亚热带季风气候，年平均气温在21℃左右，≥10℃有效积温7000℃以上，降雨量在1250毫米左右，降水主要集中在6-8月，约占全年降水的50%，春旱影响最大。 | 本区冲洪积的亚粘土、砂砾层除南宁盆地一级阶地中含水丰富，单井开采量可达1000吨/日外，其它地区含水中、弱或非含水。河流切割深度较大，但河谷两岸地下水比较丰富，可以充分开发利用。 | 土壤则以赤红壤、水稻土和紫色土为主。本区的水稻土土层深厚，质地适中，土壤肥力高。紫色土质地较轻，易耕，渗水蓄水性能好。 | 经济发展水平一般，多数县区人均GDP在2000-3500元之间，农民人均纯收入在1900-2300元左右。 | 水稻、甘蔗 | 耕地占总面积地26.5％，以水田为主。 | 本区土地开发整理后备资源比较丰富，荒草地面积比较大。 | 水利设施还不够完善，沿江边的连片耕地易受洪涝影响，大部分旱地还缺少灌溉设施。 |

| 类型区 | 分布地理位置（典型分布区） | 主要指标 | 辅助指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家 级二 级区 | 省（区）级一级区 | 省（区）级二级区 |  | 地形地貌 | 气象气候 | 水文工程地质 | 土壤 | 经济发展水平 | 主要 作物 | 土地资源分布状况 | 后备资源状况 | 土地利用限制性条件 |
| 岩溶 类型 | 桂中南盆地平原类型区 | 沿海平原类型区 | 合浦、北海市、钦州市区 | 本区大部分地势平坦，台地广布，平原肥沃，海拔高度多在100米以下 | 本区属于北热带气候，年平均气温在22℃左右，≥10℃有效积温在7500℃以上，年降雨量在1700毫米以上，多以台风暴雨形式。降水主要集中在6-8月，约占全年降水的57%。 | 本区孔隙水埋深0.6-4.5米，枯季径流模数为7-14.38升/秒·平方公里。而其它地区根据基岩不同，裂隙和孔隙水含量也不同，枯季径流模数在0.23-4.68升/秒·平方公里之间。 | 土壤以砖红壤、水稻土和滨海盐土为主。水稻土则以砂泥田和咸酸田为主，前者耕层在1.6米左右，耕性良好，肥力高；后者反酸、质咸。 | 经济发展水平较高，多数县区人均GDP在5000-6000元之间，农民人均纯收入在2300-2800元左右。 | 水稻、甘蔗、花生 | 耕地占总面积的21.2％，以水田为主。 | 本区土地开发整理后备资源比较丰富，荒草地面积比较大。 | 本区台风比较频繁，常有暴雨，水土流失比较严重，加上地势低平，排水不畅，易发生涝灾。 |

### 9.0.3 附录C自治区级二级工程类型区工程模式表

| 自治区级二级区(工程模式) | 田块形式 | 水源类型 | 引水方式 | 输水方式 | 排水方式 | 道路布置方式 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石山地类型区（模式） | 水平梯田、坡式梯田或隔坡梯田 | 山间来水、地下水 | 引灌/提灌 | 明渠/低压管道 | 自排 | 自由式或混合式 | 以建设小型水利设施为主 |
| 岩溶洼地类型区（模式） | 格田 | 山间来水、地下水 | 引灌/提灌 | 明渠/低压管道 | 自排/抽排 | 自由式或混合式 | 以建设小型水利设施为主 |
| 岩溶谷地和平原类型区（模式） | 格田 | 水库、河流 | 引灌/提灌 | 明渠 | 自排/抽排 | 棋盘式、环形辐射式或混合式 | 以修复改造原有设施为主 |
| 低山丘陵类型区（模式） | 水平梯田或格田 | 水库、河流 | 引灌 | 明渠 | 自排 | 棋盘式、环形辐射式或混合式 | 以修复原有设施为主 |
| 干旱盆地类型区（模式） | 格田或水平梯田 | 河流、地下水、水库 | 提灌/引灌 | 低压管道/明渠 | 自排 | 棋盘式或环形辐射式 | 以发展喷微灌，提高机械化水平为主 |
| 河流冲积平原类型区（模式） | 格田或水平梯田 | 水库、河流 | 引灌/提灌 | 明渠 | 自排 | 棋盘式或环形辐射式 | 以修复改造原有设施为主 |
| 沿海平原类型区（模式） | 格田 | 水库、河流 | 引灌 | 明渠 | 自排 | 棋盘式或环形辐射式 | 以修复改造原有设施为主，尽量减少开采地下水 |

广西壮族自治区

土地开发整理工程建设标准

条 文 说 明

广西壮族自治区国土资源厅

目  录

1 总 则	119

1.0.1 编制目的	119

1.0.2 适用范围	119

1.0.3 基本原则	119

1.0.4 引用标准	120

1.0.5 术语	120

2 建设目标	120

2.0.1 总体建设目标	121

2.0.2 具体建设目标	121

2.0.3 建设工期	123

3 建设条件	123

3.0.1 项目合法性	123

3.0.2 自然与社会经济	124

3.0.3 现有基础设施	124

3.0.4 水土资源	124

3.0.5 土地权属关系	125

3.0.6 生态环境保护	125

3.0.7 灾害风险	125

3.0.8 其它	125

4 工程类型区和工程布局	126

4.1工程类型区	126

4.1.1～４.2.2一级工程类型区、二级工程类型区	126

4.2 工程布局	126

4.2.1 总体布局	126

4.2.2分区布局	127

5 土地平整工程	127

5.1 一般规定	127

5.1.1 原则	127

5.1.2 耕作田块布置	127

5.1.3 耕作田块坡度	128

5.1.4 土地平整单元	128

5.1.5 平整度	128

5.2 耕作田块修筑工程	128

5.2.1 耕作田块规格	128

5.2.2 格田	129

5.2.3 梯田	129

5.3 耕作层地力保持工程	130

5.3.1 客土覆盖	130

5.3.2 表土保护	130

5.3.3 耕层土壤质地改良	130

5.3.4 土地平整工程质量	131

6 灌溉与排水工程	131

6.1 一般规定	131

6.1.1 灌溉标准	133

6.1.2 排水标准	134

6.1.3 灌溉水质	134

6.1.4 水利用系数	135

6.1.5 工程等级和工程标准	135

6.2 水源工程	135

6.2.1 塘库工程	136

6.2.2 小型引水坝（闸）工程	137

6.2.3 机（电）井工程	137

6.2.4 雨水集蓄工程	138

6.3 输水工程	139

6.3.1 明渠	139

6.3.2 管道输水	140

6.4 喷微灌工程	141

6.4.1 喷灌工程	141

6.4.2 微灌工程	141

6.5 排水工程	141

6.5.1 明沟排水	142

6.5.2 暗管排水	142

6.6 渠系建筑物工程	142

6.7 泵站及输配电工程	143

7 田间道路工程	143

7.1 一般规定	143

7.1.1 道路分级标准	143

7.1.2 道路布置原则	144

7.1.3 路网布局模式	144

7.2 田间道	144

7.2.1 设置条件	144

7.2.2技术指标	145

7.2.3 道路结构	145

7.3生产道	146

7.4～7.5农桥、涵洞	146

8 农田防护与水土保持工程	147

8.1 岸坡防护工程	147

8.1.1 堤防工程	147

8.1.2 堤岸防护工程	148

8.2 坡面防护工程	148

8.2.1 截水沟	148

8.2.2 排水沟	148

8.2.3 水平沟	149

8.2.4 水平阶	149

8.2.5 挡土墙	149

8.3 沟道治理工程	149

8.3.1 沟头防护工程	149

8.3.2 谷坊工程	150

8.3.3 沟道护岸工程	150

# 1 总 则

# 1.0.1 编制目的

编制《广西壮族自治区土地整治工程建设标准》（以下简称《标准》）的目的是为了加强土地开发整理建设管理，规范土地开发整理工程建设行为，统一工程等级标准，合理确定项目建设规模，严格控制项目投资，提高投资效益，确保工程建设质量。同时也为编制土地整治项目可行性研究报告、设计、预算编制、项目审查、施工管理及竣工验收等提供依据。

# 1.0.2 适用范围

本《标准》经国土资源部审查批准后，作为广西壮族自治区土地开发整理地方标准，适用于国家和自治区立项并以增加耕地面积和提高耕地质量为主要目的土地整治项目，市级、县级立项的项目可参考使用。

# 1.0.3 基本原则

1 “十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的基本国策，这是制定本《标准》坚持的第一条的原则，以保证耕地总量动态平衡；

2由于各地情况不同，因此，制定本《标准》时还坚持因地制宜原则，要符合广西土地利用总体规划和土地整治规划的要求，并从广西的实际情况出发，以已有的土地整治实践经验为基础，综合考虑当前项目工程建设和农业生产发展的需要，依据地形地貌、土壤质地、水资源分布等因素，对不同工程类型区确定合理的工程建设标准，实现项目资金效能和工程建设质量最优化。

3工程建设，从实际情况出发，以已有的农业设施为基础，以技术可行、操作方便、后期管护有保障为出发点，适当考虑生产、建设和科学技术发展的需要。

4 工程建设应努力做到经济、社会和生态效益相统一，通过土地整治，改善农业生产条件和生态环境，提高耕地质量，增加耕地面积，实现田、水、路、林、村综合治理，促进社会主义新农村的建设；

# 1.0.4 引用标准

本《标准》在编制时，引用和参考了国家、相关行业和少量地方的有关标准和设计规范、技术规程，其相关内容通过本标准的引用也是本标准的重要组成部分。

# 1.0.5 术语

本《标准》仅列入与土地整治工程标准密切相关工程术语47个，如工程类型区、工程布局、项目区等。其他如土地管理、农田水利、林业、水土保持、道路桥梁等行业中与土地开发整理工程相关但已有明确定义的术语则不再列入。

# 2 建设目标

# 2.0.1 总体建设目标

按照《土地管理法》（1998年8月29日颁布）规定，土地开发整理的总体目标就是按照当地土地利用总体规划和土地整治规划要求，综合考虑本区域土地利用的自然、社会、经济条件和经济布局，对田、水、路、林、村进行综合整治，加强农业生产基础设施建设，改善农业生产条件，提高耕地质量，增加有效耕地面积，提高农业产出能力，使低效率基本农田得到整理，土地产出率明显提高；全面改善农业生产条件、农民生活条件和农村生态环境，促进土地资源合理、高效、持续利用，从而推进广西建设社会主义新农村的进程。

# 2.0.2 具体建设目标

具体目标是指土地整治项目建成后所达到的具体标准，包括增加耕地面积、提高耕地质量、搞好农田水利设施建设、调整土地利用结构、改善项目区生态环境、完善田间道路系统，适当集中居民点并合理调整土地权属关系等。

1 增加耕地面积、提高耕地质量

增加耕地面积是土地整治工程建设的主要目的之一，把项目区现有的荒地、水毁地、闲散地、废弃地等整治为耕地，是土地整治工作一大特点，也是我国人多地少、耕地后备资源不足的基本国情决定的。本《标准》规定：基本农田土地整理后增加耕地面积不能少于项目区建设规模的3%，一般农田土地整理不少于10%。

土地整治工程另一个主要内容是通过生物措施对项目区内的中低产田进行改造，以提高耕地质量，增加土地产出。本《标准》规定了土地整治后耕地质量按《广西农用地分等》标准，耕地质量提高一个等级以上。

2 搞好农田水利设施建设

影响广西农业生产的主要制约因素是旱、涝灾害，水利是农业生产的命脉，在土地整治工程建设中应把搞好农田水利（水保）工程建设为主要目标，通过合理配置灌排系统，更新改造老化损坏设备，完善农田水利配套设施，进行节水灌溉，解决项目区内灌溉、排水、防洪问题，提高农田抗御旱涝灾害能力，建设旱涝保收基本农田。

3 完善田间道路系统

交通条件是反映一个地区经济发达的标志，土地整治道路建设以农村道路为主，其建设目标，一是提高道路通达度，土地开发整理后通达度达到0.9以上；二是提高道路标准，达到雨天行车要求。为此，本《标准》除了规定农村道路建设标准外，规定了田间路应铺砂石垫层，在低洼地区和地下水位高的地区，生产路也应砂石垫层。

4 调整土地利用结构

通过土地利用结构调整，优化土地资源配置，提高土地集约利用水平，改变传统的土地利用格局，形成明显的农用土地利用分区，使土地功能与当地经济结构和生产布局相协调，提高土地的利用的综合效率。

5 改善项目区生态环境

为保持土地资源可持续利用，做到在保护中开展土地开发整理，在土地整治中进行保护，应合理布置农田防护林、水土保持林、生态保护林等，治理水土流失，减轻自然灾害，改善生态环境。因广西各地水土流失和风沙灾害程度不同，各地的土地开发整理工程设计中农田防护林、水土保持林、生态保护林规模可以根据具体情况设定。

6 合理调整土地权属关系

通过土地整治项目，使项目区内的居民点布局更加合理，在具备条件并且农民愿意的前提下，应相对集中，减少零散农村居民点，复垦废弃的宅基地为农用地。同时，土地整治要保障土地产权主体的合法效益，明确新增耕地权属，对工程建设占用耕地及其它土地进行合理调整土地权属，明确新增耕地所有权和使用权，维护项目区社会稳定。

# 2.0.3 建设工期

建设工期是指项目确定施工单位后，至竣工验收的时间。针对土地整治项目的特点，工程建设工期原则为一年，做到当年开工建设、当年投资见效，使项目区的农民尽快受益，个别建设任务重的项目工期可延长至二年，土地整治项目建设工期一般不超过二年半。

# 3 建设条件

建设条件是指土地整治项目进行立项和建设所必备的条件，包括项目合法性、自然及社会经济条件、现有水利、交通、电力、通讯等基础设施、水土资源条件和土地潜力、土地权属、生态环境保护、灾害风险等，只有具备了这些条件，方可实施土地开发整理工程。

# 3.0.1 项目合法性

土地整治项目的合法性涉及国家、地方现行的土地、农业、水利、交通、林业、环保等方面的法律和法规，土地利用总体规划和土地整治规划，相关部门专项规划和各种保护区规划，以及土地整治项目管理办法。当土地整治项目建设符合《土地管理法》（1998年8月29日颁布）和其他相关法规，符合当地政府制定有关政策，符合土地利用总体规划和土地整治规划，以及各种保护区条例时，才能具有真正的合法性。因此，在进行土地整治项目的可行性研究和工程建设规划、设计时，应充分了解和掌握相关法律、法规、政策、相关规划、相关保护区条例，避免发生矛盾和冲突。当土地整治项目与农业、林业、水利、交通、环保等部门规划有不一致的地方时，必须先进行互相协调。也只有这样，土地整治项目才可能得到当地政府和各相关部门的认可，公众才会积极参与和支持。

# 3.0.2 自然与社会经济

土地整治项目建设的自然条件主要包括地形地貌、水文、气候、土壤、植被等，社会经济条件主要包括经济发展水平、土地利用结构、人均耕地面积、人均产值及纯收入、农村干部和群众的积极性等。自然资源条件和社会经济发展水平，能否满足土地整治工程建设的要求，是土地整治项目工程建设首要考虑的问题。因此，在土地整治项目的可行性研究和规划设计时，要充分掌握、考虑项目区的自然资源和社会经济条件对工程建设的保障程度，使土地整治工程建设方案合理化、科学化。

# 3.0.3 现有基础设施

项目区附近应有一定的地表水源和比较完善的灌溉、除涝、防洪和治理水土流失骨干工程；对外交通比较便利，有干道和支路与外界相通，村庄与田间有一定数量的田间道相连，基本能解决农用生产资料运进和农产品运出以及农用机械下地作业；有可靠电源，可以解决灌溉、排水及施工用电需要；对外通信联络快捷、方便，可满足有线和无线通讯的需要。

# 3.0.4 水土资源

项目区应该可以基本做到水土资源平衡，地上和地下水源可满足发展灌溉和解决抗旱水源的要求，项目区有较好的排水出路和承泄区，不会发生排水纠纷。土地整治潜力主要分析农用地、居民点及工矿废弃地、灾毁土地开发整理复垦潜力，即分析开发整理区域内将沟（渠）、路、田坎、水面等地物及荒地、废弃宅基地等整理增加有效耕地面积、提高耕地质量和降低耕地生产作业成本的能力。

# 3.0.5 土地权属关系

项目区的土地权属关系清楚是项目实施的重要前提。因为土地整治过程中对田块的分割、合并必然涉及到诸多利益主体的利益，项目规划过程中如果忽略权属问题，造成权属混乱或权属纠纷，导致农民集体与个人的利益受损，项目就不可能得到顺利实施，甚至影响到社会稳定。因此，土地平整工程项目实施中应该尽量保持权属界线的完整性，如确保同一个组、同一个村、同一个乡的土地尽可能地集中，调节整理区的飞地与插花地。在此基础上，尽可能地沿道路、渠系及整理区明显标志性建筑物划分界线。沿耕作田块边界划分界线，避免割裂田块。使同一户农民承包的土地尽量集中在同一田块上，方便田间管理与作业。

# 3.0.6 生态环境保护

土地整治项目工程建设应符合生态环境建设要求，按照建设环境友好型社会要求，加强生态防护林建设，增加沿江、沿河护岸工程，对现有成片林地不得改变用途。土地开发整理工程建设项目应不涉及自然保护区、文物故迹保护区等环境敏感地区以及其他禁止开发整理的地区。土地整治工程建设会使水、土壤、植被生物等要素构成的生态环境发生变化。在工程建设实施中，采取必要的工程和生物防护措施，引导生态环境变化向良性发展，避免发生新的生态环境问题，如地下水超采和地面下沉、土壤沙化、水土流失等。

# 3.0.7 灾害风险

土地开发整理工程的规划设计必须充分了解项目区的干旱、洪涝、水土流失、盐碱、风沙、等主要自然灾害的基本情况，有针对性地提出预防和减轻上述灾害的工程和其他相关措施。

# 3.0.8 其它

其他条件包括项目区人口、科学技术、地理位置等，以及涉及项目建设的公众参与度、支持率、参与内容、参与途径以及参与制定土地权属调整方案的情况等。

# 4 工程类型区和工程布局

# 4.1工程类型区

### 4.1.1～４.2.2一级工程类型区、二级工程类型区

工程类型区是指依据自然、社会经济条件的差异性及土地利用存在的主要问题，以地形和灌排条件为主，将采用主要工程措施和治理类型一致以及相对集中连片的土地整治项目划定的区域。工程类型区是一个新概念，既不同于行政区域，又不同于地貌类型区、气候类型、土壤类型区、土地利用分区或者农业综合分区。其重点强调的是工程类型和工程模式在同一区域内的一致性，当然，影响工程类型和工程模式的主要因素是地形地貌、水文、土壤以及水利灌溉基础等。地貌单元的一致性和土地整治工程的类似性、土壤－生物－气候的地带性规律、水土资源的区域差异和特点是工程类型分区的基础依据，其他要素和条件可视项目区所处的位置有不同选择。基于以上考虑，将广西全区划分为2个一级工程类型区和7个二级工程类型区。一级区是连片分布并且保持了县（市、区）行政界线的完整，而二级区则呈跳跃式分布，并且与一级区不完全成隶属关系。但全区的一级工程类型区和二级工程类型区都分别涵盖了109个县（市、区），每个县（市、区）的土地开发整理项目在工程类型区框架内都能找到自己的位置，每个类型区内的土地整治项目都有明确的行政隶属关系。

## 4.2 工程布局

### 4.2.1 总体布局

工程总体布局需要根据项目区地形条件、土地适宜性评价以及社会经济发展状况和现代化农业建设要求，土地利用方向、水土资源状况及现有水利设施、交通条件、灌排渠沟布置情况气候条件、主导风向及水土流失情况和当地经济发展要求统筹考虑和确定项目区工程建设布局及建设标准、田块规格、土地平整形式和耕地质量要求、水利、水保工程项目的数量、等级、标准和布局、新建和维修道路类型、布局、农田防护林、水土保持林的布局、规格、结构、树种等、农村居民点、水产养殖、园地及温室大棚的工程数量、规模、布局等。尽可能做到把耕作田块平整、灌排工程、田间道路、农田防护和新农村建设等结合起来通盘考虑，全面规划，合理安排。

### 4.2.2分区布局

土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护和水土保持等单项工程，是土地开发整理总体工程的有机组成部分。单项工程布局既要考虑各类型区的水土资源特点、现有基础条件和生态环境问题等，又要考虑单项工程建设内容、规模、目标、工程组合模式和技术要求，使分区布局合理，重点突出，组合有序，确保单项工程布局之间、分区布局与总体工程布局之间紧密衔接，形成一个完整的工程体系。

# 5 土地平整工程

# 5.1 一般规定

### 5.1.1 原则

从建设目标、工程技术、经济发展等各方面提出土地平整工程的原则及注意事宜。

### 5.1.2 耕作田块布置

耕作田块是由末级固定渠道所控制的耕作单元。在水稻耕作区，耕作田块内一般还会分成若干个格田。本条从耕作学、作物栽培学、土壤改良学的理论和农业生产中的实际情况出发提出了耕作田块的布置原则。

### 5.1.3 耕作田块坡度

根据不同类型的田块及作物要求提出了相应的田面坡度要求。

### 5.1.4 土地平整单元

根据不同类型耕地的要求，提出了土地平整单元。土地平整单元的面积不能大于耕作田块的面积。

### 5.1.5 平整度

广西水田以种植水稻为主，水稻是喜湿作物，其生理代谢及生育的调节都离不开水，而节水灌溉技术要求水层厚度不超过3cm，为保证水稻正常生长，田面必须平整。田面平整度误差要求为±3cm以内，达到这个标准可保证水田经犁耙后，田面达到水平要求。为方便灌溉和防止土壤侵失，旱地田块凹凸高差应控制在±10cm以内。

# 5.2 耕作田块修筑工程

### 5.2.1 耕作田块规格

1 耕作田块长度

耕作田块的长度决定于多方面因素：1）有利于机械化耕

作。广西水田多用小型、微型农业机具，长度500-800米较为适宜；2）排灌要求。水田要精细管水，田块长度不宜过长，旱地可以长一些，但限于广西的地形地貌特点也不可能太长。现根据广西情况，作出了具体规定。

2 田块宽度

根据广西的地形地貌、农业利用方式、利于农机具作业及排灌水，分析广西农业未来的发展，规定了不同条件下耕作田块的宽度。

3 田块形状

为方便耕作及今后农业发展要求，规定了耕作田块在不同条件下的形状。

4 田面高程

根据广西水田情况，提出了控制田面高程的方法。

5 田埂设计

为方便耕作提出了设计田埂高度、顶宽的要求。田埂设计应与水渠、道路相结合，筑埂材料就地取材，可减少项目投资，省工省时。

### 5.2.2 格田

水田需要田面水平，满足灌溉和耕作管理要求，因此其长、宽及面积不宜过大，因此在耕作田块内会分成若干块格田。本条根据广西实际，对格田面积大小和其它相关标准作出了具体规定。

### 5.2.3 梯田

1 梯田类型

提出了在不同分类标准规定下广西梯田的类型。

2 梯田建设的基本条件

广西地形、地貌较为复杂，大部分耕地坡度在5～25°之间。有水源且15°以下的坡耕地适宜修筑水平梯田，无水源的修筑水平梯地，15～25°适宜修筑坡式梯田或隔坡梯田。因此水平梯

田、坡式梯田、隔坡梯田在广西均存在。

由于修筑水平梯田时必需挖高填低，如果土层厚度不足1m，修成的水平梯田挖高部份的土层厚度不能达到60cm的标准或石牙露头，造成工程建设难度大，所以项目区的这些地段不能修筑水平梯田，可修筑坡式梯田。

3 梯田设计标准

梯田设计标准引用了《水土保持综合治理技术规范 坡耕地治理技术》GB/T16453.1-1996中的相关条款，并根据广西实际，规定了梯田的大小、长度、宽度、土层厚度和田坎的标准。

# 5.3 耕作层地力保持工程

### 5.3.1 客土覆盖

广西能够满足农业正常产出的土层厚度为60cm以上，耕层在20cm左右，因此本标准对于一般的土地覆土厚度以这个为限定指标。

### 5.3.2 表土保护

1 田块表土（耕作层）疏松多孔，养份含量高，是作物根系生长和吸收养份的主要场所，必需给予有效保护。而且广西耕地表土（耕作层）很薄，大多数在10cm～18cm之间，在本标准中要求必须进行表土剥离与回填。

2 考虑到广西许多旱作是香蕉、柑橘等果园，其根系较为发达，一般深入土层30cm以上。土地平整后被压覆在地表30cm下的表土正是这些作物的根系分布层，因此在本标准中强调可不进行表土剥离。

3 在水田平整施工中，相邻的田块挖填高程差小于10cm的田块，施工时对耕层影响较小，考虑广西土地开发整理中权属调整难度及土地平整工程量，也可不进行表土剥离。

4 在表土剥离与回填施工中结合清理耕地土层中的障碍层

次，可收到事半功倍的效果，应大力为之。广西土壤剖面构型有严重缺陷的耕地较多(如剖面内有砾石、粘盘、铁盘、石灰结核等障碍层)，严重地阻碍了农业的高产、稳产，是农业生产的主要障碍因子之一，本标准要求土地平整工程必须清除40cm内的障碍层次。

### 5.3.3 耕层土壤质地改良

进行耕层土壤机械分析，确定耕层土壤客土加砂（或粘土）的数量。

### 5.3.4 土地平整工程质量

综合相关标准，提出实施后土地平整工程质量。

# 6 灌溉与排水工程

## 6.1 一般规定

1 水土平衡分析

土地整治项目工程建设必需进行水土平衡分析。必需查明工程水源、种类、数量、灌溉工程设施、现有灌溉情况和所能进行灌溉面积等有关资料，并对工程集雨面积、年降雨量、现有工程库容、水源（平、枯）来水年来水情况等进行调查收集，对现有灌溉情况（原设计、有效灌溉、多年实际灌溉面积和种植结构）进行调查，以确定新增灌溉面积。通过对资料分析比较，进行水土平衡计算。必须充分利用现有水源和水利设施，通过项目区内工程续建配套、更新改造和节水灌溉所能达到的灌溉面积，然后考虑新建水利工程。

1）对有资料的项目

（1）项目区耕地原属某个水利工程灌区的灌溉面积，该灌区已进行水土平衡计算，工程水源能满足整个项目区内耕地灌溉面积要求或与项目设计供水条件、数量、种植结构和项目现状较为接近，可不进行水土平衡计算，只按原来的设计资料进行分析说明，如现设计与原来设计相差较大，则重新进行项目水土平衡计算。

（2）有资料但未进行水土平衡的项目，用多年（30年以上）的来水量或年降雨量经频率计算后，按确定的设计代表年逐月来水量或径流量，结合项目区种植结构，通过工程调节，进行水土平衡分析。

2）资料不足或无资料的项目，通过利用相邻水文地质相似的流域工程资料，进行“移植”和“延长”来确定项目代表年逐月来水量或径流量，与项目设计用水、工程设施进行水土平衡计算。

3）项目区内工程水源为多种水源，应分片按不同水源进行水土平衡分析计算。

通过水土平衡计算分析，进一步调整项目区灌溉面积，水源丰富的项目，可增加灌溉面积或提高灌溉保证率；水源不足，则减少灌溉面积、调整种植结构或降低灌溉保证率。

2 工程建筑材料

项目工程建设所采用石材包括石料、石渣、卵石和河砂等，石料常用于水利工程有花岗石、石灰岩和砂岩，他们可用于基础、桥墩、柱子、挡土墙、地面和常接触水的墙体、护坡等水利工程项目、大理石为室内外主要高级装饰材料，纯白的砂岩可做装饰材料，石灰岩可做混凝土材料，石材经加工后成为毛石、料石、石板等；石渣为石料加工后的碎石和天然砾石、卵石。

采用石材进行项目工程建设应满足以下要求：

1）石料的容重应为1800kg/m3以上的重石，其抗压强度为MU10～MU100等九个级别，视其工程重要性决定采用，项目工程常用石料为：石灰石、砂岩、花岗石等。

2）砌体工程

（1）采用石料进行工程衬砌，石面必须清洁没风化坚硬、石块的菱角修好，采用坐浆砌石施工办法。

（2）采用砼、砖砌的水下基础工程，必须采用实体砼砖，不得使用空心砖，其强度应其重要性决定，一般不小于C15。

3）工程建设采用的砾石、卵石和料石，其粒径2～150mm以内，最大允许杂质、粘土、淤泥及沉淀分析的微细粉末，有抗冻要求1％，其他为2％，硫酸盐及硫化物为0.5％。

4）砂

（1）工程建设采用的河砂为细、中、粗三个等级：细砂粒径0.1～0.25mm，占全重75％以上；中粗砂粒径0.25～0.5mm，占全重50％ 以上；粗砂粒径0.5～2.0mm，占全重50％以上；对砂质量要求：砂中杂质最大允许含量（粘土、淤泥及沉淀分析微细粉末），有抗冻要求为3％，非抗冻为5％，其中粘土为1％和2％；含云母（按重量），抗冻要求为0.50％，一般为0.5％；有机质含量，抗冻要求为1%，一般为3％；

（2）人工砂，近年来缺乏河砂的石山地区，在进行水利建设采用石灰石打成人工砂。项目水利工程需采用时须经过强度试验达到建筑所用标号要求才能使用。

### 6.1.1 灌溉标准

1 灌溉标准参照《灌溉与排水设计规范》 GB 20588－99有关部分内容，并结合广西实际和经验编制。

2 种植结构主要从广西年均降雨量、可供灌溉水量、水源分区来考虑。以水稻和旱作物为主要对象将广西划分为三类地区，即年均降雨量在1500mm以下，可供灌溉水源不足，季节性干旱较严重地区；年均降雨量为1500mm左右，可供灌溉水源较丰富地区；年均降雨1500mm以上，可供灌溉水源丰富地区；以水稻为主的灌区灌溉保证率为70～95%，以旱作物为主灌溉保证率为50～90％。以雨水集蓄工程为主灌溉，考虑到水源不足，但又需进行灌溉的要求，所以采用关键水灌溉。喷微灌工程取较高保证率，对于水稻灌区和旱作灌区项目，其保证率从可供灌溉水源、水量和投资进行考虑。

3 工程灌溉设计定额采用广西区水利厅和技术监督局所制定的，并经多年推广“薄、浅、湿、晒”可行节水型灌溉方式，该方式为目前广西在节水灌溉中较为先进的科学灌溉用水方式，获得国家1996年科技进步一等奖。

4 在渠道水力和灌溉面积计算中，采用经验灌溉用水值是多年来在灌溉渠道流量设计较为简便的方式，能满足灌溉需水要求。

### 6.1.2 排水标准

1  排水标准参照《灌溉与排水设计规范》GB 20588－99

有关部分，并结合广西实际及经验值进行编制。

2 排涝标准分为两种情况，一种是以水稻为主灌区采用一天暴雨三天排至耐淹水深，主要是水稻生长期耐淹天数为2～3天以上，耐淹时间较长，因为水稻只有在返青时，耐淹时间为1～2天，即春插和夏种两个时间段，春插属非雨季节，夏种受涝频率较少，所以采用这个标准是合理的；另一种是对于旱作物区采用一天暴雨2天排至耐淹深度，主要由于广西属丘陵山区，旱作物多种植于山坡丘陵地带，受淹机率是很少，若有受淹情况，排水也比较容易，所以选用此排水标准也较合理。

3 本标准采用经验值确定排涝模数，此值采用《灌溉与排水工程设计规范》GB 50288－99排涝公式设计过程中，积累的经验数据。此数据可分三种情况，即6°以下旱地区、水田与水浇地、望天田区，比较符合广西多种地形的特点。

4 广西中低产田面积占全区水田面积将近一半，其中由于排水问题没能得到解决而形成渍害的低产田，约为450万亩，占全区有效灌溉面积20％左右，由于没有当地实测资料，在本标准制定中排渍模数、作物耐渍深度、排渍深度等采用国家行业标准值。从多年来的排渍工程建设中证实在广西排渍深度在0.6～0.8m是符合实际的。

### 6.1.3 灌溉水质

1 灌溉水质参照《农田水利灌溉水质标准》GB 5084－92有关部分进行编制。

2 目前广西用于农田灌溉水质标准未进行监测工作，也未建立城市污水作为灌溉水源的处理设施，广西农业灌溉用水主要是地表水，少量地下水和工业废水、城市居民生活污水，但其少量水源未能经过处理直接排入江河或渠道进行灌溉，所以本标准中对水质要求的提出，是为考虑到今后地发展方向的问题。

### 6.1.4 水利用系数

1 灌溉水利用系数根据《节水灌溉技术规范》SL 207－98确定。

2 灌溉渠系水利用系数为一个灌区内干、支、斗三级渠道水利系数之乘积，灌溉水利用系数为灌区渠系水利用系数乘以田间水利用系数。标准中各值规定是根据《节水灌溉技术规范》SL 207－98确定，是节水灌溉指标值。目前广西所有灌区灌溉水利用系数和绝大部分的渠系水利用系数均未达到规定要求。田间水利用系数规定值为0.95，广西各个灌区田间水利用系数大约0.85～0.90左右，0.88～0.89占多数。主要是灌溉渠道防渗和田间土壤改良等问题，只有各种灌溉水利用系数和田间水利用系数均达到要求，才能实现节水灌溉的目的，实现耕地质量的改变问题。

### 6.1.5 工程等级和工程标准

1 我区土地整治工程的耕地面积较小，一般在1～2万亩左右，基本上属于大中型水利灌区内面积，工程等级根据《灌溉与排水工程设计规范》GB 50288－99规定等级为Ⅴ等5级，蓄水枢纽工程除外。

2 工程标准按防洪、建筑物超高及坝顶、渠顶宽度来确定。防洪标准按5～10年一遇洪水分级进行，建筑物超高及坝顶、渠顶宽同样分级确定超高和宽度。

## 6.2 水源工程

### 6.2.1 塘库工程

1 塘库工程分小（1）型塘库和小（2）型塘库，为方便项

目工程管理。

2 本标准中工程修建条件的提出，一是保证项目工程内少部分未能解决灌溉的耕地得到灌溉，扩大灌溉面积，提高工程的效益，二是确保工程建成后能有水可蓄，用于灌溉农田。

3 对于小型蓄水工程建设的布置，一方面要因地制宜，就地取材，另一方面，要搞好方案比较后择优选择，按规定技术施工。广西地质条件较为复杂，虽然年均降雨量在1500mm左右，但部分地区未能解决灌溉问题，主要是由于没有条件建设将雨水集蓄或者将降雨进行重新分配的系统工程，例如岩溶地区，在过去几十年水利建设曾有建坝后未能蓄水或建坝后没有水来的现象，主要是存在岩溶地区没有足够的集雨面积及地质方面的问题。

4 工程设计

1)在本标准中提出采用水土平衡分析的方法来确定工程库容是比较合理的，避免出现库容过大造成工程浪费、过小不能满足设计灌溉要求的现象。

2)浆砌石或混凝土坝设计必须进行抗滑稳定计算，抗滑稳定安全系数小（1）型塘库为1.04，小（2）型为1.03，使工程设计达到安全可靠又经济的断面。

3)在坝设计中列出最小坝坡要求，确定10m以下土坝断面可不进行抗滑稳定校核，这因为多年以来，广西只要按此规定边坡、坝顶宽度进行大坝设计的坝体，运行正常，所以不需进行抗滑稳定校核。

4)工程项目水泥砂浆和混凝土标号，浆砌石采用M7.5水泥砂浆衬砌，M10水泥砂浆批挡，防渗混凝土采用C15，溢流堰或其他混凝土工程采用C20，均从工程安全、使用年限和目前施工条件综合考虑确定的。

5)本标准参考各种设计资料和经验进行编制。

### 6.2.2 小型引水坝（闸）工程

1 工程布置和结构，与6.2.1塘库工程基本相同，主要考虑坝址的选择应在河床比较顺直、行洪条件比较好的河段，另外考虑更好利用有限水源，将坝址尽可能设置于两河交会以下河段。充分考虑灌溉控制高程，发挥最大的灌溉作用。

2 小型拦水坝工程常年过水和受洪水冲刷，必须考虑坝上游导水结构和下游消能防冲措施，以免危及水坝的安全，工程应根据设计洪水进行坝后消能措施，采用消力池或挑流消能应根据地质情况经方案比较后确定；消力池长度、挑流长度要经过计算确定；上游导水墙应根据岸边坡及稳定情况确定。

3 小型拦水坝灌溉进水口的控制闸门，对于小型工程来说，多采用开敞式，用螺杆或葫芦启闭平板闸门。目前多用有钢闸门，钢筋混凝土闸门，近年来多采用铸铁闸门。铸铁闸门主要是止水不须采用橡胶，而是采用铸铁门槽和铸铁门板加工平整度及铸铁不生锈的特点，很好地解决闸门漏水问题。对于较小闸门，启闭设备采用隐蔽式安装。

4 本标准参考各种设计资料及经验编制。

### 6.2.3 机（电）井工程

1 机（电）井工程根据《机井技术规范》SL 256－2000有关部分，结合广西实际情况进行编制。

2 广西地质条件复杂，且多为丘陵山地，平原、河谷较少，岩溶广布，地下水分布无规律，造成采用地下水进行农田灌溉较为困难，同时成本较高，从管理需要考虑，本标准对机（电）工程进行如下的规定：

1)解决项目区零星高地或地表水难以解决区域的灌溉问题，单井出水量应不少于50m3/h，相当于可灌水稻面积10ha或旱地30～40ha；当整个项目区均需地下水进行灌溉时，单井出水量应不小于100m3/h，可控制水稻面积20ha，旱地面积60～70ha，对单井出水量应通过试抽来确定。

2)井深不应超过40m，大口井深度不应超过20m，从管理投资考虑，超过40m（大口井深度20m）投资及灌溉成本较高，群众难以负担其运行成本。

3 深井适用于地表水缺乏、地下水较丰富、埋深在40m左右的地区。大口井一般设置在含水层渗透性强、有丰富补给水源的地区，如河漫滩、旧河床和旧河道等，其工程结构主要是井（管）壁的衬砌和滤料的选择和配备。

### 6.2.4 雨水集蓄工程

1 雨水集蓄工程根据《雨水集蓄利用工程技术规范》SL 267－2001有关部分，结合广西实际和经验编制。

2 雨水集蓄工程是项目区内补充灌溉工程，它适用于项目工程内水利灌溉网未能解决灌溉的零星、分散耕地区域，以增加灌溉面积。

3 本标准将雨水集蓄工程建设采用三种型式和二个级别，即水池、小山塘、水窖三种型式和为水池、小山塘容量为1000～100m3为一级，水窖或水柜容量小于等于100m3为二级。

4 容量相同的水池和小山塘，小山塘建设成本较低，但建设地址要求在不漏或少渗漏，且有一定容积、有较好集雨面积或补充水源的区域，其蒸发和损耗水量较大，群众通过简便挖塘和筑坝蓄水来解决少量灌溉面积，在土山地区较为适用。水池蓄水，其成本较高，但水利用率较高，在石山地区较为适用。广西近年来，在土石山区建设雨水集蓄工程（含地头水柜），既解决了石山地区群众生活用水，还解决群众部分灌溉用水问题。

5 采用雨水集蓄进行灌溉只能采用非充分灌溉方式，进行关键期灌溉用水。由于水池容积与投资有关，容积越大，其工程投资越大。

6 采用蓄水池进行灌溉，宜采用圆形水池，在相同周边和等高的情况下，圆形水池蓄水容量最大，而且受力条件较其他型式好。水池设计应采用定型设计 ，如没有定型设计必须对池

壁厚度进行计算确定。

7 在我区较少建设水窖工程，本次将水窖列入标准，作为今后发展的规划，有条件的地区，例如岩溶地区，可以考虑，但成本比水池、小山塘高，且施工条件较为复杂。

8 雨水集蓄面积和工程容量确定

1)集流面积按《雨水集蓄利用工程技术规范》SL 267－2001中 3.4.2公式计算。

2)工程容量按《雨水集蓄利用工程技术规范》SL 267－2001 中3.4.1－1公式计算。

9 标准中表6.2.4－1不同作物集雨灌溉次数和定额多采用《雨水积蓄利用工程技术规范》SL 267－2001定额表3.3.2－1。因广西没有这方面资料，在工程设计时，根据工程的实际，并结合标准提出的定额具体，从而确定项目的灌溉定额。

## 6.3 输水工程

### 6.3.1 明渠

1 明渠是灌溉工程重要的组成部分，土地开发整理项目的耕地灌溉问题可分两种，一种是大部分面积为原有水利工程灌溉渠系所控制面积，只是由于水利工程老化、渗漏或投入配套问题未能充分发挥水利工程作用，另一部分旱地、荒草地的开发有待解决水利灌溉问题，项目工程任务是对原有水利工程进行续建配套，以保证项目区灌溉面积，另一种是将旱地转为水田进行新的水利工程建设。标准提出在充分利用原有渠道的同时，对部分渠段进行节水改造，尽量裁弯取直，主要是充分利用旧渠道，减少工程的投资，另一方面，必须对旧渠道进行防渗处理，对部分渠道从工程管理、灌区改造方面考虑必须进行裁弯取直，以适应农业现代化生产需要，我区目前渠道水利用系数较低，远远未达到国家标准要求，必须对旧渠道进行改造，以节水部分水量来解决新开垦耕地面积的灌溉。

2 对渠道与山洪或排洪沟交汇时，为防预洪水进入渠道，对渠道的冲刷、淤积、坡坏，应在通过建造涵洞、渡洪槽等建筑物来解决渠道由于山洪带来的淤积或冲刷等问题，使其不影响渠道供水。

3 标准在渠道防渗中提出三种不同类型渠段防渗、防塌措施。

4 渠道采用混凝土或浆砌石防渗，都必须预留伸缩缝，目的是防止防渗面产生的裂缝和浆砌石渠段不均匀沉降的现象，确保工程安全和防渗效果。

5 渠道靠山边混凝土或浆砌石防渗面必须按设计预留反滤式排水孔，以防止坡面水头压力对防渗体的破坏。反滤结构是在防渗体与基础面接壤处设置砂卵石层，防止常年的渗水，将坡面的土粒带出，造成对工程的破坏。

6 标准中渠道防渗、防塌需要浆砌砖时，应采用实体混凝土预制砖，主要是考虑工程质量问题，如采用地方土砖或混凝土空心砖，其质量安全将得不到保证。

7 为了避免出现目前渠道设计过密，过小的问题，本标准对各类型区最低级硬化渠道（农渠）灌溉控制面积进行了规定。

8本标准参考有关资料，结合广西实际情况和经验进行编制。

### 6.3.2 管道输水

管道输水是灌溉工程组成部分，用于喷、微灌和低压管灌工程。

1 管道管材的采购应采用国有企业或有信誉的民营企业生产的产品，且产品应符合各种技术指标要求的管材。

2 对采用硬塑管道的工程，必须埋入地面0.6m以下，主要是考虑若管道设置于地面会加快老化、变脆，减少工程寿命。

3 设置管道的镇墩、垫座，解决管道压力分布平衡的问题，特别是在地形变化处，应设置管道镇墩，较大的管道要设置管座（垫），防止管道在水的压力或水锤压力作用下，由于管道位移而造成的破坏。较大管道的镇墩要进行稳定计算。

4 工程采用管道型式要经过方案比较后确定，所选定管道型式要符合设计压力和过水能力要求。

5 本篇参考有关资料及经验编制。

## 6.4 喷微灌工程

### 6.4.1 喷灌工程

1 喷灌工程编制主要参照《喷灌工程技术规范》GB 85－85有关部分及有关资料进行编制。

2 喷灌工程是一项比较先进的灌溉技术，适用于旱地、坡地经济作物的灌溉，成本较高，要求有较高的管理技术。

### 6.4.2 微灌工程

1 微灌工程技术标准参照《微灌工程技术规范》SL 103－95有关部分进行编制。

2 微灌工程包括微喷灌、滴灌等，适用于旱地、坡地经济作物、果树的灌溉，具有较好节水效果，在降雨较多地区，微灌只是间歇补充灌溉。

## 6.5 排水工程

排水工程标准是参照《灌溉与排水工程设计规范》GB 50288－99、《农田排水工程技术规范》SL/T4－1999有关部分，并结合广西实际和经验进行编制。

### 6.5.1 明沟排水

1 为了避免出现目前排水沟设计过密，过小的问题，本标准对各类型区最低级硬化排水沟（农沟）控制排水面积进行了规定。

2 本节标准提出排水沟衬砌采用M7.5水泥砂浆砌石、C15混凝土或预制实体混凝土实体砖，主要考虑工程质量问题 ，过

去不少小型沟渠工程为施工方便，将沟渠工程的防渗、防塌工程采用地方土砖或用于建筑房屋的混凝土预制空心砖，土砖、混凝土空心砖其本身强度不够，空心砖接触面小，土砖粘结力差，工程质量差，达不到抗压抗剪要求，项目工程的渠沟防渗、防塌不允许采用土砖或混凝土空心砖，若要采用砖衬砌时，应采用预制实体混凝土砖。

### 6.5.2 暗管排水

我区属于丘陵山区，暗管排水工程修建成本高，施工管护比较困难，所以目前很少采用，本标准中提出暗管排水，主要确保工程体系的完整性，确保标准具有一定的前瞻性，所以将此内容列入标准中。

## 6.6 渠系建筑物工程

1 渠系建筑物工程是灌溉工程主要组成，在标准中列出水闸、渡槽、倒虹吸、跌水、陡坡及量水设施等主要工程。

2 标准中渠系建筑物工程根据《灌溉与排水工程设计规范》GB 50288－99有关部分，结合广西的实际经验，进行编制。

3 广西地形地貌多属丘陵地区，农田水利灌溉工程渠系布置较为复杂，渠系建筑物较多，工程类型方案选择和确定因素应进行多方案比较后确定。

4 量水设施是项目工程用水、测量的依据，特别是项目工程利用小河、泉水进行灌溉，采用三角堰、梯形堰集中河沟的水量时，采用量水设施进行测量是较有效的办法。

## 6.7 泵站及输配电工程

1 泵站水工工程是参照《泵站设计规范》GB/T 50265－97有关部分编制，泵站输配电工程参照广东省水利电力局1973年出版《农村小型水电站》和湖南省水利电力局1974年9月出版《农村水电站》及《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061－97、《土地整理工程设计培训教材》中有关部分进行编制。

2 泵站工程标准编制结合广西具体实际和管理需要，规定项目灌溉电力抽水工程净扬程不宜超过40m，抽水级站不宜超过二级，是考虑抽水成本过高，群众无法负担和多年工程建设、管理经验提出。

3 泵站单站装机容量不宜小于15KW，水稻灌区控制灌溉面积10ha以上，旱地区域控制灌溉面积30ha以上，并综合考虑项目区内未灌耕地、旱地或坡地新增灌溉面积。

# 7 田间道路工程

## 7.1 一般规定

### 7.1.1 道路分级标准

田间道路工程等级划分的依据是土地开发整理项目区内道路的主要使用功能、使用对象和使用特点。在《土地开发整理项目规划设计规范》TD/T1012-2000中规定了道路投资范围主要包括支道、田间道、生产路。为区别于交通部门术语，把“支道”改为“田间主道”，“田间道”改为“田间次道”，并保留标准中的“生产路”。标准在执行时应综合考虑各项目类型区社会和经济发展情况，明确道路工程的投资范围，不能与交通、农业、水利等部门重复。

### 7.1.2 道路布置原则

道路工程布置原则的依据是本行业的有关标准和我区在建、竣工项目的建设质量情况，综合考虑广西各类社会经济发展情况的基础建设标准。由于广西人多地少，社会经济发展区域间相差较大，地形复杂多变，地基土类型较多，耕作方式发展不平衡，土地权属调整较困难，结合广西地方管理规范和规定的要求，对占用耕地、特别是基本农田在原则进行限定。标准在执行时，应对工程地质和水文地质进行深入勘测，了解地方筑路材料的供应情况，并应到现场踏勘及征求村民意见后方可定路线及技术标准，确保建设质量，提高投资效益。

### 7.1.3 路网布局模式

各工程类型区道路布局标准的制定是依据目前在建或已竣工验收的土地整治项目的实地调研的结果，并结合以往的道路工程的经验、教训。因道路选线和建设的主要影响因素是地形地貌、水文地质条件，故标准按二级工程类型区进行布局。路线的布置模式是依据种植结构、机械化生产发展潜力及道路工程布局原则进行。回车台是为设有断头路的田间次道设置，下田坡道根据机械下田耕作的便利要求及保护农田水利要求布置。标准在执行时应结合项目区现场实际情况，如不能满足项目所在工程类型区标准要求的宜参考其它工程类型区标准，农桥、涵洞、护路林、下田坡道和回车台等附属设施应根据具体情况来布置。

## 7.2 田间道

### 7.2.1 设置条件

根据田间主道和田间次道的设置条件，确定其布置的具体条件。

### 7.2.2技术指标

主要依据是参考《土地开发整理规划设计规范》TD/T 1012-2000中附录A表A5、A6的内容。对于路面宽度、路基宽度的有所提高，主要结合了广西的地貌特点(山区和丘陵地区占大部分)，不同种植结构的耕作和农产品运输，耕种农机技术参数指标来决定。路肩宽度依据广西乡村公路常用材料、施工经验来定。标准在执行时应结合项目区现场实际情况及各工程类型区田间道路布置标准来规划。

主要技术指标参考交通部发布的《公路工程技术标准》JTGB01-2003中的表3.0.5-2、表3.0.11、表3.0.12-2、表3.0.14、表3.0.16，生产路的坡度限定是依据所调研梯地范围内耕种农机爬坡能力来确定，辅道圆曲线半径及最大纵坡限制应与其相连的道路一致。田间道路的纵坡限制坡长，最小转弯半径，圆曲线处路面加宽值，指标值参考交通部发布的《厂矿道路设计规范》GBJ22-87中的有关规定。标准在执行时应分清地貌特点及工程等级布置标准。

道路网密度是体现项目区内交通联系便捷程度的技术指标，道路网密度越高，项目区内生产生活越便利，但同时，道路占有耕地面积也越大，故本标准在保障正常生产生活顺利进行的条件下，提出道路网密度控制指标，以保护项目区内耕地的数量及限制投资规模。“道路密度”指标是通过对广西内在建或已竣工的土地整治项目进行统计分析后而得出的数值。标准在执行时应结合项目区现场实际情况，充分利用原有道路改建，如不满足要求时再新建；道路密度仅对项目区面积范围内新建、改建的田间道路的长度限定；如利用原有道路而不进行改建的，则原路不在限定范围内。

### 7.2.3 道路结构

面层、基层类型的选用是根据广西的乡村公路常用的地方材料，结合广西社会经济发展情况及社会主义新农村建设要求来进行编制。指标值引自《公路沥青路面设计规范》JTJ 014-97、《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD 40-2002及《厂矿道路设计规范》GBJ 22-87中的有关规定。

硬路肩做法参照国家《建筑标准图集》93J007-6(道路)中第19页3号详图编写，考虑用不规则的片石砌筑，厚度调为0.4～0.5m。标准在执行时应符合项目区实际情况及各工程类型区田间道路布置标准；当原有路面和土基的强度、稳定性满足要求，利用水泥混凝土进行改建路面时，可不设路面基层。

路基依据广西依据目前在建或已竣工验收的土地开发整理项目的实地调研的结果，并结合以往的道路工程的建设质量经验、教训，参考交通部发布的《公路工程技术标准》JTGB 01-2003、《公路路基设计规范》JTGD 30-2004及《厂矿道路设计规范》GBJ 22-87中的有关规定 。路基建设质量的好坏，关系

到路面的质量和道路使用寿命，故标准在执行时应严格遵守。

## 7.3生产道

生产道路密度也是根据广西已批复项目的密度制定，道路结构与田间路相似。

## 7.4～7.5农桥、涵洞

农桥、涵洞指公路有关规范的小桥及涵洞。主要参考交通部发布的《公路工程技术标准》JTGB 01-2003、《公路桥涵设计通用规范》JTGD 60-2004、《公路圬工桥涵设计规范》JTGD 61-2005、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD 62-2004、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ 024-85和《厂矿道路设计规范》GBJ 22-87中的中有关规定编制。标准在执行时应结合项目区地形地貌、水文地质、道路路线和使用功能的实际情况来建设。

# 8 农田防护与水土保持工程

## 8.1 岸坡防护工程

### 8.1.1 堤防工程

堤防工程：可分为海堤和河堤两种，修建堤防的目的从土地开发整理项目考虑是保护耕地，提高抗洪标准和土地质量。

1 河堤

1)河堤堤线、堤距、堤型、布设应符合河道规划治导要求，既能保证防洪安全，又能降低工程造价。

(1)堤线的布设：一是与大洪水主流线大致平行，并留有适当宽度的余地；二是尽量减少房屋等建筑物的拆迁；三是尽量利用高地或一侧傍山布设。

(2)堤距确定：根据河段防洪规划进行，上下游、左右岸要统筹兼顾。

(3)堤型确定：应根据堤段所在地的特点，堤址地质、筑堤材料、施工条件、工程造价等因素，经技术经济分析比较，确定选用均质土堤、非均质土堤或其他堤型（如浆砌石堤、混凝土堤等），在土料丰富且质量较好的区域，采用均质土堤（一般采用心墙或斜墙土堤），在地形较窄，当土堤方案影响河道行洪时，采用浆砌石或混凝土堤。

2)土堤结构：

主要确定堤顶高程与土堤坡度，并据此确定整个堤身的尺寸，各河段堤身情况不同，应分段确定。

3)防渗：

(1)土堤稳定防渗体的布置应使堤身的浸润线和背水堤坡的渗流出逸比降下降到允许范围以内，保证工程安全。

(2)非均质土坝防渗断面无论是心墙还是斜墙，均应自上而下逐渐加厚，顶宽不小于1.0m ，底宽不得小于设计水头的1/

5～1/4。

(3)土堤迎水面应设置0.3m厚干砌石护坡，在干砌石堤和土堤斜面铺设0.10m厚用砂卵（砾）石组成反滤层。

2 海堤

海堤长度受风浪的冲刷，其工程结构设计，应按GB 50286－98《堤防工程设计规范》有关资料进行。

堤防工程是根据GB 50286—98《堤防工程设计规范》进行编制。

### 8.1.2 堤岸防护工程

堤岸防护的目的是保护堤岸安全，保护农田不受淹及群众的安全。堤岸防护工程型式可分墙式、坡式、坝式护岸等。墙式堤岸：工程按挡土墙要求进行设计和计算，根据稳定分析，确定工程断面；坡式护岸是在土坡迎水面干砌、浆砌块石，衬砌或现浇砼块或钢筋砼，以保护坡面安全。土地开发整理项目护岸工程一般采用坡式护岸；坝式护岸采用各种工程形式在河岸抛石护底，设丁坝护岸等工程以达到护岸目的。堤岸防护工程采用浆砌石、混凝土、块石、钢筋混凝土等不同建筑材料。

## 8.2 坡面防护工程

### 8.2.1 截水沟

为拦截和滞留部分山（坡）洪来水和排除山洪对部分坡面冲刷，利用降雨所产生的地面径流量进行种植灌溉和将洪水引排于水库、蓄水池、排水沟的建设工程，适应于丘陵山区。截水沟可分为蓄水型和排水型两种。

### 8.2.2 排水沟

广西区域降雨量多，且多暴雨。排水沟的建设可保护农田不受淹没冲刷，防止水土流失。排水沟是根据区域集雨面积、降雨情况，在两山坡面凹面处、山坡与耕地交界处、山坡有利集水地形开挖（衬砌）排水干沟以汇集坡面上来自排水型截水

沟的排水，将水引入水库、蓄水池或承泄区，才能形成完善的排水网络。排水沟的过水断面应根据过洪流量大、小确定。

### 8.2.3 水平沟

为了解决种植生产的用水问题，根据种植和防止水土流失的需要，在15°～25°的陡坡按等高线开挖蓄水沟。

### 8.2.4 水平阶

根据降雨于各水平台阶间产生的径流，在15°～25°的坡度沿等高线开挖平台，以蓄存部分或全部径流量。

### 8.2.5 挡土墙

在土质松动、塌方易滑坡的地段或遭洪水冲毁造成水土流失地段设置墙体工程，适用于项目内渠道防渗、防塌及其他建筑物。

## 8.3 沟道治理工程

### 8.3.1 沟头防护工程

沟头防护工程是制止坡面暴雨径流由沟头进入沟道或使之有控制地进入沟道，从而制止沟头前进，保护地面不被沟壑割切破坏。

1 沟头防护工程应以小流域为单元，在进行的全面规划、综合治理中，应与坡面、田间工程、谷坊、淤地坝的互相配合，才能发挥最大的防护效果。

2 当沟头上方有天然集流槽，暴雨中坡面径流由此集中泄入沟头的地方，根据来水量大小，沟头防护可分为三种情况：

1）当沟头上坡面水量不大，沟头防护工程可以全部拦截来水量的情况下，采用蓄水型沟头防护。

2）当沟头以上坡面来水量较大，蓄水型沟头防护工程不能全部拦蓄的情况下，应采用排水型沟头防护。

3）当沟头以上集水面积较大，来水量大于蓄水量时，在围埂上游距沟头10m以上的地方修建蓄水池。

### 8.3.2 谷坊工程

1 谷坊是在山冲沟道内，为防止沟床冲刷及泥沙灾害而修筑的拦挡建筑物，是水土流失区沟道治理主要工程措施之一。谷坊的主要作用是防止沟床下切冲刷，在考虑某沟段是否该修建谷坊时，首先了解该沟道是否会发生下切冲刷，若沟床允许流速大于洪水天然流速时，则不会发生冲刷，即无必要修建谷坊。

2 谷坊类型的选择取决于地形、地质、建筑材料、防护目标和沟道利用等多种因素。一条沟道，一般情况下需要连续修筑多座谷坊，形成谷坊群，才能达到预期效果。修建谷坊应就地取材，如当地有充足的石材，可修干砌石谷坊。对于有特殊防护要求的山洪、泥石流沟道，则需选用浆砌石或混凝土谷坊。

3 土谷坊一般不超过5m，干砌石谷坊不超过2m，浆砌石谷坊不超过4m ，植物谷坊不超过1m，土谷坊还需解决来水溢流问题。

4 石谷坊修筑在石料充足以及水流冲刷较大的地方。采用干砌石谷坊，优点主要是节约工料，在含沙量大的山洪沟道内不需设泄水孔，在常流水较大的荒溪内，宜修筑永久性的浆砌石谷坊。

5 外坡为阶梯式断面可起消能作用，可减少下游冲刷。

### 8.3.3 沟道护岸工程

1 布设要求既能保证安全，又能降低造价。

2 坡式护岸：分护坡与护脚两种情况，前者用于防护枯水位与洪水位之间的岸坡面，后者用于防护枯水位以下沟道基础。坡式护岸技术要求，应要考虑水流流速、河岸坡度、当地材料，做到经济合理，效果良好。

3 墙式护岸：采用浆砌石、混凝土、钢筋混凝土等不同建筑材料。

8.2坡面防护工程和8.3沟道治理工程是根据国家标准水土保持综合治理技术规范GB/T16453.4—1996、GB/T16453.3—1996、GB/T16453.2—1996有关资料，并结合广西的实际进行编制。