目   录

1、建设工程质量管理条例（国务院令[2000]第279号）	1

2、公路建设监督管理办法（交通部令2006年第6号）	12

3、公路建设市场管理办法（交通部令2005年第14号）	21

4、公路工程质量管理办法（交公路发[1999]90号）	30

5、公路工程竣（交）工验收办法（交通部令2004年第3号）	37

6、关于贯彻执行公路工程竣(交)工验收办法有关事宜的通知（交公路发[2004]446号）	43

7、公路工程质量监督规定（交通部令2005年第4号）		87

8、公路工程质量督查办法（质监公字[2007] 5号）			92

9、公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）	99

10、广州市公路建设工程质量监督管理办法(穗交办[2001]42号)	108

11、公路水运工程试验检测管理办法（交通部令2005年第12号）	113

12、贯彻实施《公路水运工程试验检测管理办法》的通知(交质监发[2005]547号) 	120

13、广东省公路水运工程建设项目工地试验室试验检测能力要求及监督考核评定程序（试

行）（粤交监督[2006]286号）	122

14、广东省公路工程基桩检测工作实施意见（粤交监督[2005]381号）	134

15、公路水运工程监理企业资质管理规定（交通部令2004年5号）	143

16、农村公路建设管理办法（交通部令2006年3号）		149

17、农村公路建设质量管理办法（交质监发[2004]370号）	155

18、广东省农村公路建设工程质量监督实施细则（粤交基[2006]452号）	161

19、广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法（粤交基[2006]452号）	166

建设工程质量管理条例

（国务院令[2000]第279号）

第一章  总 则

第一条  为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》制定本条例。 
　　第二条  凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守本条例。 
　　本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 
　　第三条  建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 
　　第四条  县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。 
　　第五条  从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。 
　　县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。 
　　第六条  国家鼓励采用先进的科学技术和管理方法，提高建设工程质量。

第二章  建设单位的质量责任和义务

第七条  建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

建设单位不得将建设工程肢解发包。 
　　第八条  建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。 
　　第九条  建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。 
　　原始资料必须真实、准确、齐全。 
　　第十条  建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。 
　　建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。 
　　第十一条  建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。 
　　施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 
　　第十二条  实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。 
　　下列建设工程必须实行监理：
　　（一）国家重点建设工程； 
　　（二）大中型公用事业工程； 
　　（三）成片开发建设的住宅小区工程； 
　　（四）利用外国政府或者国际组织贷款，援助资金的工程； 
　　（五）国家规定必须实行监理的其他工程。 
　　第十三条  建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 
　　第十四条  按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。 
　　建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 
　　第十五条  涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。 
　　房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。 
　　第十六条  建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 
　　建设工程竣工验收应当具备下列条件： 
　　（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容； 
　  （二）完整的技术档案和施工管理资料；

（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 
　　（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； 
　　（五）有施工单位签署的工程保修书。 
　　建设工程经验收合格的，方可交付使用。 
　　第十七条  建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

第三章  勘察、设计单位的质量责任和义务

第十八条  从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应的等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 
　  禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。 
　　第十九条  勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计、并对勘察、设计的质量负责。 
　　注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在文件上签字，对设计文件负责。 
　　第二十条  勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。 
　 第二十一条  设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。 
　　设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。 
　　第二十二条  设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。 
　　除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。 
　　第二十三条  设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 
　　第二十四条  设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

第四章  施工单位的质量责任和义务

第二十五条  施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可范围内承揽工程。 
　　禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。 
　　施工单位不得转包或者违法分包工程。 
　　第二十六条  施工单位对建设工程的施工质量负责。 
　　施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。 
　　建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。 
　　第二十七条  总承包单位依法将建设工程分发给其他单位的，分包单位应当按照合同的约定对其分包工程的质量承担连带责任。 
　　第二十八条  施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 
　　施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 
　　第二十九条  施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验和检验不合格的，不得使用。 
　　第三十条  施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。 
　　第三十一条  施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 
　　第三十二条  施工人员对施工出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。 
　　第三十三条  施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

第五章  工程监理单位的质量责任和义务

第三十四条  工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。 
    禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务，禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。 
　　工程监理单位不得转让工程监理业务。 
　　第三十五条  工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。 
　　第三十六条  工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。 
　　第三十七条  工程监理单位应当选派具有相应资格的总监理工程师进驻施工现场。 
　　未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件、设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。 
　　第三十八条  监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第六章  建设工程质量保修

第三十九条  建设工程实行质量保修制度。 
　　建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。 
　　第四十条  在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为： 
　　（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限； 
　　（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 
　　（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； 
　　（四）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 
　　其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 
　　建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 
　　第四十一条  建设工程在各个范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 
　　第四十二条  建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

第七章  监督管理

第四十三条  国家实行建设工程质量监督管理制度。 
　　国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。 
　　县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责对本行政区域内专业建设工程质量的监督管理。 
　　第四十四条  国务院建设行政主管部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督管理。 
　　第四十五条  国务院发展计划部门按照国务院规定的职责组织稽察特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查。 
　　国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。 
　　第四十六条  建设工程质量监督管理，可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。 
　　从事房屋建筑工程和市政基础施工工程质量监督的机构，必须按照国家有关规定经国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门考核；从事专业建设工程质量监督的机构，必须按照国家有关规定经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门考核。经考核合格后，方可实施质量监督。 
　　第四十七条  县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。 
　　第四十八条  县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施： 
　　（一）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料。 
　　（二）进入被检查的施工现场进行检查； 
　　（三）发现有影响工程质量的问题，责令改正。 
　　第四十九条  建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 
　　建设行政主管部门或者其他部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。 
　　第五十条  有关单位和个人对县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门进行监督检查应当支持与配合，不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检查人员依法执行职务。 
　　第五十一条  供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位不得明示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。 
　　第五十二条  建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。 
　　特别重大事故的调查程序按照国务院有关规定办理。 
　　第五十三条  任何单位和个人对建设工程质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。

第八章  罚  则

第五十四条  违反本条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。 
　　第五十五条  违反本条例规定，建设单位将建设肢解发包的，责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。 
　　第五十六条  违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款； 
　　（一）迫使承包方以低于成本的价格竞标的； 
　　（二）任意压缩合理工期的； 
　　（三）明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的； 
　　（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的； 
　　（五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的； 
　　（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的； 
　　（七）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备； 
　　（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。 
　　第五十七条  违反本规定条例，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款的百分之一以上百分之二以下的罚款。

第五十八条  违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；

（二）验收不合格，擅自交付使用的；

（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。
　　第五十九条  违反本条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款。 
　　第六十条  违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照前款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。
　　以欺骗手段取得资质证书取揽工程的，吊销资质证书，依照本条第一款规定处以罚款，有违法所得的，予以没收。 
　　第六十一条  违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1 倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 
　　第六十二条  违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 
　　工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 
　　第六十三条  违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款； 
　　（一）勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的； 
　　（二）设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的； 
　　（三）设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的； 
　　（四）设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。 
　　有前款所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 
　　第六十四条  违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。 
　　第六十五条  违反本条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料的取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 
　　第六十六条  违反本条例规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。 
　　第六十七条  工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收，造成损失的，承担连带赔偿责任： 
   （一）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的； 
　　（二）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。 
　　第六十八条  违反本条例规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。 
　　第六十九条  违反本条例规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。

有前款所列行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。 
　　第七十条  发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。 
　　第七十一条  违反本条例规定，供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位明示或者暗示建设单位或者施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正。 
　　第七十二条  违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年，造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。 
　　第七十三条  依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 
　　第七十四条 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。 
　　第七十五条  本条例规定的责令停业整顿，降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定，其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。 
　　依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 
　　第七十六条  国家机关工作人员在建设工程质量监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 
　　第七十七条  建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。

第九章  附 则

第七十八条  本条例所称肢解发包，是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。 
　　本条例所称违法分包，是指下列行为： 
　　（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的； 
　　（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成； 
　　（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的； 
　　（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。 
　　本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。 
　　第七十九条  本条例规定的罚款和没收的违法所得，必须全部上缴国库。 
　　第八十条  抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建设活动，不适用本条例。 
　　第八十一条  军事建设工程的管理，按照中央军事委员会的有关规定执行。 
　　第八十二条  本条例自发布之日起施行。 
　　 附刑法有关条款 
　　第一百三十七条  建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

公路建设监督管理办法

（交通部令2006年第6号）

第一章 总则

第一条 为促进公路事业持续、快速、健康发展，加强公路建设监督管理，维护公路建设市场秩序，根据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关法律、法规，制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内从事公路建设的单位和人员必须遵守本办法。

本办法所称公路建设是指公路、桥梁、隧道、交通工程及沿线设施和公路渡口的项目建议书、可行性研究、勘察、设计、施工、竣（交）工验收和后评价全过程的活动。

第三条 公路建设监督管理实行统一领导，分级管理。

交通部主管全国公路建设监督管理；县级以上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内公路建设监督管理。

第四条 县级以上人民政府交通主管部门必须依照法律、法规及本办法的规定对公路建设实施监督管理。

有关单位和个人应当接受县级以上人民政府交通主管部门依法进行的公路建设监督检查，并给予支持与配合，不得拒绝或阻碍。

第二章 监督部门的职责与权限

第五条 公路建设监督管理的职责包括：
　  （一） 监督国家有关公路建设工作方针、政策和法律、法规、规章、强制性技术标准的执行；
　　（二） 监督公路建设项目建设程序的履行；
　　（三） 监督公路建设市场秩序；
　　（四） 监督公路工程质量和工程安全；
　　（五） 监督公路建设资金的使用；
　　（六） 指导、检查下级人民政府交通主管部门的监督管理工作；
　　（七） 依法查处公路建设违法行为。

第六条 交通部对全国公路建设项目进行监督管理，依据职责负责国家高速公路网建设项目和交通部确定的其他重点公路建设项目前期工作、施工许可、招标投标、工程质量、工程进度、资金、安全管理的监督和竣工验收工作。
    除应当由交通部实施的监督管理职责外，省级人民政府交通主管部门依据职责负责本行政区域内公路建设项目的监督管理，具体负责本行政区域内的国家高速公路网建设项目、交通部和省级人民政府确定的其他重点公路建设项目的监督管理。
　　设区的市和县级人民政府交通主管部门按照有关规定负责本行政区域内公路建设项目的监督管理。

第七条 县级以上人民政府交通主管部门在履行公路建设监督管理职责时，有权要求：

（一）被检查单位提供有关公路建设的文件和资料；

（二）进入被检查单位的工作现场进行检查；

（三）对发现的工程质量和安全问题以及其他违法行为依法处理。

第三章 建设程序的监督管理

第八条　公路建设应当按照国家规定的建设程序和有关规定进行。 
    政府投资公路建设项目实行审批制，企业投资公路建设项目实行核准制。县级以上人民政府交通主管部门应当按职责权限审批或核准公路建设项目，不得越权审批、核准项目或擅自简化建设程序。

第九条　政府投资公路建设项目的实施，应当按照下列程序进行：
（一） 根据规划，编制项目建议书；
（二） 根据批准的项目建议书，进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；
（三） 根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件；
（四） 根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件；
（五） 根据批准的施工图设计文件，组织项目招标；
（六）根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报

施工许可；
（七）根据批准的项目施工许可，组织项目实施；
（八）项目完工后，编制竣工图表、工程决算和竣工财务决算，办理项目交、竣工验

收和财产移交手续；

（九）竣工验收合格后，组织项目后评价。

国务院对政府投资公路建设项目建设程序另有简化规定的，依照其规定执行。

第十条　企业投资公路建设项目的实施，应当按照下列程序进行：

（一）根据规划，编制工程可行性研究报告；

（二）组织投资人招标工作，依法确定投资人；

（三）投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准；

（四）根据核准的项目申请报告，编制初步设计文件，其中涉及公共利益、公众安全、

工程建设强制性标准的内容应当按项目隶属关系报交通主管部门审查；

（五）根据初步设计文件编制施工图设计文件；

（六）根据批准的施工图设计文件组织项目招标;

（七）根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报

施工许可；

（八）根据批准的项目施工许可，组织项目实施；

（九）项目完工后，编制竣工图表、工程决算和竣工财务决算，办理项目交、竣工验

收；

（十）竣工验收合格后，组织项目后评价。

第十一条 县级以上人民政府交通主管部门根据国家有关规定，按照职责权限负责组织公路建设项目的项目建议书、工程可行性研究工作、编制设计文件、经营性项目的投资人招标、竣工验收和项目后评价工作。

公路建设项目的项目建议书、工程可行性研究报告、设计文件、招标文件、项目申请报告等应按照国家颁发的编制办法或有关规定编制，并符合国家规定的工作质量和深度要求。

第十二条 公路建设项目法人应当依法选择勘察、设计、施工、咨询、监理单位，采购与工程建设有关的重要设备、材料，办理施工许可，组织项目实施，组织项目交工验收，准备项目竣工验收和后评价。

第十三条 公路建设项目应当按照国家有关规定实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度。

第十四条 公路建设项目必须符合公路工程技术标准。施工单位必须按批准的设计文件施工，任何单位和人员不得擅自修改工程设计。

已批准的公路工程设计，原则上不得变更。确需设计变更的，应当按照交通部制定的《公路工程设计变更管理办法》的规定履行审批手续。

第十五条   公路建设项目验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。项目法人负责组织对各合同段进行交工验收，并完成项目交工验收报告报交通主管部门备案。交通主管部门在15天内没有对备案项目的交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过3年。

通车试运营2年后，交通主管部门应组织竣工验收，经竣工验收合格的项目可转为正式运营。对未进行交工验收、交工验收不合格或没有备案的工程开放交通进行试运营的，由交通主管部门责令停止试运营。

公路建设项目验收工作应当符合交通部制定的《公路工程竣（交）工验收办法》的规定。

第四章 建设市场的监督管理

第十六条　县级以上人民政府交通主管部门依据职责，负责对公路建设市场的监督管理，查处建设市场中的违法行为。对经营性公路建设项目投资人、公路建设从业单位和主要从业人员的信用情况应进行记录并及时向社会公布。

第十七条  公路建设市场依法实行准入管理。公路建设项目法人或其委托的项目建设管理单位的项目建设管理机构、主要负责人的技术和管理能力应当满足拟建项目的管理需要，符合交通部有关规定的要求。公路工程勘察、设计、施工、监理、试验检测等从业单位应当依法取得有关部门许可的相应资质后，方可进入公路建设市场。

公路建设市场必须开放，任何单位和个人不得对公路建设市场实行地方保护，不得限制符合市场准入条件的从业单位和从业人员依法进入公路建设市场。

第十八条 公路建设从业单位从事公路建设活动，必须遵守国家有关法律、法规、规章和公路工程技术标准，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

第十九条 公路建设项目法人应当承担公路建设相关责任和义务，对建设项目质量、投资和工期负责。

公路建设项目法人必须依法开展招标活动，不得接受投标人低于成本价的投标，不得随意压缩建设工期，禁止指定分包和指定采购。

第二十条  公路建设从业单位应当依法取得公路工程资质证书并按照资质管理有关

规定，在其核定的业务范围内承揽工程，禁止无证或越级承揽工程。
    公路建设从业单位必须按合同规定履行其义务，禁止转包或违法分包。

第五章 质量与安全的监督管理

第二十一条 县级以上人民政府交通主管部门应当加强对公路建设从业单位的质量与安全生产管理机构的建立、规章制度落实情况的监督检查。

第二十二条 公路建设实行工程质量监督管理制度。公路工程质量监督机构应当根据交通主管部门的委托依法实施工程质量监督，并对监督工作质量负责。

第二十三条 公路建设项目实施过程中，监理单位应当依照法律、法规、规章以及有关技术标准、设计文件、合同文件和监理规范的要求，采用旁站、巡视和平行检验形式对工程实施监理，对不符合工程质量与安全要求的工程应当责令施工单位返工。

未经监理工程师签认，施工单位不得将建筑材料、构件和设备在工程上使用或安装，不得进行下一道工序施工。

第二十四条 公路工程质量监督机构应当具备与质量监督工作相适应的试验检测条件，根据国家有关工程质量的法律、法规、规章和交通部制定的技术标准、规范、规程以及质量检验评定标准等，对工程质量进行监督、检查和鉴定。任何单位和个人不得干预或阻挠质量监督机构的质量鉴定工作。

第二十五条　公路建设从业单位应当对工程质量和安全负责。工程实施中应当加强对职工的教育与培训，按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，保证工程质量和工程安全。

第二十六条 公路建设项目发生工程质量事故，项目法人应在24小时内按项目管理隶属关系向交通主管部门报告，工程质量事故同时报公路工程质量监督机构。

省级人民政府交通主管部门或受委托的公路工程质量监督机构负责调查处理一般工程质量事故；交通部会同省级人民政府交通主管部门负责调查处理重大工程质量事故；特别重大工程质量事故和安全事故的调查处理按照国家有关规定办理。

第六章 建设资金的监督管理

第二十七条 对于使用财政性资金安排的公路建设项目，县级以上人民政府交通主管部门必须对公路建设资金的筹集、使用和管理实行全过程监督检查，确保建设资金的安全。

公路建设项目法人必须按照国家有关法律、法规、规章的规定，合理安排和使用公路建设资金。

第二十八条　对于企业投资公路建设项目，县级以上人民政府交通主管部门要依法对资金到位情况、使用情况进行监督检查。

第二十九条 公路建设资金监督管理的主要内容: 
（一）是否严格执行建设资金专款专用、专户存储、不准侵占、挪用等有关管理规定； 
（二）是否严格执行概预算管理规定，有无将建设资金用于计划外工程;

（三）资金来源是否符合国家有关规定，配套资金是否落实、及时到位; 
　  （四）是否按合同规定拨付工程进度款，有无高估冒算，虚报冒领情况，工程预备费使用是否符合有关规定；
　  （五）是否在控制额度内按规定使用建设管理费，按规定的比例预留工程质量保证金，有无非法扩大建设成本的问题；

（六）是否按规定编制项目竣工财务决算，办理财产移交手续，形成的资产是否及时登记入帐管理； 
　　（七）财会机构是否建立健全，并配备相适应的财会人员。各项原始记录、统计台帐、凭证帐册、会计核算、财务报告、内部控制制度等基础性工作是否健全、规范。

第三十条 县级以上人民政府交通主管部门对公路建设资金监督管理的主要职责: 
　　（一）制定公路建设资金管理制度； 
　　（二） 按规定审核、汇总、编报、批复年度公路建设支出预算、财务决算和竣工财务决算； 
　　（三）合理安排资金，及时调度、拨付和使用公路建设资金；
　　（四）监督管理建设项目工程概预算、年度投资计划安排与调整、财务决算； 
　　（五）监督检查公路建设项目资金筹集、使用和管理，及时纠正违法问题，对重大问题提出意见报上级交通主管部门； 
　　（六）收集、汇总、报送公路建设资金管理信息，审查、编报公路建设项目投资效益分析报告； 
　　（七）督促项目法人及时编报工程财务决算，做好竣工验收准备工作；

（八）督促项目法人及时按规定办理财产移交手续，规范资产管理。

第七章 社会监督

第三十一条 县级以上人民政府交通主管部门应定期向社会公开发布公路建设市场管理、工程进展、工程质量情况、工程质量和安全事故处理等信息，接受社会监督。

第三十二条 公路建设施工现场实行标示牌管理。标示牌应当标明该项工程的作业内容，项目法人、勘察、设计、施工、监理单位名称和主要负责人姓名，接受社会监督。

第三十三条 公路建设实行工程质量举报制度, 任何单位和个人对公路建设中违反国家法律、法规的行为，工程质量事故和质量缺陷都有权向县级以上人民政府交通主管部门或质量监督机构检举和投诉。

第三十四条 县级以上人民政府交通主管部门可聘请社会监督员对公路建设活动和工程质量进行监督。

第三十五条 对举报内容属实的单位和个人，县级以上人民政府交通主管部门可予以表彰或奖励。

第八章 罚   则

第三十六条 违反本办法第四条规定，拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作的，责令改正，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十七条 违反本办法第八条规定，越权审批、核准或擅自简化基本建设程序的，责令限期补办手续，可给予警告处罚;造成严重后果的，对全部或部分使用财政性资金的项目，可暂停项目执行或暂缓资金拨付，对直接责任人依法给予行政处分。

第三十八条 违反本办法第十二条规定，项目法人将工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工和监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款；未按规定办理施工许可擅自施工的，责令停止施工、限期改正，视情节可处工程合同价款1％以上2％以下罚款。

第三十九条 违反本办法第十四条规定，未经批准擅自修改工程设计，责令限期改正，可给予警告处罚；情节严重的， 对全部或部分使用财政性资金的项目，可暂停项目执行或暂缓资金拨付。

第四十条 违反本办法第十五条规定，未组织项目交工验收或验收不合格擅自交付使用的，责令改正并停止使用，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；对收费公路项目

应当停止收费。

第四十一条 违反本办法第十九条规定，项目法人指定分包和指定采购，随意压缩工期，侵犯他人合法权益的，责令限期改正，可处20万元以上50万元以下的罚款；造成严重后果的，对全部或部分使用财政性资金的项目，可暂停项目执行或暂缓资金拨付。

第四十二条 违反本办法第二十条规定，承包单位弄虚作假、无证或越级承揽工程任务的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2％以上4％以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。承包单位转包或违法分包工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计、监理单位处合同约定的勘察费、设计费、监理酬金的25％以上50％以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5％以上1％以下的罚款。

第四十三条 违反本办法第二十二条规定，公路工程质量监督机构不履行公路工程质量监督职责、不承担质量监督责任的，由交通主管部门视情节轻重，责令整改或者给予警告。公路工程质量监督机构工作人员在公路工程质量监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由交通主管部门或者公路工程质量监督机构依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十四条 违反本办法第二十三条规定，监理单位将不合格的工程、建筑材料、构件和设备按合格予以签认的，责令改正，可给予警告处罚，情节严重的，处50万元以上100万元以下的罚款；施工单位在工程上使用或安装未经监理签认的建筑材料、构件和设备的，责令改正，可给予警告处罚，情节严重的，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款。

第四十五条 违反本办法第二十五条规定，公路建设从业单位忽视工程质量和安全管理，造成质量或安全事故的,对项目法人给予警告、限期整改，情节严重的，暂停资金拨付；对勘察、设计、施工和监理等单位视情节轻重给予警告、取消其2年至5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格的处罚；对情节严重的监理单位，还可给予责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的处罚。

第四十六条 违反本办法第二十六条规定，项目法人对工程质量事故隐瞒不报、谎报或拖延报告期限的，给予警告处罚，对直接责任人依法给予行政处分。

第四十七条 违反本办法第二十九条规定，项目法人侵占、挪用公路建设资金，非法

扩大建设成本，责令限期整改，可给予警告处罚;情节严重的，对全部或部分使用财政性资金的项目，可暂停项目执行或暂缓资金拨付，对直接责任人依法给予行政处分。

第四十八条 公路建设从业单位有关人员，具有行贿、索贿、受贿行为，损害国家、单位合法权益，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十九条 政府交通主管部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九章 附则

第五十条 本办法由交通部负责解释。

第五十一条  本办法自2006年8月1日起施行。交通部2000年8月28日公布的《公路建设监督管理办法》（交通部令2000年第8号）同时废止。

公路建设市场管理办法

（交通部令2004年第14号）

第一章  总 则

第一条  为加强公路建设市场管理，规范公路建设市场秩序，保证公路工程质量，促进公路建设市场健康发展，根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》，制定本办法。

第二条  本办法适用于各级交通主管部门对公路建设市场的监督管理活动。

第三条  公路建设市场遵循公平、公正、公开、诚信的原则。

第四条  国家建立和完善统一、开放、竞争、有序的公路建设市场，禁止任何形式的地区封锁。

第五条  本办法中下列用语的含义是指：

公路建设市场主体是指公路建设的从业单位和从业人员。

从业单位是指从事公路建设的项目法人，项目建设管理单位，咨询、勘察、设计、施工、监理、试验检测单位，提供相关服务的社会中介机构以及设备和材料的供应单位。

从业人员是指从事公路建设活动的人员。

第二章  管理职责

第六条  公路建设市场管理实行统一管理、分级负责。

第七条  国务院交通主管部门负责全国公路建设市场的监督管理工作，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规，制定全国公路建设市场管理的规章制度；

（二）组织制定和监督执行公路建设的技术标准、规范和规程；

（三）依法实施公路建设市场准入管理、市场动态管理，并依法对全国公路建设市场进行监督检查；

（四）建立公路建设行业评标专家库，加强评标专家管理；

（五）发布全国公路建设市场信息；

（六）指导和监督省级地方人民政府交通主管部门的公路建设市场管理工作；

（七）依法受理举报和投诉，依法查处公路建设市场违法行为；

（八）法律、行政法规规定的其他职责。

第八条  省级人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路建设市场的监督管理工作，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规、规章和公路建设技术标准、规范和规程，结合本行政区域内的实际情况，制定具体的管理制度；

（二）依法实施公路建设市场准入管理，对本行政区域内公路建设市场实施动态管理和监督检查；

（三）建立本地区公路建设招标评标专家库，加强评标专家管理；

（四）发布本行政区域公路建设市场信息，并按规定向国务院交通主管部门报送本行政区域公路建设市场的信息；

（五）指导和监督下级交通主管部门的公路建设市场管理工作；

（六）依法受理举报和投诉，依法查处本行政区域内公路建设市场违法行为；

（七）法律、法规、规章规定的其他职责。

第九条  省级以下地方人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路建设市场的监督管理工作，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规、规章和公路建设技术标准、规范和规程；

（二）配合省级地方人民政府交通主管部门进行公路建设市场准入管理和动态管理;

（三）对本行政区域内公路建设市场进行监督检查；

（四）依法受理举报和投诉，依法查处本行政区域内公路建设市场违法行为；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章  市场准入管理

第十条  凡符合法律、法规规定的市场准入条件的从业单位和从业人员均可进入公路建设市场，任何单位和个人不得对公路建设市场实行地方保护，不得对符合市场准入条件的从业单位和从业人员实行歧视待遇。

第十一条  公路建设项目依法实行项目法人负责制。项目法人可自行管理公路建设项目，也可委托具备法人资格的项目建设管理单位进行项目管理。

项目法人或者其委托的项目建设管理单位的组织机构、主要负责人的技术和管理能力

应当满足拟建项目的管理需要，符合国务院交通主管部门有关规定的要求。

第十二条  收费公路建设项目法人和项目建设管理单位进入公路建设市场实行备案制度。

收费公路建设项目可行性研究报告批准或依法核准后，项目投资主体应当成立或者明确项目法人。项目法人应当按照项目管理的隶属关系将其或者其委托的项目建设管理单位的有关情况报交通主管部门备案。

对不符合规定要求的项目法人或者项目建设管理单位，交通主管部门应当提出整改要求。

第十三条  公路工程勘察、设计、施工、监理、试验检测等从业单位应当按照法律、法规的规定，取得有关管理部门颁发的相应资质后，方可进入公路建设市场。

第十四条  法律、法规对公路建设从业人员的执业资格作出规定的，从业人员应当依法取得相应的执业资格后，方可进入公路建设市场。

第四章  市场主体行为管理

第十五条  公路建设从业单位和从业人员在公路建设市场中必须严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路建设行业的强制性标准、各类技术规范及规程的要求。

第十六条  公路建设项目法人必须严格执行国家规定的基本建设程序，不得违反或者擅自简化基本建设程序。

第十七条  公路建设项目法人负责组织有关专家或者委托有相应工程咨询或者设计资质的单位，对施工图设计文件进行审查。施工图设计文件审查的主要内容包括：

（一）是否采纳工程可行性研究报告、初步设计批复意见；

（二）是否符合公路工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；

（三）施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；

（四）工程结构设计是否符合安全和稳定性要求。

第十八条  公路建设项目法人应当按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通主管部门审批。施工图设计文件未经审批的，不得使用。

第十九条  申请施工图设计文件审批应当向相关的交通主管部门提交以下材料：

（一）施工图设计的全套文件；

（二）专家或者委托的审查单位对施工图设计文件的审查意见；

（三）项目法人认为需要提交的其他说明材料。

第二十条  交通主管部门应当自收到完整齐备的申请材料之日起20日内审查完毕。经审查合格的，批准使用，并将许可决定及时通知申请人。审查不合格的，不予批准使用，应当书面通知申请人并说明理由。

第二十一条  公路建设项目法人应当按照公开、公平、公正的原则，依法组织公路建设项目的招标投标工作。不得规避招标，不得对潜在投标人和投标人实行歧视政策，不得实行地方保护和暗箱操作。

第二十二条  公路工程的勘察、设计、施工、监理单位和设备、材料供应单位应当依法投标，不得弄虚作假，不得串通投标，不得以行贿等不合法手段谋取中标。

第二十三条  公路建设项目法人与中标人应当根据招标文件和投标文件签订合同，不得附加不合理、不公正条款，不得签订虚假合同。

国家投资的公路建设项目，项目法人与施工、监理单位应当按照国务院交通主管部门的规定，签订廉政合同。

第二十四条  公路建设项目依法实行施工许可制度。国家和国务院交通主管部门确定的重点公路建设项目的施工许可由国务院交通主管部门实施，其他公路建设项目的施工许可按照项目管理权限由县级以上地方人民政府交通主管部门实施。

第二十五条  项目施工应当具备以下条件：

（一）项目已列入公路建设年度计划；

（二）施工图设计文件已经完成并经审批同意；

（三）建设资金已经落实，并经交通主管部门审计；

（四）征地手续已办理，拆迁基本完成；

（五）施工、监理单位已依法确定；

（六）已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。

第二十六条  项目法人在申请施工许可时应当向相关的交通主管部门提交以下材料：

（一）施工图设计文件批复；

（二）交通主管部门对建设资金落实情况的审计意见；

（三）国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地的批复；

（四）建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况；

（五）应当报备的资格预审报告、招标文件和评标报告；

（六）已办理的质量监督手续材料；

（七）保证工程质量和安全措施的材料。

第二十七条  交通主管部门应当自收到完整齐备的申请材料之日起20日内作出行政许可决定。予以许可的，应当将许可决定及时通知申请人；不予许可的，应当书面通知申请人并说明理由。

第二十八条   公路建设从业单位应当按照合同约定全面履行义务：

（一）项目法人应当按照合同约定履行相应的职责，为项目实施创造良好的条件；

（二）勘察、设计单位应当按照合同约定，按期提供勘察设计资料和设计文件。工程实施过程中，应当按照合同约定派驻设计代表，提供设计后续服务；

（三）施工单位应当按照合同约定组织施工，管理和技术人员及施工设备应当及时到位，以满足工程需要。要均衡组织生产，加强现场管理，确保工程质量和进度，做到文明施工和安全生产；

（四）监理单位应当按照合同约定配备人员和设备，建立相应的现场监理机构，健全监理管理制度，保持监理人员稳定，确保对工程的有效监理；

（五）设备和材料供应单位应当按照合同约定，确保供货质量和时间，做好售后服务工作；

（六）试验检测单位应当按照试验规程和合同约定进行取样、试验和检测，提供真实、完整的试验检测资料。

第二十九条  公路工程实行政府监督、法人管理、社会监理、企业自检的质量保证体系。交通主管部门及其所属的质量监督机构对工程质量负监督责任，项目法人对工程质量负管理责任，勘察设计单位对勘察设计质量负责，施工单位对施工质量负责，监理单位对工程质量负现场管理责任，试验检测单位对试验检测结果负责，其他从业单位和从业人员按照有关规定对其产品或者服务质量负相应责任。

第三十条  各级交通主管部门及其所属的质量监督机构对工程建设项目进行监督检查时，公路建设从业单位和从业人员应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

第三十一条  公路建设从业单位和从业人员应当严格执行国家有关安全生产的法律、法规、国家标准及行业标准，建立健全安全生产的各项规章制度，明确安全责任，落实安全措施，履行安全管理的职责。

第三十二条  发生工程质量、安全事故后，从业单位应当按照有关规定及时报有关主管部门，不得拖延和隐瞒。

第三十三条  公路建设项目法人应当合理确定建设工期，严格按照合同工期组织项目建设。项目法人不得随意要求更改合同工期。如遇特殊情况，确需缩短合同工期的，经合同双方协商一致，可以缩短合同工期，但应当采取措施，确保工程质量，并按照合同规定给予经济补偿。

第三十四条  公路建设项目法人应当按照国家有关规定管理和使用公路建设资金，做到专款专用，专户储存；按照工程进度，及时支付工程款；按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算。不得拖欠工程款和征地拆迁款，不得挤占挪用建设资金。

施工单位应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠分包人的工程款和农民工工资；项目法人对工程款使用情况进行监督检查时，施工单位应当积极配合，不得阻挠和拒绝。

第三十五条  公路建设从业单位和从业人员应当严格执行国家和地方有关环境保护和土地管理的规定，采取有效措施保护环境和节约用地。

第三十六条  公路建设项目法人、监理单位和施工单位对勘察设计中存在的问题应当及时提出设计变更的意见，并依法履行审批手续。设计变更应当符合国家制定的技术标准和设计规范要求。

任何单位和个人不得借设计变更虚报工程量或者提高单价。

重大工程变更设计应当按有关规定报原初步设计审批部门批准。

第三十七条  勘察、设计单位经项目法人批准，可以将工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作委托给有相应资质条件的单位，但不得转包或者二次分包。

监理工作不得分包或者转包。

第三十八条  施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的分部工程分包给具有相应资质的单位，并对分包工程负连带责任。允许分包的工程范围应当在招标文件中规定，分包的工程不得超过总工程量的30%。分包工程不得再次分包，严禁转包。

任何单位和个人不得违反规定指定分包、指定采购或者分割工程。

项目法人和监理单位应当加强对施工单位工程分包的管理，工程分包计划和所有分包协议须报监理工程师审查，并报项目法人同意。

第三十九条  施工单位可以直接招用农民工或者将劳务作业发包给具有劳务分包资质

的劳务分包人。施工单位招用农民工的，应当依法签订劳动合同，并将劳动合同报项目监理工程师和项目法人备案。

施工单位和劳务分包人应当按照合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。

劳务分包人应当接受施工单位的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

第四十条  项目法人和监理单位应当加强对施工单位使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，要予以纠正。拒不纠正的，项目法人要及时将有关情况报交通主管部门调查处理。

第四十一条  项目法人应当按照交通部《公路工程竣（交）工验收办法》的规定及时组织项目的交工验收，并报请交通主管部门进行竣工验收。

第五章  动态管理

第四十二条  各级交通主管部门应当加强对公路建设从业单位和从业人员的市场行为的动态管理。应当建立举报投诉制度，查处违法行为，对有关责任单位和责任人依法进行处理。

第四十三条  国务院交通主管部门和省级地方人民政府交通主管部门应当建立公路建设市场的信用管理体系，对进入公路建设市场的从业单位和主要从业人员在招投标活动、签订合同和履行合同中的信用情况进行记录并向社会公布。

第四十四条  公路工程勘察、设计、施工、监理等从业单位应当按照项目管理的隶属关系，向交通主管部门提供本单位的基本情况、承接任务情况和其他动态信息，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。项目法人应当将其他从业单位在建设项目中的履约情况，按照项目管理的隶属关系报交通主管部门，由交通主管部门核实后记入从业单位信用记录中。

第四十五条  从业单位和主要从业人员的信用记录应当作为公路建设项目招标资格审查和评标工作的重要依据。

第六章  法律责任

第四十六条  对公路建设从业单位和从业人员违反本办法规定进行的处罚，国家有关

法律、法规和交通部规章已有规定的，适用其规定；没有规定的，由交通主管部门根据各自的职责按照本办法规定进行处罚。

第四十七条  项目法人违反本办法规定，实行地方保护的或者对公路建设从业单位和从业人员实行歧视待遇的，由交通主管部门责令改正。

第四十八条  从业单位违反本办法规定，在申请公路建设从业许可时，隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请人在1年内不得再次申请该行政许可。

被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得从业许可的，行政机关应当依照法律、法规给予行政处罚；申请人在3年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十九条  投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第五十条  投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。

第五十一条  项目法人违反本办法规定，拖欠工程款和征地拆迁款的，由交通主管部门责令改正，并由有关部门依法对有关责任人员给予行政处分。

第五十二条  除因不可抗力不能履行合同的，中标人不按照与招标人订立的合同履行施工质量、施工工期等义务，造成重大或者特大质量和安全事故，或者造成工期延误的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。

第五十三条  施工单位有以下违法违规行为的，由交通主管部门责令改正，并由有关部门依法对有关责任人员给予行政处分。

（一）违反本办法规定，拖欠分包人工程款和农民工工资的；

（二）违反本办法规定，造成生态环境破坏和乱占土地的；

（三）违反本办法规定，在变更设计中弄虚作假的；

（四）违反本办法规定，不按规定签订劳动合同的。

第五十四条  违反本办法规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款5‰以上10‰以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

第五十五条  公路建设从业单位违反本办法规定，在向交通主管部门填报有关市场信息时弄虚作假的，由交通主管部门责令改正。

第五十六条  各级交通主管部门和其所属的质量监督机构的工作人员违反本办法规定，在建设市场管理中徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守的，按照国家有关规定处理。构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任。

第七章  附 则

第五十七条  本办法由交通部负责解释。

第五十八条  本办法自2005年3月1日起施行。交通部1996年7月11日公布的《公路建设市场管理办法》同时废止。

公路工程质量管理办法

（交公路发[1999]90号）

- 总  则

第一条　为加强公路工程质量管理，确保公路工程质量，根据《中华人民共和国公路法》，制定本办法。
　　第二条　凡在中华人民共和国境内从事公路工程建设活动的建设、设计、施工、监理单位和个人，必须遵守本办法。
　　第三条　本办法所称公路工程是指由各级人民政府财政拨款、国家投资、中央和地方合资、地方投资、国内外经济组织投资、贷款以及其它投资方式建设的公路，包括路基、路面、公路桥涵和隧道，公路渡口及公路防护、排水和附属设施等。
　　第四条　本办法所称公路工程质量，是指有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准以及批准的设计文件和工程合同对建设公路工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。
　　第五条　国务院交通主管部门主管全国公路工程质量管理工作。
　　县级以上人民政府交通主管部门负责本行政区域工公路内程质量管理工作；但是，大中型公路建设项目的质量管理工作，由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门负责。县级以上人民政府交通主管部门设置的公路工程质量监督机构（以下简称质监机构）根据交通主管部门委托的权限，代表交通主管部门行使行政执法职能，具体负责公路工程质量监督工作。
　　第六条　公路工程质量实行建设单位或项目法人（以下统称建设单位）全面负责，监理单位控制，设计、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。
　　公路工程建设各方必须按有关规定向质监机构报告公路工程质量情况，提供有关资料；任何单位和个人对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向交通主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉。
　　第七条　公路工程建设项目的主管部门、建设、设计、施工、监理单位负责人，对本单位的质量工作负领导责任；各单位的工程项目负责人，对本单位工程项目现场的质量工作负直接领导责任；各单位的工程技术负责人，对质量工作负工程技术方面责任；具体工作人员为直接责任人。
　　公路工程在设计使用年限内实行质量终身负责制。
　　第八条　公路工程建设项目必须建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系，建立年度工程质量检查制度。
　　各级交通主管部门应当认真组织公路工程质量检查工作，公布检查结果，对在公路工程质量工作中做出显著成绩和突出贡献的单位和个人给予奖励。
　　第九条　严禁设计、施工、监理单位将承接的公路工程建设项目转包，严格控制公路工程的分包。
　　工程分包单位必须具有相应的资质等级，且不得二次分包。设计和监理合同分包必须经建设单位同意；施工合同分包必须经监理单位审查，建设单位批准。
　　分包单位必须按照分包合同的约定，对工程质量向总承包单位负责，接受总承包单位的质量管理；总承包单位按照总承包合同的约定，对全部工程质量向建设单位负责，对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。
　　第十条　从事公路工程建设活动的专业技术人员，应当按照有关公路工程建设的法律、法规、规章的规定取得相应资格证书，并在资格证书许可的范围内从事公路工程建设活动。

第二章　建设单位质量管理

第十一条　建设单位应根据国家和交通主管部门有关规定设立，并应当按照国家规定建立健全质量保证体系，建立质量管理制度，落实质量岗位责任制。
　　第十二条　建设单位应严格履行基本建设程序，根据公路工程特点和技术要求，确定合理标段、合理工期、合理造价，并按国务院交通主管部门规定通过项目招投标选择具有相应资格的勘测设计、施工和监理单位，并应分别签定合同，实行合同管理。
　　公路工程的合同文件，必须有工程质量条款，明确各项工程和材料的质量标准和合同双方的质量责任。
　　第十三条　承担工程项目同一合同段的施工和监理单位不得隶属于同一管理单位，设计单位不得承担本单位设计工程项目的监理任务，招标代理机构不得参加工程投标。
　　第十四条　建设单位应主动接受质监机构对其质量保证体系的监督检查。工程开工前，应按规定向质监机构办理工程质量监督手续；工程施工过程中，应主动按受质监机构对工程质量的监督检查；工程完工后，应由质监机构对工程质量进行鉴定。
　 第十五条　建设单位应依照有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准、规范和合同文件，组织进行设计、施工和监理。开工前应组织施工图设计审查和设计交底；施工中应对工程质量进行检查；工程完工后应及时组织交工验收，并作好竣工验收的准备工作。
　　第十六条　建设单位应加强档案管理，所有建设项目都要按照《中华人民共和国档案法》的有关规定，建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。

第三章　设计单位质量管理

第十七条　设计单位必须按资质等级及业务范围承担相应的勘测设计（含优化设计）任务，主动接受质监机构对其承担设计工作的资格和质量保证体系的监督检查。
　　第十八条　设计单位必须建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对公路工程设计质量负责。
　　第十九条　设计文件必须符合下列要求：
　　（一）设计文件的编制应该符合有关公路工程建设法律、法规、规章、标准、规程和合同的要求；
　　（二）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全要求；
　　（三）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；
　　（四）设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求。
　　（五）设计文件选用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商。
　　第二十条　设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸；开工前作好设计文件的交底工作；对大中型和有特殊要求的公路工程项目，设计单位应在施工现场设立代表处或派驻设计代表，随时掌握施工现场情况，解决设计的有关问题。
　　设计单位应对工程质量是否满足设计要求提出评价意见。

第四章　施工单位质量管理

第二十一条　施工单位必须按资质、资信等级确定的业务范围参加投标，承揽工程施工任务，并接受质监机构对其资质和质量保证体系的监督检查。
　　第二十二条　施工单位必须依据有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范的规定，按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工，并对其施工的工程质量负责。
　　第二十三条　施工单位必须建立施工质量保证体系，推行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法。建立工地试验室，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。对交付监理签认的工程，要落实质量责任制。
　　第二十四条　工程发生质量事故，施工单位必须按规定向监理单位、建设单位及有关部门报告，并保护现场接受调查，认真进行事故处理。
　　第二十五条　竣工的公路工程项目必须符合有关公路工程标准及设计文件要求，并按规定向建设单位提交完整的技术档案，试验成果及有关资料。

第五章　监理单位质量管理

第二十六条　监理单位必须是经工商注册并持有交通主管部门核发的资质证书或资信登记的专职监理企业，依照核定的监理业务范围，承担相应公路工程的监理业务。
　　监理单位必须接受质监机构对其监理资格、监理质量控制体系及监理工作质量的监督检查。
　　第二十七条　监理单位必须严格执行有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范。严格履行监理合同，监督工程施工承包合同的实施。
　　第二十八条　监理单位应根据所承担监理任务和监理合同的要求，向工程施工现场派驻相应的监理机构、人员和设备。
　　监理工程师上岗必须持有交通主管部门核发的监理工程师证书，其他监理人员上岗，必须经过岗前培训，具有公正、有效开展监理业务的能力和责任。
　　第二十九条　监理单位应认真审查施工组织设计和技术措施；审查试验工程施工工艺，批准特殊技术措施和特殊工艺；监督合同中有关质量标准、要求的实施；纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包合同的工程和施工行为；提出或审查设计变更；进行工程质量检测，参加工程质量事故处理和工程验收。

第六章　材料、设备采购单位质量管理

第三十条　材料和设备的采购单位，承担相应的材料和设备质量责任，其所采购的材料和设备，必须符合有关公路工程现行技术标准的规定，并全部符合设计对材料、设备的要求。
　　凡用于公路工程项目的材料和设备，均应按规定进行检查。经检验不合格的产品，不得进入施工现场。

第三十一条  工程材料和设备的采购单位，具有按合同规定自主采购的权利，任何单位和个人不得干预正常采购工作。
　　第三十二条　由建设单位按合同规定指定采购的材料和设备，施工单位和监理单位应按规定进行检查。对检验不合格的产品，施工单位有权拒绝使用。检验意见不一致时，由质监机构仲裁。
　　第三十三条　在材料、设备的采购和使用过程中，应严格计量标准，按照有关施工技术规范进行。

第七章　工程质量监督机构管理

第三十四条　公路工程质量实行政府监督管理制度。凡新建、改建的公路工程项目，均应由质监机构实施质量监督管理。
　　第三十五条　质监机构必须建立健全质量监督工作机制，完善监督手段，增强质量监督的公正性、权威性和有效性。
　　第三十六条　质监机构负责检查、监督建设、设计、施工、监理单位建立健全质量保证体系；负责对建设项目的招投标活动进行监督检查；负责监督设计、施工和监理单位在资质允许范围内从事的公路工程建设的质量工作；负责对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查。
　　第三十七条　质监机构实施以抽查为主的监督方式。并运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程质量的建设行为。
　　公路工程交、竣工验收，质监机构应按公路工程检验评定标准对工程质量等级进行鉴定。未经鉴定或鉴定不合格的工程，不得组织验收和交付使用。
　　第三十八条　质监机构应具有相应的监督、检测条件和能力。根据需要，可以委托具备相应资质的试验检测单位，对公路工程项目进行检测。
　　国务院交通主管部门质监机构出具的检测数据，是全国最终检测数据；各省级质监机构出具的检测数据，是本行政区域内公路行业的最终检测数据。

第八章  罚　则

第三十九条　对在工程质量检查中发现问题和公路工程发生重大工程质量事故的，应严肃处理。
　　对责任单位予以警告、罚款或对设计、施工单位停止１—２年资信登记，对监理单位降低资质等级，或吊销资质证书。
　　对责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　对建设项目分别给予限期整改（整改期间暂停拨付建设资金）、扣减中央对当年公路建设计划投资的5-10%的处罚。
　　第四十条　建设单位有下列行为之一的，由交通主管部门予以警告、罚款，并应追究有关主管人员的失职、渎职责任。
　　（一）造成工程质量低劣或发生质量事故的；
　　（二）未按规定选择相应资质等级的设计、施工和监理单位从事工程建设的；
　　（三）未按规定办理工程质量监督手续的；
　　（四）未按规定进行交工验收而将工程交付使用的；
　　（五）发生重大质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的。
　　第四十一条　勘测设计、施工、监理单位有下列行为之一的，视情节轻重，予以警告、罚款、停止资信登记1-2年的处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　（一）无证或超越资质等级承接任务的；
　　（二）不接受质监机构监督的；
　　（三）设计文件不符合规定要求的；
　　（四）未按设计要求和合同规定施工的；
　　（五）未按合同规定实行质量保修的；
　　（六）使用不合格材料和设备，或在工程施工中不执行工艺要求，粗制滥造，偷工减料，伪造记录的；
　　（七）发生工程质量事故或隐蔽工程缺陷不及时报告的；
　　（八）经质监机构认定工程质量不合格的。
　　第四十二条　检测单位伪造检验报告或伪造检验结论的，视情节轻重，予以通报批评，吊销检测资质。
　　第四十三条　对不认真履行监督职责的质监机构，由授权的交通主管部门或上一级质监机构，给予通报批评，撤销授权并进行改组。
　　从事公路工程质量监督工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、贪污受贿，由其所在单位的上级交通主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第四十四条　因公路工程质量事故，造成人身伤亡及财产损失的，责任单位应按有关规定或裁决，给予受损方经济赔偿。
　　第四十五条　违反本办法规定给予罚款的，罚款限额按国家有关规定执行。
　　本办法规定的处罚由县级以上人民政府交通主管部门或其委托的质监机构实施。

第九章  附　则

第四十六条　公路建设质量管理实行质量举报和事故报告制度。
    第四十七条　各省、自治区、直辖市交通厅（局）可根据实际情况制定实施细则。
    第四十八条　本规定由国务院交通主管部门负责解释。
    第四十九条　本规定自发布之日起施行。

公路工程竣（交）工验收办法

（交通部令2004年第3号）

第一章  总　则

第一条  为规范公路工程竣（交）工验收工作，保障公路安全有效运营, 根据《中华人民共和国公路法》，制定本办法。

第二条  本办法适用于中华人民共和国境内新建和改建的公路工程竣（交）工验收活动。

第三条  公路工程应按本办法进行竣(交)工验收，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第四条  公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。

交工验收是检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否满足通车要求，对各参建单位工作进行初步评价。

竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。

第五条  公路工程竣（交）工验收的依据是：

（一）批准的工程可行性研究报告；

（二）批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件；

（三）批准的招标文件及合同文本；

（四）行政主管部门的有关批复、批示文件；

（五）交通部颁布的公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。

第六条  交工验收由项目法人负责。

竣工验收由交通主管部门按项目管理权限负责。交通部负责国家、部重点公路工程项目中100公里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作；其它公路工程建设项目，由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责竣工验收工作。

第七条  公路工程竣（交）工验收工作应当做到公正、真实和科学。

第二章  交工验收

第八条  公路工程（合同段）进行交工验收应具备以下条件：

（一）合同约定的各项内容已完成；

（二）施工单位按交通部制定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检合格；

（三）监理工程师对工程质量的评定合格；

（四）质量监督机构按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量进行检测（必要时可委托有相应资质的检测机构承担检测任务），并出具检测意见；

（五）竣工文件已按交通部规定的内容编制完成；

（六）施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结。

第九条  公路工程各合同段符合交工验收条件后，经监理工程师同意，由施工单位向项目法人提出申请，项目法人应及时组织对该合同段进行交工验收。

第十条  交工验收的主要工作内容是：

（一）检查合同执行情况；

（二）检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料；

（三）检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料；

（四）检查工程实体，审查有关资料，包括主要产品质量的抽（检）测报告；

（五）核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致；

（六）对合同是否全面执行、工程质量是否合格作出结论，按交通主管部门规定的格式签署合同段交工验收证书；

（七）按交通部规定的办法对设计单位、监理单位、施工单位的工作进行初步评价。

第十一条  项目法人负责组织公路工程各合同段的设计、监理、施工等单位参加交工验收。拟交付使用的工程，应邀请运营、养护管理单位参加。参加验收单位的主要职责是：

项目法人负责组织各合同段参建单位完成交工验收工作的各项内容，总结合同执行过程中的经验，对工程质量是否合格作出结论；

设计单位负责检查已完成的工程是否与设计相符，是否满足设计要求；

监理单位负责完成监理资料的汇总、整理，协助项目法人检查施工单位的合同执行情况，核对工程数量，科学公正地对工程质量进行评定；

施工单位负责提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

第十二条  项目法人组织监理单位按《公路工程质量检验评定标准》的要求对各合同段的工程质量进行评定。

监理单位根据独立抽检资料对工程质量进行评定，当监理按规定完成的独立抽检资料不能满足评定要求时，可以采用经监理确认的施工自检资料。

项目法人根据对工程质量的检查及平时掌握的情况，对监理单位所做的工程质量评定进行审定。

第十三条   各合同段工程质量评分采用所含各单位工程质量评分的加权平均值。

即：

工程各合同段交工验收结束后,由项目法人对整个工程项目进行工程质量评定,工程质量评分采用各合同段工程质量评分的加权平均值。即：

工程质量等级评定分为合格和不合格，工程质量评分值大于等于75分的为合格,小于75分的为不合格。

第十四条  公路工程各合同段验收合格后，项目法人应按交通部规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向交通主管部门备案。国家、部重点公路工程项目中100公里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程向省级人民政府交通主管部门备案，其它公路工程按省级人民政府交通主管部门的规定向相应的交通主管部门备案。

公路工程各合同段验收合格后，质量监督机构应向交通主管部门提交项目的检测报告。交通主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过3年。

第十五条  交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题，由施工单位限期完成。

第三章 竣工验收

第十六条   公路工程进行竣工验收应具备以下条件：

（一）通车试运营2年后；

（二）交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已处理完毕，并经项目法人验收合格；

（三）工程决算已按交通部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通主管部门或其授权单位认定；

（四）竣工文件已按交通部规定的内容完成；

（五）对需进行档案、环保等单项验收的项目，已经有关部门验收合格；

（六）各参建单位已按交通部规定的内容完成各自的工作报告；

（七）质量监督机构已按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告。

第十七条   公路工程符合竣工验收条件后，项目法人应按照项目管理权限及时向交通主管部门申请验收。交通主管部门应当自收到申请之日起30日内，对申请人递交的材料进行审查，对于不符合竣工验收条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合验收条件的，应自收到申请文件之日起3个月内组织竣工验收。

第十八条   竣工验收的主要工作内容是：

（一）成立竣工验收委员会；

（二）听取项目法人、设计单位、施工单位、监理单位的工作报告；

（三）听取质量监督机构的工作报告及工程质量鉴定报告；

（四）检查工程实体质量、审查有关资料；

（五）按交通部规定的办法对工程质量进行评分，并确定工程质量等级；

（六）按交通部规定的办法对参建单位进行综合评价；

（七）对建设项目进行综合评价；

（八）形成并通过竣工验收鉴定书。

第十九条   竣工验收委员会由交通主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请军队代表参加。

项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、接管养护等单位参加竣工验收工作。

第二十条  参加竣工验收工作各方的主要职责是：

竣工验收委员会负责对工程实体质量及建设情况进行全面检查。按交通部规定的办法对工程质量进行评分，对各参建单位进行综合评价，对建设项目进行综合评价，确定工程质量和建设项目等级，形成工程竣工验收鉴定书。

项目法人负责提交项目执行报告及验收所需资料，协助竣工验收委员会开展工作；

设计单位负责提交设计工作报告，配合竣工验收检查工作；

监理单位负责提交监理工作报告，提供工程监理资料，配合竣工验收检查工作；

施工单位负责提交施工总结报告，提供各种资料，配合竣工验收检查工作。

第二十一条  竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为0.6，竣工验收委员会对工程质量评定得分权值为0.2。

工程质量评定得分大于等于90分为优良，小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。

第二十二条  竣工验收委员会按交通部规定的办法对参建单位的工作进行综合评价。

评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为好，大于等于75分为中，小于75分为差。

第二十三条  竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为0.7，参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。

评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为优良，大于等于75分为合格，小于75分为不合格。

第二十四条  负责组织竣工验收的交通主管部门对通过验收的建设项目按交通部规定的要求签发《公路工程竣工验收鉴定书》。

通过竣工验收的工程，由质量监督机构依据竣工验收结论，按照交通部规定的格式对各参建单位签发工作综合评价等级证书。

第四章  罚 则

第二十五条  项目法人违反本办法规定，对不具备交工验收条件的公路工程组织交工验收，交工验收无效，由交通主管部门责令改正。

第二十六条  项目法人违反本办法规定，对未进行交工验收、交工验收不合格或未备案的工程开放交通进行试运营的，由交通主管部门责令停止试运营，并予以警告处罚。

第二十七条  项目法人对试运营期超过3年的公路工程不申请组织竣工验收的，由交通主管部门责令改正。对责令改正后仍不申请组织竣工验收的，由交通主管部门责令停止试运营。

第二十八条  质量监督机构人员在验收工作中滥用职权、玩忽职守、殉私舞弊的，依法给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章  附 则

第二十九条  公路工程建设项目建成后，施工单位、监理单位、项目法人应负责编制工程竣工文件、图表、资料，并装订成册，其编制费用分别由施工单位、监理单位、项目法人承担。

各合同段交工验收工作所需的费用由施工单位承担。整个建设项目竣（交）工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由项目法人承担。

第三十条  对通过验收的工程，由项目法人按照国家规定，分别向档案管理部门和公路管理机构、接管养护单位办理有关档案资料和资产移交手续。

第三十一条  对于规模较小、等级较低的小型项目，可将交工验收和竣工验收合并进行。规模较小、等级较低的小型项目的具体标准由省级人民政府交通主管部门结合本地区的具体情况制订。

第三十二条  本办法由交通部负责解释。

第三十三条  本办法自2004年10月1日起施行。 交通部颁布的《公路工程竣工验收办法》（交公路发[1995]1081号）同时废止。

关于贯彻执行公路工程竣（交）工验收办法有关事宜的通知

（交公路发[2004]446号）

各省、自治区交通厅，北京、重庆市交通委员会，天津市市政工程局，上海市市政工程管理局，各计划单列市交通局（委），新疆生产建设兵团交通局：
   《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令，以下简称《办法》）已经发布，将于2004年10月1日起施行。为贯彻执行该《办法》，做好公路工程竣（交）工验收工作，现将有关要求通知如下：
     一、关于工程质量检测鉴定工作
      客观、真实地评价工程质量是竣(交)工验收工作的核心内容。质量监督机构应按照《公路工程质量检验评定标准》的要求和《公路工程质量鉴定办法》（见附件1）规定的抽查项目，在交工验收前进行检测，竣工验收前对关键抽查项目进行复测，检测结果和复测结果共同作为竣工验收质量评定的依据。
      二、关于竣工文件编制工作
      竣工文件的编制应完整、规范、科学，竣工文件的主要内容按照“公路工程竣工档案目录”（见附件2）编写。交工验收前，项目法人应组织有关单位完成“公路工程竣工档案目录”中第三、四、五部分的文件编制工作。竣工验收前，完成“公路工程竣工档案目录”要求的全部文件编制工作。
      三、关于交工验收工作
      公路工程各合同段符合交工验收条件后，经监理工程师同意，由施工单位向项目法人提出申请，项目法人应及时组织交工验收。对于若干合同段完工时间相近的，质量监督机构可一并进行质量检测，项目法人合并组织交工验收。工程（合同段）通过交工验收后应及时颁发“公路工程（合同段）交工验收证书”（格式见附件3）。各合同段全部验收合格后，项目法人应及时完成项目交工验收报告（格式见附件4）。
      四、关于参建单位总结报告
      为真实反映工程实施情况，全面总结建设管理经验，竣工验收前，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和质量监督机构应分别编写工作总结报告（格式见附件5），竣工验收时，委派代表向竣工验收委员会报告。
      五、关于竣工验收工作
       1、对参建单位评价。竣工验收委员会应对参建单位的工作进行综合评价（评价表见附件6）。对项目法人建设管理的综合评价在竣工验收时进行，对设计单位、监理单位、施工单位的评价分两步进行，交工验收时进行初步评价，竣工验收时进行综合评价。
       2、对于规模较小、等级较低的小型项目，交工验收和竣工验收可合并进行。验收前，质量监督机构按附件1的要求对工程进行检测，其质量评分占60%，监理对工程的质量评分占20%，竣工验收委员会对工程的质量评分占20%，加权平均后，作为工程质量评定得分。
       3、通过竣工验收的建设项目，由竣工验收委员会议定《公路工程竣工验收鉴定书》（格式见附件7），负责组织竣工验收的交通主管部门发文确认。质量监督机构依据竣工验收结论对各参建单位签发工作综合评价等级证书（格式见附件8）。
      自2004年10月1日起，各级交通主管部门要严格按照《办法》和本通知要求组织竣（交）工验收工作，及时总结经验，提高建设管理水平，保障公路安全运营。
      附件：一、公路工程质量鉴定办法

二、公路工程竣工档案目录

三、公路工程（合同段）交工验收证书

四、公路工程交工验收报告

五、公路工程项目执行报告

六、公路工程建设管理综合评价表

七、公路工程竣工验收鉴定书

八、     项目参建单位工作综合评价等级证书

附件1

公路工程质量鉴定办法

一、质量鉴定要求

（一）基本要求

1、公路工程质量鉴定由该建设项目的质量监督机构或竣工验收单位指定的质量监督机构负责组织。

2、公路工程质量鉴定工作包括工程实体检测、外观检查和内业资料审查。

3、公路工程质量鉴定依据质量监督机构在交工验收前和竣工验收前的工程质量检测资料，同时可结合监督过程中的检查资料进行评定（必要时工程质量检测工作可委托有相应资质的检测机构承担）。

4、质量监督机构的工程质量鉴定报告应在竣工验收前完成。

（二）单位工程和分部工程的划分

1、单位工程

每个合同段范围内的路基工程、路面工程、交通安全设施分别作为一个单位工程；特大桥、大桥、中桥、隧道以每座作为一个单位工程（特大桥、大桥、特长隧道、长隧道分为多个合同段施工时，以每个合同段作为一个单位工程）；互通式立体交叉的路基、路面、交通安全设施按合同段纳入相应单位工程，桥梁工程按特大桥、大桥、中桥分别作为一个单位工程。

2、分部工程

每个合同段的路基土石方、排水、小桥、涵洞、支挡、路面面层、标志、防护栏等分别作为一个分部工程；桥梁上部、下部各作为一个分部工程；隧道衬砌、总体各作为一个分部工程。

（三）鉴定方法

1、分部工程质量鉴定方法

工程实体检测以本办法规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算分部工程的合格率，乘100作为分部工程实测得分；外观检查存在的缺陷，在分部工程实测得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过15分；内业资料审查时资料中存在的问题，在合同段工程质量得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过5分。

Σ [抽查项目合格率×权值]

分部工程实测得分=                             ×100

Σ权值

分部工程得分＝分部工程实测得分－外观扣分

2、单位工程、合同段、建设项目工程质量鉴定方法

根据分部工程得分采用加权平均值计算单位工程得分，再逐级加权计算合同段工程质量得分。合同段工程质量得分减去内业资料扣分为该合同段工程质量鉴定得分，采用加权平均值计算建设项目工程质量鉴定得分。

Σ[分部工程得分×权值]

单位工程得分=

Σ权值

Σ [单位工程得分×单位工程投资额]

合同段工程质量得分 =

Σ单位工程投资额

合同段工程质量鉴定得分＝ 合同段工程质量得分 － 内业资料扣分

Σ [合同段工程质量鉴定得分×合同段工程投资额]

建设项目工程质量鉴定得分 =

Σ合同段工程投资额

（四）工程质量等级鉴定

1、总体要求

构造物混凝土强度、路面面层厚度的代表值、路面弯沉代表值等按《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80）评定均合格；桩基的无破损检测、预应力构件的张拉应力、桥梁荷载试验等均符合设计要求，桥梁主要受力部位无超过规范要求的裂缝，桥梁通航净空尺度满足设计要求；隧道支护、衬砌厚度无严重不足，隧道支护、衬砌背后无严重空洞；重要支挡工程无严重变形、高填方无严重沉陷变形、高边坡无失稳等现象。只有上述要求得到满足后，方可对工程质量进行鉴定。

2、工程质量等级划分

工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定，分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级；单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。

分部工程得分大于或等于75分，则分部工程质量为合格，否则为不合格。

单位工程所含各分部工程均合格，且单位工程得分大于或等于90分，质量等级为优良；所含各分部工程均合格且得分大于或等于75分，小于90分，质量等级为合格；否则为不合格。

合同段（建设项目）所含单位工程（合同段）均合格，且工程质量鉴定得分大于或等于90分，工程质量鉴定等级为优良；所含单位工程均合格，且得分大于或等于75分、小于90分，工程质量鉴定等级为合格；否则为不合格。

不合格分部工程经整修、加固、补强或返工后可重新进行鉴定。但出现过重大质量事故，造成大面积返工或经加固、补强后造成历史性缺陷的工程，其相应的单位工程、合同段工程质量不得评为优良，并视其对建设项目的影响，由竣工验收委员会决定建设项目工程质量是否可评为优良。

二、 工程实体检测

（一）竣工验收检测频率

1、路基工程压实度、边坡每公里抽查不少于一处。路基弯沉逐车道连续检测。

2、排水工程的断面尺寸每公里抽查2－3处，铺砌厚度按合同段抽查。

3、小桥抽查不少于总数的20％。

4、涵洞抽查不少于总数的10％。

5、支挡工程抽查不少于总数的10％且每种类型抽查不少于1处。

6、路面工程的弯沉、平整度逐车道连续检测，其他抽查项目每公里不少于1处。

7、特大桥、大桥逐座检查；中桥抽查不少于总数的50%。

桥梁下部工程，特大桥、大桥少于5个墩台的逐个检查，多于5个墩台的抽查总数的50%；中桥抽查墩台总数的50%。

8、隧道逐座检查。

9、交通安全设施中防护栏每公里抽查1处；标志抽查不少于总数的10%。

（二）抽查项目

| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 权值 | 备注 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 路基土 石方 | 压实度 | 3 | 双车道每处1点 | 3 |
|  |  | 弯沉 | 3 | 双车道每公里80点 |  |
|  |  | 边坡* | 1 | 每处两侧各侧两个坡面 |  |
|  | 排水工程 | 断面尺寸 | 1 | 每处抽两个断面 | 1 |
|  |  | 铺砌厚度 | 3 | 每合同段开挖检查5-10个断面 |  |
|  | 小桥 | 砼强度 | 3 | 每座用回弹仪、超声波测不少于10个测区 | 2 |
|  |  | 主要结构尺寸 | 1 | 每座抽10-20个 |  |
|  | 涵洞 | 结构尺寸 | 2 | 每道5-10个 | 1 |
|  |  | 流水面高程 | 1 | 每道2-3点 |  |
|  | 支挡工程 | 砼强度 | 3 | 每处用回弹仪、超声波测不少于10个测区 | 2 |
|  |  | 断面尺寸 | 3 | 每处开挖检查1个断面 |  |
|  |  | 表面平整度 | 1 | 每处测3尺 |  |
| 路 面 工 程 | 路面面层 | 沥青路面压实度 | 3 | 每处1点 | 3 |
|  |  | 沥青路面弯沉* | 3 | 逐车道检测 |  |
|  |  | 沥青路面车辙* | 1 | 允许偏差：10mm; 每处每车道各测2个断面 |  |
|  |  | 砼路面强度 | 3 | 每处1点 |  |
|  |  | 砼路面相邻板高差* | 1 | 每处测膨胀缝位置相邻板高差3点 |  |
|  |  | 平整度* | 2 | 每车道连续检测 |  |
|  |  | 抗滑* | 2 | 每处测摩擦系数、构造深度 |  |
|  |  | 厚度 | 3 | 每车道连续检测或双车道每公里2点 |  |
|  |  | 宽度、横坡 | 1 | 每处1-2个断面 |  |
| 桥梁（不含小桥） | 下 部 | 墩台砼强度 | 3 | 每墩台用回弹仪、超声波测不少于2个测区 | 2 |
|  |  | 主要结构尺寸 | 1 | 每个墩台测2-4点 |  |
|  |  | 墩台垂直度 | 1 | 墩高超过20米时，权值取2；每个墩台测两个方向 |  |
|  | 上 部 | 砼强度 | 3 | 抽查主要承重构件,每座桥用回弹仪、超声波测不少于10个测区 | 3 |
|  |  | 主要结构尺寸 | 2 | 每座桥测10-20点 |  |
|  |  | 伸缩缝 与桥面高差* | 1 | 逐条缝检测 |  |
|  |  | 桥面铺装平整度* | 1 | 每联>100M时用连续式平整度仪分车道检测，不足100M时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm |  |
|  |  | 桥面宽度、厚度、横坡 | 1 | 每100M测3个断面 |  |
|  |  | 桥面抗滑* | 2 | 每200M测3处 |  |
| 隧道工程 | 衬砌 | 衬砌强度 | 3 | 用回弹仪、超声波每座中、短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道测不少于20个测区 | 3 |
|  |  | 衬砌厚度 | 3 | 用高频地质雷达连续检测拱顶拱腰三条线或钻孔检查 |  |
|  |  | 大面平整度 | 1 | 衬砌平整度实测每座中、短隧道测5-10处，长隧道测10-20处，特长隧道测20处以上 |  |
|  | 总体 | 宽 度 | 1 | 每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测20点以上 | 1 |
|  |  | 净 空 | 2 | 每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测20点以上 |  |
|  |  | 隧道路面 | 2 | 参见路面要求 |  |
| 交 通 安 全 设 施 | 标志 | 立柱竖直度 | 1 | 每柱测两个方向 | 1 |
|  |  | 标志板净空 | 2 | 取不利点 |  |
|  |  | 标志板尺寸 | 1 | 每块测2点 |  |
|  |  | 标志板厚度 | 1 | 每块测2点 |  |
|  | 防护栏 | 波形板厚度 | 1 | 每处20点 | 1 |
|  |  | 立柱壁厚度 | 1 | 每处20点 |  |
|  |  | 横梁中心高度 | 1 | 每处20点 |  |
|  |  | 砼护栏强度 | 1 | 每处5～10测区 |  |
|  |  | 砼护栏断面尺寸 | 1 | 每处20点 |  |

注：1、本表规定的抽检项目均应在交工验收前完成检测。竣工验收前，应对带“*”的抽检项目进行复测，其检测结果和其它抽检项目在交工验收时的检测结果，作为竣工验收质量评定的依据。

2、“支挡工程”指挡土墙、抗滑桩、铺砌式坡面防护、喷锚等防护工程。

3、对弯沉、路面厚度、平整度、摩擦系数、隧道强度、厚度等抽查项目优先采用自动化检测设备进行检测，也可采用常规方法进行检测。采用自动化检测（或无损检测）结果有争议时，由交通主管部门组织有关专家确定。

4、表中未列出的检查项目，质量监督机构可根据工程实际情况增加检测项目。对独立桥梁工程，批复的设计中有护岸工程要求的，护岸防护工程应作为检查项目进行检查。

5、表中未包括技术复杂的工程如悬索桥、斜拉桥等工程的检查项目，质量监督机构可根据工程实际情况增加检测项目。

（三）抽查项目的规定值或允许偏差

除本办法已明确了规定值或允许偏差的抽查项目外，其余抽查项目的规定值或允许偏差按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80）执行。

三、外观检查

（一）基本要求

1、由该项目工程质量鉴定的质量监督机构或其委托的有资质的检测单位负责在交工验收前和竣工验收前对工程外观进行全面检查。

2、工程外观存在严重缺陷和安全隐患或已降低服务水平的建设项目不予验收，经整修达到设计要求后方可组织验收。

3、项目交工验收前应对桥梁、隧道、重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位进行详细检查。

（二）检查内容及扣分标准

| 单位工程 | 分部工 程类别 | 检查内容及扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 路基土 石方 | 路基边坡坡面平顺、稳定，曲线圆滑，不得亏坡，不符合要求时，单向累计长度每50米扣1-2分； 路基沉陷，每处扣1-2分。 | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |
|  | 排水工程 | 排水沟内侧及沟底应平顺，无阻水现象，外侧无脱空，不符合要求时，每处扣1分； 砌体坚实、勾缝牢固，不符合要求时，每5米扣1分。 | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |
|  | 小 桥 | 砼表面粗糙，模板接缝处不平顺，有漏浆现象，扣2-5分； 混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，扣3-5分； 桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣1-3分。 桥头有跳车现象，每处扣2分； 桥下施工弃料应清理干净，未清理干净时扣1-3分。 | 按每座累计扣分的平均值扣分 |
|  | 涵 洞 | 涵洞进出口不顺适，洞身不直顺，帽石、八字墙、一字墙不平直，存在翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象时，每种病害扣1-3分； 台身、涵底铺砌、拱圈、盖板有裂缝时，每道裂缝扣2-3分； 涵洞处路面有跳车现象时，每处扣1-3分。 | 按每道累计扣分的平均值扣分 |
|  | 支挡工程 | 砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象，不符合要求时，每10m扣1分； 沉降缝垂直、整齐，上下贯通，不符合要求时，扣1-3分； 泄水孔坡度向外，无阻塞现象，不符合要求时，扣1-3分； 墙身裂缝，局部破损，每处扣3分； 混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该部位面积的0.5%，深度不得超过10mm，不符合要求时，扣2-5分。 | 按每处累计扣分值的平均值扣分 |
| 路 面 工 程 | 面 层 | 水泥混凝土路面： 混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过0.2%；其它公路不得超过0.4%，每超过0.1%扣1分； 混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速公路和一级公路不得超过受检面积的0.2%；其它公路不得超过0.3%，不符合要求时，每超过0.1%扣1分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分； 路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位2cm以上者，每处扣1-2分； 接缝填筑应饱满密实。不符合要求时，累计长度每100米扣2分； 胀缝有明显缺陷时，每条扣1-2分。 沥青混凝土面层、沥青碎石面层： 1、面层有修补现象，每处扣1—3分； 2、表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细料明显离析等现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，其他公路不得超过0.05%。不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分；半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理； 3、搭接处应紧密、平顺、烫缝不应枯焦。不符合要求时 累计每10米长扣1分； 4、面层与路缘石及其他构筑物应衔接平顺，不得有积水 现象，不符合要求时，每处扣1分。 沥青表面处治： 1、表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的0.2%，不符合要求时每超过0.2%扣2分； 2、无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣1分； 3、面层与路缘石及其他构筑物应衔接平顺，不得有积水现象。不符合要求时，每处扣1分。 | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |
| 桥 梁 工 程（不含小桥） | 下 部 工 程 及 上 部 工 程 | 基本要求： 混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象，不符合要求时扣2-5分； 2、混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，扣2-5分； 3、混凝土表面出现非受力裂缝，减1-2分；结构出现受力裂缝宽度超过0.15mm每条扣2-3分，并对其是否影响结构承载力进行分析论证； 结构钢筋外露每处扣1-5分，并应进行处理。 | 下部工程按基本要求和支座要求累计扣分；上部工程按基本要求、上部结构要求和桥面系要求累计扣分 |
|  |  | 支座要求： 支座位置应准确，无脱空及非正常变形，不符合要求时每个扣除1分。 |  |
|  |  | 上部结构要求： 1、预制构件安装应平整，不符合要求时每处扣减1分； 2、悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显错台，不符合要求时每处扣2-5分； 3、主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保护完好，不符合要求时扣1-2分，并应及时处理； 4、拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，不符合要求时扣2-5分，拱圈无裂缝，不符合要求时扣2-5分，并对其是否影响结构承载力进行分析论证。 |  |
|  |  | 桥面系要求： 1、桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰，不符合要求时，扣1-3分； 2、栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣1-2分； 3、桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细料明显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，不符合要求时每超过0.03%扣1分； 4、伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象,不符合要求时减1-2分;桥头有跳车现象,每处扣1-2分； 5、泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好，不符合要求时扣1-2分。 |  |
| 隧道工程 | 衬砌 | 混凝土衬砌表面，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面不超过1%，不符合要求时，每超过1%扣5分； 施工缝平顺无错台,不符合要求时每处扣1分； 隧道衬砌出现裂缝，裂缝累计长度每超过隧道长度的1%扣1-2分。 |  |
|  | 总体 | 隧道洞内渗水、漏水，每处扣1-2分； 洞内排水系统应畅通、无阻塞，不符合要求时扣2-5分，并应查明原因进行处理； 隧道洞门按支挡工程要求检查； 4、隧道路面按路面工程的扣分标准进行扣分。 |  |
| 交 通 安 全 设 施 | 标 志 | 金属构件镀锌面不得有划痕、擦伤等损伤，不符合要求时，每一构件扣2分； 标志板面不得有划痕、较大气泡和颜色不均匀等表面缺陷，不符合要求时，每块板扣2分。 | 标志按每块累计扣分的平均值扣分 |
|  | 防 护 栏 | 波形梁线形顺适，色泽一致，不符合要求时，每处扣1-2分； 立柱顶部应无明显塌边、变形、开裂等现象，不符合要求时，每处扣2分； 混凝土护栏预制块不得有断裂现象，不符合要求时每处扣1分；掉边、掉角长度每处不得超过2CM，否则每块混凝土构件扣1分；混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不超过该构件面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣2分。 | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |

四、内业资料审查

质量监督机构应按公路工程竣工档案管理的有关规定，对监理资料、施工资料、科研和新技术应用资料进行审查，主要要求如下：

1、内业资料未按要求整理或检查项目不全、频率不足或缺少必要的数据，不能有效证明工程所用的原材料、施工工艺及工程质量符合规范要求或资料反映出的工程质量达不到合格标准，不能保证安全运营及正常使用时，工程不予验收。在对内业资料重新整理，达到要求后方可组织验收。

2、内业资料应是原始资料，是施工过程中的原件，不符合要求扣1-3分。

3、内业资料应字迹清晰、工整，表格内容应填写完整，签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐，不符合要求时扣1-3分。

4、按施工工序、工艺的要求所有资料应齐全、完整，资料反映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范规定的要求，不符合要求时扣2-4分。

分部工程质量检验评定表

合  同   段 ：                  分部工程名称：                所属建设项目：

工 程 部 位 ：                  施 工 单 位 ：                监 理 单 位 ：

(桩号、墩台号、孔号)                                                                  表1-1

| 实 测 项 目 | 项 次 | 抽查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | 质 量 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合格率(%) | 权值 | 加权得分 |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 实测得分 |  | 外观扣分 |  | 分部工程得分 |  | 质量等级 |  |

检验负责人：              检测：              记录：             复核：              年  月  日

单位工程质量检验评定表

单位工程名称：                       所属建设项目：

路 线 名 称 ：                       工程地点、桩号：

施 工 单 位 ：                       监 理 单 位 ：

表1-2

| 合同段 | 分 部 工 程 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 质 量 评 定 |  |
|  |  | 实得分数 | 权 值 | 加权得分 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 单位工程得分 |  | 质量等级 |  |

检验负责人：          计算：          复核：          年  月  日

合同段工程质量检验评定表

合同段名称：              所属建设项目：

施 工 单 位：              监 理 单 位：

表1-3

| 单位工程名称 | 实得分 | 投资额 | 实得分×投资额 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同段实测得分 |  | 内业资料扣分 |  |
| 合同段鉴定得分 |  | 质量等级 |  |

检验负责人：         计算：         复核：          年  月  日

建设项目质量检验评定表

项目名称：                   路线名称：

起迄桩号：                   完工日期：

表1-4

| 合同段 | 实得分 | 投资额 | 实得分×投资额 | 质量等级 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 鉴定得分 |  | 质量等级 |  |

检验负责人：          计算：         复核：         年  月  日

附件2

公路工程竣工档案目录

第一部分  综合文件

一、竣（交）工验收文件

1、竣工验收文件

2、交工验收文件

3、各参建单位总结报告

二、单项工程验收文件

1、机电工程验收文件

2、房建工程验收文件

3、环保工程验收文件

4、档案验收文件

三、建设依据及上级有关指示

1、项目建议书及批准文件

2、工程可行性研究报告及批准文件

3、水土保持批准文件

4、环境影响评价及批准文件

5、文物调查、保护等文件

6、初步设计文件及审批文件

7、施工图设计文件及审批文件

8、设计变更文件及批准文件

9、设计中重大技术问题来往文件、会议纪要

10、上级单位有关指示

四、征地拆迁资料

1、征地拆迁合同协议

2、征地批文

3、征用土地数量一览表

4、占地图及土地使用证

5、拆迁数量一览表

五、工程管理文件

1、招标文件

2、投标文件、评标报告

3、合同书、协议书

4、技术文件及补充文件

5、建设单位往来文件

6、其它文件及资料

第二部分 决算和审计文件

一、支付报表

二、财务决算文件

三、工程决算文件

四、项目审计文件

五、其他文件

第三部分   监理资料

一、监理管理文件

二、工程质量控制文件

1.质量控制措施、规定及往来文件

2.材料试验、检测资料

3.监理独立抽检资料

4.交工验收工程质量评定资料

三、工程进度计划管理文件

四、工程合同管理文件

五、其他文件

六、其它资料

监理日志，会议记录、纪要，工程照片，音像资料

监理机构及人员情况，各级监理人员的工作范围、责任划分、工作制度。

第四部分  施工资料

一、竣工图表

1.变更设计一览表

2.变更图纸

3.工程竣工图

二、工程管理文件

三、施工质量控制文件

(一)工程质量文件

1、工程质量往来文件

2、工程质量自检报告及工程质量检验评定资料；

3、安全质量事故及处理情况报告、补救后达到要求的认可证明文件；

4、桥梁竣工验收荷载试验报告；

5、桥梁基础、梁的预制等强度、完整性检验资料；

6、施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工艺、质量检测记录及观察记

录、对工程质量影响分析；

7、交工验收施工单位的试验、检测、评定资料。

(二)试验、检测报告

1、各种原材料试验报告；

2、混凝土、砂浆配合比试验报告；

3、原材料、外购成品、半成品抽检、试验资料；

4、击实试验报告;

5、路面结构层配合比设计报告;

6、外购材料(产品)合格证书及检验报告、质量鉴定报告；

7、机电设备、监控设备成品合格证、试验、调试记录。

(三) 施工原始资料

(Ⅰ)路基工程

1、路基土石方工程

(1)地表处理资料；

(2)不良地质处理方案、施工资料、检测资料；

(3)分层压实资料；

(4)路基检测、验收资料；

(5)分段资料汇总。

2、构造物及防护工程

(1)基坑开挖、处理试验、检测资料；

(2)各工序施工记录、检测、试验资料；

(3)成品检测资料；

(4)砂浆(砼)强度试验。

3、小桥工程

(1)基坑处理、检查记录；

(2)基础处理、检查、试验记录；

(3)各分项施工检查、施工、试验记录；

(4)质量检查记录。

4、排水工程

(1)各工序施工、检测记录；

(2)砂浆、砼强度试验资料；

(3)成品检查记录；

(4)分段质量检测资料汇总。

5.涵洞工程

(1)基坑开挖、处理记录；

(2)各工序施工、检查记录资料；

(3)砂浆、砼试验资料；

(4)成品检查资料。

(Ⅱ)路面工程

1、压实度检测资料；

2、强度检测、试验资料；

3、材料配合比检测、试验资料；

4、各工序施工检测记录；

5、检查资料汇总。

(Ⅲ)桥梁工程

1、基坑开挖、处理施工记录、检查资料；

2、基础施工检查资料,桩基检测资料；

3、现浇构件施工、检测、试验资料；

4、预制构件施工、检验资料；

5、预应力张拉、压浆检查资料；

6、外购件检查记录；

7、按施工工序各中间环节检查记录；

8、砼、砂浆强度试验资料；

9、各部位检查、验收资料；

10、引道工程、防护工程施工、检测、试验资料。

(Ⅳ)隧道工程

1、洞身开挖施工、检查资料；

2、衬砌施工、检验资料；

3、隧道路面工程施工、检查记录；

4、照明、通风、消防设施施工、检查记录；

5、洞口施工检查记录；

6、各种附属设施检验施工记录；

7、各环节工序检查、验收资料：

8、隧道衬砌厚度、砼强度检验资料。

(Ⅴ) 交通安全设施

1、各种标志牌制作安装检查记录；

2、标线检查资料、施工记录；

3、防撞护栏、隔离栅及附属设施施工、检查资料；

4、照明系统施工、检测资料；

5、各中间环节检测资料；

6、成品检测资料。

(Ⅵ) 收费站等房建施工资料

房建施工资料应按建筑部门有关法规、资料编制办法管理、汇总。

(Ⅶ) 收费、监控、通讯系统

收费、监控、通讯系统施工、检测、验收资料应按有关行业标准整理汇总。

（Ⅷ）绿化工程等施工资料

（四）缺陷责任期资料

四、施工安全及文明施工文件

1、安全生产的有关文件

2、安全事故的调查处理文件

3、文明施工的有关文件

五、进度控制文件

1、进度计划（文件、图表）、批准文件

2、进度执行情况（文件、图表）

3、有关进度的往来文件

六、计量支付文件

七、合同管理文件

八、施工原始记录

1、施工日志

2、天气、温度及自然灾害记录

3、测量原始记录、

4、各工序施工原始记录（未汇入施工质量控制文件的部分）

5、会议记录、纪要

6、施工照片、音像资料

7、其它原始记录

第五部分  科研、新技术资料

一、科研资料

二、新技术应用资料

（批准的所有科研、新技术资料均要整理归档）

附件3

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：                                      合同段交工验收证书第   号

| 工程名称： | 合同段名称及编号： |
| --- | --- |
| 项目法人： | 设计单位： |
| 施工单位： | 监理单位： |
| 本合同段主要工程量： |
| 本合同段价款 | 原合同 |  | 实际 |  |
| 本合同段工期 | 原合同 |  | 实际 |  |
| 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） |
| （施工单位的意见） 施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章 年 月 日 |
| （合同段监理单位对有关问题的意见） 合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章 年 月 日 |
| （设计单位的意见） 设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章 年 月 日 |
| （项目法人的意见） 项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章 年 月 日 |

（注：表中内容较多时，可用附件。）

附件4

公路工程交工验收报告

| 一 | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 工程地点及 主要控制点 |  |
| 三 | 建设依据 |  |
| 四 | 技术标准与 主要指标 |  |
| 五 | 建设规模 及性质 |  |
| 六 | 开工日期 | 年 月 日 |
|  | 交工日期 | 年 月 日 |
| 七 | 批准概算 |  |

| 八 | 工程建设 主要内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 九 | 实际征用土地数（亩） |  |
| 十 | 建设项目工程质量交工验收结论 |  |
| 十一 | 存在问题 处理措施 |  |
| 十二 | 附件 | 1、各合同段工程质量评分一览表； 2、各合同段交工验收证书； |

交工验收各合同段工程质量评分一览表

项目名称：

| 合同段 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同段1 |  |  |
| 合同段2 |  |  |
| 合同段n |  |  |

附件5

公路工程项目执行报告

一、概况

1、建设依据

2、建设规模及主要技术指标

3、工程进度

4、项目投资及来源

5、主要工程数量

6、主要参建单位，包括设计、施工、监理、监督、检测等单位一览表

二、建设管理情况

（一）前期工作

1、设计单位招标情况

2、施工单位招标情况

3、监理单位招标情况

（二）征地拆迁情况

（三）项目管理情况

1、项目管理机构设置及职能

2、质量控制措施与效果

3、进度管理情况

4、工程造价控制情况（工程决算）

5、其它情况

三、交工验收及相关问题

1、各合同段交工验收情况及主要存在问题

2、缺陷责任期出现的质量问题及处理结果

3、出现重大安全事故情况

4、试运营期间的养管情况

四、科研和新技术应用情况

五、对各参与单位的总体评价

1、对设计单位的总体评价

2、对施工单位的评价

3、对监理单位的评价

六、对工程质量的总体评价

七、项目管理体会

公路工程设计工作报告

一、概况

1、任务来源及依据

2、沿线自然地理概况

3、主要技术指标的运用情况

二、设计要点

1、路线设计

2、路基路面及防护工程设计

3、桥梁、涵洞、通道设计

4、隧道设计

5、立体交叉工程设计

7、环保、景观等工程设计

8、交通工程及沿线设施设计

9、房建等其它工程设计

三、施工期间设计服务情况

四、设计变更情况

1、重大设计变更理由

2、设计中存在问题的变更

3、设计变更一览表（与原设计工程量和造价比较）

五、设计体会

公路工程质量监督报告

一、质量监督概况

二、建设程序的监督情况

三、试验室的认证情况

四、监理人员的检查情况

五、施工过程中质量监督情况

1、检查项目及结果

2、存在问题的处理结果

3、对各合同段工程质量的意见

六、交工验收前的工程质量检测意见

七、竣工验收前的工程质量鉴定意见

八、对设计单位、施工单位、监理单位的评价

九、建设单位管理情况的评价

十、监督工作体会

公路工程监理工作报告

一、监理工作概况

合同段监理组织形式、管理结构、人员投入情况

二、工程质量管理

质量管理措施；施工过程中质量检查情况汇总；质量问题和事故处理情况总结；工程质量评定情况

三、计量支付、工程进度和合同管理情况

四、设计变更情况

五、交工验收中存在问题及处理情况

六、对设计单位、施工单位和建设单位评价

七、监理工作体会

公路工程施工总结报告

一、工程概况

合同段工程起止时间、主要工程内容

二、机构组成

主要人员、设备投入情况、管理机构设置

三、质量管理情况

质量控制措施；施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况；对完工质量的评价

四、施工进度控制

五、施工安全与文明施工情况

六、环境保护与节约用地措施

七、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况

八、对建设单位、设计单位和监理单位的评价

九、施工体会

附件6

公路工程建设管理综合评价表

工程项目名称：                    项目法人：                           表6-1

| 序号 | 项目 | 评定方法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本建设程序 | 应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣2分 | 10 |  |
| 二 | 执行 法规 | 未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分 | 10 |  |
| 三 | 履行 合同 | 拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分 | 10 |  |
| 四 | 工程 进度 | 按合同工期每拖延一个月扣3分，随意提前工期扣5分 | 10 |  |
| 五 | 投资 控制 | 每超概算（或批准的调整概算）1％扣1分，每节省概算2%加1分（最多可加5分） | 10 |  |
| 六 | 安全 生产 | 每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分 | 10 |  |
| 七 | 廉政 建设 | 措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起 诉的扣10分 | 10 |  |
| 八 | 工程 质量 | 竣工验收工程质量得分乘以30％，作本项得分 | 30 |  |
| 合 计 | 100 |  |
| 审定意见 |  |

注：1、本表在竣工验收时评分；

2、每项的应得分扣完为止；

3、本表一至七项由竣工委员会根据汇报和有关资料评价，取每个委员每项得分平均值，第八项按竣工验收工程质量得分乘以30％计算。

设计工作综合评价表

工程名称：                       设计单位：                           表6-2

| 序号 | 项目 | 评定方法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计 方案 | 总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分 不符合有关标准、规范，每处问题扣2-5分 | 20 |  |
| 二 | 设计 文件 | 未按编制办法编制扣2-10分 错、漏严重的扣10分，一般扣2-5分 设计造成质量事故，重大事故每起扣30分，一般事故每起扣2-10分 4、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1％扣2分 | 30 |  |
| 三 | 设计 服务 | 未按合同协议派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5 分 2、服务不及时扣2-5分 | 20 |  |
| 四 | 工程 质量 | 竣工验收工程质量得分乘以30％，作本项得分 | 30 |  |
| 合 计 | 100 |  |
| 审审定意见 |  |

注：1、本表一、二、三项由项目法人、施工、监理单位在交工验收时分别评价，不向被评价单位公开，取项目法人、施工单位、监理单位评价得分的平均值为最终得分，提交竣工验收委员会审定；

2、第四项按竣工验收工程质量得分乘以30%计算。

公路工程监理工作综合评价表

工程名称：

监理段编号：                         监理单位：                        表6-3

| 序号 | 项目 | 评定方法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员 机构 | 监理人员未按要求持证上岗扣1-5分； 监理人员未按合同进场扣1-5分； 监理人员被清退每人次扣2分； 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分； 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣1-3分 | 10 |  |
| 二 | 质量 控制 | 独立抽检频率不到10％扣5-10分，不到20％扣1-5分；工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分；资料签认不规范扣1-3分 | 10 |  |
| 三 | 进度 控制 | 拖延工期每月扣1分 | 5 |  |
| 四 | 投资 控制 | 根据计量支付工作情况酌情扣分 | 5 |  |
| 五 | 监理 资料 | 不符合竣工验收要求时扣1-5分 | 5 |  |
| 六 | 廉政 建设 | 措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣10分 | 5 |  |
| 七 | 工程 质量 | 以下两项得分之和作为该监理合同段工程质量评分： （1）所监理的各施工合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以30％； （2）竣工验收工程质量得分乘以30％。 | 60 |  |
| 合 计 | 100 |  |
| 审定意见 |  |

注：1、本表一、二、三、四、五、六项由项目法人、施工单位在交工验收时评价，不向被评价单位公开，取项目法人、施工单位评价分的平均值为最终得分，提交质量监督机构审定，作为竣工验收委员会评价的依据。

公路工程施工管理综合评价表

工程名称：

合同段编号：                    施工单位：                           表6-4

| 序号 | 项目 | 评定方法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工期 进度 | 每拖延一个月扣2分； 生产组织不均衡扣1分 | 10 |  |
| 二 | 履行 合同 | 项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分，主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分，试验室达不到要求扣2-5分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2-5分 | 10 |  |
| 三 | 竣工 文件 | 竣工图与竣工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分；资料的真实可信度有问题扣2-4分 | 5 |  |
| 四 | 安全 生产 | 每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分 | 5 |  |
| 五 | 文明 施工 | 规章制度不健全扣1-2分，文明工地建设差扣2-3分 破坏环境和乱占土地的，扣3-5分。 | 5 |  |
| 六 | 廉政 建设 | 措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分 | 5 |  |
| 七 | 工程 质量 | 以下两项得分之和作为该合同段工程质量评分： （1）该合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以30％； （2）竣工验收工程质量得分乘以30％。 | 60 |  |
| 合 计 | 100 |  |
| 审定意见 |  |

注：1、本表一、二、三、四、五、六项由项目法人、监理单位在交工验收时分别评价，不向被评价单位公开，取项目法人、施工单位评价分的平均值为最终得分，提交质量监督机构审定，作为竣工验收委员会评价的依据。

附件7

公路工程竣工验收鉴定书

| 一 | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 工程地点及 主要控制点 |  |
| 三 | 建设依据 |  |
| 四 | 技术标准与 主要指标 |  |
| 五 | 建设规模 及性质 |  |
| 六 | 开工日期 | 年 月 日 |
|  | 竣工日期 | 年 月 日 |

| 七 | 批准概算 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 竣工决算 |  |
| 八 | 工程建设 主要内容 |  |
| 九 | 主要材料 实际消耗 |  |
| 十 | 实际征用土 地数（亩） |  |
| 十一 | 建设项目工程 质量鉴定结论 |  |
| 十二 | 对建设、设计、施工、 监理单位的综合评价 |  |
| 十三 | 建设项目管理 综合评价及等级 |  |
| 十四 | 有关问题的 决定和建议 |  |

附表：1、竣工验收委员会名单

2、工程交接单位代表签名表

竣工验收委员会名单

|  | 姓名 | 所在单位 | 职务或职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |

竣工验收代表名单

| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务或职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

工程交接单位代表签名表

|  | 姓名 | 所 在 单 位 | 职务或职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |
| 项目法人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 接养单位 |  |  |  |  |

竣工验收工程质量评分表

项目名称：

| 名 称 | 实得分数 | 权值 | 加权得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交工验收工程质量 |  | 0.2 |  |  |
| 质量监督机构 工程质量鉴定 |  | 0.6 |  |  |
| 竣工验收委员会 工程质量 |  | 0.2 |  |  |
| 合 计 | 1.0 |  |  |
| 加权平均分 |  | 质量等级 |  |

计算：                     复核：                年    月     日

竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：

| 序号 | 项目 | 评定内容 | 分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程质量 | 路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。 | 70 |  |
| 二 | 沿线服务设施 | 房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。 | 10 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。 | 10 |  |
| 四 | 竣工图表 | 内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：1、缺二、三项时，应得分仍按100分计。例如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项

目二、三均缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，其应得分仍按70分计。

竣工验收建设项目综合评定表

项目名称：

| 名 称 | 实得分数 | 权值 | 加权得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工验收工程质量 |  | 0.7 |  |  |
| 项目建设管理 综合评价 |  | 0.15 |  |  |
| 项目设计工作 综合评价 |  | 0.05 |  |  |
| 项目监理管理 综合评价 |  | 0.05 |  |  |
| 项目施工管理 综合评价 |  | 0.05 |  |  |
| 合 计 | 1.0 |  |  |
| 加权平均分 |  | 建设项目综合评价等级 |  |

计算：                            复核：                      年    月    日

附件8

项目参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：

单位名称：

承担工程的内容：

竣工验收结论： 项目质量监督机构或授权人（签字） 盖章（项目质量监督机构） 年 月 日

注：1、项目参建单位包括项目法人、设计单位、监理单位、施工单位；

2、竣工验收完成时，项目质量监督机构分别对项目各参建单位填写工作综合评价等级证书；

3、竣工验收结论根据附件6对各参建单位工作综合评价结果填写综合评语（包括评分和评价等级）。

公路工程质量监督规定

（交通部令2005年第4号）

第一条　为加强公路工程质量监督，保证公路工程质量，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》，制定本规定。

第二条　从事公路工程建设活动，对公路工程质量实施监督，应当遵守本规定。

本规定所称公路工程，是指公路的新建、改建以及养护大修等工程。

本规定所称公路工程质量监督，是指依据有关法律、法规、规章、技术标准和规范，对公路工程质量进行监督的行政行为。

第三条　国家实行公路工程质量监督管理制度。

公路工程质量监督应当遵循科学、客观、公开、公平、公正的原则。

第四条  公路工程从业单位依法承担公路工程质量责任，接受、配合交通主管部门和其所属的质量监督机构（以下简称质监机构）的监督检查，不得拒绝或者阻碍。

前款所称从业单位，是指从事公路工程建设的建设单位、勘察、设计单位、施工单位、监理单位、试验检测单位以及相关设备、材料的供应单位。

第五条  交通部主管全国公路工程质量监督管理工作。

县级以上地方人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路工程质量监督管理工作。

第六条  公路工程质量监督主要包括以下内容：

（一）工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况；

（二）从业单位的质量保证体系及其运转情况；

（三）勘察、设计质量情况，工程质量情况，使用的材料、设备质量情况；

（四）工程试验检测工作情况；

（五）工程质量资料的真实性、完整性、规范性、合法性情况；

（六）从业单位在工程实施过程中的质量行为。

第七条  交通主管部门对公路工程质量监督的职责主要是：

（一）监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格；

（二）监督检查建设、勘察、设计单位、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性；

（三）监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求，设计文件是否达到国家规定的编制要求；

（四）监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料；

（五）监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况，以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量检查情况；

（六）监督检查试验检测设备是否合格，试验方法是否规范，试验数据是否准确，试验检测频率是否符合有关规定；

（七）监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况，并公布抽查样品的质量检测结果，检查关键设备的性能情况；

（八）对公路工程质量情况进行抽检，分析主要质量指标的变化情况，评估总体质量状况和存在的主要问题，提出加强质量管理的政策措施和指导性意见，定期发布质量动态信息；

（九）对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

第八条  交通部、省级人民政府交通主管部门、有条件的设区的市级地方人民政府交通主管部门委托所属的质量监督机构具体实施公路工程质量监督工作。

县级人民政府交通主管部门和未设置专职质监机构的设区的市级人民政府交通主管部门应有专职或者兼职质量监督人员，并接受上一级质监机构的业务指导。

质监机构应当在交通主管部门委托事项的范围内实施公路工程质量监督工作。

第九条　质监机构应具备以下基本条件：

（一）从事质量监督工作的专业技术人员结构合理，其数量不少于职工总数的70%；

（二）从事质量监督工作的专业技术人员具有本专业大专以上学历或本专业中级以上专业技术职务任职资格；

（三）行政负责人和技术负责人具有10年以上公路专业工作经历和高级专业技术职务任职资格；

（四）具备与质量监督工作相适应的试验检测条件；

（五）有健全的质量监督和组织管理制度；

（六）经省级以上交通主管部门考核合格。

第十条  建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前三十日，按照交通部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。

第十一条  建设单位办理公路工程质量监督手续，应当向公路工程项目所在地的质监机构提出申请，并提交以下材料：

（一）公路工程质量监督申请书。包括公路工程项目名称及地点、建设单位、联系方式、提出工程质量监督的申请等；

（二）公路工程项目审批文件；

（三）公路工程项目设计、施工、监理等合同文件；

（四）公路工程项目从业单位的资质证明材料；

（五）交通主管部门要求的其他相关材料。

第十二条  多个农村公路工程项目可集中统一申请工程质量监督手续。

第十三条  质监机构自收到质量监督申请资料之日起二十日内，对符合基本建设程序的公路工程项目，出具质量监督通知书；对不符合基本建设程序的项目，书面通知申请人不予受理质量监督申请并告知原因，同时向本级交通主管部门报告。交通主管部门应当依据有关规定责令建设单位完善基本建设程序。

公路工程项目符合基本建设程序后，建设单位应当重新提出工程质量监督申请。

第十四条　勘察、设计单位必须按照公路工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。

第十五条  交通主管部门及其委托的质监机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；

（二）进入被检查单位的施工现场进行检查；

（三）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

第十六条  交通主管部门及其委托的质监机构对工程实体质量进行现场监督检查时，应当重点检查质量薄弱环节和涉及结构强度及稳定性的重要指标。

第十七条  交通主管部门及其委托的质监机构对检查中发现的问题，应当及时以书面方式通报有关单位。对一般质量管理问题和一般质量缺陷，责令限期整改；对不合格工程，责令限期返修；对违法的质量行为依法予以纠正。

存在问题的单位应当按要求进行整改、返修，并提交整改报告。

第十八条  建设单位应当按照现行的国家标准、行业标准规定的质量要求进行交工验收，未经交工验收或者交工验收不合格的工程不得交付使用。

第十九条  公路工程交工验收前，质监机构应当按照有关规定对工程质量进行检测并出具检测意见。

第二十条  公路工程竣工验收前，质监机构对工程质量进行质量鉴定并出具质量鉴定报告。未经质量鉴定或质量鉴定不合格的项目，不得组织竣工验收。

质监机构对质量鉴定结果负责。

第二十一条  质监机构可以通过招标投标方式委托具备资格的试验检测单位对公路工程质量进行检测。

对国家重大公路工程建设项目质量鉴定中的检测工作，交通部可以委托质监机构跨地区选择试验检测机构进行。

试验检测单位对所检测的数据负责。

第二十二条  交通主管部门应当为质监机构提供必要的工作条件和经费。

第二十三条  建设单位应当按国家有关规定缴纳项目质量监督费。

质量监督费应当由质监机构在公路工程所在地银行开设专户，单独立帐，专款专用。任何单位和个人不得挤占和挪用。

第二十四条  质监机构因工作需要对工程实体进行非常规试验检测和交工、竣工验收检测依法发生的试验检测费用，由建设单位承担。

第二十五条  公路工程发生质量事故，有关单位应当在二十四小时内向当地交通主管部门和质监机构报告。对重大质量事故，当地交通主管部门应当向上级交通主管部门报告。特大质量事故的调查处理按照国务院有关规定办理。

第二十六条  质量监督人员应恪尽职守、秉公办事、清正廉洁。与被监督对象有利害关系的监督人员，应当回避。

第二十七条　交通主管部门应加强对质监机构的监督管理。质监机构应当加强对质监人员的监督管理。

第二十八条  任何单位和个人有权对公路工程的质量缺陷、质量事故以及质监机构及其人员的违法行为向交通主管部门投诉和举报。

第二十九条  交通主管部门对公路工程质量违法行为实施行政处罚。

质监机构在委托事项的权限内对公路工程质量违法行为实施行政处罚。

第三十条  建设单位未办理工程质量监督手续的，责令限期补办手续，并处20万元以上50万元以下的罚款。

第三十一条  建设单位对未经工程质量检测或者质量检测不合格的工程，按照合格工程组织交工验收的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款。

第三十二条  勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款。

第三十三条  对单位处以罚款的，对单位直接负责的主管人员和其他责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

第三十四条  发生重大公路工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对有行政隶属关系的直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。

第三十五条  质监机构违反本规定，对不合格的公路工程出具质量合格文件的，由交通主管部门责令改正；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条  试验检测单位违反本规定，对不合格的公路工程出具不真实的试验检测数据及意见的，由交通主管部门责令改正；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第三十七条  交通主管部门及其委托的质监机构工作人员在公路工程质量监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由交通主管部门或者质监机构依法给予行政处分。

第三十八条　质监机构不按照本规定履行公路工程质量监督职责、承担质量监督责任的，由交通主管部门视情节轻重，责令整改或者给予警告。

第三十九条　本规定自2005年6月1日起施行。《公路工程质量监督暂行规定》（交公路发[1992]443号）同时废止。本规定施行前公布的有关规定与本规定有抵触的，自本规定施行之日起停止执行。

公路工程质量督查办法

（质监公字[2007] 5号）

第一章  总 则

第一条  为规范公路工程质量监督检查（下称质量督查）行为，提高质量督查工作的科学性和有效性, 促进公路工程质量的提高，根据《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量监督规定》，制定本办法。

第二条  本办法适用于交通部基本建设质量监督总站（下称部质监总站）对高速公路和国道主干线公路项目的质量督查，对其他公路项目的质量督查可参照执行。

第三条  质量督查的目的是掌握建设、设计、施工、监理等单位在工程建设中的质量工作状况，发现并督促整改施工过程中的质量管理问题、质量缺陷或隐患，对工程建设质量进行评价，并将从业单位的质量管理行为等情况纳入信用管理系统。

第四条  质量督查的依据：

（一）公路建设的有关法规及技术标准；

（二）有关行业强制性技术标准；

（三）项目设计文件及合同文件。

第五条  质量督查实行项目督查组负责制，督查组由部质监总站邀请有关人员组成。

督查组须自觉遵守各项廉政规定，坚持科学、公正的原则，保证督查结果的真实、客观。督查组成员对督查记录署名并负责，督查组负责人对督查的综合结果署名并负责。

第二章  质量督查内容和方式

第六条  质量督查内容包括质量管理行为、施工工艺、实体质量三方面，具体内容分别见附表一、附表二和附表三。

第七条  质量督查分为综合督查和专项督查，可采取现场查看、询问核实、查阅资料、对工程实体及原材料抽检等方式进行。

第八条　综合督查是为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面督查。综合督查宜提前通知项目建设单位。

专项督查是为深入掌握项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况，以及调查质量举报采取的有针对性督查。

第三章  质量督查要求

第九条　部根据公路建设规模和质量状况，针对项目的特点，制订年度质量督查计划。

第十条  各省级质监机构应通过部质监总站网站报送被督查项目的下列资料：

（一）项目基本情况（总字数在1000字内，应包括项目名称、等级、总长、总宽、土石方量、桥隧比例、投资概算与中标价、批准工期与实际工期、项目法人）；

（二）项目平面图（比例尺为1:100000，标注主体工程施工与监理合同段划分里程桩号及主要结构物、施工与监理驻地、拌和场、试验室位置）；

（三）质监机构以往督查发现的主要质量问题。

第十一条  部督查组应结合工程具体情况确定督查合同段。每个项目督查合同段数量不少于3个且不少于项目总里程的30%。

第十二条  综合督查时，部督查组应对质量管理行为的全部内容进行检查，对施工工艺和工程实体质量的督查，应结合工程进度确定督查内容。

第十三条  综合督查应分别对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行定量评价，具体的计分方法见附件四。

第四章 质量督查结果处理

第十四条  当受检单位质量管理行为有2项评分不足6分时，应将该受检单位列为年度重点督查对象，对相应的施工工艺和工程实体质量进行深入督查。

当受检合同段施工工艺评分不足6分时，应对相应的质量管理行为和工程实体质量进行深入督查。

当受检合同段工程实体质量抽测合格率低于75%时，应对相应质量管理行为和施工工艺进行深入督查。

第十五条  部督查组应针对督查发现的问题，及时反馈，提出整改要求和建议，并在督查结束后15个工作日内发出书面督查报告。

督查报告应包括工程概况、督查情况、存在问题及建议等内容。

第十六条  在项目建设期内，同一受检单位质量管理行为两次督查评分不足6分的，质监机构应在该项目的工程质量监督工作报告和质量鉴定报告中予以记录，并在竣工验收参建单位综合评价中予以反映。

对质量管理行为存在严重违规（含资料虚假）、工程质量存在严重缺陷或较大隐患的，应予以通报。

第十七条  项目的全部质量督查资料应由专人整理、归档，督查资料应及时录入部质监总站数据库，可授权有关单位查阅。

督查资料包括督查计划、督查记录、督查报告、检测数据汇总和必要的声像资料等。

第五章  附  则

第十八条  本办法由部质监总站负责解释。各省级质监机构可参照本办法制定本地区公路工程质量督查办法，并报部质监总站备案。

第十九条  本办法自发布之日起施行。部质监总站2005年2月6日发布的《公路工程质量监督检查办法》（质监公字[2005]10号）同时废止。

附表一：                     质量管理行为督查内容

| 受检单位 | 督查指标项 | 标准或要求 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-2.9 | 3-5.9 | 6-7.9 | 8-8.9 | 9-10 |
| 建设单位 | 质量监督手续 | 及时、完善 |  | ------------------ |  |
|  | 施工许可手续 | 及时、完善 |  | ------------------ |  |
|  | 质量管理目标、制度和措施 | 目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。 |  |  |  |  |  |
|  | 分包及劳务管理 | 管理制度健全，落实到位 |  |  |  |  |  |
|  | 施工工期控制（初设批复、合同和实际工期） | 规范、合理 |  |  |  |  |  |
|  | 履行合同（变更管理和支付情况） | 规范、及时、严格 |  |  |  |  |  |
|  | 合同管理（人员调整、进度变化和质量问题处理） | 规范、手续齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 质量事故及重大隐患处理 | 有制度，且处理及时到位 |  |  |  |  |  |
|  | 扣分 | 不符合开工条件 | 扣2分 |  |
|  |  | 最低价中标 | 扣1分 |  |
|  |  | 无针对性措施压缩工期 | 扣1分 |  |
|  |  | 停工待检 | 扣1分 |  |
| 施工单位 | 项目经理、总工 | 均符合合同或招标文件要求 |  | ----------------- |  |
|  | 施工组织设计报批 | 及时 |  | ----------------- |  |
|  | 质量管理措施 | 完善，有针对性和可操作性，且落实到位。 |  |  |  |  |  |
|  | 分包及劳务管理 | 管理制度健全，落实到位 |  |  |  |  |  |
|  | 质量责任制 | 健全且落实到位 |  |  |  |  |  |
|  | 培训制度、培训上岗 | 健全且落实到位，有记录 |  |  |  |  |  |
|  | 施工技术交底 | 及时、全面 |  |  |  |  |  |
|  | 标准试验 | 规范 |  |  |  |  |  |
|  | 质量问题的整改落实 | 按要求及时落实 |  |  |  |  |  |
|  | 试验室人员、设备配备与管理 | 符合法规规定和工程需要，仪器标定规范 |  |  |  |  |  |
|  | 材料工序分项工程自检 | 按规范完成，检测结果符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 扣分 | 资料虚假 | 扣2分 |  |
|  |  | 人员虚假 | 扣2分 |  |
|  |  | 停工待检 | 扣1分 |  |
| 监理单位 | 监理实施细则 | 完善、有针对性 |  |  |  |  |  |
|  | 监理工程师资格、到位及岗位登记 | 符合合同要求 |  |  |  |  |  |
|  | 试验室人员、设备配备与管理 | 符合法规规定和工程需要，仪器标定规范 |  |  |  |  |  |
|  | 标准试验、配合比设计验证审批 | 及时规范、资料齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 抽检 | 及时规范、资料齐全,有计划,并明确频率 |  |  |  |  |  |
|  | 旁站、巡视 | 到位、记录齐全准确 |  |  |  |  |  |
|  | 日志记录 | 记录真实、人手一册、每日连续 |  |  |  |  |  |
|  | 质量监理指令 | 指令闭合 |  |  |  |  |  |
|  | 扣分 | 资料虚假 | 扣4分 |  |
|  |  | 人员虚假 | 扣3分 |  |
| 设计单位 | 设计交底 | 及时、全面 |  |  |  |  |  |
|  | 设计人员驻场服务 | 到位 |  |  |  |  |  |
|  | 勘查、设计深度 | 满足工程要求，与实际相符 |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更 | 合理、及时、手续齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 扣分 | 勘查深度不足 | 扣≤3分 |  |

注：各单位质量管理行为督查评分为各项督查内容评分的平均值减去应扣除分数（保留小数点后一位）。

附表二：                          施工工艺督查内容

| 单位 工程 | 分部 工程 | 督查指标项 | 标准或要求 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0-2.9 | 3-5.9 | 6-7.9 | 8-8.9 | 9-10 |
| 路基工程 | 土 石 方 | 含水量 | 适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧” |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时排水 | 符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分层厚度 | 满足要求，与压实功效匹配 |  |  |  |  |  |
|  |  | 取弃土 | 符合设计或施工组织设计要求，否则本项计0分。 |  |  |  |  |  |
|  | 砌体 | 砌筑和勾缝 | 砌筑、勾缝密实牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 软基 处理 | 处理范围及深度 | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沉降观测 | 按要求进行设置、布点和观测 |  |  |  |  |  |
| 路 面 工 程 | 沥 青 面 层 | 材料规格及存放 | 场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 摊铺和碾压温度、速度 | 现场控制有效，满足要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 均匀性 | 沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径 |  |  |  |  |  |
|  |  | 层间处理 | 无污染，粘层油适量，交通管制到位 |  |  |  |  |  |
|  | 砼 面 层 | 材料规格及存放 | 场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 均匀性 | 水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接缝、传(拉)力杆设置 | 接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 切缝时间 | 及时 |  |  |  |  |  |
|  |  | 养生 | 保湿，保证养生期 |  |  |  |  |  |
|  | 基层 底基 层 | 材料规格及存放 | 场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 均匀性 | 无明显离析或明显超粒径 |  |  |  |  |  |
|  |  | 含水量 | 适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧” |  |  |  |  |  |
|  |  | 养生 | 保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落 |  |  |  |  |  |
| 桥 梁 工 程 | 砼 工 程 | 材料规格及存放 | 场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 均匀性 | 水灰比稳定，无明显离析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿接缝 | 施工规范，混凝土密实 |  |  |  |  |  |
|  |  | 梁板顶部浇注 | 平整，无浮浆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 梁板存放 | 规范 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预拱度 | 均匀，符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 支座安装 | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 支架、模板强度与刚度 | 坚固稳定，无变形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 养生 | 保湿，保证养生期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观 | 平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补，本项计0分。 |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋 | 连接（焊接或机械连接） | 连接（长度、角度）规范，无焊伤 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存放 | 防雨、防潮、防（除）锈，无防护措施计0分。 |  |  |  |  |  |
|  | 预应 力 | 预应力筋 | 不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范 |  |  |  |  |  |
|  |  | 封锚 | 规范、密实 |  |  |  |  |  |
| 隧 道 工 程 | 开挖 | 通风、照明、防尘 | 措施完善，运行正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 周边收敛量测 | 埋点、量测频率规范，数据处理及时 |  |  |  |  |  |
|  |  | 爆破后清理和支撑 | 及时到位 |  |  |  |  |  |
|  | 初期 支护 | 锚杆及垫板安装 | 符合设计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 支护时间和方式 | 及时、规范 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢拱架与隔栅定位 | 准确 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水板 | 焊接紧密、大面平顺、张弛适度 |  |  |  |  |  |
| 综合 | 现场 人员 | 一线人员 | 掌握操作要点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊工种 | 持证上岗 |  | ------------------------------ |  |
|  |  | 主要技术人员 | 熟悉工程难点及相关知识 |  |  |  |  |  |

注：1. 各施工单位施工工艺督查评分以督查内容中实际检查项目评分的平均值计（保留小数点后一位）。

2. 检查人员可根据工程进度和特点增加督查内容。

附表三:                        工程实体质量督查内容

| 单位 工程 | 分部 工程 | 实测指标项 | 标准和评价方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 土石方 | 压实度* | 按检评标准规定值减2个百分点为不合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 路床弯沉* | 连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。 随机检测时：按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。 |  |
| 路 面 工 程 | 面 层 | 沥青层压实度* | 按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率 |  |
|  |  | 砼面层强度* | 采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 厚度* | 按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。 |  |
|  | 基层 底基层 | 厚度* | 按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 整体性 | 钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。 |  |
| 桥 梁 工 程 | 上、下部结构 | 砼强度* | 采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。 |  |
|  |  | 强度均匀性* | 对于单个构件，当测区强度平均值<25Mpa时，标准差>4.5Mpa; 25Mpa<强度<50Mpa时，标准差>5.5Mpa;强度>50Mpa时，标准差>6.5Mpa，评价该构件强度均匀性为不合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度* | 采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 钢筋位置 | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 |  |
|  |  | 构件几何尺寸 | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 |  |
|  |  | 裂缝宽度 | 按《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)有关标准评价，如有超出，本项计0分。 |  |
| 隧 道 工 程 | 开 挖 | 超欠挖 | 按检评标准的允许偏差评价，计算合格率。 |  |
|  | 衬砌 支护 | 砼强度* | 同桥梁工程的“砼强度”。 |  |
|  |  | 厚度* | 按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 锚杆间距* | 按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 锚杆抗拔力 | 按检评标准的规定值评价，计算合格率。 |  |
|  |  | 空洞（二次衬砌时检测）* | 发现1处空洞，本项计0分；无空洞，计100分。 |  |
| 原 材 料 | 钢材（力学性能） |  |
|  | 水泥（凝结时间、安定性、胶砂强度） |  |
|  | 沥青（针入度、延度、软化点） |  |

注：1.表中所列实测指标均为必查项目，督查工作中也可根据工程实际情况增补。

2.各受检合同段每项实测指标的实测点（组）数应不少于3点（组）且满足评价需要。

3.各实测项目以其实测合格率乘以100为该项评分。标有*的实测项目，按表中评价方法评价。

4.工程实体质量督查得分以实测项目评分的平均值计。

附件四:

督查项目计分方法

1、项目质量管理行为评分M ：

M= 0.25×A+0.4×(B1+B2+…+Bn)/n+0.25×(C1+C2+…+Cn)/n+ 0.1×(D1+D2+…+Dn)/n

其中：A、B、C、D分别为建设单位、施工单位、监理单位、设计单位的质量管理行为评分，均以各项督查内容评分的平均值减去应扣除分数计。n为督查的相应合同段数量（下同）。

2、项目施工工艺评分N ：

采用各受检合同段施工工艺评分的加权平均值计。即：

N=∑（N n×fn）/∑fn

其中：N n为合同段施工工艺评分，按附件二督查内容中实际检查的各指标项评分的平均值计; fn为合同段的合同额（下同）。

3、项目工程实体质量评分L ：

采用各受检合同段工程实体质量评分的加权平均值计。即：

L=∑（L n×fn）/∑fn

其中：L n为合同段工程实体质量评分，按附件三实体督查内容中各实测项目评分的平均值计算。

4、项目督查评分 K（满分300分）：

K =10×M + 10×N + L

公路水运工程安全生产监督管理办法

（交通部令2007年第1号）

第一章　总　　则

第一条  为加强公路水运工程安全生产监督管理工作，保障人身及财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》，制定本办法。
　　第二条  公路水运工程建设活动的安全生产行为及对其实施监督管理，应当遵守本办法。
　　第三条  本办法所称公路水运工程，是指列入国家和地方基本建设计划的公路、水运基础设施新建、改建、扩建以及拆除、加固等建设项目。
　　本办法所称从业单位，是指从事公路水运工程建设、勘察、设计、监理、施工、检验检测、安全评价等工作的单位。
　　第四条  公路水运工程安全生产监督管理应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
　　第五条  公路水运工程安全生产监督管理实行统一监管、分级负责。
　　交通部负责全国公路水运工程安全生产的监督管理工作。
　　县级以上地方人民政府交通主管部门负责本行政区域内的公路水运工程安全生产监督管理工作，但长江干流航道工程安全生产监督管理工作由交通部设在长江干流的航务管理机构负责。
　　交通部和县级以上地方人民政府交通主管部门，可以委托其设置的安全监督机构负责具体工作，法律、行政法规规定不能委托的事项除外。
　　依照本条规定承担公路水运工程安全生产监督管理职能的部门或者机构，统称为公路水运工程安全生产监督管理部门。
　　第六条  公路水运工程安全生产监督管理部门的主要职责：
　　（一）宣传、贯彻、执行有关安全生产的法律、法规，按照法定权限制定公路水运工程安全生产管理规章和技术标准；
　　（二）依法对公路水运工程从业单位安全生产条件实施监督管理，组织施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的考核管理工作；
　　（三）建立公路水运工程安全生产应急管理机制，制定重大生产安全事故应急预案；
　　（四）建立公路水运工程从业单位安全生产信用体系，作为交通行业信用体系建设的一部分，对从业单位和人员实施安全生产动态管理；
　　（五）受理公路水运工程安全生产方面的举报和投诉，依法对公路水运工程安全生产实施监督检查和相应的行政处罚；
　　（六）依法组织或者参与调查处理生产安全事故，按照职责权限对公路水运工程生产安全事故进行统计分析，发布公路水运工程安全生产动态信息。省级交通主管部门负责向交通部和国务院其他有关部门报送事故信息；
　　（七）指导下级交通主管部门开展公路水运工程安全生产监督管理工作；
　　（八）组织公路水运工程安全生产技术研究和先进技术推广应用；
　　（九）开展公路水运工程安全生产经验交流，普及安全生产知识；
　　（十）法律、法规规定的其他职责。

第二章　安全生产条件

第七条  从业单位从事公路水运工程建设活动，应当具备法律、行政法规规定的安全生产条件。任何单位和个人不得降低安全生产条件。
　　第八条  施工单位应当取得安全生产许可证，施工单位的主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员（以下简称安全生产三类人员）必须取得考核合格证书，方可参加公路水运工程投标及施工。
　　施工单位主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、企业安全生产工作的负责人等。
　　项目负责人，是指由企业法定代表人授权，负责公路水运工程项目施工管理的负责人。包括项目经理、项目副经理和项目总工。
　　专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。
　　第九条  交通部负责组织公路水运工程一级及以上资质施工单位安全生产三类人员的考核发证工作。
　　省级交通主管部门负责组织公路水运工程二级及以下资质施工单位安全生产三类人员的考核发证工作。
　　第十条  施工单位安全生产三类人员考核分为安全生产知识考试和安全管理能力考核两部分。考核合格的，由交通部或省级交通主管部门颁发《安全生产考核合格证书》。　　　　　
　　第十一条  施工单位的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
　　第十二条  施工单位在工程中使用施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。验收合格后30日内，应向当地交通主管部门登记。
　　第十三条  从业单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第三章　安全责任

第十四条  建设单位在编制工程招标文件时，应当确定公路水运工程项目安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用。
　　安全生产费用由建设单位根据监理工程师对工程安全生产情况的签字确认进行支付。
　　第十五条  建设单位在公路水运工程施工招标文件中应当按照法律、法规的规定对施工单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产的保障措施等提出明确要求。
　　建设单位不得对咨询、勘察、设计、监理、施工、设备租赁、材料供应、检测等单位提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。不得随意压缩合同规定的工期。
　　第十六条  勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察文件应当真实、准确，满足公路水运工程安全生产的需要。
　　勘察单位应当对有可能引发公路水运工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。
　　勘察单位及勘察人员对勘察结论负责。
　　第十七条  设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。
　　采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计单位应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
　　设计单位和设计人员应当对其设计负责。
　　第十八条  监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程作业应当加强巡视检查。
    监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。
　　监理单位应当填报安全监理日志和监理月报。
　　第十九条  为公路水运工程提供施工机械设备、设施和产品的单位，应确保配备齐全有效的保险、限位等安全装置，提供有关安全操作的说明，保证其提供的机械设备和设施等产品的质量和安全性能达到国家有关标准。所提供的机械设备、设施和产品应当具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。对于尚无相关国家标准或者行业标准的设备和设施，应当保障其质量和安全性能。
　　第二十条　施工单位应当对施工安全生产承担责任。 
　　施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的公路水运工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
　　施工单位的项目负责人依法对项目的安全施工负责，落实安全生产各项制度，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
  　本条所称安全生产技术交底制度，是指公路水运工程每项工程实施前，施工单位负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。
　　第二十一条　施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名。
　　专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并做好检查记录，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。
　　第二十二条　施工单位在工程报价中应当包含安全生产费用，一般不得低于投标价的1%，且不得作为竞争性报价。
　　安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
　　第二十三条　施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
　　（一）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
　　（二）滑坡和高边坡处理；
　　（三）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
　　（四）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
　　（五）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等；
　　（六）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
　　（七）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等；
　　（八）爆破工程；
　　（九）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
　　（十）其他危险性较大的工程。
　　必要时，施工单位对前款所列工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。
　　第二十四条  施工单位应当在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施、爆破物及有害危险气体和液体存放处以及孔洞口、隧道口、基坑边沿、脚手架、码头边沿、桥梁边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施。
　　施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护。因施工单位安全生产隐患原因造成工程停工的，所需费用由施工单位承担，其他原因按照合同约定执行。
　　第二十五条  施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合卫生标准。
　　施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。
　　第二十六条  施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材。
　　第二十七条  施工单位应当向作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。
　　作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 
　　在施工中发生可能危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
　　第二十八条  作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度，正确使用安全防护用具、机械设备等。
　　第二十九条  施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前由专职安全管理人员进行查验。
　　施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
　　第三十条　施工单位应当对管理人员和作业人员进行每年不少于两次的安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
　　施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
　　新进人员和作业人员进入新的施工现场或者转入新的岗位前，施工单位应当对其进行安全生产培训考核。
　　未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
　　第三十一条　施工单位应当为施工现场的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费应由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
　　第三十二条　建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
　　分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
　　第三十三条  建设单位、施工单位应当针对本工程项目特点制定生产安全事故应急预案，定期组织演练。发生生产安全事故，施工单位应当立即向建设单位、监理单位和事故发生地的公路水运工程安全生产监督管理部门以及地方安全监督部门报告。建设单位、施工单位应当立即启动事故应急预案，组织力量抢救，保护好事故现场。

第四章　监督检查

第三十四条  公路水运工程安全生产监督管理部门在职责范围内履行安全生产监督检查职责时，有权采取下列措施：
　　（一）要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料；
　　（二）进入被检查单位施工现场进行检查；
　　（三）纠正施工中违反安全生产要求的行为，依法实施行政处罚。
　　第三十五条  公路水运工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的内容主要有：
　　（一）从业单位安全生产条件的符合情况；
　　（二）施工单位安全生产三类人员和特种作业人员具备上岗资格情况；
　　（三）从业单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准的情况；
　　（四）从业单位对安全生产管理制度、安全责任制度和各项应急预案的建立和落实情况；
　　（五）安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员的设置和履行职责情况；
　　（六）员工的安全教育培训情况；
　　（七）其他应当监督检查的情况。
　　第三十六条  公路水运工程安全生产监督管理部门应当对公路水运工程下列施工现场的安全生产情况进行监督检查：
　　（一）现场驻地；
　　（二）施工作业点（面）；
　　（三）危险品存放地；
　　（四）预制厂、半成品加工厂；
　　（五）非标施工设备组装厂。
　　公路水运工程安全生产监督管理部门对易发生生产安全事故的危险工程及施工作业环节应当进行重点监督检查。
　　第三十七条  公路水运工程安全生产监督管理部门对监督检查中发现的安全问题，应当作出如下处理：
　　（一）从业单位存在安全管理问题需要整改的，以书面方式通知存在问题单位限期整改； 
　　（二）从业单位存在严重安全事故隐患的，责令立即排除；
　　（三）重大安全事故隐患在排除前或者在排除过程中无法保证安全的，责令其从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工；
　　（四）建设单位违反安全管理规定造成重大生产安全事故的，对全部或者部分使用国有资金的建设项目，暂停资金拨付； 
　　（五）建设单位未列建设工程安全生产费用的，责令其限期改正并不得办理监督手续；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工并通报批评。
　　被检查单位应当立即落实处理决定，并将整改结果书面报检查单位。责令停工的，应当经复查合格后，方可复工。
　　第三十八条  公路水运工程安全生产监督管理部门应当建立从业单位信用档案，并将监督检查情况和处理结果及时登录在安全生产信用管理系统中。
　　第三十九条  从业单位整改不力，多次整改仍然存在安全问题的，公路水运工程安全生产监督管理部门将其列入安全监督检查重点名单，登录在安全生产信用管理系统中，并向有关部门通报。
　　对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显或者发生重特大安全事故等不再具备安全生产条件的，公路水运工程安全生产监督管理部门应当向安全生产许可证颁发部门通报，建议暂扣或者吊销安全生产许可证，同时向有关资质证书颁发部门建议降低资质等级。
　　第四十条  公路水运工程安全生产监督管理部门可委托具备国家规定资质条件的机构对容易发生重特大生产安全事故的工程项目和危险性较大的工程施工进行安全评价和监测。
　　第四十一条  公路水运工程安全生产监督管理部门应当健全内部管理制度，加强对监督管理人员的教育培训，提高执法水平。监督管理人员应当忠于职守，秉公办事，坚持原则，清正廉洁。与监督检查对象有利害关系的监督人员，应当回避。
　　第四十二条  公路水运工程安全生产监督管理部门应当建立举报制度，及时受理对公路水运工程生产安全事故或者事故隐患以及监督检查人员违法行为的检举、控告和投诉。

第五章　附　　则

第四十三条  违反本办法规定，按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》的相关规定，给予行政处罚。
　　第四十四条　本办法自2007年3月1日起施行。

广州市公路建设工程质量监督管理办法

（穗交办[2001] 42号）

第一章   总  则

第一条  为加强公路建设工程质量的监督管理，提高工程质量和投资效益，根据《中华人民共和国公路法》、国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路建设监督管理办法》和广东省交通厅《广东省公路、水运工程质量监督实施细则》，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条  公路建设工程是指新建、改建、扩建、养护和大中修等类别的公路工程建设项目及其配套辅助设施和附属工程。

从工程项目开工前办理监督手续到竣工工程质量等级鉴定，为公路工程建设项目质量监督期。

第三条 在本市行政区域内的公路建设工程适用本办法。

第四条 市交通行政主管部门负责本办法的实施。市公路工程质量监督站在职权范围内具体实施本办法。

第五条 公路建设工程实行“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系，建设、勘察、设计、施工、监理单位依法对工程质量负责。

第六条  市公路工程质量监督站须根据国家现行的法律、法规、技术标准、规范、规程和批准的设计文件，对工程质量进行监督、检查和鉴定。

市公路工程质量监督站检测中心的抽验结果为工程评价的主要依据。

任何单位和个人不得非法干预市公路工程质量监督站的质量鉴定工作。

第七条  建设单位应当依法申请办理监督手续并缴交工程质量监督管理费。

第二章  申请程序

第八条  建设单位应当在工程开工前填写《公路工程质量监督申请书》，并到市公路工程质量监督站办理监督手续。

建设单位申请办理监督手续时向市公路工程质量监督站提供下列文件和资料：

（一）有关管理部门批复该工程项目的依据性文件；

（二）初步设计的批复文件；

（三）水文、地质勘探报告资料、全套的工程设计图纸和工程概（预）算；

（四）《施工合同》副本和施工组织设计；施工单位工地试验室自检设备和人员清单，参加施工的主要技术负责人，质量自检体系和人员名单及其资质情况；

（五）《监理合同》副本、监理单位和监理人员的资质证明、监理工作计划、监理试验室的装备和 试验室人员清单；

（六）交通行政主管部门规定的其它文件。

第九条  市公路工程质量监督站在受理质监申请后20个工作日内进行核实，对符合条件的发给《公路工程质量监督通知书》。

第十条  市公路工程质量监督站从发出《公路工程质量监督通知书》之日起10个工作日内，分别向建设单位、监理单位和施工单位发出《公路工程质量监督计划通知书》。

第十一条  对未办理质监申请手续的公路建设工程不得开工，建设单位从收到市公路工程质量监督站的《催办工程质量监督通知书》之日起，7个工作日内补办质监手续。

第十二条  工程基本完工之后，交工验收前，监理、施工、建设单位应当对交工工程分别向市公路工程质量监督站提交监理执行报告、施工执行报告和质量评定申请书。建设单位还应填写《公路工程质量评定申请书》，及报送施工单位已整理好且经监理工程师签认的质量保证资料。

市公路工程质量监督站在收到本条第一款所列文件之日起30个工作日内，组织审查已完工程的各项质量保证资料，并按公路工程竣工验收办法的要求作必要的抽查、检测及核验工作。在核定主体工程质量合格后，签发《公路工程质量评定意见书》。

第十三条  工程竣工验收前，建设单位应当提出质量鉴定申请，填写《公路工程质量鉴定申请书》。市公路工程质量监督站在收到书面申请之日起30个工作日内，组织审查建设工程竣工资料。

对交工时未完成的工程或应返工处理的工程，经监理检验合格并经市公路工程质量监督站认定后，方可进行竣工验收。

对缺少工程技术重要资料和不按有关规定送交竣工资料的工程，市公路工程质量监督站不签发《公路工程质量鉴定证书》。

第三章  质量监督

第十四条  市公路工程质量监督站应当配备与质量监督工作相适应的工程技术人员、试验仪器设备和交通工具，检测手段应当符合交通部公路试验检测机构的规定要求，并通过省技术监督部门的计量认证和交通部公路试验检测机构的认证。

第十五条  市公路工程质量监督站和质量监督人员应当在通过省质监机构考核认证后，方可从事公路工程质量监督工作。

第十六条  市公路工程质量监督站应当履行以下职责：

（一）根据国家的法律法规、技术标准、规范规程和批准的设计文件，进行工程质量监督、核验和检测工作；

（二）对承建公路工程的勘察、设计、总承包、施工、监理和试验检测单位及人员进行资质审核；

（三）检查、督促公路工程项目的建设、设计、总承包、施工和监理单位健全工程质量保证体系及其人员的工作；

（四）对受监工程进行检查、监督，核验评定工程质量等级，提出竣工质量检验和评定报告；

（五）参与工程质量事故的调查处理，仲裁公路工程质量争端；监督重大工程质量事故的处理方案执行情况；

（六）参与受监工程项目设计文件审查、交工和竣工验收等工作；

（七）协助省公路质监机构做好监理、试验检测单位和人员的资质考核工作；

（八）协助省公路质监机构做好全优工程项目的质量论证工作；

（九）协助省公路质监机构做好公路工程质量监督、监理、检测技术培训工作；

（十）交通行政主管部门明确的其它职责。

第十七条  市公路工程质量监督站行使以下职权：

（一）对未按监督程序办理监督手续的工程，应当责成建设单位限期补办手续。在限期内仍不补办手续的，责令其停工；

（二）对无证或超越设计、施工、总承包、监理和试验检测资质等级承接任务的单位，或未经审查同意的分包、转包工程，有权责令停工或停业，并通知有关部门处理；

（三）对违反规范、规程和不按设计图施工、无质量自检体系而发生质量问题的施工单位，责令其返工或停工整顿，或建议清退出场；

（四）对鉴定不合格的工程，责成设计、施工单位进行补救或返工，必要时依法通知银行停止拨款；

（五）调阅受监工程的管理文件、技术文件、设计图纸、施工原始记录、试验报告、测试记录、监理资料及其它有关资料；以及参加受监工程的施工方案讨论会、质量事故分析会以及一切有关工程技术方面的会议；

（六）进入与受监工程有关的场所，调查了解与受监工程有关的情况及对受监工程的各个部位拍照和录像；

（七）对未经设计单位同意或未办报批手续而对设计作重大变更的项目，责令工程停工；

（八）对不称职的监理、检测和施工人员，责成相关单位作调整；

（九）依法对受监工程的建设单位和从业单位实施监督执法检查。

第十八条  质监人员应当遵守以下规定：

（一）严格执行法规、规范、规程和本办法，制定和实施监督计划；

（二）严格按照质量监督的内容、项目、频率进行检查，对发现的质量问题和质量事故隐患，应当立即通知相关单位处理；

（三）认真做好各项监督检查记录，及时向上级汇报质监情况；

（四）质量监督人员应及时完整地收齐并整理好各种监督检验资料，对受监工程作出正确的等级鉴定，及时做好资料的存档工作。

第四章  其它规范

第十九条  建设单位和从业单位应当严格履行交通部《公路建设监督管理办法》,各负其责, 服从市公路工程质量监督站的监督执法。

第二十条  施工单位应当按照施工规范和验评标准规定的方法、频率全面完成各检测项目自检工作；监理单位应按监理规范和验评标准规定的方法、频率进行抽检。

在每个独立的工程项目中，施工单位应当建立完整的自检体系，制定自检方案；监理单位应当建立完整的监理体系，制定监理实施细则。

施工、监理单位在接到市公路工程质量监督站《公路工程质量监督通知书》之日起7个工作日内，分别将自检方案和监理实施细则交到市公路工程质量监督站。

第二十一条  对需作检查的工程部位，施工单位应当提前两天将《工程现场请验通知单》送交质监人员，并做好准备工作。

对市公路工程质量监督站发出《公路工程质量抽查意见通知书》提出的意见，相关单位应认真落实。

第二十二条  凡建设、施工、监理、设计单位对受监工程项目作重变更的，均应在变更被批准之日起7个工作日内，填写《工程变更通知书》，并连同有关变更资料报市质监机构备案。

第二十三条  公路建设项目发生工程质量事故，建设单位应当填写《公路工程质量事故报告书》，并在24小时内报交通行政主管部门和市质监机构。

第二十四条  监理单位签发的整改、停工等指令性文件应当抄报市公路工程质量监督站。对出现的质量事故应当按程序及时报告，并做好调查配合工作。

在工程基本完工之后，交工验收之前，监理和施工单位应当向市质公路工程质量监督站提交各自的竣工资料。

第二十五条  较大型、非常规性的桩基检测、超声波探伤、钻探抽芯、取砼芯样、路面承载板试验、路面连续式平整度检测、路基沉降观测、单梁静载试验、桥梁静动载试验、机电工程检测，以及交、竣工验收检测和仲裁性试验检测的费用，由建设单位承担。

第二十六条  对于质量监督人员在工程质量监督执法之外所提出的不合理要求，建设和监理、施工单位应当拒绝接受，并向市公路工程质量监督站反映。

建设、设计、总承包、施工和监理单位对市公路工程质量监督站作出的决定有异议时，可提请省公路质监机构或市交通行政主管部门协调。

第二十七条  凡未经市公路工程质量监督站进行选题鉴定或鉴定不合格的工程，一律不能组织交、竣工验收，不得交付使用。

第二十八条  违反本办法的，按照交通部《公路建设监督管理办法》及其它相关规定进行处罚。

第二十九条  本办法自发布之日起施行。

公路水运工程试验检测管理办法

（交通部令2005年第12号）

第一章　总   则

第一条  为规范公路水运工程试验检测活动，保证公路水运工程质量及人民生命和财产安全，根据《建设工程质量管理条例》，制定本办法。
　　第二条  从事公路水运工程试验检测活动，应当遵守本办法。
　　第三条  本办法所称公路水运工程试验检测，是指根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动。
　　本办法所称公路水运工程试验检测机构（以下简称检测机构），是指承担公路水运工程试验检测业务并对试验检测结果承担责任的机构。
　　本办法所称公路水运工程试验检测人员（以下简称检测人员），是指经考试合格，具备相应公路水运工程试验检测知识、能力，并承担相应公路水运工程试验检测业务的专业技术人员。
　　第四条  公路水运工程试验检测活动应当遵循科学、客观、严谨、公正的原则。
　　第五条  国务院交通主管部门负责公路水运工程试验检测活动的统一监督管理。交通部基本建设质量监督总站（以下简称质监总站）具体实施公路水运工程试验检测活动的监督管理。
　　省级人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路水运工程试验检测活动的监督管理。省级交通质量监督机构（以下简称省站）具体实施本行政区域内公路水运工程试验检测活动的监督管理。
　　质监总站和省站以下称质监机构。

第二章  检测机构等级评定

第六条  检测机构等级，是依据检测机构的公路水运工程试验检测水平、主要试验检测仪器设备及检测人员的配备情况、试验检测环境等基本条件对检测机构进行的能力划分。
　　检测机构等级，分为公路工程和水运工程专业。
　　公路工程专业分为综合类和专项类。公路工程综合类设甲、乙、丙3个等级。公路工程专项类分为交通工程和桥梁隧道工程。
　　水运工程专业分为材料类和结构类。水运工程材料类设甲、乙、丙3个等级。水运工程结构类设甲、乙2个等级。
　　检测机构等级标准由质监总站另行制定。
　　第七条  质监总站负责公路工程综合类甲级、公路工程专项类和水运工程材料类及结构类甲级的等级评定工作。
　　省站负责公路工程综合类乙、丙级和水运工程材料类乙、丙级、水运工程结构类乙级的等级评定工作。
　　第八条  检测机构可以同时申请不同专业、不同类别的等级。
　　检测机构被评为丙级、乙级后须满1年且具有相应的试验检测业绩方可申报上一等级的评定。
　　第九条  申请公路水运工程试验检测机构等级评定，应向所在地省站提交以下材料：
　　（一）《公路水运工程试验检测机构等级评定申请书》；
　　（二）申请人法人证书原件及复印件；
　　（三）通过计量认证的，应当提交计量认证证书副本的原件及复印件；
　　（四）检测人员考试合格证书和聘（任）用关系证明文件原件及复印件；
　　（五）所申报试验检测项目的典型报告（包括模拟报告）及业绩证明；
　　（六）质量保证体系文件。
　　第十条  公路水运工程试验检测机构等级评定工作分为受理、初审、现场评审3个阶段。
　　第十一条  省站认为所提交的申请材料齐备、规范、符合规定要求的，应当予以受理；材料不符合规定要求的，应当及时退还申请人，并说明理由。
　　所申请的等级属于质监总站评定范围的，省站核查后出具核查意见并转送质监总站。
　　所申请的等级属于省站评定范围，但申报的试验检测项目有属于质监总站评定范围的，对该项目的评审省站应当报请质监总站同意，评审专家从质监总站专家库中抽取，质监总站对该项目的评审进行监督抽查。
　　第十二条  初审主要包括以下内容：
　　（一）试验检测水平、人员及检测环境等条件是否与所申请的等级标准相符；
　　（二）申报的试验检测项目范围及设备配备与所申请的等级是否相符；
　　（三）采用的试验检测标准、规范和规程是否合法有效；
　　（四）检定和校准是否按规定进行；
　　（五）质量保证体系是否具有可操作性；
　　（六）是否具有良好的试验检测业绩。
　　第十三条  初审合格的进入现场评审阶段；初审认为有需要补正的，质监机构应当通知申请人予以补正直至合格；初审不合格的，质监机构应当及时退还申请材料，并说明理由。
　　第十四条  现场评审是通过对申请人完成试验检测项目的实际能力、检测机构申报材料与实际状况的符合性、质量保证体系和运转等情况的全面核查。
　　现场评审所抽查的试验检测项目，原则上应当覆盖申请人所申请的试验检测各大项目。抽取的具体参数应当通过抽签方式确定。
　　第十五条  现场评审由专家评审组进行。
　　专家评审组由质监机构组建，3人以上单数组成（含3人）。评审专家从质监机构建立的试验检测专家库中选取，与申请人有利害关系的不得进入专家评审组。
　　专家评审组应当独立、公正地开展评审工作。专家评审组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。
　　第十六条  专家评审组应当向质监机构出具《现场评审报告》，主要内容包括：
　　（一）现场考核评审意见；
　　（二）公路水运工程试验检测机构等级评分表；
　　（三）现场操作考核项目一览表；
　　（四）两份典型试验检测报告。
　　第十七条  质监机构依据《现场评审报告》及检测机构等级标准对申请人进行等级评定。
　　质监机构的评定结果，应当通过交通主管部门指定的报刊、信息网络等媒体向社会公示，公示期不得少于7天。
　　公示期内，任何单位和个人有权就评定结果向质监机构提出异议，质监机构应当及时受理、核实和处理。
　　公示期满无异议或者经核实异议不成立的，由质监机构根据评定结果向申请人颁发《公路水运工程试验检测机构等级证书》（以下简称《等级证书》）；经核实异议成立的，应当书面通知申请人，并说明理由，同时应当为异议人保密。
　　省站颁发证书的同时应当报质监总站备案。
　　第十八条  《公路水运工程试验检测机构等级评定申请书》和《等级证书》由质监总站统一规定格式。
　　《等级证书》应当注明检测机构从事公路水运工程试验检测的专业、类别、等级和项目范围。
　　第十九条  《等级证书》有效期为5年。
　　《等级证书》期满后拟继续开展公路水运工程试验检测业务的，检测机构应提前3个月向原发证机构提出换证申请。
　　第二十条  换证的申请、复核程序按照本办法规定的等级评定程序进行，并可以适当简化。在申请等级评定时已经提交过且未发生变化的材料可以不再重复提交。
　　第二十一条  换证复核以书面审查为主。必要时，可以组织专家进行现场评审。
　　换证复核的重点是核查检测机构人员、仪器设备、试验检测项目、场所的变动情况，试验检测工作的开展情况，质量保证体系文件的执行情况，违规与投诉情况等。
　　第二十二条  换证复核合格的，予以换发新的《等级证书》。不合格的，质监机构应当责令其在6个月内进行整改，整改期内不得承担质量评定和工程验收的试验检测业务。整改期满仍不能达到规定条件的，质监机构根据实际达到的试验检测能力条件重新作出评定，或者注销《等级证书》。
　　换证复核结果应当向社会公布。
　　第二十三条  检测机构取得《等级证书》后，可以向原发证质监机构申请增加试验检测项目。
　　经评审具备拟新增加项目的试验检测水平、人员、设备配备和检测环境等条件的，质监机构应当予以增加试验检测项目，并在《等级证书》上予以注明。
　　第二十四条  检测机构名称、地址、法定代表人或者机构负责人、技术负责人等发生变更的，应当自变更之日起30日内到原发证质监机构办理变更登记手续。
　　第二十五条  检测机构停业时，应当自停业之日起15日内向原发证质监机构办理《等级证书》注销手续。
　　第二十六条  质监机构依照本办法发放《等级证书》可以收取工本费。工本费的具体收费标准依据省、自治区、直辖市人民政府财政部门、价格主管部门会同同级交通主管部门核定的标准执行。
　　第二十七条  《等级证书》遗失或者污损的，可以向原发证质监机构申请补发。
　　第二十八条  任何单位和个人不得伪造、涂改、转让、租借《等级证书》。

第三章　试验检测活动

第二十九条  取得《等级证书》，同时按照《计量法》的要求经过计量行政部门考核合格，通过计量认证的检测机构，可向社会提供试验检测服务。
　　取得《等级证书》的检测机构在《等级证书》注明的项目范围内出具的试验检测报告，可以作为公路水运工程质量评定和工程验收的依据。
　　第三十条  公路水运工程质量事故鉴定、大型水运工程项目和高速公路项目验收的质量鉴定检测，质监机构应当委托通过计量认证并具有甲级或者相应专项能力等级的检测机构承担。
　　第三十一条  取得《等级证书》的检测机构，可设立工地临时试验室，承担相应公路水运工程的试验检测业务，并对其试验检测结果承担责任。
　　工程所在地省站应当对工地临时试验室进行监督。
　　第三十二条  检测机构应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证试验检测数据客观、公正、准确。
　　第三十三条  检测机构应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。应当按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定与校准。
　　第三十四条  检测机构应当建立样品管理制度，提倡盲样管理。
　　第三十五条  检测机构应当重视科技进步，及时更新试验检测仪器设备，不断提高业务水平。
　　第三十六条  检测机构应当建立健全档案制度，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容必须清晰、完整、规范。
　　第三十七条  检测机构在同一公路水运工程项目标段中不得同时接受业主、监理、施工等多方的试验检测委托。
　　第三十八条  检测机构依据合同承担公路水运工程试验检测业务，不得转包、违规分包。
　　第三十九条  检测人员应当通过公路水运工程试验检测业务考试。
　　检测人员考试的组织、实施由质监总站统一管理。
　　第四十条  检测人员分为试验检测工程师和试验检测员。
　　检测机构的技术负责人应当由试验检测工程师担任。
　　试验检测报告应当由试验检测工程师审核、签发。
　　第四十一条  检测人员应当重视知识更新，不断提高试验检测业务水平。
　　第四十二条  检测人员应当严守职业道德和工作程序，独立开展检测工作，保证试验检测数据科学、客观、公正，并对试验检测结果承担法律责任。
　　第四十三条  检测人员不得同时受聘于两家以上检测机构，不得借工作之便推销建设材料、构配件和设备。

第四章　监督检查

第四十四条  质监机构应当建立健全公路水运工程试验检测活动监督检查制度，对检测机构进行定期或不定期的监督检查，及时纠正、查处违反本规定的行为。
　　第四十五条  公路水运工程试验检测监督检查，主要包括下列内容：
　　（一）《等级证书》使用的规范性，有无转包、违规分包、超范围承揽业务和涂改、租借《等级证书》的行为；
　　（二）检测机构能力变化与评定的能力等级的符合性；
　　（三）原始记录、试验检测报告的真实性、规范性和完整性；
　　（四）采用的技术标准、规范和规程是否合法有效，样品的管理是否符合要求；
　　（五）仪器设备的运行、检定和校准情况；
　　（六）质量保证体系运行的有效性；
　　（七）检测机构和检测人员试验检测活动的规范性、合法性和真实性；
　　（八）依据职责应当监督检查的其他内容。
　　第四十六条  质监机构实施监督检查时，有权采取以下措施：
　　（一）查阅、记录、录音、录像、照相和复制与检查相关的事项和资料；
　　（二）进入检测机构的工作场地（包括施工现场）进行抽查；
　　（三）发现有不符合国家有关标准、规范、规程和本办法规定的试验检测行为时，责令即时改正或限期整改。
　　第四十七条  质监机构应当组织比对试验，验证检测机构的能力。
　　质监总站不定期开展全国检测机构的比对试验。各省站每年年初应当制定本行政区域检测机构年度比对试验计划，报质监总站备案，并于年末将比对试验的实施情况报质监总站。
　　检测机构应当予以配合，如实说明情况和提供相关资料。
　　第四十八条  任何单位和个人都有权向质监机构投诉或举报违法违规的试验检测行为。
　　质监机构的监督检查活动，应当接受交通主管部门和社会公众的监督。
　　第四十九条  质监机构在监督检查中发现检测机构有违反本规定行为的，应当予以警告、限期整改，情节严重的列入违规记录并予以公示，质监机构不再委托其承担检测业务。
　　实际能力已达不到《等级证书》能力等级的检测机构，质监机构应当给予整改期限。整改期满仍达不到规定条件的，质监机构应当视情况注销《等级证书》或者重新评定检测机构等级。重新评定的等级低于原来评定等级的，检测机构1年内不得申报升级。被注销等级的检测机构，2年内不得再次申报。
　　质监机构应当及时向社会公布监督检查的结果。
　　第五十条  质监机构在监督检查中发现检测人员违反本办法的规定，出具虚假试验检测数据或报告的，应当给予警告，情节严重的列入违规记录并予以公示，直至注销考试合格证书。因违反本办法规定被注销考试合格证书的检测人员2年内不得再次参加考试。
　　第五十一条  质监机构工作人员在试验检测管理活动中，玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，应当依法给予行政处分。

第五章　附　　则

第五十二条  本办法施行前检测机构和人员通过的资质评审，期满复核时应当按照本办法的规定进行《等级证书》的评定和人员考试。
　　第五十三条  本办法自2005年12月1日起施行。交通部1997年12月10日公布的《水运工程试验检测暂行规定》（交基发〔1997〕803号）和2002年6月26日公布的《交通部水运工程试验检测机构资质管理办法》（交通部令2002年第4号）同时废止。

贯彻实施《公路水运工程试验检测管理办法》的通知

（交质监发[2005] 547号）

各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），上海市市政工程管理局，天津市市政工程局，新疆生产建设兵团交通局，长江航务管理局，上海港口管理局：

为全面贯彻实施《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部令2005第12号）（以下简称《检测管理办法》），现就有关事项通知如下：

一、总体要求

试验检测是公路水运工程质量控制与评判的基础，试验检测数据的规范、客观、公正、准确直接关系到公路水运工程质量。各级交通主管部门应认真宣传学习、贯彻落实《检测管理办法》，加强公路水运工程试验检测活动的监督管理，规范公路水运工程试验检测市场秩序，鼓励试验检测机构做专做强。逐步实现试验检测机构布局合理，结构优化，试验检测人员管理规范，不断提升试验检测技术实力与水平。

二、等级评定工作

部质监总站和各省级交通质量监督机构应严格执行《检测管理办法》，按照公路水运工程试验检测机构等级标准（见附件1）及评定程序（见附件2）实施等级评定，做到公平、公开、公正，并加强后续监管。

三、过渡期管理

自2005年12月1日至2007年11月30日为《检测管理办法》实施的2年过渡期，过渡期内对试验检测管理作如下规定：

（一）自《检测管理办法》实施之日起，检测机构能力等级申报（含增项、换证）以及试验检测人员考试一律按《检测管理办法》进行。

（二）试验检测机构现有的资质证书在证书规定的有效期内仍有效，在有效期满时应按照《检测管理办法》的规定申请进行《等级证书》评定。过渡期内试验检测机构新证书与原证书具有同等效力。

（三）现有的检测人员资格证书至2007年11月30日2年内有效，到期后检测人员应重新参加考试。

请各省级交通质量监督机构遵照执行，做好各项衔接工作，防止出现管理上脱节。实施中发现问题请及时向部质监总站反馈。

附件：1. 公路水运工程试验检测机构等级标准（略）

2. 公路水运工程试验检测机构等级评定程序（略）

二00五年十一月十八日

广东省公路水运工程建设项目工地试验室试验检测能力要求及监督考核评定程序（试行）

（粤交监督[2006] 286号）

一、广东省公路水运工程建设项目工地试验室试验检测能力要求

表1-1                            工地试验室试验检测人员配备表

| 工地试验室类别 | 公路工程 | 水运工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 监理中心试验室 | 施工企业工地试验室 | 监理中心试验室 | 施工企业工地试验室 |
|  | 高速公路 | 其它等级公路 | 高速公路 | 其它等级公路 | 大型水运项目 | 中小型水运 项目 | 大型水运项目 | 中小型水运 项目 |
| 试验室总人数 | 不少于8人，其中从事技术工作的人员不少于6人 | 不少于5人，其中从事技术工作的人员不少于4人 | 不少于6人，其中从事技术工作的人员不少于4人 | 不少于4人，其中从事技术工作的人员不少于3人 | 不少于4人，其中从事技术工作的人员不少于3人 | 不少于3人，其中从事技术工作的人员不少于2人 | 不少于3人，其中从事技术工作的人员不少于3人 | 不少于2人，其中从事技术工作的人员不少于2人 |
| 试验室主任 | 相关专业中级以上职称，持有试验检测工程师证 | 相关专业中级以上职称，持有试验检测员证 | 相关专业中级以上职称，持有试验检测工程师证 | 相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 | 相关专业中级以上职称，持有试验检测工程师证 | 相关专业中级以上职称，持有试验检测员证 | 相关专业中级以上职称，持有试验检测工程师证 | 相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 |
| 试验检测工程师或检测员 | 不少于2人，相关专业中级以上职称，持有试验检测工程师证或检测员证；不少于2人，相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 | 不少于1人，相关专业中级以上职称，持有试验检测员证；不少于1人，相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 | 不少于1人，相关专业中级以上职称，持有试验检测工程师证或试验检测员证；不少于1人，相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 | 不少于1人，相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 | 不少于1人，相关专业中级以上职称，持有试验检测工程师证或试验检测员证 | 不少于1人，相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 | 不少于1人，相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 | 不少于1人，相关专业初级以上职称，持有试验检测员证 |

注：1、本表对高速公路项目和大型水运项目工地试验室为基本要求，其它等级公路项目和中小型水运项目可参照执行。合同文件对工地试验室试验检测

人员有另外规定的，应同时满足合同文件的要求。

2、在交通部《公路水运工程试验检测管理办法》实施之日起至2007年11月30日过渡期间，表中各类人员持上岗证可用公路水运工程试验检测人员

培训考试合格证书代替。

表1-2

工地试验室试验检测能力要求

| 类别 | 主 要 试 验 检 测 项 目 及 参 数 |
| --- | --- |
| 公路 工程 | 路基桥隧工程 | 1． 土：颗粒级配、液限塑限、最大干密度、最佳含水量、CBR 2． 集料：颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量、含泥量、砂当量 3． 石料：单轴抗压强度 4． 水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、细度 5． 水泥混凝土、砂浆：稠度、坍落度、混凝土凝结时间、抗压强度、配合比设计 6． 钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯 7． 现场检测：压实度、弯沉、平整度 8． 地基基础：地基承载力 9． 公路线形及几何尺寸：道路线形、桥梁线形、几何尺寸 10. 隧道现场施工监控量测和结构检测：高度、宽度、超挖、锚杆拉拔力、混凝土强度、位移、下沉、结构厚度 |
|  | 路面 工程 | 1． 集料：颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量、含泥量 2． 沥青：针入度、延度、软化点、粘附性、薄膜加热质量损失 3． 改性沥青：针入度、低温延度、软化点、粘附性、离析软化点差、弹性恢复、薄膜加热质量损失 4． 沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、矿料级配、拌合温度、配合比设计、动稳定度、浸水马歇尔 5． 水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、细度 6． 水泥混凝土、砂浆：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、含气量、混凝土凝结时间、抗渗性 7. 无机结合料稳定材料：无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、配合比设计、石灰有效钙镁含量、粉煤灰细度、粉煤灰烧失量 8． 路面检测：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、摩擦系数、路面渗水(沥青)、路面构造深度 9． 公路线形及几何尺寸：道路线形、几何尺寸 |
|  | 交通安全设施 | 1． 波形梁钢护栏：外观质量、外形尺寸、防腐层厚度、安装顺直度、基底金属厚度 2． 混凝土护栏：外观质量、外形尺寸、混凝土强度 3． 交通标志板：外观质量、标志底板尺寸、立柱（支撑）及地脚的防腐层质量、安装竖直度 4． 路面标线涂料：涂膜颜色与外观 5． 道路交通标线：几何尺寸、涂层厚度 6． 轮廓标：外观质量、外形尺寸、色度性能 7． 隔离设施：外观质量、几何尺寸、防腐层质量、安装顺直度、竖直度 8． 防眩设施：外观质量、外形尺寸、安装顺直度、竖直度 |

| 类别 | 主 要 试 验 检 测 项 目 及 参 数 |
| --- | --- |
| 公路 工程 | 机电 工程 | 1． 监控设施：车辆检测器安装质量及性能测试、气象检测器安装质量及性能测试、闭路电视监视系统安装质量及性能测试、可变标志安装质量及性能测试、监控（分）中心设备安装及软件调测、大屏幕投影系统性能、计算机监控软件与网络性能测试、光电缆线路安装质量及性能测试、地图板安装质量及性能测试 2． 通信设施：通信管道（含双壁波纹管、高密度聚乙烯硅芯管、玻璃纤维增强塑料管道及电缆管箱）与光电缆线路的技术参数及安装质量、光纤数字传输设备安装质量、数字程控交换设备安装质量、紧急电话设备安装质量及系统测试、通信电源性能 3． 收费设施：入口车道设备性能及安装质量、出口车道设备性能及安装质量、收费站设备性能及软件测试、IC卡及发卡编码系统测试、内部有线对讲及紧急报警系统测试、收费系统计算机网络性能测试、收费站内光电缆及塑料管道参数及安装质量、收费中心设备及软件测试 4． 低压配电设施：中心（站）内低压配电设备性能及安装质量、外场设备电力电缆线路参数及安装质量 5． 照明设施：照度及均匀度、灯杆基础尺寸、法兰和地脚几何尺寸、灯杆壁厚、灯杆垂直度、金属灯杆防腐涂层厚度 6． 隧道机电设施：环境检测设备性能及安装质量、报警与诱导设施性能及安装质量、通风设施性能及安装质量、照明设施性能及安装质量、本地控制器性能及安装质量、隧道监控中心计算机控制系统测试、消防设施性能及安装质量、隧道监控中心计算机网络测试 |
| 水运 工程 | 土建 工程 | 1． 水泥：胶砂强度、安定性、细度、凝结时间 2． 砂：颗粒级配、含泥量、泥块含量 3． 石：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标 4． 砂浆：配合比设计、稠度、立方体抗压强度 5． 砼：配合比设计、稠度、密度、凝结时间、立方体抗压强度 6． 无机结合料稳定材料：无侧限抗压强度、粉煤灰细度、水泥或石灰剂量 7． 钢筋：屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯 8． 土工：含水率、密度、击实试验、颗粒分析 9． 砼非破损：强度（回弹法） |

注：1、工地试验室根据所承担工程的实际情况申请相应类别的试验检测项目，综合类（路基桥隧工程、路面工程、交通安全设施、机电工程类别中两种类别以上）的工地试验室应分别满足相应类别的要求。

2、表中所列试验检测项目或参数为公路工程高速公路项目和大型水运项目的基本能力要求，其它

公路项目和中小型水运项目可参照执行。合同文件对工地试验室检测项目有另外规定的，应时

满足合同文件的要求。

表1-3

工地试验室试验检测主要仪器设备

| 类别 | 试 验 检 测 主 要 仪 器 设 备 |
| --- | --- |
| 公路 工程 | 路基桥隧工程 | 1． 土：标准筛、摇筛机、比重计、电子天平、烘箱、光电液塑限测定仪、自动击实仪、CBR试验装置 2． 集料、石料：标准筛、摇筛机、压碎值测定仪、压力机、针片状规准仪、砂当量试验装置、电子天平、烘箱 3． 水泥：电子天平、水泥净浆搅拌机、水泥标准稠度仪、雷氏夹、煮沸箱、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、标准恒温恒湿养护箱、电动抗折试验机、水泥压力机、负压筛析仪 4． 水泥混凝土、砂浆：标准养护室、水泥混凝土搅拌机、水泥混凝土标准振动台、压力机、水泥砂浆稠度仪、胶砂流动度测定仪、坍落度筒、容量筒、分析天平、烘箱、比重计、试验筛 5． 钢筋：万能材料试验机、游标卡尺 6． 现场检测：灌砂筒、弯沉测试设备、平整度测试设备、回弹仪 7． 地基基础：触探仪 8． 公路线形及几何尺寸：全站仪（或经纬仪、测距仪）、水准仪、钢尺 9． 隧道现场施工监控量测与结构检测：水准仪、隧道断面测量系统、锚杆拉拔计、周边收敛仪、回弹仪 |
|  | 路面 工程 | 1． 集料：标准筛、摇筛机、压碎值测定仪、压力机、游标卡尺、砂当量试验装置、电子天平、烘箱 2． 沥青和改性沥青：针入度仪、循环水浴、低温延度仪、软化点仪、弹性恢复试模、电炉、薄膜烘箱、秒表、电子天平、烘箱 3． 沥青混合料：沥青混合料拌和机、马歇尔自动击实仪、浸水天平、烘箱、马歇尔稳定度仪、恒温水槽、沥青抽提仪或燃烧炉、轮碾成型机、车辙试验机 4． 水泥：电子天平、水泥净浆搅拌机、水泥标准稠度仪、雷氏夹、煮沸箱、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、标准恒温恒湿养护箱、电动抗折试验机、压力机、负压筛析仪 5． 水泥混凝土、砂浆：标准养护室、水泥混凝土搅拌机、水泥混凝土标准振动台、压力机、抗折试验夹具、水泥砂浆稠度仪、水泥砂浆分层度仪、胶砂流动度测定仪、坍落度筒、容量筒、含气量测定仪、混凝土贯入阻力仪、混凝土渗透仪、千分表 6． 无机结合料稳定材料：压力机、直读式测钙仪、分析天平、滴定设备、负压筛析仪、高温炉、电子天平、烘箱 7． 路面检测：取芯机、平整度测试设备、弯沉测试设备、摩擦系数测试设备、路面渗水仪、路面构造深度测试仪 8. 公路线形及几何尺寸：全站仪（或经纬仪、测距仪）、水准仪、钢尺 |
|  | 交通 工程 | 1． 交通安全设施：反光标线逆反射系数测试仪、玻璃珠筛分器、漆膜涂层厚度测试仪、板厚千分尺、测厚仪、标线涂层厚度测试装置、钢尺、压力机等 2．机电工程：数字万用表、钳形电流表、接地电阻表、视频信号发生器、视频测量仪、兆欧表、测速雷达、风速计、光时域反射仪、光源（含激光和LED）、光功率计、网络性能分析仪、数字存储示波器（不小于500MHz）、网络线缆认证测试仪、声级计、电子温湿度计等 |
| 类别 | 试 验 检 测 主 要 仪 器 设 备 |
| 水运 工程 | 土建 工程 | 1． 水泥：水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥净浆搅拌机、电子天平、分析天平、烘箱、标准恒温恒湿养护箱、维卡仪、雷氏夹膨胀值测定仪、沸煮箱、负压筛析仪、压力机、电动抗折试验机、胶砂流动度测定仪、秒表、比重瓶 2． 砂：砂筛全套、摇筛机、电子天平、分析天平、容量筒、烘箱 3． 石：石筛全套、摇筛机、台称、电子天平、烘箱、压力机、针片状规准仪、压碎指标值测定仪、浸水天平、容量筒 4． 砂浆：砂浆稠度仪、砂浆搅拌机、振动台、电子天平、压力机、容量筒 5． 砼：砼搅拌机、标准振动台、标准养护室、维勃稠度仪、贯入阻力仪、坍落度筒、压力机 6． 无机结合料稳定材料：压力机、电子天平、试模、直读式测钙仪或EDTA滴定设备 7． 钢筋：万能材料试验机、冷弯冲头、游标卡尺、电动反向弯曲机 8． 土工：灌砂筒、烘箱、电子天平、台称、标准筛、击实仪、液塑限联合测定仪 9. 砼非破损：回弹仪、钢砧 |

注：表1-3所列的仪器设备对应表1-2的试验检测项目及参数。

表1-4

工地试验室试验检测环境

检测试验环境应满足所开展的检测项目要求，且布局合理、干净整洁。

| 试验室类别 | 公路工程 | 水运工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 高速公路 | 其它等级公路 |  |
|  | 路基桥隧工程 | 路面 工程 | 交通 工程 | 路基桥隧工程 | 路面 工程 | 交通 工程 | 大型 项目 | 中小型 项目 |
| 办公面积（m2）（其中试验检测用房不少于70％） | ≥150 | ≥150 | ≥30 | ≥100 | ≥100 | ≥20 | ≥80 | ≥50 |

注：表中所列办公面积对高速公路和大型水运项目为基本要求，其它等级公路和中小型水运项目可参照执行。

二、广东省公路水运工程建设项目工地试验室申请试验检测能力考核评定程序

（一）按照分级管理、分级负责的原则，工地试验室由项目监督质监机构负责监督管理。

（二）省质监站负责监督的公路水运工程建设项目工地试验室监督考核评定程序：

1、项目开工后，监理和施工企业应在一个月内组建具备运作条件的工地试验室。

2、监理中心试验室先向项目业主提出申请，经项目业主现场核实符合合同文件要求和试验检测条件后，上报省质监站。省质监站受理后，会同项目业主组成考核组，对监理中心试验室进行现场监督考核评定。

3、公路工程路面合同段和大型预制场（合同价5000万元以上）工地试验室及大型水运项目施工工地试验室，先向项目总监办和业主提出申请，经项目总监办和业主初审符合合同文件要求和试验检测条件后，上报省质监站。原则上由省质监站会同项目总监办和业主组成考核组，对施工单位工地试验室进行现场考核评定。

4、其它类型的施工企业工地试验室，由项目总监办和业主组成考核组负责考核评定，考核评定结果（文件）报省质监站备案。省质监站不定期对工地试验室运作情况进行监督抽查。

5、对通过考核评定的工地试验室，由负责考核评定的机构以文件的形式予以确认。

（三）地市质监站负责监督的公路水运工程建设项目工地试验室监督考核评定程序由地市质监站自行制定。

表2

广东省公路水运工程项目工地试验室

试验检测能力考核评定

申 请 表

试验室名称：

主 管 机 构：

申 请 时 间：          年      月      日

广东省交通工程质量监督站  制

一、工地试验室基本情况登记表

| 试验室名称 |  |
| --- | --- |
| 主管机构（所属总监办或项目经理部） |  |
| 试验室地址 |  | 邮编 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 所属母体情况 | 母体名称 |  |
|  | 行业等级和计量认证情况 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 人员情况 | 总人数 |  | 技术人员数 |  | 中级以上人员数 |  |
|  | 试验室负责人情况 |
|  | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 专业 | 从事试验检测年限 | 检测人员证书编号 |
| 主要仪器设备 | 数量 （台套） |  | 价值（万元） |  |
| 房屋使用面积（m2 ） | 试验场地（m2 ） | 办公场地（m2 ） |
|  | 试验室 |  | 标养室 |  |  |
| 主要试验检测项目（应按工地试验室试验检测能力要求的主要试验检测项目及参数顺序填写）： |

二、试验检测人员基本情况登记表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 岗位职务、任职部门 | 学历和专业 | 职称 | 检测人员证书 编号 | 从事试验 检测年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、试验检测仪器设备一览表

第   页  共    页

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准单位 | 最近检定/校准日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、申请试验检测业务范围表

第   页  共    页

| 序号 | 试验检测项目 | 采用的试验检测方法和标准（名称/编号） | 所用主要仪器设备名称 | 设备编号 | 主要操作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：填写时应按工地试验室试验检测能力标准的主要试验检测项目及参数顺序填写。

五、审查意见

申报单位意见： （公章） 年 月 日

项目总监办初审意见： （公章） 年 月 日

项目业主初审意见： （公章） 年 月 日

质监站考核评定意见： （公章） 年 月 日

备注：

广东省公路工程基桩检测工作实施意见

（粤交监督〔2005〕381号）

为进一步加强我省公路工程基桩检测工作管理，规范基桩试验检测工作行为，统一基桩检测方法及频率，保证基桩检测结果的有效性和准确性，确保基桩施工质量，根据国家、交通部和我省的有关规定，结合我省公路工程的实际情况，对公路工程的基桩检测工作提出以下实施意见，请认真贯彻执行：

1.编制依据

1.1 《公路建设市场管理办法》(交通部令2004年第14号)

1.2 《公路工程试验检测机构资质管理暂行办法》(交通部公监字［1997］162 号)

1.3 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)

1.4 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003 J256-2003)

1.5 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)

1.6 《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)

1.7 《公路工程石料试验规程》(JTG E41-2005)

1.8 《广东省公路、水运试验检测人员资质管理暂行办法》(粤交基函［2001］957号文)

1.9 《关于进一步加强我省交通建设工程桩基抽芯检测工作管理的通知》(粤交基函［2002］733号)

1.10 广东省《基桩反射波法检测规程》(DBJ15-27-2000)

1.11 广东省《基桩和地下连续墙钻芯检验技术规程》(DBJ15-28-2000)

2．试验检测单位

基桩检测单位必须同时具备①省级及以上质量技术监督主管部门颁发的计量认证合格证书（即有CMA证章）②省级及以上交通主管部门相应资格认定并具有公路工程基桩检测相应资质。建设单位应严格执行市场准入管理规定，根据工程实际情况选择具有相应资质的基桩检测单位，并在检测工作开始以前将基桩检测单位资料报备该工程的质量监督部门，质量监督部门依法监督其实施情况。基桩检测单位应对其检测工作质量及所出具的检测报告负责。

3．试验检测人员

基桩检测人员应具有良好的职业道德，高度负责的责任心，具有相应的理论知识和实践经验，并取得与申报专业相应的试验检测执业资格证书、交通部工程试验检测业务培训结业证书或省交通工程质量监督站组织或认可的培训结业证书，持相应试验检测业务范围的证书上岗。试验检测人员应对所出具的检测结果负责。

4．试验检测报告

试验检测报告的内容和格式应满足规范要求，格式应统一，试验检测报告只有持证试验检测人员签字并完善校、审程序，加盖CMA章及单位公章后才有效。

5．基桩检测

本要求只对超声波法、低应变反射波法和钻孔抽芯法作出规定，对于采用如高应变动测法等其他试验检测方法进行检测的，其要求及检测频率可由设计或监理单位根据工程的实际情况，按上述规范、规程的有关要求确定。

5.1 检测原则

5.1.1 根据《公路工程质量检验评定标准》及《公路桥涵施工技术规范》的要求，对基桩应采用无破损法检测桩的质量，并选取一定比例的基桩进行钻孔抽芯法检查。

5.1.2 试验检测方法的选定与分析应综合考虑勘察、设计、施工等因素，做到技术先进、安全选用、经济合理、评价正确。

5.1.3 为保证检测结论的可靠性，可根据不同被检对象和检测要求，选用多种检测方法进行综合分析判断。为确保基桩质量，对初期施工的基桩宜选取一定数量的基桩采用多种检测方法(包括抽芯法)进行比对分析，指导下一步的基桩检测工作。

5.1.4 采用低应变反射波法检测嵌岩桩时，当桩端反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同相时，应结合岩土工程勘察、设计、施工等有关资料以及桩端同相反射波幅的相对高低来推断嵌岩质量，必要时应采取其他合适方法进行检验。

5.1.5 采用低应变反射波法检测，当对桩身完整性的分析出现下列情况之一时，应结合其他检测方法进行检测：

①超过有效检测范围的基桩，其测试信号不能明确反映桩身下部和桩端情况；

②桩身截面渐变或多变，且变化幅度较大的混凝土灌注桩；

③当桩长的推算值与实际桩长明显不符，且又缺乏相关资料加以解释或验证；

④实测信号复杂、无规律，无法对其进行准确的桩身完整性分析和评价；

⑤对于预制桩，时域曲线在接头处有明显反射，但又难以判定是断裂错位还是接桩不良。

5.1.6 无损检测不能作评定的基桩，需采取钻芯法(或其他检测方法)作进一步确认时，其最终质量等级由钻芯(或其他检测方法)检测单位根据规范、规程直接评定。

5.1.7 超声波检测管堵管的处理办法：

①对于堵管的桩基，宜优先采取措施进行通管，再复测评定；

②对于只有一根检测管无法通管的特殊墩台桩基，宜在堵塞的检测管周围15cm范围内钻芯并利用钻芯孔复测评定；对于二根及以上检测管无法通管的，宜采用钻芯法检测评定；

③对于无法通管的一般墩台桩基，经监督部门同意改用低应变反射波法检测的，须加钻一个芯孔后，由无损检测单位综合评定。

5.1.8 基桩抽芯检测工作实行见证制度，现场检测中遇到《关于进一步加强我省交通建设工程基桩抽芯检测工作管理的通知》(粤交基函［2002］733号)第六点所列情况，检测单位应及时通知参建各方(建设、监理、施工单位)到现场见证，并办理现场见证手续。　5.2 检测频率

根据《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)第3.1.3规定，基桩检测宜按如下频率进行：

| 桥梁分类 检测方法 | 特大桥 | 大桥 | 中小桥 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特殊墩台 | 一般墩台 | 特殊墩台 | 一般墩台 |  |
| 超声波法 | 100% | 50% | 70% | 50% | 50% |
| 低应变反射波法 |  | 50% | 30% | 50% | 50% |
| 钻孔抽芯法 | 3% | 2% | 3% | 2% | 1～2% |
|  | 同时不少于2根，群基桩础每墩不少于1根。 |

注：①表中所列的频率为指导性频率；

②确定各种检测方法频率时，宜根据如下原则：当桩的长度≥50m，桩的直径≥1.8m，桩的长径比≤5的桩，不宜采用低应变反射波法检测；

③特殊墩台是指桥梁结构对桩基受力有特殊要求的墩台，如悬索桥、斜拉桥主墩等；  　④中小桥基桩钻孔抽芯法频率可以每标段为计数单元；

⑤各桥梁具体检测方法及频率由建设单位组织确定，并应在该桥梁基桩开工之前确

定。

5.2.1 重要工程或重要部位的基桩，或建设单位、设计单位有特殊要求的基桩或特殊地质和对质量有怀疑的基桩，可适当调整、增加其检测方法、检测频率。

5.2.2 由于无损检测不合格或不作评定而改为抽芯法检测的基桩，其数量不包括在上表所列的钻孔抽芯法的频率。

5.2.3 根据《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部2004年第3号)的有关规定，质量监督部门可对总桩数的5～10%的频率进行强制性抽检；对质量问题较多或对质量有怀疑的基桩可加大强制性抽检频率或采取各种有效的检测方法进行检测、鉴定。质量监督部门强制性抽检数量不包括在上表所列的频率数量范围内。

5.2.4 强制性钻芯检测的桩基仍需进行无损检测。

6.基桩质量报告制度

6.1为便于项目质量监督机构及时掌握基桩质量状况，检测单位应按月度、年度定期将基桩检测结果汇总及工作开展情况上报质量监督机构备案，发现基桩质量存在明显缺陷或检测评定工作受到干扰时，应及时将检测结果和受干扰情况上报质量监督机构。

6.2月度报告制度

检测单位应在每月的10日前将上月所承担的工程项目的基桩质量检测情况汇总通过电子邮件或传真的方式报送该项目的质量监督机构（格式见附件B）。

6.3年度报告制度

检测单位应在每年的1月10日前将上一年度所承担的工程项目的基桩检测工作情况报送省交通工程质量监督站（格式见附件C）。

6.4及时报告制度

当检测单位发现所检测的基桩存在明显缺陷的（Ⅳ类桩或其它影响基桩质量的明显缺陷时），在向委托方通报情况的同时，应在48小时内以电话或传真的方式向该项目的质量监督机构（项目质量监督负责人）报告。

检测过程中，如遇到行政干预或无理阻挠检测工作正常开展的，检测单位可向质量监督机构和交通主管部门举报或申诉。

6.5各检测单位应重视基桩质量的统计上报工作，安排专人负责，确保报表及时准确，基桩质量报告制度作为检测机构动态管理和考核的重要内容之一，如不及时报送或报送资料不准确将作为不良记录记入检测单位业绩档案。

6.6每个项目基桩检测工作结束后，检测单位应按附件C要求及时如实填写《基桩检测项目工作评价表》，以备报送年度工作备案表或资质升级、年检之用。

7．监督管理

7.1 由省交通工程质量监督站将符合有关资质条件的基桩检测单位在网上进行公布，接受社会的监督和举报。

7.2 在基桩检测过程中弄虚作假、违反职业道德的单位和人员，报请省交通主管部门通报批评，并取消其基桩检测资质。

7.3 任何单位不得干预桩检单位对基桩质量等级的客观评定工作。

本要求自发布之日起实行。

附件A：

现场检测规定

A.1 声测法的有关规定

A.1.1 声测管的埋设应符合下列规定：

①当桩径不大于1000mm时应对称埋设两根管，当桩径大于1000mm而小于1800mm时应呈等边三角形埋设三根管，当桩径大于等于1800mm时应呈正方形埋设四根管，对称布设。

②声测管宜采用金属管，其内径应比换能器外径大15mm，一般为45～60mm。声测管的连接宜用螺纹连接，并保证接头密封，管底封闭，管口加盖，不漏水；在进行桩身砼灌注前宜在声测管内灌满清水。

③声测管可焊接或绑扎在钢筋笼的内侧，确保牢固，顺直，且相互平行，定位准确。声测管须埋设至桩底，管口宜高出桩顶面300mm以上，管口高度宜一致。

④声测管的布置以路线前进方向的顶点为起始点，按顺时针旋转方向进行编号和分组，每两根编为一组。

A.1.2 检测前的准备应符合下列规定：

①被检桩的混凝土龄期应有14d或混凝土强度至少达到设计强度的70%且不小于15MPa。

②声测管应灌满清水，且保证畅通，若声测管变形、堵塞，导致不能进行超声波检测的，按5.1.7条处理。

③标定超声波检测仪发射至接收的系统延迟时间t0。

④准确量测声测管的内、外直径和相邻测管外壁间的距离，量测精度为±1mm。

A.1.3 检测方法应符合下列要求：

①测点间距不宜大于250mm。发射与接收换能器应以相同标高同步升降，其累计相对高差不应大于20mm，并随时校正。

②在对同一根桩的检测过程中，声波发射电压应保持不变。

③对于声时值和波幅值出现异常的部位，应采用水平加密、等差同步或扇形扫测等方法进行细测，结合波形分析确定桩身混凝土缺陷的位置及其严重程度。

④声测有明显或严重缺陷的基桩不宜用小应变作校核或复测。

A.2 反射波法规定

A.2.1 检测前的准备工作应符合下列规定：

①混凝土灌注桩应在成桩14d以后或混凝土强度至少达到设计强度的70%且不小于15MPa后检测。

②建设各方向检测单位提供有关基桩资料，并对资料的真实性负责。

③检测单位收集规范要求的有关技术资料，测量并记录桩顶截面尺寸。

④根据现场实际情况选择合适的激振设备、传感器及检测仪，检查测试系统各部分之间是否连接良好，确认整个测试系统处于正常工作状态。

⑤被测桩头应凿至设计标高，露出新鲜混凝土面，桩头平整，并用打磨机将测点和激振点磨平，直径约为10cm，磨平面应与桩轴线垂直。

⑥打入或静压式预制桩的检测应在相邻桩打完后进行。

A.2.2 传感器安装应符合下列规定：

①传感器的安装可采用石膏、黄油、橡皮泥等耦合剂，粘结应牢固，并与桩顶面垂直。　②对混凝土灌注桩，传感器宜安装在距桩中心1/2～2/3半径处，且距离桩的主筋不宜小于50mm，以避开钢筋笼的影响。

③当桩径不大于1000mm时不少于2个测点；当桩径大于1000mm时不少于4个测点；对于混凝土预制桩，当边长不大于600mm时不少于2个测点；当边长大于600mm时不少于3个测点；对于预应力混凝土管桩不少于2个测点。

A.2.3 激振时应符合下列规定：

①混凝土灌注桩、预制桩的激振点宜在桩顶中心部位，预应力混凝土管桩的激振点和传感器安装点与桩中心连线的夹角不应小于45°。

②激振锤和激振参数宜通过现场对比试验选定。短桩或浅部缺陷桩的检测宜采用轻锤短脉冲激振；长桩、大直径桩或深部缺陷桩的检测宜采用重锤宽脉冲激振，也可采用不同的锤垫来调整激振脉冲宽度。

③采用力棒激振时，应自由下落；采用力锤敲击时，应使其作用力方向与桩顶面垂直。　A.2.4 检测工作应遵守下列规定：

①采样频率和最小的采样长度应根据桩长和波形分析确定。

②各测点的重复检测次数应不少于3次，且检测波形具有良好的一致性。

③当干扰较大时，可采用信号增强技术进行重复激振，提高信噪比。信号一致性差时，应分析原因，排除人为和检测仪器等干扰因素，重新检测。

④对存在明显缺陷的桩应改变检测条件重新检测，相互验证。

A.3 钻孔抽芯规定

A.3.1 现场操作规定：

①基桩的混凝土龄期达到28d或预留的同条件养护试件强度达到设计要求。

②桩径(以下用D表示)小于1.2m的桩应钻1个孔，D为1.2～1.6m的桩应钻2个孔，D＞1.6m的桩应钻3个孔。

③当钻芯孔为1个时，宜在距离中心10～15cm的位置开孔；当钻芯孔为2个及以上时，开孔位置宜在距桩中心0.15～0.25D内均匀对称布置。

④对桩端持力层的钻探，每根受检桩应不少于1个孔，钻探深度应满足设计要求，若设计未作要求，应钻至桩底下不小于1D且不小于2米。对怀疑有溶洞或裂隙等的地质情况，应钻至桩底下不小于3D且不小于5米。

⑤出现下列情况的基桩应进行钻芯检查，并且不包括在规定频率中：

对基桩质量或地质情况有怀疑；

基桩在灌注过程中出现异常情况；

经声波透射法或反射波法检测暂不作评定的基桩；

经加固补强处理过的基桩。

⑥钻机安装必须周正、稳固、底座水平。当桩顶面与钻机底座的距离较大时，应安装孔口管，孔口管应垂直牢固。钻机立轴中心、天轮中心与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位，钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%。

钻进过程中，钻孔内循环水流不得中断，应根据回水含砂量及颜色调整。

⑦钻进速度。每回次进尺宜控制在1.5m内，钻至桩底时宜采取适宜的钻芯方法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度，采用合适的方法对持力层岩土性状进行鉴别。

⑧提钻卸取芯样时，应拧卸钻头和扩孔器，严禁敲打卸芯。

⑨钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中，芯样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数，并按规范要求及时记录钻进情况，对芯样质量进行初步描述，对桩底沉渣和持力层情况进行详细编录。

⑩当单桩质量评价符合设计要求时，应灌浆封闭钻芯孔，否则应封存钻芯孔留待处理，若钻芯孔需作超声波法检测，按A.1.2-②点要求执行。

A.3.2 芯样试验截取与加工规定：

①当桩长为10～30m时，每孔随机截取3组芯样；当桩长小于10m时，可取2组，当桩长大于30m时，不少于4组；在缺陷位置能取样时，应截取1组进行强度试验，频率不包括在以上规定内。每组芯样应制作3个芯样抗压试件。

②上部芯样位置距离桩顶设计标高不宜大于1D或1m，下部芯样位置距离桩底不宜大于1D或1m，中间芯样宜等间距截取；当同一基桩的钻芯孔数大于1 个，其中1个孔在某深度处存在缺陷时，应在其他孔的该深度处截取芯样进行强度试验。

③当桩端持力层为中、弱、微风化岩层且岩芯可制作成抗压试件时，应在接近桩底部位截取1组岩石芯样，遇多层岩性时宜在各层取样。

A.3.3 芯样试件抗压强度试验规定：

①芯样试件制作完毕后即可进行抗压强度试验。混凝土芯样试件的抗压强度试验应按《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002及广东省建设厅标准《基桩和地下连续墙钻芯检验技术规程》DBJ15-28-2001的有关规定执行；桩底岩芯单轴抗压强度试验应按《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002附录J及《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005的有关规定执行。

②抗压强度试验后，当发现芯样试件平均直径小于2倍试件内混凝土粗骨料最大粒径，且强度值异常时，该试件的强度值不得参与统计平均。

A.3.4 检测数据的分析与判定：

①混凝土芯样试件抗压强度代表值应按1组3个试件强度值平均值确定。同一受检桩同一深度部位有2组及以上混凝土芯样试件抗压强度代表值时，取其平均值为该桩该深度处混凝土芯样试件抗压强度代表值。受检桩中不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度代表值中的最小值为该桩混凝土芯样试件抗压强度代表值。

②桩端持力层性状应根据芯样特征、岩石芯样单轴抗压强度试验、动力触探或标准贯入试验结果综合判定。

③桩身完整性类别应结合钻芯孔数、现场混凝土芯样特征、芯样单轴抗压强度试验结果及规范要求进行综合判定。

④钻芯孔偏出桩外时，仅对钻取芯样部分进行评价。

公路水运工程监理企业资质管理规定

（交通部令2004年第5号）

第一章 总 则

第一条  为加强公路、水运工程监理企业的资质管理，规范公路、水运建设市场秩序，保证公路、水运工程建设质量，根据《中华人民共和国公路法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，制定本规定。
　　第二条  本规定适用于公路、水运工程监理企业资质的行政许可及其监督管理活动。
　　第三条  监理企业资质，是指监理企业的人员组成、专业配置、测试仪器的配备、财务状况、管理水平等方面的综合能力。
　　第四条  监理企业从事公路、水运工程监理活动，应当按照本规定取得资质后方可开展相应的监理业务。
　　第五条  交通部负责全国公路、水运工程监理企业资质管理工作，其所属的质量监督机构受交通部委托具体负责全国公路、水运工程监理企业资质的监督管理工作。
　　省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路、水运工程监理企业资质管理工作，其所属的质量监督机构受省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门委托具体负责本行政区域内公路、水运工程监理企业资质的监督管理工作。

第二章 资质等级和从业范围

第六条  公路、水运工程监理企业资质按专业划分为公路工程和水运工程两个专业。
公路工程专业监理资质分为甲级、乙级、丙级三个等级和特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项；水运工程专业监理资质分为甲级、乙级、丙级三个等级和水运机电工程专项。
　　第七条  公路、水运工程监理企业应当按照其获得的资质等级和业务范围开展监理业务：
   （一）获得公路工程专业甲级监理资质，可在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；
  （二）获得公路工程专业乙级监理资质，可在全国范围内从事二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；
　（三）获得公路工程专业丙级监理资质，可在企业所在地的省级行政区域内从事三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；
　（四）获得公路工程专业特殊独立大桥专项监理资质，可在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务；
　（五）获得公路工程专业特殊独立隧道专项监理资质，可在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务；
  （六）获得公路工程专业公路机电工程专项监理资质，可在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务；
  （七）获得水运工程专业甲级监理资质，可在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务；
  （八）获得水运工程专业乙级监理资质，可在全国范围内从事中、小型水运工程项目的监理业务；
  （九）获得水运工程专业丙级监理资质，可在企业所在地的省级行政区域内从事小型水运工程项目的监理业务。
  （十）获得水运工程专业水运机电工程专项监理资质，可在全国范围内从事水运机电工程项目的监理业务；
　　公路、水运工程监理业务的分级标准见本规定附件三。

第三章 申请与许可

第八条  申请公路、水运工程监理资质，应当具备本规定附件一、二规定的相应资质条件。
　　第九条  交通部负责公路、水运工程专业甲级、乙级监理资质和公路工程专业特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项、水运机电工程专项监理资质的行政许可工作。
　　省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门负责公路、水运工程专业丙级监理资质的行政许可工作。
　　第十条  申请人申请公路、水运工程监理资质应当向许可机关提交下列申请材料：
　　（一）《公路水运工程监理企业资质申请表》；
　　（二）《企业法人营业执照》（复印件）或者工商行政管理部门核发的企业名称预登记证明；
　　（三）验资报告；
　　（四）企业章程和制度；
　　（五）监理人员的监理工程师资格证书和中级职称以上人员职称证书（复印件）；
　　（六）主要成员从事公路水运工程监理或者其他工作经历的业绩证明；
　　（七）主要试验检测仪器设备和装备证明。
　　申请人应当如实向许可机关提交有关材料和反映真实情况，并对其提交材料实质内容的真实性负责。
　　第十一条  属于交通部受理的申请，申请人在向交通部递交申请材料的同时，应当向企业注册地的省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门递交申请材料副本。
　　有关省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门自收到申请人的申请材料副本之日起十日内提出审查意见报交通部。
　　交通部自收到申请人完整齐备的申请材料之日起二十日内作出行政许可决定。准予许可的，颁发相应的《监理资质证书》；不予许可的，应当书面通知申请人并说明理由。
　　第十二条  交通部长江航务管理局所属企业申请水运工程专业甲级、乙级监理资质，其申请材料副本的递交不适用本规定第十一条第一、二款的规定，申请人应当向交通部长江航务管理局递交申请材料副本。交通部长江航务管理局自收到申请材料副本之日起十日内提出审查意见报交通部。
　　第十三条  属于省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门受理的申请，申请人应当向企业注册地的省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门递交本规定第十条规定的申请材料。省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门自收到完整齐备的申请材料之日起二十日内作出行政许可决定。准予许可的，颁发相应的《监理资质证书》；不予许可的，应当书面通知申请人并说明理由。
　　第十四条  许可机关在作出行政许可决定的过程中可以聘请专家对申请材料进行评审，并且将评审结果向社会公示。
　　专家评审的时间不计算在行政许可期限内,但应当将专家评审需要的时间告知申请人。专家评审的时间最长不得超过六十日。
　　第十五条  许可机关聘请的评审专家应当从交通部建立的公路、水运工程监理专家库中选定。
　　选择专家应当符合回避的要求；参与评审的专家应当履行公正评审、保守企业商业秘密的义务。
　　第十六条  许可机关在许可过程中需要核查申请人有关条件的，可以对申请人的有关情况进行实地核查，申请人应当配合。
　　第十七条  许可机关作出的准予许可决定，应当向社会公开，公众有权查阅。
　　第十八条  《监理资质证书》有效期限为四年。
　　第十九条  监理企业在领取新的资质证书时，应将原资质证书交回原发证机关。破产或者倒闭的监理企业，应将资质证书交回原发证机关予以注销。

第四章 监督检查

第二十条  监理企业应当依法、依合同对公路、水运工程建设项目实施监理。
　　第二十一条  监理企业和各有关机构必须如实填写《项目监理评定书》。《项目监理评定书》的格式由交通部规定。
　　第二十二条  监理企业资质实行定期检验制度，每两年检验一次。 
    定期检验的内容是检查监理企业现状与资质等级条件的符合程度以及监理企业在检验期内的业绩情况。
　　第二十三条 申请定期检验的企业应当在其资质证书使用期满两年前三十日内向检验机构提出定期检验申请，并提交以下材料：
　　（一）《公路水运工程监理企业资质检验表》；
　　（二）本检验期内的《项目监理评定书》。 
　　第二十四条 监理企业的定期检验工作由作出许可决定的许可机关委托其所属的质量监督机构负责。
   负责检验的质量监督机构应当自收到完整齐备的申请材料二十日内作出定期检验结论。
　　第二十五条  对定期检验合格的监理企业，由质量监督机构在其《监理资质证书》上签署意见并盖章。
　　对定期检验不合格的监理企业，质量监督机构应当责令其在六个月内进行整改。整改期满仍不能达到规定条件的，由质量监督机构提请原许可机关对其予以降低资质等级或者撤销对其的资质许可。
　　第二十六条  监理企业未按规定的期限申请资质定期检验的，其资质证书失效。
　　第二十七条  监理企业遗失《监理资质证书》，应当在公开媒体和质量监督机构指定的网站上声明作废，并到原许可机关办理补证手续。
　　第二十八条  监理企业的名称、地址、法定代表人、企业负责人和技术负责人等发生变更，应当在变更后二个月内到原许可机关办理证书变更手续。有关行政机关应当依据资质等级条件予以审查办理。
    第二十九条 各级交通主管部门及其质量监督机构应当加强对监理企业以及监理现场工作的监督检查，有关单位应当配合。
　　第三十条  交通部和省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门依据职权有权对利害关系人的举报进行调查核实，有关单位应当配合。

第五章 罚 则

第三十一条  监理企业违反本规定，由交通部或者省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门依据《建设工程质量管理条例》的有关规定给予相应处罚。
　　第三十二条  监理企业违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大质量安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。
　　第三十三条  交通主管部门工作人员在资质许可和监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等严重失职的，由所在单位或其上级机关依照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第三十四条  监理企业的《监理资质证书》由交通部统一印制，正本一份，副本二份，副本与正本具有同等法律效力。
　　第三十五条  本规定自2004年10月1日起施行。交通部1995年7月1日发布的《公路水运工程监理单位资质管理暂行规定》(交基发〔1995〕448号)同时废止。
　　第三十六条  本规定由交通部负责解释。

附件一：公路水运工程监理企业资质等级条件（略）

附件二：公路水运工程监理企业基本试验检测能力或仪器设备配备标准（略）

附件三：公路水运工程监理业务分级标准（略）

农村公路建设管理办法
（交通部令2006年第3号）

第一章  总　则

第一条   为加强农村公路建设管理，促进农村公路健康、持续发展，适应建设社会主义新农村需要，根据《中华人民共和国公路法》，制定本办法。
　　第二条   本办法适用于各级人民政府和有关部门投资的农村公路新建和改建工程的建设管理。本办法所称农村公路，包括县道、乡道和村道。
　　第三条  农村公路建设应当遵循统筹规划、分级负责、因地制宜、经济实用、注重环保、确保质量的原则。
　　第四条   农村公路建设应当由地方人民政府负责。其中，乡道由所在乡（镇）人民政府负责建设；在当地人民政府的指导下，村道由村民委员会按照村民自愿、民主决策、一事一议的方式组织建设。
　　第五条   农村公路建设项目应当依据农村公路建设规划和分阶段建设重点，按照简便适用、切合实际的原则和国家规定的程序组织建设。
　　第六条   农村公路建设应当保证质量，降低建设成本，节能降耗，节约用地，保护生态环境。
　　国家鼓励农村公路建设应用新技术、新材料、新工艺。
　　第七条  交通部负责全国农村公路建设的行业管理。
　　省级人民政府交通主管部门依据职责负责本行政区域内农村公路建设的管理。
　　设区的市和县级人民政府交通主管部门依据职责负责本行政区域内农村公路建设的组织和管理。

第二章  标准与设计

第八条  各级人民政府交通主管部门应当按照因地制宜、实事求是的原则，合理确定农村公路的建设标准。
　　县道和乡道一般应当按照等级公路建设标准建设；村道的建设标准,特别是路基、路面宽度，应当根据当地实际需要和经济条件确定。
　　第九条  农村公路建设的技术指标应当根据实际情况合理确定。对于工程艰巨、地质复杂路段，在确保安全的前提下，平纵指标可适当降低，路基宽度可适当减窄。
　　第十条   农村公路建设应当充分利用现有道路进行改建或扩建。桥涵工程应当采用经济适用、施工方便的结构型式。路面应当选择能够就地取材、易于施工、有利于后期养护的结构。
　　第十一条   农村公路建设应当重视排水和防护工程的设置，提高公路抗灾能力。在陡岩、急弯、沿河路段应当设置必要的安全、防护设施和警示标志，提高行车安全性。
　　第十二条   二级以上的公路或中型以上的桥梁、隧道工程项目应当按照国家有关规定，分初步设计和施工图设计两个阶段进行；其他工程项目可以直接采用施工图一阶段设计。
　　第十三条   四级以上农村公路工程和大桥、特大桥、隧道工程的设计，应当由具有相应资质的设计单位承担；其他农村公路工程的设计，可以由县级以上地方人民政府交通主管部门组织有经验的技术人员承担。
　　第十四条   农村公路建设的工程设计，应当按照有关规定报县级以上人民政府交通主管部门审批。

第三章  建设资金与管理

第十五条  农村公路建设资金应当按照国家有关规定，列入地方人民政府的财政预算。
　　第十六条   农村公路建设逐步实行政府投资为主、农村社区为辅、社会各界共同参与的多渠道筹资机制。
　　鼓励农村公路沿线受益单位捐助农村公路建设；鼓励利用冠名权、路边资源开发权、绿化权等方式筹集社会资金投资农村公路建设，鼓励企业和个人捐款用于农村公路建设。
　　第十七条   农村公路建设不得增加农民负担，不得损害农民利益，不得采用强制手段向单位和个人集资，不得强行让农民出工、备料。确需农民出资、投入劳动力的，应当由村民委员会征得农民同意。
　　第十八条  中央政府对农村公路建设的补助资金应当全部用于农村公路建设工程项目，并严格执行国家对农村公路补助资金使用的有关规定，不得从中提取咨询、审查、管理、监督等费用。补助资金可以采用以奖代补的办法支付或者先预拨一部分，待工程验收合格后再全部支付。
　　地方政府安排的建设资金应当按时到位，并按照工程进度分期支付。
　　第十九条   农村公路建设不得拖欠工程款和农民工工资，不得拖欠征地拆迁款。
　　第二十条   各级地方人民政府交通主管部门应当依据职责，建立健全农村公路建设资金管理制度，加强对资金使用情况的监管。
　　农村公路建设资金使用应当接受审计、财政和上级财务部门审计检查。  
　　任何单位、组织和个人不得截留、挤占和挪用农村公路建设资金。
　　第二十一条  各级人民政府和村民委员会应当将农村公路建设资金使用情况，向公路沿线乡（镇）、村定期进行公示，加强资金使用的社会监督。

第四章　建设组织与管理

第二十二条   农村公路建设用地依法应当列入农用地范围的，按照国家有关规定执行。
　　第二十三条  农村公路建设需要拆迁的，应当按照当地政府确定的补偿标准给予补偿，补偿标准应当公开。
　　第二十四条   农村公路建设项目符合法定招标条件的,应当依法进行招标。
　　含群众集资、农民投劳或利用扶贫资金的农村公路建设项目，以及未达到法定招标条件的项目，可以不进行招标。
　　第二十五条   县级以上地方人民政府交通主管部门应当加强对农村公路建设项目招标投标工作的指导和监督。
　　省级人民政府交通主管部门可以编制符合农村公路建设实际的招标文件范本。
　　第二十六条   对于规模较大、技术复杂的农村公路建设项目以及大桥、特大桥和隧道工程应当单独招标，其他农村公路建设项目可以在同一乡（镇）范围内多项目一并招标。
　　第二十七条   县道建设项目的招标由县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织。乡道、村道建设项目的招标，可以由县级人民政府交通主管部门统一组织，也可以在县级人民政府交通主管部门的指导下由乡（镇）人民政府组织。招标结果应当在当地进行公示。

第二十八条  沥青（水泥）混凝土路面、桥梁、隧道等工程，应当选择持有国家规定的资质证书的专业队伍施工。路基改建和公路附属工程在保证工程质量的条件下，可以在

专业技术人员的指导下组织当地农民参加施工。
　　第二十九条   二级以上公路或中型以上桥梁、隧道工程项目应当依法办理施工许可；其他列入年度建设计划的农村公路建设项目，完成相应准备工作并经县级以上地方人民政府交通主管部门认可的，即视同批准开工建设。
　　第三十条   农村公路路面和桥梁、隧道工程应当主要采用机械化施工。
　　第三十一条   农村公路建设单位对工程质量负管理责任。施工单位对施工质量负责。
　　建设单位和施工单位要依据职责，明确质量责任，落实质量保证措施，加强质量与技术管理。
　　第三十二条   农村公路建设项目应当建立工程质量责任追究制和安全生产责任制。  
　　第三十三条   铺筑沥青（水泥）混凝土路面的公路、大桥、特大桥及隧道工程应当设定质量缺陷责任期和质量保证金。质量缺陷责任期一般为1年，质量保证金一般为施工合同额的5%。
　　质量保证金由施工单位交付，由建设单位设立专户保管。质量缺陷责任期满、质量缺陷得到有效处置后，质量保证金应当返还施工单位。
　　第三十四条   农村公路建设过程中,发生工程质量或者安全事故，应当按照有关规定及时上报，不得隐瞒。
　　第三十五条   县级以上人民政府交通主管部门要加强对农村公路建设质量和安全生产的监督管理。
　　第三十六条   省级人民政府交通主管部门所属的质量监督机构应当加强对农村公路建设质量监督工作的指导。
　　设区的市级地方人民政府交通主管部门可以委托所属的质量监督机构负责组织农村公路建设的质量监督工作。未设置质量监督机构的，可以成立专门小组负责组织农村公路建设的质量监督工作。
　　第三十七条   地方人民政府交通主管部门可以聘请技术专家或群众代表参与监督工作。
　　农村公路施工现场应当设立工程质量主要控制措施的告示牌,以便社会监督和质量问题举报。
　　第三十八条  农村公路工程监理可以由县级人民政府交通主管部门以县为单位组建一个或几个监理组进行监理。有条件的，可通过招标方式，委托社会监理机构监理。
　　农村公路工程监理工作应当注重技术服务和指导，配备必要的检测设备和检测人员，加强现场质量抽检，确保质量，避免返工。

第五章　工程验收
　　第三十九条   农村公路建设项目中的县道、大桥、特大桥、隧道工程完工后，由设区

的市级人民政府交通主管部门组织验收；其他农村公路建设项目由县级人民政府交通主管部门组织验收。
　　省级人民政府交通主管部门应当对农村公路工程验收工作进行抽查。
　　第四十条   农村公路建设项目的交工、竣工验收可以合并进行。
　　县道一般按项目验收；乡道和村道可以乡（镇）为单位，分批组织验收。
　　第四十一条   农村公路建设项目验收合格后，方可正式开放交通，并按规定要求开通客运班车。
　　第四十二条   农村公路建设项目验收合格后，应当落实养护责任和养护资金，加强养护管理，确保安全畅通。
　　第四十三条   省级人民政府交通主管部门可以根据交通部颁布的《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》，规定具体的农村公路建设项目验收办法与程序。

第六章  法律责任
    第四十四条   违反本办法规定，在筹集农村公路建设资金过程中，强制向单位和个人集资，强迫农民出工、备料的，由上一级人民政府交通主管部门或者本级人民政府对责任

单位进行通报批评，限期整改；情节严重的，对责任人依法给予行政处分。
　　第四十五条   违反本办法规定，农村公路建设资金不按时到位或者截留、挤占和挪用建设资金的，由上一级人民政府交通主管部门或者本级人民政府对责任单位进行通报批评，限期整改；情节严重的，停止资金拨付，对责任人依法给予行政处分。
　　第四十六条   违反本办法规定，擅自降低征地补偿标准，拖欠工程款、征地拆迁款和农民工工资的，由上一级人民政府交通主管部门或者本级人民政府对责任单位进行通报批评，限期整改；情节严重的，对责任人依法给予行政处分。
　　第四十七条   违反本办法规定，未经验收或者质量鉴定不合格。
　　即开放交通的，由上一级人民政府交通主管部门责令停止使用，限期改正。
　　第四十八条   农村公路建设项目发生质量和安全事故隐瞒不报、谎报或拖延报告期限的，由上一级人民政府交通主管部门对责任单位给予警告,对责任人依法给予行政处分。
　　第四十九条   农村公路建设项目未依法招标的，依据《中华人民共和国招标投标法》、《公路工程施工招标投标管理办法》等有关规定，对相关责任单位和责任人给予处罚。
　　第五十条   农村公路建设发生质量违法行为的，依据《建设工程质量管理条例》、《公路建设市场管理办法》、《公路工程质量监督规定》等有关规定对相关责任单位和责任人给予处罚。

第七章  附　则

第五十一条   本办法自2006年3月1日起施行。

农村公路建设质量管理办法

（交质监发［2004］370号）

第一章  总  则

第一条  为加强农村公路建设质量管理，确保农村公路建设质量，根据《公路工程质量管理办法》、《县际及农村公路改造工程实施意见》，结合各地农村公路建设实践，制定本办法。

第二条  农村公路建设要坚持质量第一的方针，以改善农村交通条件，促进农村经济发展为宗旨，注重培育“政府监督、建设单位负责、工程监理、企业自检”的质量保证体系。

第三条  中央和地方财政全额或部分投资的“通乡”、“通村”公路项目，中央和地方财政各种交通规费全额或部分投资的“通达”、“通畅”公路项目，应执行本办法。村民自治组织自行投资的农村公路项目参照执行本办法。

第四条  农村公路建设应接受社会和舆论监督，各地应鼓励社会力量积极参与监督活动。任何单位和个人对农村公路建设中的工程质量事故、质量缺陷和违反有关质量法规的行为，均有权向交通主管部门或其质量监督机构（组织）举报。

第二章  交通主管部门质量管理职责

第五条  各级交通主管部门应切实履行质量管理职责，因地制宜，建立与当地情况相适应的质量管理模式，加强农村公路建设质量管理。

第六条  省级交通主管部门根据部、省有关规定制订辖区内农村公路建设管理的相关政策，研究制定合理的农村公路发展规划和实施计划，协调农村公路建设质量管理中的重大事项，为农村公路建设质量管理创造良好的政策环境，确保全面优质完成农村公路建设任务。

第七条  市级交通主管部门负责辖区内农村公路建设质量管理的指导，贯彻落实农村公路建设质量管理政策和工程技术政策，明确本地区农村公路建设的各方责任、权利和义务，全面指导农村公路的建设管理，确保工程顺利实施。

第八条  县级交通主管部门负责辖区内农村公路建设质量管理与监督，组建农村公路建设项目质量监督组织（以下称县级“质量监督组织”），设专职人员承担质量监督工作，人员必须满足工程管理和质量管理方面的要求。重点规范建设、施工、设计、监理等参建各方主体的质量行为，确保工程质量。

第三章  工程质量监督机构（组织）职责

第九条  各级交通质量监督机构（组织）按分级管理原则，对农村公路建设质量负监督责任。各地可根据质量监督机构的设置情况制定具体的监督模式，并应针对农村公路建设实际情况，要求或动员受益乡镇、村民自治组织积极参与监督，切实形成上下协调、控制有效、覆盖全面的质量监督机制。

第十条  省级质量监督机构负责履行农村公路建设质量监督工作的指导职责。组织全省农村公路建设质量抽查活动，指导各市级质量监督机构组织农村公路建设质量管理及人员培训。省级质量监督机构应设专人负责农村公路建设质量监督工作，及时分析农村公路建设质量状况，总结交流经验。

第十一条  市级质量监督机构负责履行农村公路建设质量监督工作的管理职责。结合本地实际情况确定质量监督的重点部位、关键工序、主要指标和检测频率，制定监督工作要点；负责农村公路质量管理人员岗位培训；对本地区农村公路质量和质量监督工作进行巡查和动态管理，对重要农村公路进行质量鉴定，并定期向省级质量监督机构报告农村公路质量动态。

第十二条  县级“质量监督组织”履行项目监督职责。监督检查农村公路建设质量保证体系的建立及其运转情况，制止和纠正施工现场影响工程质量的违规行为；对农村公路实体质量进行监督检查，重点抽查工程质量控制要点；组织一般农村公路的质量鉴定，定期向市级质量监督机构报告质量监督工作。

第十三条  具备条件的省份，可实行“省级质量监督机构指导、市级质量监督机构管理、县级质量监督组织监督”的模式，省、市、县三级质量监督机构（组织）按各自的职责工作。县级交通主管部门技术力量达不到组建县级“质量监督组织”条件的省份，可实行“省级质量监督机构指导、市级质量监督机构监督”的质量监督模式，由市级质量监督机构承担市县两级质量监督的责任。无市级质量监督机构的省份（或直辖市），可实行“省级质量监督机构指导、县级质量监督组织监督”的模式，由县级“质量监督组织”承担市县两级质量监督的责任。无市级质量监督机构且无条件组建县级“质量监督组织”的省份，由市级交通主管部门组建农村公路市级“质量监督组织”，实行“省级质量监督机构指导、市级质量监督组织监督”的模式，由市级“质量监督组织”承担市县两级质量监督的责任。

第十四条  农村公路质量监督期为自发出质量监督通知始，至竣工验收质量鉴定止。监督通知和质量鉴定工作应简化程序，监督通知书和质量鉴定书样本由各省自行制定。使用中央和地方财政或交通规费投资的农村公路项目，质量监督覆盖率应达到100%。

第十五条  农村公路质量监督工作应本着人员精干、高效务实的原则，做到“重点突出、点面结合、不留死角”，采取巡回检查和重点抽查相结合的方式，对本办法第五章规定的工程质量控制要点重点监控。

第十六条  质量监督机构（组织）应根据建设单位工程质量鉴定申请及时进行质量鉴定。质量鉴定应以数据为准，实事求是，客观公正。

第十七条  农村公路建设质量监督费用，由交通主管部门统一安排，以保证质量监督工作的正常进行。

第十八条  农村公路建设项目实行社会公示，所有农村公路建设项目应在工地现场设置公示牌，标示工程项目名称、规模、投资额、各从业单位及联系人、质量监督人员及举报电话和通讯地址等。有关部门对质量举报应及时调查处理。

第十九条  质量监督机构（组织）及其工作人员应认真履行农村公路建设质量监督职责，对不作为或玩忽职守，造成工程事故的人员，按国家有关规定追究相应人员的责任，视情况给予通报批评、行政警告，问题严重的追究其相关责任人的法律责任。

第四章  建设各方质量管理与质量责任

第二十条  工程建设单位质量管理与质量责任

1、对农村公路建设质量管理过程负责，制定与农村公路建设相适应的质量管理办法，明确质量责任人。

2、质量责任人应对工程设计图纸进行确定，对监理、施工单位的质量管理体系的运行情况及工程材料、施工工艺、实体质量进行检查。

3、接受、配合质量监督检查，支持义务质量监督员的工作。统一协调施工中质量、安全、环保各项工作的落实。

4、主动申请质量鉴定和竣工验收，并配合鉴定、验收工作。

第二十一条  设计单位质量管理与质量责任

1、建立健全适合农村公路建设特点的设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人，对设计质量负责。

2、遵循因地制宜原则进行设计。根据当地实际，按照《农村公路建设指导意见》选择适宜的技术标准。重要农村公路建设项目设计文件深度应满足一阶段施工图设计规定；一般农村公路建设项目的简易设计至少应具备路线纵断面图、路面结构图和构造物结构图。

3、农村公路建设项目设计力求充分利用旧路资源，合理用地，避免大填大挖。应结合公路沿线的材料分布和地质状况，进行路面、结构物和防护排水的设计，增强晴雨通行能力，保证农村公路合理使用年限。

4、农村公路建设的设计服务应根据需要和可能的原则安排，设计单位和设计负责人应提供施工过程中的设计服务。

第二十二条  施工单位质量管理与质量责任

1、必须依据设计文件和相应的技术标准、规范和规程，按照施工合同要求，制定质量管理办法，对工程的施工质量负责。

2、必须建立健全工程质量自检体系，制定明确的岗位质量责任制，切实做好质量的全过程控制。对重点部位、关键工序和关键工艺必须责任到人。

3、施工现场必须具有与施工工艺配套的压实、拌合、计量设备。施工工艺必须符合相应作业内容的质量控制要求。

4、有条件的农村公路建设项目必须建立符合工程要求的工地临时试验室。对不具备建立工地实验室条件的一般农村公路建设项目，应通过协议形式，委托有资质的试验检测机构或委托有资质的工地临时试验室承担工程试验检测工作，满足质量控制和检测评定的需要。

第二十三条  监理组织及其质量责任

1、农村公路建设项目应按规定实行工程监理制度，推行社会监理制度的项目应依法实行招标确定监理单位。规模较小的项目可按区域采取项目捆绑方式招标社会监理，也可由市级或县级交通主管部门抽调有经验的技术人员组成专项监理组开展监理工作。项目监理组织情况应向属地质量监督机构（组织）备案。

2、实行社会监理的项目，应签订监理合同，监理人员和设备配备应满足合同要求；设立专项监理组的项目，其监理人员和设备必须满足需要，监理人员必须持证或持农村公路建设专项技术业务培训合格证上岗。

3、实行社会监理的项目，其监理单位应建立工地临时试验室，为节约资源，经建设单位同意并由合同约定，监理单位也可通过协议方式利用施工单位的试验室，但试验检测工作须由监理单位自行完成。对设立专项监理组的项目，监理试验可通过协议合同的方式就近委托有资质的试验室完成，其所在地交通系统的试验检测机构应给予积极支持。监理质量控制与检查的试验数据必须独立、准确。

4、监理要加强对工程重点部位、关键工序和重要施工工艺的质量检查与旁站。

第二十四条  建设、勘察设计、施工、监理单位必须恪尽职守，确保工程质量，对工程质量在设计使用期限内负终身责任。农村公路建设项目在设计使用年限内出现质量事故时，由质量监督机构调查，交通主管部门依法依合同追究有关单位责任。

第五章  工程质量控制要点

第二十五条  农村公路建设施工必须认真执行相关技术规范和质量检验评定标准。

第二十六条  路基工程质量控制要点

1、路基填筑必须使用合格材料，严禁使用垃圾、腐植土。路基填料内不得混有草皮、树根和超大粒径石块，确保填筑材料均匀。

2、路基填筑前，对土质材料必须做液塑限试验，确定土类和塑性指数，确定其填筑性能。对不同填料必须分别进行标准击实试验，确定其最佳含水量和最大干密度。

3、路基填筑必须坚持全幅分层填筑，分层碾压；严格控制含水量，根据压实工艺合理确定摊铺厚度，并逐层检查压实度，确保路基压实度和压实均匀性。

4、桥涵等构造物台后回填应使用透水性良好的材料（砂砾石、碎石），按每层压实厚度不大于15cm分层回填碾压。

5、山区路基施工要确保上、下边坡稳定，设置适当的排水设施，确保排水通畅。

第二十七条  路面工程质量控制要点

1、外购原材料必须进行试验，质量不合格材料不得进场使用；自采材料必须经试验验证，保证材料规格和质量符合标准。

2、基层、底基层施工时必须保证计量准确、拌合均匀，保证厚度，并在最佳含水量情况下进行碾压，使其达到最大密实度；有条件时基层施工提倡厂拌机铺，路拌法施工时必须保证拌和深度，不得留有夹层；基层完工后应及时养生，控制交通。

3、路面面层施工应突出强调强度、均匀性及耐久性的质量管理。采用砖、石或预制块件结构时，要加强底层、垫层质量控制；采用撒布法沥青表面处治时，应保证层间整洁、粒料干净、沥青撒布均匀、初期养护到位；采用上拌下灌黑色路面结构时，要加强灌入层均匀性和拌合层密实性质量控制；采用沥青碎石或沥青混凝土结构时，要严格按有关规范加强质量控制；采用水泥路面结构时，应加强配合比、水泥用量、拌和、养生、切缝、灌缝的质量控制。路面面层施工过程中要加强对交通的疏导与管制。

第二十八条  桥涵结构物工程质量控制要点

1、结构物的设置位置必须正确，各部尺寸必须准确，确保结构安全、使用功能有效。

2、加强原材料质量控制，水泥、钢材、沥青、碎石、砂必须经过试验，不合格材料不得进场使用；严格禁止质量指标不稳定的企业生产的水泥、钢材等用于农村公路建设。

3、切实加强水泥混凝土配合比设计、制备、运输、浇注的质量控制；混凝土制备必须以重量法计量，保证振捣、养生质量。

4、普通钢筋混凝土施工模板应有足够的刚度、平整度，支撑牢固不漏浆；钢筋直径、数量、间距，钢筋加工、焊接、使用焊条质量均应满足规范规定。预应力结构应严格按规范控制质量。

5、防护工程的圬工砌体必须选用无风化、无水锈石料，强度及尺寸应满足设计要求；砂浆拌制必须采用重量法计量，机械拌合；石料砌筑前应洒水冲洗干净，大面朝下，丁顺面按规范合理搭配，砂浆饱满；临空面砌体应勾凹缝，勾缝应均匀美观；已完成砌体不得扰动，注意养生。

第六章  附 则

第二十九条  各省、自治区、直辖市交通主管部门可根据实际情况制定具体的实施细则。

第三十条  本办法由交通部基本建设质量监督总站负责解释。

本办法中“重要农村公路”和“一般农村公路”的分类，按照《县级及农村公路改造工程实施意见》执行。

第三十一条  本办法自发布之日起施行。

广东省农村公路建设工程质量监督实施细则

(镇通建制村公路)

（粤交基[2006]452号)

第一章  总  则

第一条  为加强我省农村公路建设工程质量监督，提高农村公路建设工程质量，规范质量监督工作行为，依据交通部《农村公路建设管理办法》（交通部令2006年第3号）、《农村公路建设质量管理办法》（试行）（交质监发〔2004〕370号文）以及《广东省公路水运工程质量监督管理办法》等文件精神，结合我省农村公路建设的实际情况，制定本实施细则。

第二条  在广东省行政区域内实施的镇通建制村公路工程，适用本实施细则。镇通建制村公路等级在三级及三级以上的按现行公路工程质量监督办法实施监督。

第三条  省交通厅负责全省农村公路建设工程质量管理督导工作，地市交通局负责本辖区内农村公路建设工程质量管理指导工作，县（区、市）交通主管部门负责辖区内具体农村公路建设工程的质量管理与监督。

第四条  农村公路工程建设项目应主动接受工程质量监督机构（组织）依法进行的工程质量监督，任何单位和个人不得拒绝或者阻挠。本实施细则所称工程质量监督机构（组织），是指省、市交通工程质量监督站,以及县（区、市）成立的农村公路质量监督小组。

第五条  工程质量监督机构（组织）应当依据有关法律、法规、规章、强制性技术标准和本实施细则规定的职责和程序，遵循客观公正、注重实效的原则，实施农村公路建设工程质量监督。

第六条  对农村公路工程的质量缺陷、质量事故以及违反质量法规的行为，任何单位和个人都有权向交通行政主管部门、质量监督机构（组织）和其他有关部门如实报告、检举。

第二章  机构与人员

第七条  省、市交通工程质量监督站，以及县（区、市）交通主管部门应成立由不少于3人组成的农村公路质量监督工作小组，形成全省农村公路质量监督体系，按照各自分工，行使各自职责。

第八条  各级交通工程质量监督机构按照分级管理原则，对农村公路建设质量负监督责任。各地可根据质量监督机构的设置情况制定具体的监督模式，并应针对农村公路建设实际情况，要求或动员受益乡镇、村民自治组织积极参与监督，切实形成上下联动、控制有效、覆盖全面的质量监督机制。

第九条  县（区、市）农村公路质量监督小组人员，必须经过市交通工程质量监督站培训、考核，报备地市交通主管部门。

第十条  各级质量监督机构（组织）应当认真履行农村公路建设工程质量监督职责，建立完善的内部管理制度和监督工作机制，加强对质监人员的监督管理和业务培训，不断提高工作水平和效率。

第十一条  各级质量监督机构（组织）应建立工程质量监督工作报告、通报制度，定期或不定期向交通主管部门、上级监督部门及被监督单位报告或通报工程质量监督工作情况。

第十二条  质监人员应当忠于职守，秉公执法，清正廉洁，热情服务，严格遵守监督工作保密制度。与被监督事项有利害关系的，应当主动回避。

第十三条  农村公路建设工程质量监督工作实行公开办事制度和服务承诺，质监人员应挂牌上岗并在执行工作中主动出示有效监督工作证件。任何单位或个人有权对质监机构及其质监人员进行监督，对其违法乱纪行为有权向交通行政主管部门举报、检举。

第十四条  县（区、市）农村公路质量监督小组应根据当地实际情况配备交通工具和必要的检测设备，如灌砂筒、混凝土路面抽芯机、贝克曼梁、三米直尺、钢尺等。混凝土芯样送市交通工程质量监督站试验室进行强度试验。

第三章  质量监督检测费

第十五条  省交通主管部门每年统筹补助地市交通工程质量监督站、县（区、市）农村公路质量监督小组农村公路质量监督检测费。监督检测费必须全额用于农村公路的质量监督检测，专款专用，任何单位和个人不得挪用。

第十六条  地市交通主管部门根据本地实际情况，每年应安排配套的农村公路质量监督检测费，补助给市交通工程质量监督站以及县（区、市）农村公路质量监督小组，确保农村公路监督的正常有效开展。

第四章    职责任务

第十七条  省交通工程质量监督站在农村公路建设管理中的主要职责如下：

（一） 指导地市交通工程质量监督站对农村公路工程质量的监督工作；

（二） 支持地方交通主管部门及指导地市交通工程质量监督站组织对农村公路建设质量监督员、监理员、施工员及其他技术管理人员的培训；

（三） 协助省交通厅农村公路建设管理工作领导小组，根据国家、省有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规，制定我省农村公路建设工程有关的质量管理办法；

（四） 配合广东省农村公路建设督导组对农村公路质量进行抽检。

第十八条  市交通工程质量监督站在农村公路建设管理中的主要职责如下：

（一）负责本地农村公路建设工程质量监督工作的管理职责；

（二）结合本地实际情况确定质量监督的重点部位、关键工序、主要检测指标和检测频率，制定监督工作要点；

（三）在地市交通主管部门的领导下，具体负责组织农村公路建设质量监督员、监理员、施工员及其他技术管理人员的培训；

（四）对本地区农村公路质量进行抽检或者巡检，定期报告农村公路质量动态；

（五）负责农村公路工程质量鉴定，为竣工验收提供依据；

（六）负责农村公路工程质量事故和质量投诉、举报的调查处理。

第十九条  县（区、市）农村公路质量监督小组，受市交通工程质量监督站的委托，负责本区域内农村公路的日常质量监管工作，业务上受地市交通工程质量监督站的指导，具体内容有：

（一）负责农村公路路基的交验及路面施工认可审核工作；

（二）负责督促施工单位将所用原材料及试件按规定频率送检，负责混凝土路面取芯抽查和芯样送检工作；

（三）配合市交通工程质量监督站完成农村公路工程质量鉴定工作；

（四）定期向交通主管部门和地市交通工程质量监督站报送农村公路质量情况。

第二十条  农村公路工程质量监督工作应本着人员精干、高效务实的原则，做到“重点突出、点面结合、不留死角”，采取巡回检查和重点抽查相结合的方式，对工程的关键部位、关键工序进行重点监控。

第二十一条  工程质量监督机构（组织）履行对农村公路监督检查时，有权采取下列措施,相关单位和人员应予以配合与支持。

（一）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和内业资料;

（二）进入被检查单位的施工现场（含原材料、半成品、工程实体等）进行检测、检查、取证;

（三）发现有影响工程质量的问题时，责令改正;

（四）向有关单位和人员调查与工程质量有关的情况，并取证。

第五章    监督程序

第二十二条  农村公路质量监督覆盖率应达100％，由县级交通主管部门按多个项目或按片区集中统一向地市交通工程质量监督站办理质量监督申报手续，或由地市交通主管部门在下达农村公路建设计划时直接委托。

第二十三条  申请质量监督时应报送下列文件和资料：

（一）设计文件和施工图的批复文件以及工程承发包合同副本;

（二）施工许可文件;

（三）如果实行监理的项目，附监理委托合同副本、监理工作计划、监理人员资格证书或培训证书等;

（四）施工单位、监理单位（如果有）的主要负责人及质量检验人员资质情况;

（五）资金拨付计划及工程进度计划;

（六）建设单位、施工单位、监理单位及项目设计负责人所签订的《交通建设工程质量承诺书》。

第二十四条  农村公路工程质量监督期为自发出质量监督受理通知书始，至竣工验收质量鉴定止。地市交通工程质量监督站接到申请后，确定项目质量监督人员，并根据本年度本区域内农村公路的分布情况，确定重点工程、重要路段、重要部位。以申报监督项目为单位，制定工程质量监督计划，填发《公路工程质量监督受理通知书》，送建设等参建单位。

第六章    质量鉴定与竣工验收

第二十五条  农村公路工程质量鉴定由地市交通工程质量监督站负责完成。由市交通工程质量监督站监督或县农村公路质量监督小组实施质量监督的项目，完工后，均应由地市交通工程质监站完成质量鉴定，出具竣工鉴定报告。

地市交通工程质量监督站根据抽检结果、县（区、市）农村公路质量监督小组的抽查、以及交工检测的结果，参照现行的《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》及省市制定的相关办法进行工程质量鉴定。

第二十六条  农村公路实行竣工验收制度。农村公路完工后，由县交通主管部门组织验收，交、竣工验收可合并进行。竣工验收按《广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法》实施。

第二十七条  各参建单位应建立工程项目档案制度，按规定收集、整理、归档，建立项目工程档案。

第七章    奖    惩

第二十八条  建设、设计、施工、监理及试验检测单位及人员，违反有关质量管理制度或造成工程质量事故的，交通主管部门或质量监督机构可视情节轻重给予通报批评，问题严重的追究其相关责任人的法律责任。

第二十九条  交通主管部门对有突出贡献、表现优秀的建设、设计、施工、监理、监督及试验检测单位和相关人员，可以给予适当的表彰、奖励。

第三十条  质量监督机构及其工作人员应认真履行农村公路建设质量监督职责，对质量监督工作不作为或玩忽职守，造成工程事故的人员，按国家有关规定追究相应人员的责任，视情况给予通报批评、行政警告处分，问题严重的追究其相关责任人的法律责任。

第八章    附    则

第三十一条  本实施细则由省交通厅负责解释。

第三十二条  本实施细则自印发之日起实行。

广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法

（镇通建制村公路）

（粤交基[2006]452号）

第一条  为做好农村公路建设工程竣工验收工作，保证广东省农村公路建设质量，根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《农村公路建设管理办法》（交通部令2006年第3号），参照现行公路工程质量检验评定标准，结合我省农村公路建设的实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称农村公路建设工程是指在广东省行政区域内实施的镇通建制村公路路面硬化工程。

镇通建制村公路技术等级为三级或以上等级或含有软基处理、桥梁、隧道、大型挡土墙、沥青路面等工程内容的，按照现行有关标准规定要求进行评定验收。

第三条  农村公路验收的依据：

1、上级交通主管部门下达的年度计划或专项工程批准文件；

2、批准的工程设计、预算文件（或是交通主管部门批准的建设依据或文件）；

3、批准的变更设计文件及图纸；

4、招标、投标文件及合同文本；

5、国家、交通部颁布的公路工程标准、规范及国家、交通部、省交通厅有关农村公路建设管理文件等。

第四条 农村公路竣工验收必须具备以下条件：

1、工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值，即除完成路面结构外，仍需要有一定宽度的路肩、排水沟、错车道和必要的安全设施；

2、建设、监理、施工单位编制完成竣工文件，工程自检合格和监理评定合格（如果没有监理的，对监理的要求不作要求，下同）；

3、经项目业主或地方公路站确认符合验收条件；

4、地市交通工程质量监督站已按规定对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告；

5、建设单位编制完成竣工决算表（附表3）。

第五条 施工单位在全面完成所承包的工程后，应向建设单位提出申请，建设单位核

实具备竣工验收条件时，报县级交通主管部门组织验收。

第六条 根据农村公路建设管理特点和有关规定，农村公路建设项目交工验收和竣工验收可合并进行，但质量缺陷责任期不少于一年。

第七条 工程完工后三个月内，建设单位应及时向地市交通工程质量监督站提出工程质量鉴定申请。地市交通工程质量监督站接到申请后应及时安排检测工作，按照《农村公路建设工程质量评分标准》（附表1）的内容进行竣工检测，提供检测鉴定报告。对于在施工过程中需要检测的项目，地市交通工程质量监督站在施工过程中要进行抽检，积累资料。

第八条  工程质量鉴定采取评分法确定等级。其等级分为优良、合格和不合格。

工程质量评分85分及以上者为优良；70分及以上而不足85分者为合格；70分以下者为不合格。检查实测项目、检查频率、允许偏差及权值见附表1。

第九条 工程质量检测由地市交通工程质量监督机构（组织）负责组织，按以下规定进行全面检查：

1、路线的标准和长度符合设计文件；

2、路基路面：路基必须密实、均匀和稳定，并设置必要的排水设施；路基宽度、路面宽度、水泥混凝土板厚，混凝土路面的弯拉强度必须满足设计要求；路面应平整、抗滑、耐磨，水泥混凝土路面所用的砂石、水泥和填缝料等必须符合相关规范和技术标准要求；

3、桥梁：新建、改建、加固的桥梁，按照设计图纸及现行评定标准作为单位工程验收评定；

4、涵洞：涵洞应能很好的适应农田排灌的要求，便于养护。涵洞顶填土满足最小厚度要求；

5、交通安全设施：应在急弯、陡坡、高路堤、临水、临崖等危险路段设置护栏、护桩等设施和必要的警告标志，以确保行车安全；

6、对竣工图表、资料、文件应全面检查核对。

第十条 有下列情况之一的，交通工程质量监督机构（组织）不予出具鉴定报告或者工程质量核验报告：

1、施工原始记录和质量保证资料没有或者严重不足（缺少混凝土路面配合比资料、强度、厚度、弯沉、水泥、沙石原材料检验报告）；

2、竣工资料严重不符（缺少路面设计图纸、标准横断面图）。

第十一条  工程有缺陷，需要返工或者整改的路段，交通工程质量监督机构（组织）出具书面意见，项目业主督促施工单位按照检测意见进行处理，当按照意见处理完成后，再出具鉴定报告或者工程质量核验报告。

鉴定路段有强度和厚度低于极值的，应作返工处理；检测值在设计值0.85～1.0之间的，应适当扣减工程费用，用作日后养护维修费用。设计值应按粤交基[2003]967号文执行。

第十二条 镇通建制村的公路竣工验收由县（区、市）交通主管部门组织。可以邀请地市交通主管部门、质量监督、施工、监理、接养、交管、安全以及其它有关单位代表及专家参加。工程所在的镇、村必须派代表参加验收。

第十三条  验收工作必须严肃认真，实事求是。通过验收对工程质量和建设项目做出恰当的评价。

第十四条 竣工验收组在全面听取建设有关方的汇报和工程质量鉴定报告后现场察看，检查施工合同的执行情况，对工程质量鉴定报告予于审核，提出遗留问题及处理意见，总结经验教训，根据工程质量鉴定评分标准确定建设项目的等级。竣工验收不再对建设、设计、施工、监理分别评分。

第十五条 竣工验收组对合格以上的建设项目签发《农村公路建设工程竣工验收鉴定书》，由主持验收单位负责印发各有关单位。地市交通主管部门将《农村公路建设工程竣工验收鉴定书》报备广东省农村公路建设督导组。

第十六条 工程竣工验收前，建设单位应按《农村公路建设工程竣工档案目录》（附表2）的要求将竣工资料统一装订成册（资料由业主、施工、监理等单位按工作内容收集整理），竣工验收时将档案及有关资产、路产及时移交接养单位。

第十七条 有关单位和个人对交通工程质量监督机构（组织）出具的检测意见或者工程质量鉴定报告有异议的，可以在收到检测意见或者工程质量鉴定报告之日起30日内向交通工程质量监督机构（组织）或者交通主管部门申请复核，交通工程质量监督机构（组织）或者交通主管部门应在收到复核申请之日起30日内做出复核决定，并通知有关单位。

第十八条 本办法由广东省交通厅负责解释。

第十九条 本办法自印发之日起实行。2003年～2005年间完工而未能及时验收的项目，参照本办法执行。

附表1：

农村公路建设工程质量评分标准

| 单位工程 | 分部工程 | 抽查项目 | 权值 | 抽 查 频 率 | 规定值或者允许偏差 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 路基 土石方 | 压实度 （％） | 3 | 填方路基每100米1点 | 0～0.8m | ≥94 | 3 |
|  |  |  |  |  | 0.8～1.5m | ≥93 |  |
|  |  |  |  |  | ≥1.5m | ≥90 |  |
|  |  | 弯沉（0.01mm） | 3 | 每30米1点 | 不大于设计要求值 |  |
|  |  | 路基宽度 | 2 | 每50米1处 | 符合设计 |  |
|  | 涵洞 | 混凝土强度（Mpa） | 3 | 每座检查2处 | 符合设计 | 1 |
|  |  | 管节或顶板厚(mm) | 2 | 每座检查2点 | 不小于设计值 |  |
|  |  | 断面尺寸（mm） | 1 | 每处抽2个断面 | －10，＋40 |  |
|  |  | 铺砌厚度（mm） | 1 | 每座2点 | －10，＋40 |  |
|  | 砌筑 工程 | 砂浆强度（Mpa） | 3 | 每处1组试件 | 在合格标准 | 1 |
|  |  | 断面尺寸（mm） | 3 | 每处检2个断面 | 不小于设计 |  |
|  | 排水工程 | 边沟断面尺寸（mm） | 1 | 200米检查1处 | ±30 | 1 |
| 路 面 工 程 | 基层 | 压实度（％） | 3 | 每500米1点 | ≥95 | 2 |
|  |  | 弯沉 | 3 | 每30米1点 | 不大于设计要求值 |  |
|  |  | 宽 度（mm） | 1 | 每200米1点 | 不小于设计 |  |
|  |  | 厚 度（mm） | 3 | 每公里3点 | -20 |  |
|  | 混凝土 面层 | 砼强度（Mpa） | 3 | 每500米 钻芯1个 | 符合设计（极值为0.85设计强度） | 3 |
|  |  | 厚 度（mm） | 3 | 每500米 钻芯1个 | 代表值：－8 合格值：－15 |  |
|  |  | 平整度（mm） | 2 | 3m直尺每200米1x10尺 | 8 |  |
|  |  | 宽 度（mm） | 1 | 每200米2处 | －25 |  |
|  |  | 抗滑构造 | 1 | 每200米1处 | 0.5～1.0 |  |
|  |  | 纵横缝顺直度（mm） | 1 | 每200米2处 | 10 |  |
|  |  | 路肩宽度（mm） | 1 | 200米检查2处 | 不小于设计 |  |
| 交通安全设施 | 警示标志 | 位置、数量 | 1 | 全线检查 | 满足设计 | 2 |
|  | 防护设施 | 位置、数量 | 1 | 全线检查 | 满足设计 |  |

《农村公路建设工程质量评分标准》说明

一、有关说明：

1、路基压实度、基层压实度、水泥混凝土路面的构造深度、纵横缝直顺度指标作为参考指标，在工程开工之前，由地市交通工程质量监督站根据工程特点和施工单位的情况确定是否要进行检测，并书面通知有关单位。

2、该评分标准主要为质量监督机构（组织）验收鉴定标准，监理、施工单位在施工过程中可参照使用，同时还必须按有关规范、标准要求进行检查、检验。

3、弯沉检测采用后轴为6吨的汽车（黄河、东风、解放后轴为6吨汽车均可），如果要换算为后轴为10吨汽车，则路基可以乘上1.54的系数；基层的系数为1.5～2.0，由各市交通工程质量监督站对比确定。

4、混凝土强度按检测值计算合格率，试验强度值大于等于设计值的为合格，小于设计值的为不合格。小于0.85设计值的要作返工处理。

二、评分方法：

1、分部工程：实得分=[Σ（抽查项目合格率×权值）/Σ权值] ×100

2、单位工程：实得分=Σ（分部工程得分×权值）/Σ权值

3、建设项目：实得分=Σ（单位工程得分×该单位工程投资额）/Σ单位工程投资额

三、外观扣分

（一）水泥混凝土路面外观鉴定扣分

1、混凝土断板块数不得超过混凝土总块数的0.4％，每超过0.1％扣2分。对于断板应采取适当措施予以处理。

2、混凝土表面脱皮、印痕、裂纹、石头外露和缺边掉角等病害，每公里缺陷面积不得超过受检面积的0.3％，每超过0.1％扣2分。

3、路面侧石直顺、曲线圆滑，越位20mm以上者，每处扣1～2分。

4、接缝填筑饱满密实，不污染路面，不符合要求，累计长度每100米减2分。

5、胀缝有明显缺陷时，每条减1～2分。

（二）路面水泥稳定基层扣分

1、表面平整密实、无坑洼、无明显离析。不符合要求时，每处减1～2分。

2、施工接茬平整、稳定。不符合要求时，每处减1～2分。

（三）路基扣分

1、路基表面平整，边线直顺，曲线圆滑。不符合要求时，单向累计长度每50米减1～2分。

2、路基边坡坡面平顺、稳定，不得亏坡，曲线圆滑。不符合要求时，单向累计长度每50米减1～2分。

3、取土坑、弃土坑、护坡道、碎落台的位置适当，外形整齐、美观，防止水土流失。不符合要求时，每处减1～2分。

4、石方路基上边坡不得有松石，不符合要求时，每处减1～2分。

附表2：

农村公路建设工程竣工档案目录

| 编制单位 | 档 案 内 容 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 1、上级交通主管部门下达的年度计划或专项工程批准文件； 2、工程设计、预算文件； 3、变更设计文件及图纸； 4、招投标文件及合同文本； 5、建设单位往来文件； 6、征地拆迁资料； 7、建设总结； 8、财务、决算文件。 |
| 监理单位 （没有实行社会专业监理的，此部分资料不要求） | 1、管理文件 2、工程质量控制文件 3、质量控制措施、规定及往来文件； 4、材料试验、检测资料； 5、监理独立抽检资料； 6、监理评定资料。 7、其它资料： ①监理日志、会议记录、纪要，工程照片； ②监理机构及人员情况，各级监理人员的工作范围、责任划分、工作时间。 |
| 施工单位 | 竣工图表 施工质量控制文件 工程质量自检报告及工程质量检验评定资料； 试验、检测报告：主要是原材料、混凝土配合比； 施工原始资料： ①路基工程：测量、检测资料； ②路面工程：强度检测试验资料、各工序施工检测记录； ③桥涵工程：基坑开挖、处理、检测资料；各工序施工记录、检测、试验资料；成品检测资料；现浇构件施工、检测、试验资料；各部位检查、验收资料。 施工安全及文明文件 施工原始记录：施工日志、会议记录、纪要等 施工总结 |